Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Formularz asortymentowo - cenowy – część 1 (sprzęt uniwersalny)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj sprzętu | Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT | Wartość netto w zł (kolumna 3 x kolumna 4) | Wartość brutto w zł (kolumna 6 + kwota Vat) | Producent, model |
| PRZENOŚNY KONCENTRATOR TLENU | Bateria litowo-jonowa o pojemności minimum 6600 mAh, czas ładowania jednego całkowicie rozładowanego akumulatora około 2 do 3 godzin Temperatura robocza od 5° do 40°C Ustawienia ciągłego przepływu 0,5/1/1.5/2 l/min Stężenia tlenu od 86 do 97% w każdych warunkach Wewnętrzny filtr przeciwbakteryjny Wysokość pracy do 3000 m n.p.m. Wbudowane alarmy: niska czystość tlenu, brak oddechu, wysoka częstość oddechu, brak przepływu, niskie napięcie akumulatora, rozładowany akumulator, nieprawidłowy akumulator, usterka techniczna systemu Tryb snu Zmienne objętości impulsu w oparciu o częstość oddychania, aby utrzymać stałą objętość minutową dla danego ustawienia | 1 |  |  |  |  |  |
| KOMPUTER PRZENOŚNY | Wyświetlacz: Ekran o przekątnej minimum 13,0 cali z podświetleniem LED, w technologii IPS; rozdzielczość natywna minimum 2560 na 1600 pikseli przy minimum 220 pikselach na cal, Jasność minimum 450 nitów Procesor: Minimum 8-rdzeniowe CPU z 4 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energooszczędnymi Minimum 10-rdzeniowe GPU 100 GB/s przepustowości pamięci Silnik multimedialny: Sprzętowa akceleracja obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW Zasilanie i bateria: Bateria litowo-polimerowa o pojemności minimum 56 Wh Zasilacz USB‑C o mocy minimum 65 W Pamięć RAM: Minimum 8 GB zunifikowanej pamięci RAM Pamięć masowa: SSD minimum 256 GB Ładowanie i podłączanie dodatkowych urządzeń: Minimum dwa porty Thunderbolt / USB 4 obsługujące Klawiatura i gładzik: Podświetlana klawiatura Czujnik oświetlenia zewnętrznego Gładzik wyczuwający siłę nacisku i umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem; obsługuje mocne kliknięcia, akcelerację, rysowanie z gradacją nacisku Komunikacja bezprzewodowa: Interfejs sieci bezprzewodowej Wi‑Fi 6 802.11ax; zgodny ze standardem IEEE 802.11a/b/g/n/ac Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0 Kamera: Rozdzielczość nagrywania minimum HD 720p Dźwięk: Głośniki stereofoniczne z szerokim zakresem dynamicznym Przestrzenny dźwięk stereo Dźwięk przestrzenny podczas odtwarzania muzyki i materiałów wideo w technologii Dolby Atmos przy użyciu wbudowanych głośników Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm z zaawansowaną obsługą słuchawek o wysokiej impedancji System operacyjny: iOS Wyjścia: VGA, HDMI, DVI i Thunderbolt 2 Napięcie sieci: od 100 V do 240 V AC Częstotliwość: od 50 Hz do 60 Hz W zestawie z dedykowanym zasilaczem sieciowym, torbą, oraz myszką bezprzewodową oraz z dedykowanym pakietem biurowym Microsoft z dożywotnią licencją, min. MS Office 2019 lub równoważny | 1 |  |  |  |  |  |
| SŁUCHAWKI NA PRZEWODNICTWO KOSTNE | Dane podstawowe Typ słuchawek: przewodnictwo kostne Typ podłączenia: bezprzewodowe Wersja Bluetooth:5.0 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), HFP (Hands Free Profile) Czas pracy: minimum 9 h Zasięg do:10 m Mikrofon: tak Regulowanie głośności: tak Impedancja: 16 Ω Odporność :na pył, na wodę, stopień ochrony IP67 | 1 |  |  |  |  |  |
| TABLET | Pamięć wewnętrzna 512 GB Wyświetlacz Wyświetlacz Multi-Touch o przekątnej minimum 11 cali z podświetleniem LED, w technologii IPS Rozdzielczość minimum 2388 na 1668 pikseli przy minimum 250 pikselach na cal (ppi) Powłoka oleofobowa odporna na odciski palców Powłoka antyodblaskowa Współczynnik odbicia 1,8% Jasność SDR: maks. 600 nitów Procesor 8-rdzeniowe CPU z 4 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energooszczędnymi 10-rdzeniowe GPU 100 GB/s przepustowości pamięci Aparat Obiektyw szerokokątny: 12 MP, przysłona ƒ/1,8 Obiektyw ultraszerokokątny: 10 MP, przysłona ƒ/2,4 i pole widzenia 125° 2-krotny zoom optyczny (oddalanie) 5-krotny zoom cyfrowy Osłona obiektywu ze szkła szafirowego Inteligentny HDR 4 Zaawansowana redukcja efektu czerwonych oczu Dodawanie geoznaczników do zdjęć Automatyczna stabilizacja obrazu Tryb zdjęć seryjnych Zapisywane formaty zdjęć: HEIF i JPEG Nagrywanie wideo Nagrywanie wideo 4K z częstością 24 kl./s, 25 kl./s, 30 kl./s lub 60 kl./s (obiektyw szerokokątny) Nagrywanie wideo HD 1080p z częstością 25 kl./s, 30 kl./s lub 60 kl./s HD 720p z częstością 30 kl./s Nagrywanie wideo ProRes w jakości do 4K z częstością 30 kl./s 2-krotny zoom optyczny (oddalanie) Zoom dźwięku Wideo w zwolnionym tempie w jakości 1080p z częstością 120 kl./s lub 240 kl./s Wideo poklatkowe ze stabilizacją obrazu Filmowa stabilizacja obrazu wideo (4K, 1080p i 720p) Powiększanie obrazu podczas odtwarzania Rejestrowane formaty wideo: HEVC i H.264 Głośniki Minimum cztery głośniki Mikrofony Minimum cztery mikrofony Sieci bezprzewodowe Wi-Fi 6E (802.11ax) z technologią 2x2 MIMO, dwa zakresy jednocześnie (2,4 GHz i 5 GHz)4 Interfejs Bluetooth 5.3 Karta SIM Nano-SIM eSIM7 Czujniki Żyroskop trójosiowy Akcelerometr Barometr Czujnik oświetlenia zewnętrznego Ładowanie i rozbudowa Port Thunderbolt / USB 4 obsługujący: Ładowanie DisplayPort Thunderbolt 3 (do 40 Gb/s) USB 4 (do 40 Gb/s) USB 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s) Zasilanie i bateria9 Wbudowany akumulator litowo-polimerowy o pojemności minimum 26 Wh Ładowanie przez zasilacz lub przewód USB-C podłączony do komputera System operacyjny iOS Ułatwienia dostępu VoiceOver Zoom Lupa Zawartość mówiona Sterowanie przełącznikami AssistiveTouch RTT (tekst w czasie rzeczywistym) Audiodeskrypcja Napisy i Napisy dla niesłyszących W zestawie z ładowarką, kablem do ładowania oraz etui | 1 |  |  |  |  |  |
| SMARTFON | Pamięć wbudowana: Minimum 128 GB Wyświetlacz: Wyświetlacz OLED o przekątnej minimum 6 cali na całej przedniej powierzchni urządzenia Rozdzielczość minimum 2556 na 1179 pikseli przy minimum 450 pikselach na cal Częstotliwość odświeżania 120 Hz Technologia HDR Jasność minimum 800 nitów (typowo); jasność szczytowa 1600 nitów (HDR); jasność szczytowa 2000 nitów (w plenerze) Procesor: 6-rdzeniowe CPU z 2 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energooszczędnymii 5-rdzeniowe GPU Odporność na zachlapania, wodę oraz pył: Minimum Klasa IP68 zgodnie z normą IEC 60529 (maksymalna głębokość 6 m do 30 minut) Aparat: Główny 48 MP: 24 mm, przysłona ƒ/1,78, automatyczna stabilizacja matrycy, Ultraszerokokątny 12 MP: 13 mm, przysłona ƒ/2,2 i pole widzenia 120°, Teleobiektyw 2x 12 MP (obsługiwany przez matrycę w technologii czteropikselowej): 48 mm, przysłona ƒ/1,78, automatyczna stabilizacja matrycy, 3-krotny zoom optyczny (przybliżanie), 2-krotny zoom optyczny (oddalanie); 6-krotny zoom optyczny (pełny zakres); maks. 15-krotny zoom cyfrowy Osłona obiektywu ze szkła szafirowego Adaptacyjny flesz Inteligentny HDR 4 Tryb nocny Zdjęcia makro Zaawansowana redukcja efektu czerwonych oczu Automatyczna stabilizacja obrazu Tryb zdjęć seryjnych Dodawanie geoznaczników do zdjęć Nagrywanie wideo: Nagrywanie wideo 4K z częstością 24 kl./s, 25 kl./s, 30 kl./s lub 60 kl./s Nagryw anie wideo HD 1080p z częstością 25 kl./s, 30 kl./s lub 60 kl./s Nagrywanie wideo HD 720p z częstością 30 kl./s Tryb filmowy w jakości do 4K HDR z częstością 30 kl./s Tryb akcji w jakości do 2,8K z częstością 60 kl./s Nagrywanie wideo HDR z Dolby Vision w rozdzielczości do 4K z częstością 60 kl./s Nagrywanie wideo ProRes w jakości do 4K z częstością 30 kl./s (1080p z częstością 30 kl./s w modelu ze 128 GB pamięci masowej) Nagrywanie w skali makro, w tym wideo w zwolnionym tempie i poklatkowe Wideo w zwolnionym tempie w jakości 1080p z częstością 120 kl./s lub 240 kl./s Wideo poklatkowe ze stabilizacją obrazu Wideo poklatkowe w Trybie nocnym Robienie zdjęć 8 MP podczas nagrywania wideo 4K Powiększanie obrazu podczas odtwarzania Rejestrowane formaty wideo: HEVC, H.264 i ProRes Nagrywanie wideo HDR z Dolby Vision w rozdzielczości do 4K z częstością 60 kl./s Sieci komórkowe i bezprzewodowe: 5G NR (pasma n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) FDD-LTE (pasma 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (pasma 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) 5G (sub-6 GHz) z technologią 4x4 MIMO4 Gigabit LTE z technologią 4x4 MIMO i LAA4 Wi‑Fi 6 (802.11ax) z technologią 2x2 MIMO Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0 NFC z funkcją czytnika Lokalizacja: Precyzyjny GPS o podwójnej częstotliwości (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS i BeiDou) Kompas cyfrowy Ładowanie bezprzewodowe System operacyjny: iOS Ułatwienia dostępu: Wbudowane ułatwienia dostępu pozwalające osobom z wadami wzroku i słuchu, ograniczonymi możliwościami ruchowymi i zaburzeniami funkcji poznawczych korzystanie z telefonu np.: VoiceOver, Zoom, Lupa, Obsługa RTT i TTY, Sterowanie przełącznikami, Napisy dla niesłyszących, AssistiveTouch, Zawartość mówiona W zestawie z ładowarką, kablem do ładowania oraz etui | 1 |  |  |  |  |  |
| CZYTNIK E-BOOKÓW | Czytnik ebooków Dane techniczne: Przekątna ekranu [cal]:minimum 6.8 Pamięć wbudowana [GB]: minimum 32 Wyświetlacz E-Ink Komunikacja: Bluetooth, Wi-Fi Standardy obsługiwanego tekstu: AZW, AZW3, DOC, DOCX, HTML, MOBI, PDF, PRC, TXT Podświetlenie: Tak Standardy obsługiwanych zdjęć: PNG Standardy obsługiwanego obrazu: GIF, JPEG Standardy obsługiwanego dźwięku: AAX Reklamy: Nie Złącze USB: 2.0 Rodzaj USB: USB-C Wodoodporność: IPX8 W komplecie z etui i ładowarką | 1 |  |  |  |  |  |
| KOMPUTER PRZENOŚNY | Procesor osiągający na dzień przetargu w testach serwisu cpubenchmark.net min 10.000 pkt z datą premiery (first seen on charts) nie wcześniej niż 3 kwartał 2020 roku; Pamięć RAM min. 16 GB (DDR4); Dysk SSD M.2 PCIe min. 512 GB; Typ ekranu min. Matowy, LED, IPS; Przekątna ekranu min. 15,6"; Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 (FullHD); Jasność matrycy min. 250 cd/m²; Wbudowane głośniki stereo; Wbudowany mikrofon: tak; Kamera internetowa: tak; LAN z wyjściem RJ45 min.1 Gb/s; Wi-Fi 6, Moduł Bluetooth min. 5.0 USB 3.2 Gen. 1 – min. 2 szt.; USB Typu-C (z Power Delivery) min. 1 szt.; HDMI min. 2.0 - 1 szt.; Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 1 szt.; Podświetlana klawiatura: Tak; Kamera wbudowana; Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) z możliwą aktualizacją do wersji 11; Pakiet biurowy Microsoft z dożywotnią licencją, min. MS Office 2019 STD. Do komputera dołączona dedykowana torba oraz bezprzewodowa myszka | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Formularz asortymentowo - cenowy – część 2 (sprzęt dla głuchych i słabosłyszących)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj sprzętu | Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT | Wartość netto w zł (kolumna 3 x kolumna 4) | Wartość brutto w zł (kolumna 6 + kwota Vat) | Producent, model |
| BEZPRZEWODOWY MIKROFON DO STRUMIENIOWEGO PRZESYŁANIA DŹWIEKU | Bezprzewodowy mikrofon do strumieniowego przesyłania dźwięku: Wspomaganie dzieci z ubytkiem słuchu w środowisku szkolnym Dostarczanie wysokiej jakości dźwięku oraz stabilnego i wyraźnego brzmienia głosu nauczyciela. Minimum 8 godzin pracy na akumulatorze Transmisja w technologii 2,4 GHz Połączenie z nieograniczoną liczbą aparatów słuchowych Możliwość przypięcia do ubrania lub użyć specjalnej smyczy do zawieszenia na szyi Możliwość przesyłania dźwięku z komputera, interaktywnej tablicy lub tabletu bezpośrednio do aparatów słuchowych Współpracuje z systemami zdalnych mikrofonów w pomieszczeniu. | 1 |  |  |  |  |  |
| URZĄDZENIE DO KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ | Urządzenie do komunikacji alternatywnej, przeznaczone dla dzieci autystycznych, dla niemówiących dzieci i dorosłych, dla osób z porażeniem mózgowym, dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi itp. Komunikaty przypisane do przycisków, będących dotykowymi polami z grafikami, które opisują obiekty, przedmioty, czynności lub stany. Dotknięcie wybranego pola skutkuje wypowiedzeniem nagranego komunikatu. W ten sposób osoba niepełnosprawna komunikuje m.in. swoje oczekiwania wobec opiekuna lub nauczyciela, odpowiada na pytania itp. Specyfikacja: 8 poziomów nagrywania, minimum 60 komunikatów, łączny czas komunikatów minimum 15 min., regulowana ilość pól, przycisków nakładki, siatki do regulowania ilości pól, schowek na nakładki, regulacja głośności z funkcją blokady, Minimum 8 wyjść sterujących, np. do podłączania zabawek, zasilanie baterie typu AAA, mocowanie Uniwersal Mounting Plate | 1 |  |  |  |  |  |
| AUDIO ASYSTENT Z SŁUCHAWKAMI DOUSZNYMI | Urządzenie przeznaczone dla osób z niedosłuchem lub problemami ze zrozumieniem mowy w trudnych warunkach akustycznych. Wbudowany wewnętrzny mikrofon wychwytuje dźwięki z otoczenia, a nakierowanie na rozmówcę skupia się na jego głosie. Obudowa urządzenia powinna być wykonana w taki sposób, aby likwidować szumy związane z tarciem o ubrania itp. Do urządzenia użytkownik może podłączyć słuchawki, przez które będzie słyszał dźwięki zbierane przez mikrofon. Urządzenie powinno być wyposażone w duże przyciski regulacji głośności dźwięków oraz wzmocnienia tonów niskich i wysokich. Asystent powinien posiadać wbudowaną cewkę do odbioru sygnałów z pętli indukcyjnych rozłożonych np. w niektórych instytucjach, salach koncertowych lub kościołach. Dodatkowo użytkownik powinien mieć możliwość połączenia się przez wejście audio bezpośrednio z urządzeniami multimedialnymi przy pomocy zestawu kabli. Cechy i funkcje: Zasilanie: wbudowany akumulator - ok.18 h użytkowania, czas ładowania ok.2,5 h poręczny i łatwy w użytkowaniu nawet dla osób ze słabym wzrokiem i problemami manualnymi W zestawie: zasilacz słuchawki douszne smycz do powieszenia na szyi klipsy do zamocowania o na pasku | 1 |  |  |  |  |  |
| AUDIO ASYSTENT SYGNALIZATOR NA REKĘ | Odbiornik na rękę wibracjami informuje użytkownika o takich zdarzeniach jak: dzwonek do drzwi, telefon, płacz dziecka czy pożar. Swoim wyglądem przypomina zegarek na rękę. Powiadomienie następuje za pomocą wibracji i zapalania się diod LED w kolorze odpowiadającym konkretnemu zdarzeniu. Ładowarka umożliwia podłączenie do niej poduszki wibracyjnej, która może obudzić użytkownika także podczas snu. Cechy i funkcje: Powiadomienie wibracjami i odpowiednim kolorem diody LED Ładowarka-baza umożliwia podłączenie poduszki wibracyjnej W zestawie: - odbiornik w formie „zegarka” na rękę - zapasowy pasek - ładowarka-baza | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Formularz asortymentowo - cenowy – część 3 (sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami kończyn górnych)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj sprzętu | Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT | Wartość netto w zł (kolumna 6 + kwota Vat) | Wartość brutto w zł (kolumna 6 x kolumna 5) | Producent, model |
| Urządzenie zastępujące mysz komputerową, pozwalające na kontrolowanie urządzeń elektronicznych | Urządzenie pozwalające na kontrolowanie wskaźników w urządzeniach elektronicznych takich jak komputery, tablety czy telewizory z funkcją smart bez użycia rąk. Urządzenie powinno zapewniać możliwość bezprzewodowego połączenia z kontrolowanym urządzeniem za pomocą interfejsu Bluetooth. Urządzenie powinno mieć niewielką wagę (do 50g), aby długotrwałe używanie nie powodowało dyskomfortu u użytkownika. Urządzenie powinno oferować możliwość podłączenia sprzętu peryferyjnego do aktywacji funkcji „kliknięcia” myszy. Sprzęt powinien być kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows, macOS, Linux, Android i Chrome. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub w postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Formularz asortymentowo - cenowy – część 4 (sprzęt dla wszystkich niepełnosprawności - inwestycyjny)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj sprzętu | Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT | Wartość netto w zł (kolumna 3 x kolumna 4) | Wartość brutto w zł ((kolumna 6 + kwota Vat) | Producent, model |
| DRUKARKA BRAILOWSKA | Drukarka Brailowska Papier: druk na pojedynczych arkuszach papieru z możliwością pobierania z podajnika, szerokość papieru minimum 150-280 mm, długość papieru minimum 120-550 mm, obsługa powszechnie używanych formatów papieru oraz możliwość definiowania rozmiwrów przez użytkownika, gramatura papieru w przedziale minimum 130-170 g/m2. Drukowanie: druk jednostronny, druk dwustronny, drukowanie w orientacji poziomej, drukowanie w orientacji pionowej, możliwość uzyskania wydruku, który po zszyciu i złożeniu ma formę książki, regulowany odstęp między wierszami, szybkość drukowania minimum 90 znaków na sekundę, Komunikacja: USB,LAN, Wi-Fi, bluetooth, sterownik dla Windows, sterownik dla MAC, sterownik dla Linux. Technologie: Urządzenie powinno posiadać dedykowaną aplikację do wydruków Możliwość drukowania z poziomu urządzeń mobilnych - smartfonów i tabletów z systemami operacyjnymi iOS, Android, Windows Phone, Wbudowany interfejs web umożliwiający sterowanie drukarką z poziomu przeglądarki internetowej. Wejścia i wyjścia: port USB minimum 2.0, port USB dla nośników pamięci, port sieciowy TCP/IP 100MB/s, w zestawie: Papier Brailowski Format A4 1000szt Papier Brailowski Format A3 1000szt Papier Brailowski Format wizytówki 1000szt Oprogramowanie do drukarki: oprogramowanie typu translator albo inaczej – formater, konwerter. Służy do wymiany informacji pomiędzy widzącymi i niewidomymi, a także do profesjonalnego drukowania w brajlu. Stanowi rozwiązanie problemów komunikacji, np. pomiędzy uczniami i nauczycielami w szkołach integracyjnych, gdzie dzieci niewidome nie mogą korzystać z pisma brajla, ponieważ nikt w ich otoczeniu nie zna tego pisma. Oprogramowanie tłumaczy teksty w obu kierunkach – dokumenty tekstowe na brajla i odwrotnie. Użytkownik ma możliwość pisać tekst w brajlu korzystając ze zwykłej klawiatury, jak też z symulowanej na niej klawiatury brajlowskiej typu Perkins. Program umożliwia płynną zamianę formatów plików. Osoba widząca, która pisze zwykły tekst, może wydrukować go dla osoby niewidomej w brajlu, zaś osoba niewidoma może napisać tekst w brajlu i wydrukować go dla osoby widzącej w czarnym druku. Programem wielojęzyczny. Obsługa dokumentów tekstowych w formatach DOC, DOCX, RTF, HTML, PDF, XLS, XLSX i TXT. Możliwość edytowania plików jak też tworzenie nowych dokumentów. Możliwość wyboru języka i typu brajla oraz metodę dzielenia wyrazów. Możliwość konwertowanie akapitów, list, tabel i obrazów. Dokument brajlowski można zapisywać w formacie RTF, BRL lub też, gdy w dokumencie znajdują się tabele, jako arkusz XLS. Program udźwiękowiający Czytnik ekranu dla systemów Windows typu screen reader. Umożliwia osobom niewidomym samodzielną i wydajną pracę. Program udźwiękawia i udostępnia w brajlu system Windows. Informacje z ekranu przetwarzane na mowę za pomocą syntezatora mowy, a także możliwość wyświetlania na brajlowskim monitorze. Pozwala niewidomym użytkownikom na kontrolę nad systemem operacyjnym i nad programami użytkowymi. Umożliwia bezwzrokową obsługę zarówno standardowych aplikacji typu edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne, przeglądarki internetowe, jak i obsługę aplikacji bardziej zaawansowanych - programów do komponowania muzyki, przetwarzania dźwięku, programowania oraz kompilacji programów itp. Program powinien nie tylko odczytywać informacje z ekranu komputera, ale także interpretować i odczytywać wyrażenia matematyczne zapisane w języku MathML, opisywać obiekty graficzne, np. wykresy w arkuszach kalkulacyjnych, obramowania i tabele. Oprogramowanie powinno wspierać obsługę kamery o wysokiej rozdzielczości HD zapewniając użytkownikom możliwość porozumiewania się poprzez komunikatory wideo np. w celu uzyskania zdalnej pomocy za pośrednictwem Internetu oraz podgląd obrazów i tekstów drukowanych. | 1 |  |  |  |  |  |
| POWIĘKSZALNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEKAZU OBRAZU NA LAPTOPA | Powiększalnik wyposażony w wysokiej jakości lupę wideo z możliwością czytania tekstu na głos. Urządzenie wyposażone w wyświetlacz Full HD pozwalający na mniejsze powiększenie początkowe, co zapewnia lepszy przegląd materiałów do skanowania i przetwarzania OCR. Urządzenie powinno zapewniać intuicyjną obsługę, proste przełączanie pomiędzy funkcjami. Możliwość sterowania głośnością, trybem wyświetlania, prędkością za pomocą przycisków. Powiększalnik powinien być wyposażony w funkcje ostrzegania o źle umieszczonym papierze( nie równo lub tekstem do dołu). Urządzeni powinno być wyposażone w gniazdo pamięci zewnętrznej USB pozwalające na zapisywanie lub otwieranie treści na dyskach przenośnych. Ze względu na możliwość używania w miejscach wymagających ciszy jak biblioteka urządzenie powinno być wyposażone w możliwość podłączenia słuchawek. Specyfikacja: Wyświetlacz minimum 21 cali o rozdzielczości FullHD Powiększenie przy rozdzielczości FullHD: w zakresie minimum od 1,5 do 60x Obsługa języka polskiego |  |  |  |  |  |  |
| PRZENOŚNY POWIĘKSZALNIK | Przenośne urządzenie umożliwiające pracę w trybie dali i czytania. Urządzenie zapewnia łatwość przenoszenia z domu do szkoły, biblioteki czy pracy. Prosta i kompaktowa konstrukcja powiększalnika powinna umożliwiać szybkie rozstawienie urządzenia obok laptopa nawet na niewielkim biurku. Funkcjonalność: Możliwość dzielenia ekranu umożliwia pracę na komputerze podczas korzystania z powiększalnika Tryby pracy umożliwiające między innymi czytanie książki leżącej na biurku, oglądanie oddalonych obiektów Rejestrator wideo umożliwiający nagranie ważnej konferencji bądź lekcji. Możliwość odsłuchu tekstu dzięki dodatkowemu pakietowi OCR, W komplecie z stacją dokująca z ruchomym pulpitem i oświetleniem Parametry techniczne: Łączność: USB 3.0 (typ C), HDMI Rozdzielczość kamery: minimum HD (1280x720) Powiększenie HD: w zakresie od minimum 1.3x do minimum 65x |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM ŚLEDZENIA WZROKU POZWALAJĄCY NA KOMUNIKACJĘ ALTERNATYWNĄ | System zawierający urządzenie oraz niezbędne oprogramowanie do śledzenia wzroku, pozwalając na komunikację alternatywną za pomocą oczu a także prowadzenie neurorehabilitacji. Moduł pozwalający na sygnalizowanie własnych potrzeb poprzez kilka dostępnych narzędzi: wirtualne klawiatury (alfabetyczna, komputerowa, modułowa) piktogramy (komunikacja obrazkowa) komunikacja codzienna (komunikacja tekstowa) Moduł z dostępnymi ćwiczeniami: ćwiczenie funkcji językowych ćwiczenie funkcji wzrokowo-przestrzennych ćwiczenie pamięci ćwiczenie myślenia ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych Funkcje dodatkowe: Symulacja i trening wzroku Quiz Odtwarzacz muzyki Czytnik plików tekstowych i przeglądarka zdjęć Edytor plansz komunikacyjnych Moduł Internet umożliwiający swobodne przeglądanie Internetu programy komputerowe Parametry Według PassMark CPU Mark (Average CPU Mark) wynik średniej oceny wydajności procesora wynosi nie mniej niż 23000, ilość punktów: nie mniej niż 3600. Tryby pracy: dwuoczny, jednooczny (możliwość pracy z jedną zdrową gałką oczną) Rozdzielczość czasowa: 30 Hz Wbudowana pamięć 8GB Mikrofon Głośniki Porty USB Bluetooth Wi-Fi Pozostałe parametry: Dotykowy ekran 23,8” Wymiary: 35 cm x 54 cm x 5,7 cm Waga: 6,18 kg Akcesoria: Mobilny statyw na kółkach, z certyfikatem wyrobu medycznego klasy I. Mechanizm „szybkozłączka” ułatwiający i przyspieszający montaż / demontaż monitora na mobilnym wysięgniku. Zasilacz Dedykowana walizka Uwagi dodatkowe: Instalacja urządzenia i szkolenie z obsługi Instrukcja w języku polskim |  |  |  |  |  |  |
| MINIATUROWE URZADZENIE LEKTORSKIE W ZESTAWIE Z SŁUCHAWKAMI BEZPRZEWODOWYMI | Kompaktowe urządzenie przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących pozwalające na dyskretnie przymocowane do okularów. Wyposażenie w technologię OCR (ANG: Optical Character Recognition), pozwala na rozpoznawanie i odczyt na głos tekstu drukowanego. Możliwość rozpoznawania twarzy oraz identyfikację produktów. Specyfikacja: Automatyczne rozpoznawanie języka Polski syntezator mowy Możliwość sterowania za pomocą panelu dotykowego oraz intuicyjnych gestów – wskazywanie palcem tekstu do przeczytania, zatrzymywanie odczytu, wymawianie godziny i daty Automatyczne odczytywanie całej kartki Wskazywanie palcem – punkt uwagi urządzenia podąża za przesuwanym palcem. Rozpoznawanie twarzy Identyfikacja produktów, umożliwiająca samodzielne zakupy Rozpoznawanie banknotów Nie wymaga połączenia z Internetem Automatyczny tryb uśpienia pozwalający na wydłużenie czasu pracy akumulatora Zautomatyzowana konfiguracja daty i godziny za pomocą komputera z przeglądarką internetową Zautomatyzowana konfiguracja WiFi za pomocą komputera z przeglądarką internetową Automatyczne aktualizacje oprogramowania poprzez WiFi - podłączenie włączonego urządzenia do zasilania, powoduje automatyczne połączenie z wcześniej skonfigurowaną siecią WiFi Dedykowane słuchawki Specyfikacja słuchawek: Bluetooth minimum V4.0 Zasięg odbioru - minimum 10 metrów Bateria litowo-polimerowa o pojemności minimum 90 mAh Czas ładowania: maksymalni 3 godziny Czas pracy na jednym ładowaniu minimum 5 godzin |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM DO ALTERNATYWNEJ KOMUNIKACJI Z MODUŁEM STEROWANIA WZROKIEM WRAZ Z KAMERĄ | System zawiera: Komputer przenośny z ekranem dotykowym Aplikacja do komunikacji alternatywnej z możliwością podłączenia modułu sterowania wzrokiem Moduł do sterowania wzrokiem dla aplikacji Kamera kompatybilna z aplikacją oraz modułem sterowania wzrokiem Specyfikacja: Aplikacja powinna posiadać bazę podstawową minimum 1300 piktogramów, które pomagają użytkownikowi w codziennym funkcjonowaniu w różnym otoczeniu. Każdy symbol graficznie przedstawia znaczenie słowa, a syntezator mowy umożliwia przetworzenie go na dźwięk. Poza gotowymi symbolami dostępnymi w aplikacji, każdy użytkownik może tworzyć własne, które najbardziej odpowiadają jego potrzebom lub zapisywać zdjęcia otaczających go przedmiotów. Baza symboli umożliwiająca układanie własnych struktur i tworzenie rozbudowanych wyrażeń. Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość komunikowania się między sobą przy pomocy wbudowanego aplikacji oraz przesyłania sobie stworzonych symboli. Aplikacja powinna być intuicyjna i przyjazna oraz dawać możliwość konfiguracji dla określonego odbiorcy. Dodatkowo w aplikacji powinna znajdować się zakładka zawierająca informacje o użytkowniku. System wzbogacony o dodatkowy moduł umożliwiający sterowanie wzrokiem, która razem z kamerą umożliwia użytkownikom mającym problemy z poruszaniem się w pełni korzystać z oferowanych funkcjonalności. Laptop z ekranem dotykowym pozwala na szybkie dotykowe wybieranie symboli przez opiekuna w czasie prowadzenia zajęć i pracy z podopiecznym. | 1 |  |  |  |  |  |
| URZĄDZENIE LEKTORSKIE Z FUNKCJĄ POWIĘKSZALNIKA | - Rozkładana kamera - Wbudowany głośnik zapewnia najwyższą jakość dźwięku - Dostępnych min 20 języków z wysokiej jakości naturalnymi głosami męskimi i żeńskimi - Duże dotykowe przyciski sterujące - Wbudowany akumulator zapewniający 8 godzin pracy - Możliwość podłączenia słuchawek, aby zapewnić prywatność - Możliwość podłączenia do dowolnego monitora stacjonarnego lub telewizora (HDMI i DVI), aby powiększyć obraz i śledzić dalej - Możliwość zoptymalizowania kontrastu i jasności dzięki ponad 30 dostępnym trybom kolorów - Łatwe skanowanie obrazu, zapisywanie i przywoływanie - Funkcja importu/eksportu dokumentu przez port USB - Urządzenie powinno być dostarczone w zestawie z kablami HDMI i DVI o długości minimum 3m |  |  |  |  |  |  |
| WYŚWIETLACZ BRAILOWSKI | Urządzenie pozwalające na wyświetlenie informacji tekstowej pismem Brailla. Urządzenie dynamicznie wyświetla (uwypukla) punkty brajlowskie, odpowiadające znakom (literom, cyfrom i innym znakom), pozwalając osobom niewidomym czytać dotykiem. Urządzenie pozwala na połączenie (przewodowo lub bezprzewodowo) ze smartfonem lub komputerem wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie, umożliwiając wyświetlanie treści dostępnych na monitorze tego urządzenia. Parametry techniczne: Minimum 30 komórek brajlowskich, 8-klawiszowa klawiatura brajlowska typu Perkins, 2 klawisze spacji, Dodatkowe przyciski poleceń, dodatkowe przyciski nawigacyjne, przycisk Home, przycisk zasilania, regulacja głośności, minimum 2 wbudowane głośniki, wbudowany mikrofon, tryb egzaminacyjny – ogranicza dostęp do pamięci wewnętrznej urządzenia w środowisku egzaminacyjnym, Pamięć wbudowana minimum 32GB Obsługiwane formaty plików : DOCX, DOC, TXT, PDF, BRF, BRL Bateria bateria polimerowo-litowo-jonowa, zapewniająca czas pracy na pełnym naładowaniu minimum 15 godzin przy wykorzystaniu Bluetooth. Kompatybilność z MS Windows, oraz z produktami firmy Apple (MAC, iPhone, iPad, iPod, iPod touch) Złącza: gniazdo USB-C, USB-A, gniazdo słuchawkowe 3, mm. Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth 5.0, Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |
| MONITOR INTERAKTYWNY | Specyfikacja monitora: - 65” - Wbudowany system Android 11 - Rozdzielczość 4K 3840 x 2160 - Moduł Wi-Fi - Pamięć wbudowana: minimum 32 GB - Pamięć RAM: minimum 4 GB - Slot OPS umożliwiający wbudowanie komputera z systemem Windows. - Multi-touch - obsługa do 40 punktów multi-touch w systemie Windows, obsługa 20-punktowego multi-touch w systemie Android. - Fizyczne przyciski skrótów - Wbudowane głośniki stereo - Możliwość podłączenia kamery i mikrofonu - szybkie przełączanie się pomiędzy wbudowanym systemem Android a dodatkowym komputerem OPS - zmiany źródła wyświetlanego obrazu -funkcja tablicy (rysowanie, wprowadzanie tekstu, wklejanie obrazu, auto kształt, nakładanie obrazu, podział tablicy, dodawanie mediów (pdf, youtube, zdjęcia), eksport treści z tablicy w formie kodu QR,) - program do zarządzania plikami (intuicyjna obsługa wycinania / kopiowania / wklejania / usuwania, obsługa usługi w chmurze / FTP / sieci lokalnej) - program do zarządzania aplikacjami (pakiet biurowy, przeglądarka, kalendarz, kalkulator) - udostępnienie ekranu (ekran urządzeń mobilnych można przesyłać bezprzewodowo do ekranu monitora za pomocą aplikacji) - rozpoznawanie tekstu i figur geometrycznych - rozpoznawanie tekst i figur geometrycznych - wbudowane przybory geometryczne - możliwość dwukierunkowego udostępniania treści monitora i urządzeń mobilnych. Pełna obsługa monitora za pomocą tabletu/smartfona. Podstawa pod monitor: Mobilna podstawa pod monitor z możliwością ustawienia wysokości minimum na trzech poziomach. Oprogramowanie do rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych: Oprogramowanie ma zastosowanie do: - wspomagania budowania pozytywnego obrazu siebie, - wspomagania kształcenia umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, - wspomagania zdolności radzenia sobie z emocjami własnymi i innych, - wspomagania rozwoju empatii, - wspomagania kształcenia umiejętności funkcjonowania i współpracy w grupie, - wspomagania budowania relacji, - wspomagania rozwoju umiejętności dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo. Program daje możliwość: - skutecznej profilaktyki trudnych zachowań – zapobieganie sytuacjom kryzysowym, - integracji grupy, budowania relacji rówieśniczych, wprowadzania zasad, - wzrostu aktywności i zaangażowania dzieci dzięki ciekawym lekcjom multimedialnym. |  |  |  |  |  |  |
| STÓŁ MULTIMEDIALNY | Zestaw stół multimedialny + oprogramowanie + obrotowa podstawa Specyfikacja urządzenia: 65” Rozdzielczość: 4k (3840 x 2160 Pikseli) Jasność (Cd/M2): minimum 320 Format Obrazu: 16:9 Kontrast: minimum 4000:1 Głośniki: wbudowane Typ Ekranu: Matowa szyba o twardości minimum 7 w skali Mohsa System Operacyjny: Android 9 lub nowszy Żywotność Panelu: minimum 48 000h Pamięć ROM: minimum 32 GB Porty Wyjścia: minimum 3 x HDMI 2.0 (4K @60 Hz), minimum 1 x VGA / 1 x Audio-In VGA, minimum 2 x USB 2.0, minimum 3 x USB 2.0 wspólne dla Android i PC, minimum 1 x RS232, minimum 1 x RJ45 współdzielone, minimum 1 x OPS slot, minimum 1 x Card Reader, słuchawkowe (1 x minijack 3.5 mm), cyfrowe (1 x S/PDIF COAXIAL OUTPUT) W zestawie komputer z procesorem Intel® Core™ dziesiątej generacji, dyskiem SSD oraz zintegrowanym układem graficznym Intel HD Graphics z obrazem 4K 60 Hz. Kompatybilny z monitorem stanowi rozwiązanie „all in one” – bez kabli, bez konieczności podłączania dodatkowego, zewnętrznego komputera. Mimo podłączenia komputera do monitora, użytkownik nadal może przesyłać obraz ze swojego prywatnego laptopa do monitora za pomocą połączeń HDMI. Stół multimedialny powinien być wyposażony w obrotową, sterowaną elektronicznie podstawę. Specyfikacja oprogramowania: Program wspierający terapię pozwalający na pracę zdalną bez korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Oprogramowanie powinno zapewniać bezpieczeństwo danych osobowych pacjentów i terapeutów oraz przebiegu zdalnej terapii. Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartą na analizatorze słuchowym. Oprogramowanie będzie wykorzystywane na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, a także logopedycznych, rewalidacyjnych i innych mających na celu kształtowanie i usprawnianie percepcji słuchowej. Zastosowane rozwiązania graficzne oprogramowania oraz interfejsu powinny ułatwiać pracę z dziećmi z dezintegracją sensoryczną, z dysleksją lub ryzykiem dysleksji, dziećmi nadpobudliwych psychoruchowo, mających kłopoty z koncentracją i koordynacją wzrokowo-ruchową. Oprogramowanie powinno być uzupełnione o zestaw dodatkowych pomocy i publikacji autorskich (np. pomoce tradycyjne, drukowalne karty, poradnik metodyczny). Produkt powinien być zgodny z wytycznymi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Licencja na oprogramowanie bezterminowa na minimum 1 stanowisko online + 2 offline. Programy można uruchomić na różnych urządzeniach multimedialnych (komputer, laptop, tablet, tablica interaktywna, smartfon). |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM FM DLA WIELU UŻYTKOWNIKÓW | Zestaw mikrofon + 3 odbiorniki Mikrofon kierunkowy z pokryciem 360*, pozwalający na wzmacnianie dźwięków dochodzących z dokoła odbiornika. Urządzenie powinno eliminować dźwięki zakłócające i wzmacniać dźwięki mowy. Dostosowane do pracy z wieloma użytkownikami. Wyposażenie urządzenia powinno pozwalać na połączenie z urządzeniami takimi jak telefon, telewizor czy komputer. W zestawie z mikrofonem powinna zostać dostarczona kompatybilna pętla zawieszana na szyi użytkownika pozwalająca lepsze rozumienie mowy w hałasie i z odległości. Odbiornik: Kompatybilność ze wszystkimi aparatami słuchowymi i implantami ślimakowymi wyposażonymi w cewkę indukcyjną. Czas pracy urządzenia: min 10 godzin. Współpraca z mikrofonem: tak Złącze słuchawkowe: tak Czas ładowania: max do 3 godzin Inne: - wyświetlacz oraz wskaźnik poziomu naładowania - USB typu C |  |  |  |  |  |  |
| SYSTEM FM DLA WIELU UŻYTKOWNIKÓW | Zestaw mikrofon + 2 odbiorniki Mikrofon powinien identyfikować kierunek z którego dobiega mowa i automatycznie wybierać osobę mówiącą przekazując dźwięk do dekowanych odbiorników. Mikrofon powinien być wykonany w klasie ochrony przeciwwodnej i przeciwpyłowej minimum IP54. Dostosowany do pracy z wieloma użytkownikami. Mikrofon powinien posiadać możliwość bezpośredniego przekazywania dźwięku do kompatybilnych aparatów słuchowych bez konieczności stosowania odbiornika, a także do pozostałych aparatów za pomocą dołączonego do zestawu odbiornika. Odbiornik: Mały odbiornik bezprzewodowy automatyczna synchronizacja częstotliwości Dodatkowe wzmocnienie adaptacyjne Doskonała zrozumiałość mowy w hałasie Pomiar jakości połączenia bezprzewodowego Skuteczny tryb gotowości po około 40 sekundach bez sygnału transmisji |  |  |  |  |  |  |
| PRZENOŚNY POWIĘKSZALNIK Z 2 EKRANAMI | Powiększalnik powinien umożliwiać równoczesne śledzenie np. tablicy i podręcznika lub zeszytu. Urządzenie powinno być wyposażone w dwie osobne kamery oraz dwa wyświetlacze o przekątnej minimum 10 cali. Jedna z kamer przeznaczona jest do bliży, druga do dali. Nie ma potrzeby przełączania się pomiędzy poszczególnymi trybami. Kąta ustawienia ekranów powinien posiadać szeroki zakres regulacji, a co za tym idzie ich wysokości, zapewni to komfort pracy użytkownikom o różnym wzroście. Urządzenie powinno zapewniać minimum 20-krotne powiększenia do bliży (powoduje to, że dobrze widoczna jest nawet najmniejsza czcionka). Powiększenie do dali powinno wynosić być minimum 25 krotne. Zarówno dla bliży, jak i dla dali, musi być możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika wielkości czcionki, fałszywych kolorów, koloru i grubości linii pomocniczej, zawężenia obszaru widoczności, koloru i ilości ikon wyświetlanych na ekranie. Powiększalnik powinien oferować funkcję zamrażania i automatycznego zapisywania obrazu w pamięci urządzenia. Specyfikacja techniczna: Powiększenie minimum 20 x do bliży i minimum 25 x do dali, Technologia umożliwiająca utrzymanie się w tekście, zamrażanie obrazu z możliwością jego powiększania, funkcja fałszywych kolorów – 9 barw zdefiniowanych i własne układy kolorów, dostosowywanie pola widzenia, linia ułatwiająca czytanie, bezprzewodowa komunikacja z komputerem, wykorzystanie chmury, przenoszenie rozpoznanego tekstu na ekran komputera, czytnik kart pamięci SD do minimum 128GB, praca na baterii do 5 godzin, 2 wyświetlacze minimum 10 cali o rozdzielczości 2560 x 1600, 2 kamery CMOS minimum 8.0 Mpix, |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET PROGRAMÓW LOGOPEDYCZNYCH | Zestaw programów logopedycznych (licencja na 2 urządzenia) + komputer z ekranem dotykowym + mikrofon Zestaw profesjonalnych programów logopedycznych oraz programów multimedialnych wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię większości zaburzeń mowy i języka występujących u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W zestawie powinien znajdować się moduł badania mowy, przewodnik metodyczny, a także mikrofon logopedyczny oraz komputer z ekranem dotykowym. Oprogramowanie powinno zapewniać możliwość: przeprowadzenia przesiewowej diagnozy logopedycznej poza gabinetem logopedycznym, gotowe moduły diagnostyczne. ćwiczeniami na WSZYSTKIE etapy terapii głosek gotowe ścieżki terapeutyczne, „czystość fonetyczna” materiału językowego na wszystkich etapach terapii głosek, wzorcowe nagrania, których poprawność została zweryfikowana możliwość archiwizowania nagrań dziecka, system motywacyjny odpowiednie stopniowanie trudności zadań do etapów terapii, możliwość wykorzystania programu także w czasie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. możliwość śledzenia postępów pacjenta oraz archiwizację danych z diagnozy i terapii, drukowanie raportów, pomocy dydaktycznych bezpośrednio z aplikacji, możliwość użycia jednego ćwiczenia wielokrotnie dzięki opcji losowego wyświetlania przykładów, licencja na minimum 2 urządzenia pozwalająca na równoczesne korzystanie przez 2 logopedów, licencja na czas nieokreślony, bezpłatne aktualizacje, stałe wsparcie techniczne. |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |