Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

postępowanie numer sprawy: BZP-3942-20/2021

| Część nr 1 - Komputer All In One |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Komputer AIO |
| Rodzaj produktu | All In One z podstawką z regulacją wysokości |
| Procesor | Procesor osiągający min. 13183 punktów wg testu https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html na dzień 13.05.2021r. |  |
| Liczba rdzeni | 8 |  |
| Bazowa częstotliwość procesora | 2,0 GHz |  |
| Maksymalna częstotliwość procesora | 4,5 GHz |  |
| Przekątna ekranu | 23,8” |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (Full HD) |  |
| Typ monitora | LED - IPS |  |
| Wyświetlacz szerokoekranowy | Tak |  |
| Poziomy kąt widzenia | 89 |  |
| Pionowy kąt widzenia | 89 |  |
| Rozstaw pikseli | 0,2745 mm |  |
| Czas reakcji | 25 ms |  |
| Jasność obrazu | 250 cd/m^2 |  |
| Współczynnik kontrastu obrazu | 700:1 |  |
| Zintegrowana karta graficzna | Tak |  |
| Interfejs wideo | Display Port |  |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB DDR4 |  |
| Częstotliwość pamięci RAM | 2933 MHz |  |
| Pojemność dysku SSD M.2 | 256 GB |  |
| Dołączone głośniki | 2x kanał prawy/lewy |  |
| Kamera internetowa | 2,07 megapikseli |  |
| Łączność | LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Moduł Bluetooth |  |
| Złącza | 2 x USB 2.0 (obsługa SmartPower On) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) 2 x USB 3.2 1 x USB-C 3.2 1 x DisplayPort 1 x wyjście liniowe audio 1 x słuchawki/mikrofon |  |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |  |
| Zasilacz | Tak |  |
| Napięcie nominalne | AC 120/230V |  |
| Moc zasilacza | 155W |  |
| System operacyjny: | Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) |  |
| Waga | Około 5,84 kg |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata - NBD |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Komputer DELL Optiplex 5480 AIO 23.8 FHD i7-10700T 16GB 256GB SSD W10P 3YBWOS, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Dział Informatyczny ASP, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 |

| Część nr 2 - Komputer All In One |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Komputer AIO |
| Rodzaj produktu | All In One z podstawką z regulacją wysokości |
| Procesor | Procesor osiągający min. 10780 punktów wg testu https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html na dzień 13.05.2021r. |  |
| Liczba rdzeni | 6 |  |
| Bazowa częstotliwość procesora | 2,3 GHz |  |
| Maksymalna częstotliwość procesora | 3,8 GHz |  |
| Przekątna ekranu | 23,8” |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (Full HD) |  |
| Typ monitora | LED - IPS |  |
| Wyświetlacz szerokoekranowy | Tak |  |
| Poziomy kąt widzenia | 89 |  |
| Pionowy kąt widzenia | 89 |  |
| Rozstaw pikseli | 0,2745 mm |  |
| Czas reakcji | 25 ms |  |
| Jasność obrazu | 250 cd/m^2 |  |
| Współczynnik kontrastu obrazu | 700:1 |  |
| Zintegrowana karta graficzna | Tak |  |
| Interfejs wideo | Display Port |  |
| Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB DDR4 |  |
| Częstotliwość pamięci RAM | 2666 MHz |  |
| Pojemność dysku SSD M.2 | 256 GB |  |
| Dołączone głośniki | 2x kanał prawy/lewy |  |
| Kamera internetowa | 2,07 megapikseli |  |
| Łączność | LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Moduł Bluetooth |  |
| Złącza | 2 x USB 2.0 (obsługa SmartPower On) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) 2 x USB 3.2 1 x USB-C 3.2 1 x DisplayPort 1 x wyjście liniowe audio 1 x słuchawki/mikrofon |  |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |  |
| Zasilacz | Tak |  |
| Napięcie nominalne | AC 120/230V |  |
| Moc zasilacza | 155W |  |
| System operacyjny: | Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) |  |
| Waga | Około 5,84 kg |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata - NBD |  |
| Ilość sztuk | 2 |  |
| Model wzorcowy | Komputer DELL Optiplex 5480 AIO 23.8 FHD i5-10500T 8GB 256GB SSD W10P 3YBWOS, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Dział Informatyczny ASP, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 |

| Część nr 3 - Laptop 17,3” |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Laptop 17,3” |
| Procesor | Procesor osiągający min. 23974 punktów wg testu https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html na dzień 13.05.2021r. |  |
| Liczba rdzeni | 10 |  |
| Liczba wątków | 20 |  |
| Bazowa częstotliwość procesora | 3,7 GHz |  |
| Maksymalna częstotliwość procesora | 5,3 GHz |  |
| Przekątna ekranu | 17,3” |  |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K UHD) |  |
| Typ ekranu | Matowy, LED |  |
| Ekran dotykowy | nie |  |
| Karta graficzna | Karta graficzna osiągająca min. 18595 punktów w teście videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień 13.05.2021r. |  |
| Ilość pamięci RAM karty graficznej | 8 GB GDDR6 pamięci własnej |  |
| Zintegrowana karta graficzna | Tak |  |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB DDR4 |  |
| Częstotliwość pamięci RAM | 3200 MHz |  |
| Pojemność dysku SSD M.2 PCIe | 1 TB |  |
| Pojemność dysku HDD 7200 obr. | 1 TB |  |
| Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo + subwoofer Wbudowane dwa mikrofony |  |
| Kamera internetowa | Obsługuje Windows Hello 1.0 Mpix |  |
| Łączność | LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Moduł Bluetooth |  |
| Złącza | USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) – 4 szt. USB Typu-C 1 szt. USB Typu-C (z Thunderbolt 3) – 1 szt. HDMI – 1 szt. Czytnik kart pamięci – 1 szt. Mini Display Port – 1 szt. RJ-45 – 1 szt. Wejście mikrofonowe - 1 szt. Wyjście słuchawkowe – 1szt. DC-in – 1 szt. |  |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |  |
| Podświetlana klawiatura | Tak |  |
| Dodatkowe informacje | Aluminiowa pokrywa matrycy Wydzielona klawiatura numeryczna Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Wielkokolorowe podświetlenie klawiatury Szyfrowanie TPM Obsługa RAID |  |
| Dołączone akcesoria | Zasilacz |  |
| System operacyjny: | Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) |  |
| Waga | Około 4,2 kg |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | MSI GT76 i9-10900K/32GB/512*2+1TB/Win10P RTX2080 Super/Windows 10 Pro, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Intermediów ASP, 31-111 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38/3 |

| Część nr 4 - Laptop 15,6” |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Laptop 15,6” |
| Procesor | Procesor osiągający min. 15960 punktów wg testu https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html na dzień 13.05.2021r. |  |
| Liczba rdzeni | 8 |  |
| Liczba wątków | 16 |  |
| Bazowa częstotliwość procesora | 2,3 GHz |  |
| Maksymalna częstotliwość procesora | 5,1 GHz |  |
| Przekątna ekranu | 15,6” |  |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (UHD) |  |
| Typ ekranu | LED WVA – kąty 178/178 z powłoką przeciwodblaskową |  |
| Ekran dotykowy | nie |  |
| Karta graficzna | Karta graficzna osiągająca min. 16594 punktów w teście videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień 13.05.2021r. |  |
| Ilość pamięci RAM karty graficznej | 16 GB GDDR5 pamięci własnej |  |
| Zintegrowana karta graficzna | Tak |  |
| Zainstalowana pamięć RAM | 64 GB |  |
| Częstotliwość pamięci RAM | 2933 MHz |  |
| Ilość banków pamięci | 4 |  |
| Pojemność dysku SSD NVME PCIe | 1 TB |  |
| Maksymalna prędkość zainstalowanego dysku | 2400MB/s |  |
| Typ kontrolera dysku | SATA III oraz NVME m.2 PCIe x4 |  |
| Karta sieciowa LAN | Tak – 10/100/1000 |  |
| Sieci bezprzewodowe | WiFi6 (802,11ax) |  |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |  |
| Klawiatura podświetlana | Tak |  |
| Porty i gniazda | 1 x HDMI 1 x mini DisplayPort 2 x USB 3.2 z funkcją PowerShare RJ45 Czytnik kart SD Uniwersalne gniazdo audio 2 x USB 3,2 Type-C drugiej generacji |  |
| Kamera internetowa | Tak |  |
| Pojemność baterii | 95Wh z funkcją ExpressChargeBoost |  |
| Typ ogniwa | Li-ion |  |
| Liczba komór | 6-komorowa |  |
| System operacyjny: | Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) |  |
| Waga | Około 2,45 kg |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata w systemie Next Business Day |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Dell Precision 7550 UHD i7-10875H 64/1TB RTX5000/Windows 10 Pro, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Intermediów ASP, 31-111 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38/3 |

| Część nr 5 - Monitor 27” |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Monitor |
| Przekątna ekranu | 27” |  |
| Roździelczość | 3840x2160 (4K) |  |
| Format | 16:9 |  |
| Ekran | Płaski |  |
| Powłoka matrycy | Matowa |  |
| Typ matrycy | IPS |  |
| Czas reakcji | 4 ms |  |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |  |
| Jasność | 300 cd/m2 |  |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |  |
| Rodzaj plamki | 0,16 mm |  |
| Powierzchnia robocza | Około 586.2 x 335.3 mm |  |
| Synchronizacja pozioma | 31-90 kHz |  |
| Synchronizacja pionowa | 55-75kHz |  |
| Podstawowe złącza i interfejsy | DVI x1 DisplayPort x1 HDMI x1 USB 3.0 x2 HDCP Wyjście słuchawkowe Ładowanie baterii przez USB 3.0, PiP, PbP |  |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |  |
| Pobór mocy | 35W |  |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Monitor iiyama ProLite XU2792UHSU-B1 27" IPS 4K FlickerFree + Redukcja niebieskiego światła lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Intermediów ASP, 31-111 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38/3 |

| Część nr 6 - Przenośny rejestrator dźwięku |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Przenośny rejestrator dźwięku |
| Główne funkcje | Jednoczesne nagrywanie na sześciu ścieżkach 4 wejścia Mic/Line ze złączami zespolonymi XLR/TRS |  |
| Regulator wzmocnienia | Tak + przełącznik PAD – 20 dB na wejście |  |
| Zasilanie Phantom | Tak +12/+24/+48 V |  |
| Ekran | Tak, kolorowy 2,0” LC (320 x 240 pikseli) |  |
| Bezpośrednie nagrywanie na nośniki pamięci | Tak – karty SD, SDHC, SHXC do 128GB |  |
| Rozdzielczość | Do 24 Bit /96kHz jako pliki WAV lub wybór formatów MP3 |  |
| Auto Record | Tak |  |
| Pre Record | Tak |  |
| Backup Record | Tak |  |
| Mixdown multitrack | Tak – na stereo |  |
| Niezależne połączenie monitorowania i odtwarzania | Tak |  |
| Wirtualny wskaźnik poziomu VU | Tak |  |
| Zasilanie | Baterie: 4 sztuki (LR6) typ AA Przejściówka sieciowa: AD-17 (DC 5 V/1A/typ USB (opcjonalnie) Możliwy tryb USB Buspower |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Zoom rejestrator H6 lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Intermediów ASP, 31-111 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38/3 |

| Część nr 7 - Projektor |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Projektor multimedialny |
| Technologia wyświetlania | DLP |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920x1080 (FHD) |  |
| Format obrazu | 4:3 16:9 |  |
| Kontrast | 30 000:1 |  |
| Wielkość rzutowanego obrazu | 0,7m |  |
| Żywotność lampy | 4000h (tryb normalny) 10000h (tryb ekonomiczny) |  |
| Moc lampy | 240W |  |
| Złącza | Wyjście audio – 1 szt. HDMI – 1 szt. USB 2.0 (zasilanie) – 1 szt. AC in (wejście zasilania) – 1 szt. |  |
| 3D Ready | Tak |  |
| Głośniki | Tak |  |
| Głośność pracy | 25 dB |  |
| Pobór mocy podczas pracy | 295W |  |
| Pobór mocy podczas spoczynku | <0,5W |  |
| Wysokość | Około 108mm |  |
| Szerokość | Około 316mm |  |
| Głębokość | Około 244mm |  |
| Waga | Około 2,5kg |  |
| Dodatkowe informacje | Możliwość regulacja zniekształcenia trapezowego‎ (Keystone) Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) |  |
| Dołączone akcesoria | Pilot Kabel zasilający Baterie do pilota (AAA) - 2 szt. Instrukcja szybkiego uruchomienia |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Optoma HD28e DLP, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Rzeźby ASP, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 |

| Część nr 8 - Ekran projekcyjny |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Ekran projekcyjny |
| Rodzaj ekranu | Zwijany |
| Sposób mocowania | Na ścianie |  |
| Zwijanie | Ręczne |  |
| Format | 16:9 |  |
| Szerokość powierzchni projekcyjnej | Około 230 cm |  |
| Wysokość powierzchni projekcyjnej | Około 114 cm |  |
| Waga | Około 11,3 kg |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Optoma DS.-9092PWC 203x115 92", lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Rzeźby ASP, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 |

| Część nr 9 - Tablet graficzny |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Tablet piórkowy |
| Aktywny obszar roboczy | 522 x 294 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |  |
| Poziomy nacisku | 8192 |  |
| Interfejs | USB USB-C HDMI DisplayPort Wyjście słuchawkowe |  |
| Typ piórka | Czułe na nacisk Bezprzewodowe Bezbateryjne Rozpoznające nachylenie |  |
| Technologia | Rezonans elektromagnetyczny |  |
| Przyciski | 17 x ExpressKey Przycisk zasilania |  |
| Przekątna ekranu | 23,6” |  |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 (4K) |  |
| Wyświetlane kolory | 1,07mld |  |
| Jasność ekranu | 350 cd/m^2 |  |
| Kontrast | 1000:1 |  |
| Gama kolorów Adobe RGB | 99% |  |
| Pamięć wbudowana | Brak |  |
| Zasilanie | Zasilacz sieciowy |  |
| Kompatybilność | Windows Mac OS X |  |
| Dodatkowe informacje | Multitouch Regulowana podstawa Wbudowany mikrofon Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) |  |
| Dołączone akcesoria | Narzędzie do wyjmowania wkładów Skrócona instrukcja obsługi Zasilacz Adapter mini DisplayPort -> DisplayPort Kabel USB Kabel HDMI Kabel USB-C Kabel micro USB Kabel DisplayPort Piórko Wacom Pro Pen 2 Podstawka pod pióro Pilot ExpressKey™ Ściereczka Zapasowe wkłady - 10 szt. |  |
| Wysokość | Około 394mm |  |
| Szerokość | Około 677mm |  |
| Grubość | Około 47mm |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Wacom Cintiq Pro 24 DTK-2420, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |

| Część nr 10 -Projektor mobilny |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Projektor mobilny |
| Technologia wyświetlania | DLP |
| Rozdzielczość natywna | 1280 x 720 (HD) |  |
| Format obrazu | 4:3 16:9 |  |
| Jasność | 250 lm |  |
| Wielkość rzutowanego obrazu | 20 – 100” |  |
| Żywotność lampy | 30 000 h – tryb normalny |  |
| Złącza | Wyjście audio - 1 szt. HDMI/MHL - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. DC in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| 3D Ready | Nie |  |
| Łączność bezprzewodowa | Tak |  |
| Głośniki | Tak |  |
| Głośność pracy | 29 dB w trybie standardowym 25 dB w trybie ekonomicznym |  |
| Pobór mocy podczas pracy | 45W |  |
| Wysokość | Około 35mm |  |
| Szerokość | Około 86mm |  |
| Głębokość | Około 198mm |  |
| Waga | Około 0,5kg |  |
| Dodatkowe informacje | Możliwość regulacja zniekształcenia trapezowego‎ (Keystone) Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) |  |
| Dołączone akcesoria | Pilot Kabel zasilający Instrukcja Obsługi Instrukcja szybkiego uruchomienia |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | LG PH30JG LED DLP, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Rzeźby ASP, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 |

| Część 11 - Laptop 15,6” |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Laptop |  |
| Procesor | Procesor osiągający min. 14839 punktów wg testu https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html na dzień 13.05.2021r. |  |
| Pamięć RAM | 8GB (SO-DIMM DDR4, 3200MHz) |  |
| Maksymalna obsługiwana pamięć RAM | 32GB |  |
| Dysk SSD M.2 PCIe | 256 GB |  |
| Wbudowany napęd optyczny | Brak |  |
| Dotykowy ekran | Nie |  |
| Typ ekranu | Matowy, LED, IPS |  |
| Przekątna ekranu | 15,6” |  |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (Full HD) |  |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |  |
| Karta graficzna | Karta graficzna osiągająca min. 7486 punktów w teście videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień 13.05.2021r. |  |
| Pamięć karty graficznej | 4GB GDDR 6 |  |
| Dzwięk | Wbudowane głośniki stereo Wbudowane dwa mikrofony |  |
| Kamera internetowa | Kamera z wbudowaną zaślepką 1.0 Mpix |  |
| Łączność | LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 5 Moduł Bluetooth |  |
| Złącza | USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. USB Typu-C - 1 szt. HDMI 2.0 - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| Typ i pojemność baterii | Litowo – jonowa, 4000mAh |  |
| Dodatkowe informacje | Wydzielona klawiatura numeryczna Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Niebieskie podświetlenie klawiatury Szyfrowanie TPM |  |
| Wysokość | Około 24,9mm |  |
| Szerokość | Około 359mm |  |
| Głębokość | Około 250mm |  |
| Waga | Około 2,2kg |  |
| Podświetlana klawiatura | Tak |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Lenovo IdeaPad Gaming 3-15 R5 4600H/8GB/256 GTX1650Ti 120Hz, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Architektury Wnętrz ASP, 31-121 Kraków, ul. Humberta 3 |

| Część nr 12 - Laptop 15” do VR |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Laptop 15” do VR |  |
| Model wzorcowy | Gigabyte AERO 15 OLED i9-10980HK/64GB/2x1TB/W10P RTX3080Q (YC-9EE5760SP), lub równoważny |  |
| Procesor |  |  |
| Model wzorcowy | Intel Core i9-10980HK, lub równoważny |  |
| Wydajność | Ma osiągać w teście „PassMark - CPU Mark”, zgodnie z wynikami zamieszczonymi na stronie: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html min. 16635 punktów, dane na dzień 2021-05-13 |  |
| Pamięć RAM | 64 GB (SO-DIMM DDR4, 3200MHz), lub szybsza |  |
| Pamięć masowa SSD M.2 PCIe | 2000 GB SSD M.2 PCIe (2 x 1000 GB), lub większa |  |
| Przekątna ekranu | 15,6" |  |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 (4K UHD) |  |
| Karta graficzna |  |  |
| Model wzorcowy | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU, lub równoważny |  |
| Wydajność | Ma osiągać w teście PassMark, zgodnie z wynikami zamieszczonymi na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html min. 15367 punktów, dane na dzień 2020-05-13 |  |
| Pamięć karty graficznej | 8192 MB, GDDR6 (pamięć własna) |  |
| Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo Wbudowane dwa mikrofony |  |
| Kamera internetowa | Kamera 1.0 Mpix z wbudowaną zaślepką, wbudowany wyłącznik kamery, lub równoważne |  |
| Łączność | LAN 2.5 Gbps Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Moduł Bluetooth |  |
| Złącza | USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt. USB Typu-C (z Thunderbolt 3) - 1 szt. HDMI 2.1 - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Mini Display Port - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| Pojemność baterii | 6514 mAh, lub więcej |  |
| Dołączone akcesoria | Zasilacz |  |
| Zainstalowany system operacyjny | MS Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa), lub równoważny |  |
| Wysokość | 20 mm |  |
| Szerokość | 356 mm |  |
| Głębokość | 250 mm |  |
| Waga | 2,00 kg (z baterią) |  |
| Wymagana kompatybilność | Gogle VR „HTC VIVE Pro Eye” |  |
| Kabel Mini DisplayPort |  |  |
| Złącza | mini DisplayPort (męskie) - mini DisplayPort (męskie) |  |
| Długość kabla | 2 m |  |
| Gwarancja | 2 lata, lub więcej |  |

| Część nr 13 - Dysk zewnętrzny SSD, 1 TB |
| --- |
| Ilość sztuk | 2 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Dysk zewnętrzny SSD, 1 TB |  |
| Model wzorcowy | Dysk zewnętrzny Samsung SSD T5 1 TB Czarny (MU-PA1T0B/EU), lub równoważny |  |
| Wielkość dysku | 2.5'' |  |
| Typ dysku | SSD |  |
| Pojemność dysku | 1 TB |  |
| Interfejs | USB 3.1 |  |
| Kolor | Czarny |  |
| Waga | 51 g |  |
| Załączone wyposażenie | Kabel USB 3.1 C na C Kabel USB 3.1.C na A |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy, lub więcej |  |

....................., dnia ...................r.

………….............................................................................                                                                                                                                                                        	                                                                                                                                                                      (podpis osoby/osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)