Załącznik nr 1 do SWZ

IRP.271.12.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, wolnej od wad, fabrycznie nowej zamiatarki ulicznej dla Zamawiającego – o parametrach oraz na zasadach wskazanych poniżej oraz zgodnie z parametrami technicznymi zawartymi w formularzu ofertowym:

I. OPIS POJAZDU (ZAMIATARKI)

Wymagania ogólne:

- Wykonawca/dostawca musi zapewnić autoryzację producenta w zakresie sprzedaży i serwisu oferowanej zabudowy zamiatarki na terenie RP.

- Odległość stacjonarnego autoryzowanego serwisu od siedziby wskazanej przez Zamawiającego, tj.: Zakład Gospodarki Komunalnej, Wałcz (78-600), ul. Budowlanych 9,  nie może być większa niż 300 km (dot. zabudowy zamiatarki).

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/gwarant posiadał autoryzowany serwis mobilny.

- Dodatkowo Wykonawca/dostawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu przekazania przedmiotu zamówienia:

- instrukcję obsługi w języku polskim (dot. podwozia, zabudowy zamiatarki)

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zawierająca katalog części zamiennych i instrukcje obsługi w języku polskim.

- katalog części zamiennych w formie obrazkowo-numerycznej (dot. zabudowy zamiatarki)

- kartę gwarancyjną (dot. podwozia, zabudowy zamiatarki)

- certyfikat PM 2,5, PM 10 (dot. zabudowy zamiatarki)

- W przypadku pojazdu sprowadzonego do Polski wymagane są niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu w języku polskim, książka serwisowa i instrukcja obsługi w języku polskim, szczegółowy opis urządzeń i oprogramowania w języku polskim, dokumentacja i licencja na oprogramowanie, świadectwo zgodności CE/ Deklaracja WE, katalog części zamiennych. Niedostarczenie dokumentów może stanowić przesłankę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wyznaczonej na ich dostarczenie.

- Wykonawca / dostawca zobowiązuje się także:

- nieodpłatnie przeszkolić, w terminie nie później niż 2 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia, min. 2 operatorów i mechaników - w zakresie obsługi i eksploatacji zamiatarki.

- Przedmiot Umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko, do Zamawiającego/odbiorcy, tj.:  Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu (78-600) przy ul. Budowlanych 9, w dniu roboczym (poniedziałek-piątek) w godzinach pracy Odbiorcy. Termin dostawy zostanie uzgodniony przez Strony z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.