Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 6

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Zbiornik do przechowywania próbek w ciekłym azocie | TAK |  |  |
|  | Pojemność co najmniej 120 l | TAK |  |  |
|  | Statyczny współczynnik parowania nie wyższy niż 1 l / 24 godz. | TAK |  | ≤0,8 l / 24 godz. – 10 pkt >0,8 l / 24 godz. – 0 pkt |
|  | Komplet stelaży na pudełka kriogeniczne umożliwiające przechowywanie co najmniej 4000 probówek kriogenicznych 2 ml | TAK / podać ilości |  | ≥4500 probówek -10 pkt <4500 probówek – 0 pkt |
|  | Alarm niskiego poziomu azotu | TAK |  |  |
|  | Miarka poziomu azotu | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji na izolację próżniową - min. 24 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |