ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez uzupełnienie kolumny „Dane techniczne oferowane”, poprzez wpisanie TAK lub wpisanie parametrów oferowanego ciągnika

| LP | SILNIK | Dane techniczne oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | moc silnika 45-55 KM | Wymagane |  |
| 2 | filtr powietrza suchy z czujnikiem zanieczyszczenia | Wymagane |  |
| 3 | ilość cyl.min. 3 / poj. skokowa do 3000 m3 | Wymagane |  |
| 4 | min. moment obrotowy 200 Nm w przedziale 1200-1400 pbr/min | Wymagane |  |
| 5 | system chłodzenia cieczą | Wymagane |  |
|  | UKŁAD NAPĘDOWY |  |
| 6 | blokada mechanizmu różnicowego mechaniczna | Wymagane |  |
| 7 | liczba biegów przód/tył 8 na 8 | Wymagane |  |
| 8 | skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu z rewersem | Wymagane |  |
| 9 | sprzęgło dwutarczowe, suche z niezależnym sterowaniem WOM (wał odbioru mocy) | Wymagane |  |
|  | WOM TYLNY |  |
| 10 | prędkość obrotowa WOM/silnik [obr/min] 540/maks.1728 i 540E/maks.1253 | Wymagane |  |
| 11 | średnica końcówki / liczba wypustów typ 35 mm / 6 / typ 1 | Wymagane |  |
| 12 | typ sterowania zależny/niezależny | Wymagane |  |
|  | UKŁAD HYDRAULICZNY |  |
| 13 | ciśnienie normalne [MPa] 18,5 | Wymagane |  |
| 14 | funkcje podnośnika regulacja pozycyjna i siłowa | Wymagane |  |
| 15 | min. udźwig podnośnika 1530 kg | Wymagane |  |
| 16 | rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy rozdzielacz 2-sekcyjny / 4 | Wymagane |  |
| 17 | układ zawieszenia narzędzi kat. 2, (przód, tył) ISO 730-1 | Wymagane |  |
| 18 | wydatek pompy min. 32 l/min. | Wymagane |  |
|  | UKŁAD KIEROWNICZY UKŁAD HYDROSTATYCZNY OŚ PRZEDNIA |  |
| 19 | typ 4WD z automatyczną lub ręczną blokadą mostu (LS) | Wymagane |  |
|  | OPONY |  |
| 20 | przód rolnicze | Wymagane |  |
| 21 | tył rolnicze | Wymagane |  |
|  | WYMIARY |  |
| 22 | długość 3211 - 3285 mm | Wymagane |  |
| 23 | prześwit 389 - 419 mm | Wymagane |  |
| 24 | rozstaw kół przednich 1422 - 1524 mm | Wymagane |  |
| 25 | rozstaw kół tylnych 1340 - 1550 mm | Wymagane |  |
| 26 | rozstaw osi 1800 - 1950 mm | Wymagane |  |
| 27 | szerokość 1650 - 1855 mm | Wymagane |  |
| 28 | wysokość 2470 - 2520 mm | Wymagane |  |
|  | KABINA |  |
| 29 | rodzaj ochronna, dwudrzwiowa | Wymagane |  |
| 30 | wentylacja | Wymagane |  |
| 31 | ogrzewanie | Wymagane |  |
| 32 | klimatyzacja | Opcja + 2pkt. |  |
| 33 | wycieraczki przednie i tylne | Wymagane |  |
| 34 | spryskiwacz szyby przedniej | Wymagane |  |
| 35 | uchylne okna tylne i boczne | Wymagane |  |
| 36 | reflektory robocze przednie i tylne | Wymagane |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |
| 37 | błotniki przednie i tylne | Wymagane |  |
| 38 | zaczep dolny Ø 30mm | Wymagane |  |
| 39 | siedzisko mechaniczne | Wymagane |  |
| 40 | układ pneumatyczny 1 i 2 obwodowy | Wymagane |  |
| 41 | zaczep górny Ø 30mm | Wymagane |  |
| 42 | radio | Wymagane |  |
| 43 | lampa ostrzegawcza kolor pomarańczowy, wykonana w technologii LED | Wymagane |  |
| 44 | szybko sprzęgi | Wymagane |  |
| 45 | zbiornika paliwa min. 50L | Wymagane |  |
| 46 | trójkąt ostrzegawczy | Wymagane |  |
| 47 | apteczka spełniająca wymogi normy DIN 13164 | Wymagane |  |
| 48 | gaśnica 6kg, produkcji polskiej, dostępna z zewnątrz pojazdu | Wymagane |  |
|  | POZOSTAŁE |  |
| 49 | waga maks. 2800 kg | Wymagane |  |
| 50 | ciągnik wyposażony w systemem monitorowania floty zgodny z obecnie używanym przez zamawiającego tj. firmy Globtrak Sp. z o.o., ul. Witosa, Kielce | Wymagane |  |
| 51 | książka gwarancyjna ciągnika oraz wyposażenia | Wymagane |  |
| 52 | instrukcja obsługi i konserwacji pojazdu w języku polskim | Wymagane |  |
| 53 | katalog części zamiennych w języku polskim w formie papierowej | Wymagane |  |
| 54 | deklaracje zgodności | Wymagane |  |
| 55 | wszelkie niezbędne dokumenty spełniające wymagania ustawy Prawo o ruchu drogowym, Ustawy o transporcie drogowym i pokrewnych, umożliwiające uczestniczenie pojazdu w ruchu drogowym | Wymagane |  |
| 56 | bezpłatne szkolenie 2 pracowników zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji i podstawowej konserwacji ciągnika | Wymagane |  |

……………………………………                             ……………………………………………………………

miejscowość, data                                     podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy