70Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego pojazdu specjalistycznego z zabudowa dwukomorową przeznaczoną do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę jednej sztuki używanego bezwypadkowego  pojazdu specjalistycznego z zabudową dwukomorową nie starszego niż 2013 r., spełniającego normę  minimum EURO 5 w zakresie emisji spalin, jak również spełniającego wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

2. Osoba do kontaktu: Adam Drozd  tel. 059 847 39 27, + 48 509 966 033

3. Zamawiający wymaga:

a) Wskazane - pojazd zarejestrowany w Polsce , co najmniej miękki dowód na dzień protokolarnego odbioru lub Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów do rejestracji w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego w Słupsku.

b)  Dostępności serwisu lub oddziału serwisu fabrycznego w promieniu do 200 km licząc od granicy miasta Słupsk.

c) Udzielenia przez Wykonawcę na cały pojazd gwarancji  minimum 3 miesiące bez limitu kilometrów od daty protokolarnego odbioru pojazdu bez uwag - w cenie oferty. Szczegółowe warunki gwarancji według wzoru umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.

d)  Obowiązkowo zapasowy komplet kluczy.

e)  Oferowany pojazd  nie był  pojazdem prototypowym, to jest został wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w krajach UE w liczbie powyżej 100 szt. Pojazd musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania pojazdu z  produkcji jednostkowej i takiego którego parametry zostały specjalnie zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego przetargu.

f)  Ze względu na stałą eksploatację oraz garażowanie na wolnym powietrzu przedmiotowy pojazd narażony będzie na czynniki pogodowe spotykane w  polskiej strefie klimatycznej, a co za tym idzie Wykonawca winien oferować pojazd, którego producent nie zabrania takiego sposobu eksploatacji i garażowania.

4. Szczegółowy opis techniczny  przedmiotu zamówienia – podwozie :

- Podwozie o dopuszczalnej masie całkowitej 26t przystosowane do zabudowy bezpylnej,

- Rok budowy min. 2013,

- Przebieg max. 200 000 km,

- Układ napędowy pojazdu 6x2*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna i podnoszona),

- Rozstaw osi pojazdu maksymalnie  3,7m + 1,35m,

- Zawieszenie pojazdu: przednie resor, tylne pneumatyczne,

- Kontrola zawieszenia tylnego  za pomocą pilota,

- Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej,

- Nośność osi przedniej min 7500kg,

- Nośność osi napędowej min 11 500kg,

- Nośność osi trzeciej min 7500kg,

- Ogumienie  315/70R22,5

- Silnik wysokoprężny o mocy min 305 KM,

- pojemność silnika min 7100 cm3

- Norma emisji spalin min EURO 5,

- Silnik wyposażony w przystawkę odbioru mocy od silnikową napędzającą zabudowę,

- Skrzynia biegów automatyczna,

- Kabina o min. wymiarach wysokość 1605mm, długość 2000mm, szerokość 2300mm, wyposażona w blendę przeciwsłoneczną i wywietrznik dachowy, minimum trzy fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, wpis do dowodu rejestracyjnego,

- Klimatyzacja,

- Elektrycznie sterowane szyby,

- Bezwypadkowy, bezkolizyjny,

- Pojazd w 100% sprawny technicznie, fabrycznie  przystosowany do ruchu prawostronnego – kierownica z lewej strony – Zamawiający nie dopuszcza pojazdów po  przeróbkach położenia kierownicy – zamiana z prawej na lewą.

- Dopuszcza się jedynie pojazd bez obciążeń finansowych typu zastaw, hipoteka, kredyt, etc.

- Wymagane na dzień dostawy pojazdu: wykonane w Polsce, aktualne badania techniczne pojazdu z wpisem do dowodu rejestracyjnego lub zaświadczenie z badań technicznych – Zamawiający wymaga aktualnych badań technicznych.

- Podwozie – pełna konserwacja, brak widocznych ubytków w konserwacji podwozia, zawieszenie pneumatyczne z automatyczną możliwością regulacji wysokości.

- Układ elektryczny pojazdu –  instalacja elektryczna – kompletna, jednolita, bez uszkodzeń mechanicznych, niesparciała.

- Układ pneumatyczny –  sprawny, szczelny.

- Układ hamulcowy - sprawny szczelny.

- Sprzęgło – sprawne, bez wyczuwalnych śladów zużycia – typu szarpanie przy ruszaniu.

- Układ wydechowy – szczelny, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych.

- Lampy oświetleniowe drogowe zewnętrzne przód i tył bez spękań, uszkodzeń, niezaparowane

- Obowiązkowo przy odbiorze pojazdu do wykonania minimum 60 minutowa próba klimatyzacji potwierdzająca jej stan techniczny oraz jakość.

4a. Szczegółowy opis techniczny  przedmiotu zamówienia – zabudowa:

- Zabudowa dwukomorowa przeznaczona do zbiórki odpadów z dwoma niezależnymi urządzeniami zasypowymi oraz dwoma niezależnymi odwłokami,

- Pojemność skrzyni ładunkowej min 16 m3  z podziałem 70/30,

- Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 120 do 1100 litrów zgodnie z normą EN 840-1,2 po stronie szerszej w tym pojemników 1100l z klapą płaską ( ramiona do pojemników 1100l), i do opróżniania pojemników 120-360 l po stronie węższej,

- Kamera wsteczna i monitor kolorowy zamontowany w kabinie,

- Oświetlenie robocze z tylu zabudowy,

- Lampy ostrzegawcze z tyłu i przodu pojazdu,

- Automatyczna regulacja obrotów silnika,

- Zabudowa wykonana zgodnie z prawem Unijnym i posiadająca znak CE,

- Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy,

- Elastyczne mocowanie zabudowy z podwoziem umożliwiające montaż wagi zabudowy,

- Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi inspekcyjne po lewej i prawej stronie zabudowy,

- Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z uchwytami,

5. Serwis gwarancja i rękojmia.

- Zamawiający wymaga dostępności serwisu lub oddziału serwisu fabrycznego w promieniu do 200 km licząc od granicy miasta Słupska.

- Gwarancja- Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na cały pojazd gwarancji rozruchowej minimum 3 miesiące bez limitu kilometrów od daty protokolarnego odbioru pojazdu bez uwag - w cenie oferty.

- Rękojmia- zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający wymaga (w cenie oferty) wykonania i udokumentowania serwisu pojazdu- przygotowania do pracy tj. :

- wymiana oleju silnikowego,

- wymiana oleju w skrzyni biegów,

-  wymiana filtrów powietrza, paliwa, osuszacz (filtr, wkład),

- serwis, odgrzybienie + napełnienie układu klimatyzacji nowym czynnikiem,

- sprawdzenia  przewodów hydraulicznych i pneumatycznych pojazdu i zabudowy,

- sprawdzenia i uzupełnienie oświetlenia zewnętrznego,

- sprawdzenia układu kierowniczego, w przypadku zużycia (luzu) końcówek drążków kierowniczych czy stabilizatora, wymiana na nowe elementy,

-  w przypadku zabrudzenia pranie i wysuszenie tapicerki pojazdu.

UWAGI:

1. Miejsce dostawy pojazdu: siedziba Zamawiającego w terminie określonym w ofercie.

2. Przed podpisaniem umowy zamawiający zastrzega sobie możliwość oględzin pojazdu w celu stwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą, na koszt dostawcy.

3.  Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków w celu sprawnego przeprowadzenia odbioru pojazdu oraz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na koszt dostawcy
w wyznaczonym terminie dodatkowych badań technicznych w  stacji obsługi bądź serwisie celem potwierdzenia wymaganego stanu technicznego pojazdu i wyposażenia.