Egz. nr …...................

| DOKUMENTACJA PROJEKTOWA |
| --- |
| Nazwa opracowania | „REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1681N W KM 1+500 – 8+000” |
| Obiekt | Droga powiatowa klasy Z - 1681N dr. kraj. nr 58 – Kolonia – dr. nr 1518N (Faryny) |
| Lokalizacja | działki nr: 111 obręb 0011 Piasutno, gm. Świętajno powiat Szczytno |
| Inwestor | Zarząd Dróg Powiatowych 12-100 Szczytno, ul. Mrongowiusza 2 |
| CPV | 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg |
| Specjalność Branża | Drogowa |
| Opracował | Janusz Skrobiński upr. Nr 437/OL/94 |
| Data | październik 2023 r. |

„Remont drogi powiatowej nr 1681N w km 1+500 – 8+000’’

O P I S    T E C H N I C Z N Y

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni twardej nieulepszonej  na drodze powiatowej  nr 1681N dr. kraj. nr 58 – Kolonia – dr. nr 1518N (Faryny) w gminie Świętajno. Niniejsze opracowanie ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi. poprzez wykonanie remontu nierówności nawierzchni

## Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie gminy Świętajno w powiecie szczycieńskim, województwo warmińsko – mazurskie. Wzdłuż drogi dominują głównie tereny   leśne.

## Inwestor

Inwestorem jest:

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są następujące dokumenty:

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 ,

  - Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie.

CZĘŚĆ TECHNICZNA

## Stan istniejący

Istniejąca droga o nawierzchni  nieulepszonej tłuczniowej jest w złym stanie technicznym.            Długość remontowanego odcinka drogi powiatowej wynosi: 6500,0 m, szerokość korony drogi – około 7,0 m, szerokość jezdni - około 4,0 m, rowy trapezowe i trójkątne porośnięte krzewami      i darniną. Pobocza częściowo z kruszywa i częściowo porośnięte darniną o szerokości około 1, 50 m. Droga posiada spadki poprzeczne miejscowo zdeformowane przez wgniecenia                                 i wybrzuszenia powierzchni.   Nawierzchnia nie utraciła jednak nośności ponadto brak równości podłużnej oraz poprzecznej nawierzchni znacznie obniża komfort jazdy i może być powodem wypadków i kolizji.

## 6. Założenia projektowe

Przebieg drogi wykazywany na mapie nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje się przebudowy                  i budowy rowów przydrożnych oraz innych urządzeń i budowli np. przepustów, mostów itd. Całość prac zamknie się na drodze nr 1681N.

## 7. Zakres robót budowlanych

Projekt przewiduje remont odcinka drogi powiatowej 1681N . Przyjęto, że podczas remontu odcinka drogi powiatowej należy korpusowi drogowemu przywrócić prawidłowy profil, usunąć nierówności i wyboje. Szerokość jezdni na odcinku szlakowym projektowanego remontu odcinka drogi powiatowej wynosi około 4,00 m.  Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy i wynosi 3,00 %, spadek poboczy wynosi 5,00 %.

Projekt zakłada wbudowanie nowego materiału (doziarnienie) w miejscach wybojów             w nawierzchni drogi tłuczniowej tj. kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, kruszenie i mieszanie oraz układanie warstw konstrukcyjnych drogi na głębokość́́ do 25cm przy użyciu kruszarki separacyjnej umożliwiającej warstwowy rozkład kruszywa   w zależności od wielkości uziarnienia kruszywa, mieszanie warstwy ścieralnej na głębokość ok. 10 cm przy użyciu recyklera lub równorzędnej maszyny o podobnych parametrach technicznych, nadanie   nawierzchni   profilu   daszkowego   drogi   z   zachowaniem   spadków   zgodnych z dokumentacją projektową, zagęszczenie nawierzchni drogi walcem wibracyjnym metalowo – gumowym, mechaniczne ścinanie lub frezowanie poboczy przy użyciu ścinarki samojezdnej lub frezarki o szerokości min. 90cm z opcją regulacji kąta nachylania. Nie dopuszcza się używanie kosiarek bijakowych.

Wszelkie ewentualne rozbieżności pomiędzy terenem istniejącym wykazane                        w dokumentacji projektowej, a inaczej rozpoznane w terenie należy zgłaszać przed realizacją robót w celu rozstrzygnięcia przyczyn takiego stanu. Realizacja robót w takim przypadku musi być wstrzymana do czasu określenia na budowie rozwiązań korygujących. Nieznaczne rozbieżności nie mające wpływu na jakość, parametry techniczne i zakres rozwiązań ujętych w projekcie mają być korygowane na bieżąco na budowie pod nadzorem kierownika budowy i obsługi geodezyjnej.

# iii CZĘŚĆ rysunkowa

Poniżej zamieszczono spis rysunków wchodzących w skład dokumentacji projektowej.

| Rysunek | Nr rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| Plan orientacyjny | 1 | 1:20 000 |
| Plan sytuacyjny | 2 | 1:1000 |
| Przekroje normalne | 3 | 1:100 |