# Załącznik nr 3 do SWZ

# Załącznik nr 3 do SWZ

Producent: ....................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   System do inercyjnej analizy ruchu

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | System do inercyjnej analizy ruchu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym generowanie gotowych raportów | Tak |  |
| 3 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 4 |  | Wbudowany: Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Barometr | Tak |  |
| 5 |  | Pamięć bufora min: 2 min | Tak |  |
| 6 |  | Długość pracy czujnika na baterii min: 6h – ciągłej pracy | Tak |  |
| 7 |  | Wewnętrzna częstotliwość próbkowania sygnału czujnika min: 1000 Hz | Tak |  |
| 8 |  | Masa czujnika max: 16 g | Tak |  |
| 9 |  | Zasięg systemu na otwartej przestrzeni min: 50 m | Tak |  |
| 10 |  | Zakres pomiarowy czujnika min: - prędkość kątowa: +/- 2000 °/s w trzech osiach - przyspieszenie: +/- 160 m/s w trzech osiach - pole magnetyczne: +/- 1,9 Gs w trzech osiach | Tak |  |
| 11 |  | Dokładność pomiarowa kątów: Statyka min.: - Roll/Pitch: 0,5° RMS - Yaw: 1° RMS Dynamika min.: - Roll/Pitch: 0,75° RMS - Yaw: 1,5° RMS | Tak |  |
| 12 |  | Liczba czujników min.17 sztuk, umożliwiających pomiar całego ciała oraz dodatkowy czujnik do analizy innych obiektów | Tak |  |
| 13 |  | Częstotliwość bezprzewodowego przesyłu danych min: 120 Hz - dla jednego czujnika | Tak |  |
| 14 |  | Specjalne kamizelki w rozmiarach do wyboru ( S, M,L XL) do instalowania czujników na tułowiu - sztuk 6 | Tak |  |
| 15 |  | Całkowita odporność na zakłócenia magnetyczne w trybie online | Tak |  |
| 16 |  | Dokładność pomiaru położenia w globalnym układzie odniesienia < 1% pokonanego dystansu | Tak |  |
| 17 |  | Możliwość detekcji zmiany wysokości do analizy wyskoków, wchodzenia po schodach, wspinaczki i biegu | Tak |  |
| 18 |  | Silnik umożliwiający korekcję sygnału offline (zwiększenie dokładności danych kinematycznych, położenia, likwidacja artefaktów) | Tak |  |
| 19 |  | Wizualizacja pozycji, prędkości i przyśpieszenia COM | Tak |  |
| 20 |  | Możliwość detekcji punktów kontaktu: ręce, stopy, miednica | Tak |  |
| 21 |  | Wizualizacja kinematyki 3D z min. 23 segmentów w tym: - położenia w globalnym układzie odniesienia - prędkości - przyspieszeń - kątów - prędkości kątowych - przyspieszeń kątowych - kontaktów | Tak |  |
| 22 |  | Oprogramowanie z licencją 5-letnią z możliwością generowania gotowych raportów zakresów ruchu, chodu, ergonomii | Tak |  |
|  |  | Integracja z systemem EMG | Tak |  |
| III | Inne: |  |  |  |
| 23 |  | komputer typu laptop | Tak |  |
| 24 |  | monitor pacjenta min 60 cali wraz ze stojakiem mobilnym | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy