# Załącznik nr 6 do SWZ

# Załącznik nr 6 do SWZ

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Zestaw do aktywnej rehabilitacji kończyny dolnej z oprogramowaniem

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Zestaw do aktywnej rehabilitacji kończyny dolnej z oprogramowaniem | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| 4 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności i Certyfikat CE oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 5 | Wymagania prawne | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974) | Tak załączyć |  |
| 6 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| 7 | Urządzenie | Firmowe materiały informacyjne | Tak załączyć |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 8 |  | Możliwości zastosowania urządzenia w rehabilitacji | Tak |  |
| 9 |  | Ocena biomechaniczna z uwzględnieniem prędkości wykonywanych ruchów oraz pasywnego i aktywnego zakresu ruchomości | Tak |  |
| 10 |  | Urządzenie pozwala na ćwiczenie stawów kończyny dolnej (kolanowy- zgięcie/wyprost), biodrowy | Tak |  |
| 11 |  | Urządzenie pozwala na ćwiczenie stawów kończyny górnej (staw łokciowy- zgięcie/wyprost), barkowy | Tak |  |
| 12 |  | Dokumentacja postępów pacjenta za pomocą obiektywnych i policzalnych danych | Tak |  |
| 13 |  | Baza danych pacjentów | Tak |  |
| 14 |  | Biofeedback wzrokowy oraz dźwiękowy | Tak |  |
| 15 |  | Zestaw motywacyjnych gier z biofeedbackiem w czasie rzeczywistym (min. 12 gier z aktualizacją w casie gwarancji) | Tak |  |
| 16 |  | Indywidualne profile użytkowników- terapeutów | Tak |  |
| 17 |  | Zestaw zawiera: ortezy stawu kolanowego 2 szt. (prawa i lewa strona), ortezy stawu łokciowego 2 szt. (prawa i lewa strona), | Tak |  |
| 18 |  | Opcja telerehabilitacji | Tak |  |
| 19 |  | Czułość sensorów dostosowuje poziom ćwiczeń do zakresu ruchomości pacjenta | Tak |  |
| 20 |  | Dopasowanie zadań do możliwości pacjenta | Tak |  |
| 21 |  | Urządzenie umożliwia ćwiczenie w pełnych zakresach ruchomości, w dowolnej pozycji pacjenta: leżący, siedzący, stojący | Tak |  |
| III | Inne: |  |  |  |
| 22 |  | Dostęp do oprogramowania internetowego za pomocą loginu i hasła do konta użytkownika | Tak |  |
| 23 |  | Gniazdo wyjściowe HDMI 2.0 | Tak |  |
| 24 |  | Obrotowy monitor min. 24”, rozdzielczość wyświetlacza: ok 1920x1080, współczynnik kontrastu: 1000:1, czas reakcji: 5 ms | Tak |  |
| 25 |  | Połączenie Wi-Fi | Tak |  |
| 26 |  | Bluetooth 4.0, USB 2.0 | Tak |  |
| 27 |  | Klawiatura | Tak |  |
| 28 |  | Wbudowane w stację roboczą głośniki stereo | Tak |  |
| 29 |  | Wbudowany w stację roboczą komputer dedykowany do oferowanego urządzenia | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy