# SKF Polska S. A.					Poznań, 2017-08-30

ul. Nieszawska 15						DTI/2017/48

61-022 Poznań

Wymagania techniczne

dla modernizacji instalacji teleinformatycznej w SKF Polska S. A.

- Cel zadania:

Celem zadania jest zwiększenie dostępności, pewności działania oraz prędkości sieci internetowej w halach produkcyjnych oraz pomieszczeniach biurowych SKF Polska S. A. zarówno w zakresie połączenia przewodowego LAN, jak i bezprzewodowego WLAN.

- Przedmiot zadania:

  - Zakup, dostawa i montaż dodatkowych szaf Switch, zgodnie z Załącznikiem nr 1 (kolor czerwony)

  - Wykonanie kanalizacji teletechnicznej pomiędzy budynkami B-2 i B-3

  - Wykonanie nowej instalacji światłowodowej (Single i Multimode) między szafami Switch rozlokowanymi w budynkach SKF Polska S. A.

  - Wykonanie nowej instalacji przewodowej miedzianej od szaf Switch do urządzeń Access Point (Access Points są w zakresie dostawy SKF)

  - Wykonanie nowej instalacji przewodowej miedzianej od szaf Switch do nowych gniazd zlokalizowanych na obszarach produkcyjnych 
i w pomieszczeniach biurowych

  - Wymiana / instalacja urządzeń Switch (w zakresie dostawy SKF) 
w szafach Switch

  - Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów

  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej, z naniesieniem 
w szczególności wykonanych tras kablowych.

- Pozostałe wymagania

  - Przedmiot zadania musi być wykonany zgodnie z dołączonym standardem – Załącznik nr 2 - SKF Cabling Guidelines for SKF vendors_V3_07122017.doc

  - Wszystkie szafy Switch muszą być połączone z szafą Serwera z zapewnieniem redundancji – osobnymi światłowodami.

  - Część światłowodów jest przewidziana jako Multimode, a część jako Singlemode, w zależności od odległości szafy Switch od szafy w serwerowni.

  - W załączniku nr 1 podano plan zakładu z naniesieniem orientacyjnych punktów dla Access Point oraz gniazd sieci LAN (nowych). Ostateczna lokalizacja może się nieznacznie różnić 
w zależności od miejscowych przeszkód. Każdy z punktów LAN (żółty prostokąt) oznacza dwa niezależne punkty dostępowe LAN.

  - Pomiędzy budynkami istnieje kanalizacja teletechniczna, którą należy wykorzystać do układania nowych światłowodów. Wyjątek stanowi połączenie pomiędzy budynkami B-2 i B-3. Tam kanalizację kablową należy wykonać pod drogą. Orientacyjną lokalizację nowej trasy kablowej zaznaczono w Załączniku nr 1 linią przerywaną

  - Istnieje możliwość wizji lokalnej w celu zapoznania się ze specyfiką miejsca oraz zakresem prac.

- Termin nadesłania ofert: 		06.09.2017

- Termin wykonania zadania: 	15.10.2017

- Załączniki

- Założenia dla wykonania instalacji teleinformatycznej

- SKF Cabling Guidelines for SKF vendors_V3_07122017

Opracował:

Jarosław Otocki

Menadżer ds. Infrastruktury

Tel. 607 566 668

Jaroslaw.otocki@skf.com