Załącznik nr 8 do SIWZ

………………………………

pełna nazwa/firma, NIP/REGON,

adres Wykonawcy

OPIS PARAMETRÓW

Mobilny przesiewacz dwupokładowy z przenośnikami pryzmującymi

marka …........................ typ /  model ……………… rok produkcji ……………………..

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego (parametry, elementy wyposażenia) | Oferowane przez Wykonawcę* (wpisać TAK lub NIE jeśli nie zaznaczono inaczej) |
| --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
| 1 | Wydajność nie mniejsza niż 60 t/h (należy podać konkretny parametr) |  |
| 2 | Waga nie większa niż 3.000 kg (należy podać konkretny parametr) |  |
| 3 | Szerokość transportowa nie większa niż 3,2 m (należy podać konkretny parametr) |  |
| 4 | Długość transportowa nie większa niż 5,5 m (należy podać konkretny parametr) |  |
| 5 | Kosz zasypowy na wysokości nie większej niż 2,5 m (należy podać konkretny parametr) |  |
| 6 | Dwa pokłady przesiewające |  |
| 7 | System wibracyjny |  |
| 8 | Zbiornik paliwa |  |
| 9 | Układ jezdny gąsienicowy gumowy lub stalowy o zdolności pokonywania wzniesień 20 – 30 stopni |  |
| 10 | System sterowania |  |
| 11 | Panel sterujący |  |
| 12 | Przystosowany do transportu na lawecie samochodowej |  |
| 13 | Fabryczna instalacja elektryczna i hydrauliczna do zasilania napędu, układu wibracyjnego i systemu przenośników taśmowych |  |
| Silnik |
| 14 | Wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy min. 25 KM (należy podać konkretny parametr) |  |
| 15 | Spełniający normy emisji spalin co najmniej Tier 4 |  |
| Układ jezdny |
| 16 | Gumowy lub stalowy łańcuch gąsienicowy |  |
| 17 | Możliwość pokonywania wzniesień do 30 stopni |  |
| Pokłady przesiewające |
| 18 | Pokład górny o wymiarach nie mniejszych niż 2300 mm x 1000 mm (należy podać konkretny parametr) |  |
| 19 | Pokład dolny o wymiarach nie mniejszych niż 1800 mm x 1000 mm (należy podać konkretny parametr) |  |
| 20 | Sito górne o wymiarach oczek 40 mm x 40 mm (należy podać konkretny parametr) |  |
| 21 | Sito dolne o wymiarach oczek 5 mm x 5 mm (należy podać konkretny parametr) |  |
| Przenośniki taśmowe |
| 22 | Składane hydraulicznie |  |
| 23 | O szerokości taśmy nie mniejszej niż 500 mm (należy podać konkretny parametr) |  |
| 24 | Dwa przenośniki dla frakcji 40 mm x 40 mm, 5 mm x 5 mm o wysokości wyładunku nie mniejszej niż 2 m (należy podać konkretny parametr) |  |
| Układ hydrauliczny |
| 25 | Fabryczny układ hydrauliczny dostosowany do zasilenia układów przesiewacza |  |
| Sterowanie |
| 26 | Sterowanie maszyną za pomocą pilota (przewodowego lub bezprzewodowego) |  |
| 27 | Panel sterujący maszyną z licznikiem motogodzin |  |

* wypełnia Wykonawca

........................................................

(miejscowość i data )