Zał. 5 do SWZ 4/2021/DZP/PN – opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa zadania | ilość sztuk | Opis Przedmiotu Zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Część nr 1 - Wózek inwalidzki ręczny | 6 | Wózek inwalidzki dla osób o wadze ciała min. 150 kg, rama aluminiowa, z możliwością złożenia, składany krzyżakowo, z możliwością szybkiego demontażu kół, z szerokością oparcia min. 45 cm, dopuszczalnym obciążeniem min. 150 kg, zmywalną tapicerką, pasem zabezpieczającym, podnóżki odchylane, zdejmowalne, podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy, regulowana wysokość, unoszone oraz wyjmowane podłokietniki, hamulec, hamulec dla opiekuna, blokada postojowa, |
| 2 | Część nr 2- Siedzisko prysznicowe składane | 5 | Siedzisko pod prysznic, z oparciem i uchwytami, o dopuszczalnej wadze pacjenta min. 110 kg; materiał: stal nierdzewna. Parametry: średnica rury min.: ø25 mm, grubość stali min.: rura-1,5 mm, wspornik min.: 3mm, kąt zgięcia rury: 90º +/- 5 0, montaż poziomy na ścianie, siedzisko o wymiarach minimum 40 cm x 40 cm. |
| 3 | Część nr 3 - Podpórka czterokołowa aluminiowa - chodzik dla pacjenta | 6 | Aluminiowa, składana podpórka, ergonomiczna, z czterema kołami, wyposażona w miękkie siedzisko powleczone materiałem skóropodobnym, łatwym do utrzymania w czystości i dezynfekcji; wyposażona w koła o średnicy min. 20 cm, które w razie potrzeby można zdemontować, hamulce z możliwością blokady, o dopuszczalnej masie pacjenta pow. 120 kg, |
| 4 | Część nr 4 - Drabinki do podnoszenia pacjenta fluoroscencyjne widoczne w nocy | 18 | Drabinka wyposażona w min. 4 szczebelki z tworzywa sztucznego, w odstępach max. 19 cm, posiadające zakończenia fluoroscencyjne widoczne w nocy, dopuszczalna waga pacjenta min. 140 kg, długość linki min. 3 m, szerokość szczebla nie mniej niż 25 cm, średnica nie mniej niż 2,5 cm. |
| 5 | Część nr 5 - Maty do przesuwania pacjentów, łatwoślizgi z uchwytami bocznymi | 5 | Maty - łatwoślizgi służące do przesuwania pacjentów, ułatwiające zmianę pozycji podopiecznego w łóżku, przesunięcie lub podniesienie. Wykonane ze śliskiej i wytrzymałej na tarcie tkaniny, która optymalizuje wykonywane czynności tj, obracanie lub inne przemieszczanie chorego o dopuszczalnym ciężarze do 250 kg; o wymiarze min. 100 x 200 cm, pranie temperatura 80ºC, na całym obwodzie uchwyty do przesuwania z taśmy poliestrowej 2,5cm |
| 6 | Część nr 6 - Lampki biurkowe | 6 | Lampa biurkowa wyposażona w żarówki LED o natężeniu światła min. 500 lx, ograniczające efekt migotania, posiadające regulowane ramię, o min. trójstopniowej regulacji światła, nienagrzewające się, bezcieniowe, typu LED. |
| 7 | Część nr 7 - Klawiatura ergonomiczna | 33 | Klawiatura z miękką podkładką, o łukowatym, ergonomicznym kształcie, boki wygięte w przeciwnym kierunku, multimedialna, wejście intefejs USB, zawierająca klawisze numeryczne, funkcyjne, multimedialne, z oznaczeniem braila, stopki antypoślizgowe. |
| 8 | Część nr 8- Schodki składane 3 stopniowe | 1 | Schodki trzystopniowe o aluminiowej ramie i stopniach ze stali nierdzewnej, pokryte gumowa matą, składane. Wymiary minimalne: wysokość 1100 mm, szerokość 475 mm, nośność 150 kg, szerokość podstawy 835 mm, wysokość po złożeniu 1100 mm, wysokość platformy 680 mm, głębokość stopnia 230 mm, wewnętrzna szerokość stopnia 350 mm, wymiary max: +10%. Materiał korpusu: aluminium, materiał stopni: nierdzewny. Ilość stopni: 3. |
| 9 | Część nr 9 - Platforma transportowa | 2 | Wózek platformowy ręczny, jednoburtowy, poręcz przymocowana na stałe, składany. Wymiary min.: wysokość 820 mm, szerokość 480 mm, długość 720 mm, wymiar max. +10%. |
| 10 | Część nr 10 - Pojazd akumulatorowy dwuosobowy o ładowności nie mniej niż 350 kg | 1 | Pojazd dwuosobowy z kabiną, silnik o mocy minimum 5,0 KW AC prądu przemiennego, napęd 48 V lub z napędem 60V, kolor do wyboru z palety RAL, siedzenia czarne, akumulatory 6V, prostownik 48 V HF zewnętrzny lub prostownikiem 60V oraz bezobsługowymi akumulatorami żelowymi 12V, pełna instalacja oświetleniowa, ładowność skrzyni min 350 kg, skrzynia aluminiowa o minimalnych wymiarach: 1500 mm x 1000 mm x 250 mm; burty boczne i burta tylna – opuszczane, hamulce hydrauliczne, hamulec parkingowy ręczny, zintegrowany zespół wskaźników (wskaźnik rozładowania akumulatorów, prędkościomierz, licznik kilometrów, licznik motogodzin), koła nie mniej niż 10 cali maksymalnie 14 cali, 3.punktowe pasy bezpieczeństwa, daszek, szyba szklana z wycieraczką i spryskiwaczem, drzwi-zamknięta przestrzeń pasażerska, gniazdo 12V, przełącznik do szybkiej i wolnej jazdy, lusterka boczne, lusterko wsteczne. Prędkość max 25 km/h, zasięg na jednym ładowaniu min. 50km, przekładnia 20:1 lub 12:1 zamykany schowek pod pulpitem, podłogi ze stali nierdzewnej. |
| 11 | Część nr 11 - Szafa kartoteczna siedmioszufladowa | 8 | 7-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5, pozioma. Szuflady na prowadnicach kulkowych lub teleskopowych , o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Przystosowane na dwa rzędy dokumentów w formacie B5. W każdej szufladzie dodatkowo 2 przegrody ruchome typu L. Centralne ryglowanie szuflad. Do zamka dołączony komplet min. 2 kluczy. Maksymalne obciążenie szuflady: min. 50 kg |