Nr sprawy: BZP/19/21						Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w oparciu o art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawy PZP na usługę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Remont kamienicy ze zmianą sposobu użytkowania w celu utworzenia stanowisk wystawienniczych wraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Spichrzowej 30 w Grudziądzu”

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Remont kamienicy ze zmianą sposobu użytkowania w celu utworzenia stanowisk wystawienniczych wraz infrastrukturą towarzyszącą przy                    ul. Spichrzowej 30 w Grudziądzu”.

I. Należy wykonać wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie                     z poniższym zestawieniem:

- Koncepcja architektoniczna wraz z aranżacją wnętrz w kolorze –           2 egz.

- Projekt zagospodarowania terenu przyległego –                                       6 egz.

- Projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania

decyzji pozwolenia na budowę –                                                               6 egz.

- Projekt wykonawczy architektury i konstrukcji –                                     6 egz.

- Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych: wod-kan, c.o. i cwu –          6 egz.

- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych –                                        6 egz.

- Projekt budowlano-wykonawczy instalacji niskoprądowych:

sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli

dostępu, komputerowej, telefonicznej i telewizyjnej-                               6 egz.

-  Przedmiary i kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże –          po 2 egz.

- Specyfikacja  wykonania i odbiór robót z podziałem na branże –        po 2 egz.

II.   Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień opinii, sprawdzeń, itp. wynikających               z obowiązujących norm i przepisów;

-  sprawowanie nadzoru autorskiego;

- sporządzenie innych opracowań, które konieczne są do zrealizowania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniami konserwatorskimi jeśli takie okazały by się konieczne;

-  uzyskanie pozwolenia na budowę.

III. Wytyczne do projektowania na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont kamienicy ze zmianą sposobu użytkowania w celu utworzenie stanowisk wystawienniczych wraz                   z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Spichrzowej 30 w Grudziądzu”.

- Dane budynku

Adres:				Grudziądz, ul. Spichrzowa 30,

Własność:			MPGN  -  KW TO1U/00018886/4

Nr działki/obręb:		działka nr 34 obręb 046,

Powierzchnia użytkowa:	84,21 m²+15,15 m²

Ilość klatek schodowych: 	1

Ilość kondygnacji: 		3 + poddasze nieużytkowe

Podpiwniczenie:		brak

Charakterystyka:	Kamienica mieszkalna z oficyną, niepodpiwniczona, ściany murowane 
z cegły ceramicznej, pierwotnie tynkowane, stropy drewniane belkowe na powale, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną esówką. Stan techniczny kamienicy szczegółowo został opisany w załączonym Programie Prac Konserwatorskich. 
Od 2012  roku wyłączona z eksploatacji.

Ochrona konserwatorska:	Kamienica zlokalizowana jest na obszarze historycznego układu urbanistycznego Starego miasta Grudziądza, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 24.04.1954 r. pod numerem A/175. Budynek wpisany jest do Wojewódzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Grudziądz. Wszelkie rozwiązania konstrukcyjno-architektoniczne podlegają uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków                     w Toruniu.

Projektant jest zobowiązany do uzyskania pozytywnej opinii Konserwatora Zabytków 
w zakresie przedmiotowego opracowania projektu oraz prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Na terenie objętym opracowaniem obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 81 - Uchwała nr XLIV/72/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 września 2009 r.

Zamawiający nie dysponuje pełną dokumentacją pierwotną, wobec czego Wykonawca będzie musiał we własnym zakresie przed rozpoczęciem projektowania dokonać inwentaryzacji  obecnego stanu budynków.

- Planowany zakres prac projektowych

- opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z aranżacją wnętrz –                      2 egz.

- wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – konstrukcyjnej, wraz ekspertyzą           dotyczącą stanu technicznego obiektu dla potrzeb opracowania dokumentacji,

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu przyległego –                                6 egz.

- opracowanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania

decyzji pozwolenia na budowę –                                                                               6 egz.

- opracowanie projektu wykonawczego architektury i konstrukcji –                           6 egz.

- opracowanie projektu wykonawczego instalacji sanitarnych –                                 6 egz.

- opracowanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych –                             6 egz.

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji niskoprądowych:  sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu,                 komputerowej, telefonicznej i telewizyjnej –                                                             6 egz.

- wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże –      6 egz.

- wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru robót z podziałem na branże –      po 2 egz.

- uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, badań, opinii, sprawdzeń itp. wynikających 
 z obowiązujących norm, przepisów,

- sprawowaniu nadzoru autorskiego,

- sporządzenie innych opracowań, które konieczne są do zrealizowania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniami konserwatorskimi jeśli takie okazały by się konieczne;

- uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Podczas wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wytyczne i zalecenia wyszczególnione w poniższych opracowaniach, stanowiące załączniki do niniejszych wytycznych:

- Program Prac Konserwatorskich wraz z dokumentacją badań konserwatorskich 
i architektonicznych dla przedmiotowej kamienicy z dnia 30 lipca 2020 r.

- Decyzję nr ZN/412/2020 z dnia 30.11.2020 r. wydaną przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu.

- Materiały pomocnicze:

- protokół nr 66/2018 - ocena stanu technicznego z dnia 26.01.2018 r.

- protokół nr 154/2017 z okresowej kontroli obiektu z dnia 30.11.2017 r.

- Opis planowanych robót:

- Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia stanowisk wystawienniczych,                      np. wystawa obrazów, ceramiki lub wyrobów regionalnych, itp.

- Remont dachu z wymianą uszkodzonej konstrukcji drewnianej, przełożenie istniejącego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w kolorze naturalnej czerwieni,

- Przemurowanie kominów z wykonaniem nowego tynku wapienno-cementowego,                     z załażeniem nakryw betonowych i malowaniem kominów,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych,

- Remont elewacji budynku: skucie pozostałości starych tynków, naprawa spękanych ścian i nadproży z częściowym przemurowaniem, wymiana                 lub uzupełnienie zmurszałych cegieł. Wykonanie nowego tynku wapienno-cementowego, malowanie elewacji,

- Remont ścian wewnętrznych: częściowa rozbiórka ścian wewnętrznych                         i uzupełnienie ścian, z dostosowaniem do nowych funkcji obiektu;

Wykończenie: sugerowane cegła, stal, szkło,

- Remont stropów drewnianych z dostosowaniem do nowych funkcji obiektu,  Wykończenie: sugerowane cegła, stal, szkło,

- Wymiana obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych;

- Wymiana rur deszczowych,

- Wymiana stolarki okiennej drewnianej, z zachowaniem profili i podziałów   historycznych,

- Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,

- Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej zewnętrznej, z zachowaniem wymiarów, profili i podziałów historycznych,

- Remont klatki schodowej z możliwością przebudowy biegów i podestów schodowych na szersze drewniane lub stalowe,

- Remont schodów zewnętrznych betonowych z wykonaniem okładziny wierzchniej z płyt kamiennych granitowych,

- Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej z podłączeniem do istniejących sieci,

- Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC  Grudziądz,

- Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- Remont nawierzchni przejścia bramowego i podwórka: wymiana istniejącej nawierzchni kamiennej i gliniasto-trawiastej na nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej lub kamiennej,

- Wymiana istniejącego ogrodzenia z dostosowaniem do nowej wizualizacji kamienicy,

Załączniki:

- Program Prac Konserwatorskich wraz z dokumentacją badań konserwatorskich 
i architektonicznych dla przedmiotowej kamienicy z dnia 30 lipca 2020 r.

- Decyzję nr ZN/412/2020 z dnia 30.11.2020 r. wydaną przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu.

- Protokół nr 66/2018 - ocena stanu technicznego z dnia 26.01.2018 r.

- Protokół nr 154/2017 z okresowej kontroli obiektu z dnia 30.11.2017 r.