Opis przedmiotu zamówienia

Pojemnik na odpady o pojemności 1 100 litrów zamykany od góry, półokrągły – 20 sztuk

Cechy produktu:

- Pojemniki na czterech kółkach zamykany od góry, półokrągły, bez dodatkowej klapy w klapie, bez jakichkolwiek zamków umożliwiających jego zamykanie, bez pedałów do otwierania pokrywy, przez przycisków w klapie.

- Kółka o średnicy 200 mm z pełnymi oponami gumowymi, zmontowane na ocynkowanej osi jezdnej, dwa koła przednie wyposażone w hamulec zamontowany bezpośrednio przy kole. (Poglądowe - Zdjęcie 1)

- Wykonany w technologii wtryskowej z HDPE, odporny na UV, mróz, nagrzewanie i chemikalia, powierzchnia gładka łatwo-zmywalna umożliwiająca mycie i dezynfekcję.

- Klapa łatwa w otwieraniu (dwie pozycje otwarta, zamknięta), pokrywa sprężynowa z mechanizmem docisku pokrywy.

- Korek drenażowy umieszczony w dnie pojemnika ułatwiający mycie i dezynfekcję. (Poglądowe - Zdjęcie 2)

- Wzmocniona konstrukcja korpusu, pokrywy, zawiasów, kół i szczególnie bocznych uchwytów ( 2 bolce do podnoszenia kontenera 2 bolce do otwierania klapy)  musi uwzględniać obciążenia powstające podczas mechanicznego opróżniania pojemnika. Wszystkie krawędzie korpusu i klapy są zaokrąglone i pozbawione ostrych krawędzi.

- Pojemnik wyposażony w rączkę do przeciągania.

- Wszystkie części metalowe pojemnika ocynkowane.

- Kolor: jednolity grafit lub czarny

- Pojemność 1,1 m3

- Waga: 61 kg lub 66 kg

- Dopuszczalny maksymalny ciężar pojemnika z odpadem – 450 kg

- Dostawa  kompletnych (złożonych) pojemników jednorazowo na adres Katowice ul. Hutnicza 8 w dni robocze w godzinach 8-13.

- Zgodność ze wszystkimi normami europejskimi (EN 840) oraz atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH).

- Oznaczenia trwałe naklejki na dwóch  dłuższych bokach:

Format: 250 x 250 mm

- Oznaczenia trwałe (nitowana metalowa tabliczka) na dwóch krótkich bokach „ZUO n” (gdzie n jest kolejnym numerem poczynając od 841 włącznie). Minimalna wysokość liter 80 mm.

- Wymiary pojemnika według załączonego rysunku nr 1

Rysunek 1 Wymiary pojemnika:

Średnica bolców do podnoszenia kontenera i otwierania klapy 4 szt. – 40 mm, długość bolców 4 szt. – 50 mm

Zdjęcie poglądowe 1 – hamulec koła.

Zdjęcie poglądowe 2 – Korek drenażowy – otwór na korek w dnie pojemnika