OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa polegająca na montażu wideo domofonu i wyposażenia punktu dostępowego w niezbędne wyposażenie do pomieszczenia PŻK zlokalizowanego w budynku nr 2, przy ul. Pretficza 28 we Wrocławiu.

Zakres prac do wykonania w ramach usługi obejmuje wykonanie:

- Zamontować panel zewnętrzny (stacja bramowa) na klatce przed wejściem do pomieszczeń SOI 1

- Zamontować panel monitora wewnętrznego na korytarzu przed wejściem do pomieszczenia 3.04 przy tablicy sterującej

- Zamontować panel/czytnik kart wyjściowy

- Wymienić klamkę w drzwiach wejściowych na korytarz  SOI 1 na gałkę stałą uniemożliwiającą wejście/wyjście do/z pomieszczeń SOI 1

- Zamontować elektro zaczep do drzwi wejściowych

- Zamontować przycisk ewakuacyjny

- Zamontowany domofon musi mieć możliwość zarządzania użytkownikami/kartami na stacji roboczej

- Odległość miedzy drzwiami a monitorem wewnętrznym do 20 m

Zestaw wideodomofonu IP

- Panel zewnętrzny (stacja bramowa) powinien być wyposażony w:

- kamerę FullHD

- czytnik zbliżeniowy umożliwiający otwarcie za pomocą karty lub breloka

- umożliwiać komunikację głosowa

- Panel monitora wewnętrznego powinien:

- umożliwiać sterowanie otwarciem

- przesyłanie sygnału o zdarzeniu do stacji roboczej

- podgląd obrazu z kamery

- prowadzenie rozmów z osoba dzwoniącą

- port na kartę microSD

- Panel/czytnik kart wyjściowy

- możliwość otwarcia drzwi wychodząc z pomieszczeń SOI1

- przesyłanie sygnału o zdarzeniu do stacji roboczej

Wraz z domofonem zakupić:

- kartę pamięci microSD

- 20 sztuk kart zbliżeniowych „Mifare”

- elektrozaczep do drzwi wejściowych

- Switch PoE celem komunikacji miedzy panelem zewnętrznym/wewnętrznym a monitorem wewnętrzny i komputerem

- przycisk ewakuacyjny