ZAŁĄCZNIK NR 1

(do zapytania ofertowego 15/2023)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

z warunkami udziału w postępowaniu i metodologią oceny ofert

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laboratoryjnego dygestorium chemoodpornego 
z szafką wentylowaną wraz z jego instalacją, podłączeniem mediów oraz wentylacji mechanicznej.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

- dostawy urządzenia spełniającego wskazane przez Zamawiającego warunki techniczne do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy, 
ul. Kujawska 4;

- montażu urządzenia w siedzibie Zamawiającego, w budynku C,  pomieszczenie nr 11 na parterze budynku, w tym do wykonania niezbędnych prac instalacyjnych, montażowych i remontowych;

- uruchomienia urządzenia oraz przeprowadzenia wymaganych prób, w tym  pomiarów wydajności wentylacji;

- dostarczenia dokumentacji urządzenia, w tym min. certyfikatów zgodności, dokumentacji techniczno - ruchowej, wyników pomiarów przepływu powietrza, instrukcji obsługi;

- przeszkolenia personelu Zamawiającego  w zakresie obsługi urządzenia;

- objęcia przedmiotu zamówienia minimum 24 miesięczną gwarancją i zapewnienia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego dla urządzenia.

Wymagania Zamawiającego w zakresie specyfikacji technicznej urządzenia:

- wymiary gabarytowe dygestorium wraz z szafką (szer. x wys. X gł.): nie mniejsze niż 1400 x 2320 x 750 mm;

- komora robocza dygestorium wyłożona ceramiką wielkoformatową wykańczaną na krawędziach doklejką z PVC, lub w całości wykonana z PVC;

- blat z podniesionym obrzeżem, o wysokiej odporności chemicznej, termicznej 
i mechanicznej, blat narażony będzie na: stężone kwasy (solny, azotowy, siarkowy), rozpuszczalniki organiczne ciekłe (metanol, acetonitryl, disiarczek węgla), opary rozpuszczalników organicznych (Benzen, toluen, ksylen, etylobenzen, styren, tlenek etylenu, butan-2-on, octan etylu);

- w blacie komory roboczej dygestorium wymagany jest zlew ceramiczny podklejony od dołu, o wymiarach minimum 300 x 150 mm, umiejscowiony w tylnej jego części (wskazana lewa strona blatu);

- instalacja wod - kan z tworzywa sztucznego – polipropylen, 1 wylewka wody zimnej na tylnej ścianie dygestorium nad zlewem, odprowadzenie ścieków;

- oświetlenie komory roboczej w technologii LED;

- okno dygestorium gwarantujące płynne otwieranie i zamykanie w każdej pozycji 
w pionie, szyby ze szkła hartowanego, okno podnoszone do góry za pomocą dwóch niezależnych układów linek kwasoodpornych w osłonie, wyposażone 
w zabezpieczenie przed niekontrolowanym spadkiem z blokadą lub ostrzeżeniem 
o zbyt wysoko podniesionym oknie;

- instalacja elektryczna: urządzenie powinno posiadać minimum 2 gniazda elektryczne AC 230 V, 16A, hermetyczne, bryzgoszczelne, klasa zabezpieczenia minimum IP44;

- system wentylacji:  wentylacja komory roboczej szczelinami górą oraz dołem, możliwość regulacji przepływu powietrza, system kontroli przepływu powietrza 
z alarmem dźwiękowym sygnalizującym nieprawidłowy przepływ;

- podłączenie do otworu wentylacyjnego o średnicy 160 mm;

- szafka pod dygestorium laminowana, wyłożona chemoodpornym materiałem PVC, 
z półką, drzwi szafki zamykane na klucz, szafka wentylowana, podłączona do osobnego przewodu wentylacyjnego niezależnie od wentylacji komory.

Wymagania Zamawiającego w zakresie gwarancji i reakcji serwisowej:

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na rzeczy składające się na przedmiot zamówienia  na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

- Wykonawca zapewni dla urządzenia autoryzowany serwis gwarancyjny.

- Wykonawca lub serwis zobowiązują się do rozpoczęcia diagnozy awarii nie później niż 
w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego drogą elektroniczną awarii oraz do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii lub usterki.

- W przypadku przestojów wywołanych awarią urządzenia okres gwarancji ulegnie wydłużeniu o czas oczekiwania na naprawę.

- Wykonawca lub serwis zobowiązują się do przywrócenia sprawności urządzenia 
w terminie nieprzekraczającym 14 dni od zgłoszenia awarii;

- Jeżeli Wykonawca lub serwis opóźni się z wykonaniem naprawy o co najmniej 14 dni od terminu naprawy wskazanego w pkt. 5, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- W przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii tego samego elementu/ podzespołu/modułu 
w urządzeniu, lub tej samej usterki w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego elementu/podzespołu/modułu na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż poprzedni;

- W przypadku braku możliwości wymiany elementu/podzespołu/modułu lub usunięcia usterki, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany całego urządzenia na nowe - o nie gorszych parametrach niż dotychczasowe;

- W przypadku konieczności wymiany elementu/podzespołu/ modułu lub całego urządzenia na nowe, okres gwarancyjny będzie biegł od nowa dla nowego elementu/ podzespołu/ modułu lub urządzenia;

- Naprawy gwarancyjne odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z transportem części lub urządzenia do miejsca przeprowadzenia naprawy oraz ponownie do siedziby Zamawiającego. Zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów związanych 
z naprawami wadliwego urządzenia, w tym kosztów transportu nowych elementów; 
w okresie trwania gwarancji.

- Wykonawca zapewni pomoc merytoryczną i serwisową do wszystkich zaistniałych problemów (telefonicznie lub osobiście), jeśli zaistnieje taka konieczność;

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w okresie gwarancji  jednego bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego w terminie 4 - 2 miesiące przed upływem okresu gwarancji.

- Bieg okresu gwarancji rozpocznie się w dniu podpisania protokołu uznania umowy za wykonaną, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogólnych warunków umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia –  do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania), posiadający wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Zamawiający wykluczy z postepowania Wykonawcę z przyczyn, o których mowa w art. 7  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie złożenie przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia w tym zakresie.

4. METODOLOGIA OCENY OFERT

Oferty oceniane będą w 2 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

- Oferta powinna zostać przedstawiona na elektronicznym formularzu oferty dostępnym na platformie zakupowej Open Nexus w zakładce dedykowanej niniejszemu postępowaniu.

- Do elektronicznego formularza oferty niezbędne jest załączenie przez Wykonawcę następujących dokumentów:

- pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,

- podpisane Oświadczenia Wykonawcy, których wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

- karta katalogowa lub specyfikacja techniczna produktu (dopuszcza się przesłanie odnośników do katalogu dostępnego publicznie w Internecie).

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy  lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Ofertę należy sporządzić w 1 egzemplarzu, w języku polskim, i przesłać drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy zakupowej - strony https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz, w zakładce dedykowanej postępowaniu, 
w terminie do dnia 12 lipca 2023 r. do godziny 10:00

W toku badania ofert Zamawiający może wnioskować o złożenie wyjaśnień i uzupełnień.

Oferta, która nie będzie spełniała wymagań określonych powyżej zostanie odrzucona.

Oferta, która zostanie pozytywnie oceniona na I etapie przechodzi do kolejnego etapu oceny.

II etap: ocena według kryteriów określonych poniżej.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjmuje następujące kryteria, przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

A. Cena oferty brutto – 60% maks. 60 pkt.

B. Okres gwarancji – 30% maks. 30 pkt.

C. Termin dostawy – 10% maks. 10 pkt.

Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

Okres gwarancji należy podać w ofercie w pełnych miesiącach.

Termin dostawy należy podać w ofercie pełnych tygodniach.

OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT:

- Metodyka wyliczenia punków za kryterium dotyczące ceny oferty brutto:

cena brutto oferty z najniższą ceną

Liczba punktów = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%

cena brutto oferty badanej

- Metodyka wyliczenia punków za kryterium dotyczące okresu gwarancji:

okres gwarancji w ofercie badanej w miesiącach

Liczba punktów = --------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 30%

najdłuższy oferowany okres gwarancji w miesiącach

- Metodyka wyliczenia punków za kryterium dotyczące terminu dostawy:

najkrótszy oferowany termin dostawy (tygodnie)

Liczba punktów = -------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 10%

oferowany termin dostawy w ofercie badanej (tygodnie)

Punktacja w każdym z kryteriów zostanie przyznana z dokładnością do 2 miejsc 
po przecinku.

Ocena końcowa = liczba punktów w kryterium A + liczba punktów w kryterium B + liczba punktów w kryterium C.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska ta samą liczbę punktów, za najkorzystniejszą zostanie uznana ta spośród nich,  która będzie miała najniższą cenę. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert o tej samej cenie uzyskają taką samą liczbę punktów za najkorzystniejszą zostanie uznana ta spośród nich, która uzyska więcej punktów w kryterium Okres gwarancji.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem platformy zakupowej.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

.............................................					........................................................

(miejsce i data wystawienia)					(podpis i pieczątka WYKONAWCY)

ZAŁĄCZNIK NR 2

(do zapytania ofertowego 15/2023)

.........................................................

…………………………………………

Nazwa i adres  Wykonawcy

………………………………………..

(NIP/PESEL)

Dane kontaktowe Wykonawcy:

Nr kontaktowy:……………………………………………

Adres e-mail:…………………………….……………..

Osoba wyznaczona do kontaktu:…………………………………………….…………….

Osoba wyznaczona do podpisania umowy: ………………………………………………

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

- Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi 
w załącznikach do zapytania ofertowego tj. Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia, Zał. 3 - Ogólne warunki umowy oraz oświadczam, że:

- oferta złożona w postępowaniu w pełni spełnia wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia;

- pozostaję związany złożoną ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert;

- akceptuję 21 dniowy termin płatności faktury, licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego;

- akceptuję stałość ceny przez cały czas trwania umowy;

- oświadczam, że złożone w postępowaniu dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert;

- akceptuję zawarte w zapytaniu ofertowym ogólne warunki  umowy i zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Dokumenty i oświadczenia przedstawione w postępowaniu opisują stan prawny 
i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

.............................................					........................................................

(miejsce i data wystawienia)					(podpis, pieczątka WYKONAWCY)

ZAŁĄCZNIK NR 3

(do zapytania ofertowego 15/2023)

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

(nr sprawy EZP.2600.15.2023)

Zawarta w dniu …………….. roku w Bydgoszczy pomiędzy:

Wojewódzką Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną w Bydgoszczy, 85-031 Bydgoszcz, 
ul. Kujawska 4, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000023993, NIP: 953-11-08-025, REGON: 000293841,

reprezentowaną przez:

Wojciech Koper – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 
w Bydgoszczy,

zwaną dalej Zamawiającym,

a …………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………..………

zwanym/zwaną dalej Wykonawcą,

zwanymi także dalej wspólnie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”.

W rezultacie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 15/2023 na podstawie Zarządzenia Dyrektora WSSE nr 38/2021 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych polskich równowartości 130.000 zł netto, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa laboratoryjnego dygestorium chemoodpornego 
z szafką wentylowaną wraz z jego instalacją i podłączeniem mediów oraz wentylacji mechanicznej, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- W ramach Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

- Sprzedaży Zamawiającemu urządzenia spełniającego wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia warunki techniczne, oraz dostawy urządzenia do siedziby Zamawiającego,

- montażu urządzenia w siedzibie Zamawiającego, w budynku C,  pomieszczenie nr 11 na parterze budynku, w tym do wykonania niezbędnych prac instalacyjnych, montażowych i remontowych;

- uruchomienia urządzenia oraz przeprowadzenia wymaganych prób, w tym  pomiarów wydajności wentylacji;

- dostarczenia dokumentacji urządzenia, w tym min. certyfikatów zgodności, dokumentacji techniczno - ruchowej, wyników pomiarów przepływu powietrza, instrukcji obsługi;

- przeszkolenia personelu Zamawiającego  w zakresie obsługi urządzenia;

- objęcia przedmiotu zamówienia …………….. miesięczną gwarancją i zapewnienia 
w tym czasie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego dla urządzenia.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad oraz, że parametry oraz jakość dostarczanego urządzenia są zgodne z ofertą złożoną w zapytaniu i warunkami, jakie Zamawiający zawarł w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Termin realizacji umowy Strony ustalają na ……. tygodni od podpisania umowy.

- Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony po wykonaniu wszystkich elementów umowy wyszczególnionych w § 1 ust. 2 Protokołem uznania umowy za wykonaną, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązują się do rzetelnej współpracy w dobrej wierze oraz z poszanowaniem praw 
i interesów drugiej Strony, mając na uwadze konieczność należytego i terminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy, Strony wyznaczają następujące osoby:

- Zamawiający: ………… tel. …………., e-mail: …………………………...

- Wykonawca: …………., tel. …………., e-mali: …………………………...

§ 2

- Cena za przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 i 2 wynosi ………… zł/ brutto (słownie: …………………………………………….).

- Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

- wykonanie zobowiązań, o których mowa w § 1 ust. 2,

- obowiązujący podatek VAT.

- Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie protokołu uznania umowy za wykonaną, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Termin płatności ustala się na 21 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do terminowego uregulowania należności podatkowych (podatek VAT) związanych z wystawioną dla Zamawiającego fakturą VAT oraz do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania w przypadku nieprawidłowego wystawienia faktury VAT.

- W przypadku zmiany urzędowej stawki VAT lub podatku akcyzowego zmianie ulegnie kwota podatku VAT lub podatku akcyzowego i cena brutto, a cena netto pozostaje niezmienna.

§ 3

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na rzeczy składające się na przedmiot zamówienia  zgodnie z zapisami § 1 ust. 2 pkt. 6.

- Wykonawca zapewni dla urządzenia autoryzowany serwis gwarancyjny.

- Wykonawca lub serwis zobowiązują się do rozpoczęcia diagnozy awarii nie później niż 
w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego drogą elektroniczną awarii oraz do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii lub usterki.

- W przypadku przestojów wywołanych awarią urządzenia, okres gwarancji ulegnie wydłużeniu o czas oczekiwania na naprawę.

- Wykonawca lub serwis zobowiązują się do przywrócenia sprawności urządzenia 
w terminie nieprzekraczającym 14 dni od zgłoszenia awarii.

- Jeżeli Wykonawca lub serwis opóźni się z wykonaniem naprawy o co najmniej 14 dni od terminu naprawy wskazanego w pkt 5, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia awarii w innym punkcie serwisowym lub samodzielnie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii tego samego elementu/ podzespołu/modułu 
w urządzeniu, lub tej samej usterki w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego elementu/podzespołu/modułu na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż poprzedni.

- W przypadku braku możliwości wymiany elementu/podzespołu/modułu lub usunięcia usterki, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany całego urządzenia na nowe - 
o nie gorszych parametrach niż dotychczasowe.

- W przypadku dokonania wymiany elementu/podzespołu/ modułu lub całego urządzenia na nowe, okres gwarancyjny będzie biegł od nowa dla nowego elementu/podzespołu/modułu lub urządzenia.

- Naprawy gwarancyjne odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z transportem części lub urządzenia do miejsca przeprowadzenia naprawy oraz ponownie do siedziby Zamawiającego. Zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów związanych 
z naprawami wadliwego urządzenia, w tym kosztów transportu nowych elementów 
w okresie trwania gwarancji.

- Wykonawca zapewni pomoc merytoryczną i serwisową do wszystkich zaistniałych problemów (telefonicznie lub osobiście), jeśli zaistnieje taka konieczność.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w okresie gwarancji  jednego bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego w terminie od 4 do 2 miesięcy przed upływem okresu gwarancji.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu uznania umowy za wykonaną, wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

§ 4

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w wysokości 0,5 % ceny, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 10% wartości przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w wysokości 5 % ceny, o której mowa w § 2 ust.1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 2.

- W przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa 
w § 1 wyniesie więcej niż 30 dni kalendarzowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości. Odstąpienie w tym przypadku może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym oraz powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- Wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy w toku realizacji umowy nie przekroczy 20% ceny brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy.

- Kary umowne zostaną naliczone Wykonawcy zgodnie z procedurą naliczania kar umownych, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Kara umowna będzie płatna na podstawie stosownej noty obciążeniowej. wystawionej przez Zamawiającego w terminie, w niej wskazanym.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 5

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

- Każda ze Stron umowy ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku niewykonywania jej przez drugą ze Stron, w wyniku okoliczności za które ta Strona ponosi odpowiedzialność.

- Odstąpienie, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 4 ust. 3, może nastąpić po uprzednim wezwaniu tej Strony do prawidłowego wykonywania umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy z winy tej Strony.

- Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i zawierać uzasadnienie.

§ 6

Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanego 
w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskały w celu zawarcia niniejszej umowy.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się nie przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8

- Wszelkie zmiany do umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej 
w postaci aneksu do umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Bydgoszczy.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

## WYKONAWCA                                                                                  ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Wzór protokołu uznania umowy za wykonaną,

- Procedura naliczania kar

Załącznik nr 2 
do umowy…………….

## PROTOKÓŁ UZNANIA UMOWY ZA WYKONANĄ - WZÓR

umowa nr ………………..………………………  z dnia ………………….…………….

- Wykonawca: ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….

- Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Bydgoszczy, 
85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4, NIP: 953-11-08-025, REGON: 00029384.

- Wykonawca zrealizował przedmiot Umowy:

- należycie, tj. zgodnie z postanowieniami Umowy*,

- nienależycie z uwagi na*: ………………………………………………

…………………………………………………………………………….

- Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie / nie został wykonany w terminie*.

| Wykonawca |  | Zamawiający |
| --- | --- | --- |

* - niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 3

do umowy ……………

Procedura naliczania kar umownych

Kary umowne określone w umowie zostaną naliczone Wykonawcy zgodnie z następującą procedurą:

- Niezwłocznie po stwierdzeniu przez Zamawiającego przekroczenia obowiązków umownych, Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o poczynionych ustaleniach.

- Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia określonego wyżej ma prawo złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego 
o odstąpienie od naliczenia i egzekwowania kar umownych wraz z uzasadnieniem.

- Zamawiający zastrzega, że po przekroczeniu ww. 7 dniowego terminu Wykonawca poprzez „milczącą zgodę” akceptuje zarzuty Zamawiającego i poddaje się nałożonej karze.

- Zamawiający rozpozna wniosek i o podjętej decyzji powiadomi Wykonawcę pisemnie. Zamawiający zastrzega, że wniosek Wykonawcy o odstąpienie naliczania kar umownych może być rozpoznany pozytywnie wyłącznie gdy przyczyną naruszenia obowiązków umownych jest wina Zamawiającego i/lub oddziaływanie czynników 
o charakterze obiektywnym, na które Strony nie miały wpływu i których nie mogły przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności.

- Wzory stosowane do wyliczenia kary umownej:

wysokość kary = wynagrodzenie brutto x % kary x ilość dni

wysokość kary = wynagrodzenie brutto x % kary

AKCEPTUJEMY OGÓLNE WARUNKI UMOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI

.................................................			               ........................................................

(miejsce i data )					(podpis i pieczątka WYKONAWCY)