OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: projektu architektoniczno-budowlanego (konserwatorskiego) remontu tynków i lica ścian nawy bocznej południowej oraz przylegających kaplic wraz z zabezpieczeniem elementów wystroju wnętrza nawy oraz stałego wyposażenia kaplic w kościele garnizonowym pw. Św. Elżbiety we Wrocławiu

A. Podstawa opracowania projektu (PAB):

a) zlecenie Inwestora (2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu),

b) założony przez Inwestora program remontowy,

c) wskazania MKZ dot. planowanego przez Inwestora zakresu remontu,

d) wskazania konserwatora dzieł sztuki - technologiczno-materiałowe,

e) inwentaryzacja stanu w niezbędnym dla potrzeb projektu zakresie,

f) uwagi i zalecenia MKZ/Wrocław dot. zakresu PAB.

B. Zakres projektu

Część I - opisowa projektu architektoniczno-budowlanego remontu:

1) Ocena stanu technicznego tynków i struktur ceglanych wnętrza (ścian, sufitów i sklepień, 
z fotoserwisem stanu) nawy południowej kościoła oraz wskazanych przybudowanych kaplic bocznych.

2) Zakresy remontu obszarów zniszczonych (struktury lica murów i tynków ścian, sklepień oraz wymalowania) - ze wskazaniami zakresu technologii i stosowanych materiałów.

3) Zakresy zabezpieczenia (w toku remontu) elementów stałego wystroju wnętrza nawy południowej oraz wyposażenia poszczególnych kaplic w obszarze objętym remontem.

Część II - rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego remontu (oparta na wykonanej inwentaryzacji wybranych fragmentów wnętrza):

Rys. 1 Plan sytuacyjny obiektu _____________________________________________ 1:500

Rys. 2 Rzut kościoła z oznaczeniem wnętrz objętych remontem ___________________ 1:250

Rys. 3 Rzut nawy południowej kościoła z przylegającymi kaplicami z określeniem zakresu remontu wypraw oraz zabezpieczenia elementów wystroju nawy i wyposażenia kaplic ______________________________________________________________________ 1:50

Rys. 4 Przekroje pionowe w niezbędnym zakresie, z widokiem ścian nawy południowej oraz kaplic z wystrojem - do zabezpieczenia na okres remontu ________________________ 1:50

C. Dokumentacja projektowa uzgodniona będzie wg wymogów z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

D. Termin opracowania

Termin opracowania dokumentacji do złożenia do uzgodnień z MKZ/Wrocław - do 7 tygodni od dnia zlecenia.