#### Opis przedmiotu zamówienia

nr BZP.271.1.19.2023

„Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym,

przy ulicy Karsiborskiej 11 w Świnoujściu”

Roboty budowlane wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Pozwolenie na Budowę – Decyzja Nr 100/PB/2022 z dnia 5.12.202 roku) załączoną do SWZ.

Główny kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45215400-1 - Roboty na cmentarzach.

- Przedmiot zamówienia

  - Roboty budowlane pn.: „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym, przy ulicy Karsiborskiej 11 w Świnoujściu” (zwanymi dalej „Przedmiotem zamówienia”) w ramach zadania inwestycyjnego WIM0 47 pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu”.

- Zakres przedmiotu zmówienia

  - Przedmiot zamówienia obejmuje wybudowanie na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej pn.: ”Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym, przy ulicy Karsiborskiej 11 w Świnoujściu”.

  - Wykonawca wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek przedmiotową inwestycję.

  - Inwestycja będzie powiązana z istniejącym układem komunikacyjnym na terenie cmentarza komunalnego w Świnoujściu.

- Lokalizacja.

  - Inwestycja zlokalizowana jest na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Steyera w Świnoujściu w województwie zachodniopomorskim na działce o nr ewidencyjnym 190/11, obręb 0010 w Świnoujściu.

- Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia.

  - Kategoria obiektu budowlanego nr 6 (cmentarze).

  - Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego:

    - Kolumbaria będą przeznaczone do składania i przechowywania urn z prochami zmarłych.

    - Zespół kolumbariów podzielony został na:

      - Wykonane z 3 poziomów mniejszych nisz o wymiarach zewnętrznych modułu głębokość 500mm x szerokość 575mm x wysokość 575mm z przeznaczeniem na min. 2 urny, z tolerancją wymiarową 5 mm i porach na powierzchniach wewnętrznych nie większych niż 2 mm.

      - Wykonane z 3 poziomów większych nisz o wymiarach zewnętrznych modułu głębokość 500mm x szerokość 640mm x wysokość 640mm z przeznaczeniem na 4 urny, z tolerancją wymiarową 5 mm i porach na powierzchniach wewnętrznych nie większych niż 2 mm.

  - Projektuje się łącznie 318 nisz (w tym 270 na 2 urny i 48 na 4 urny).

  - Pojedynczy prefabrykowany element niszy powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową z betonu monolitycznego C30/37.

  - Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

    - Zespół kolumbariów składa się z 8 ścian z czego 4 wykonane są na planie litery L z jednym skrzydłem dwustronnym.

    - Poszczególne kolumbaria o prostej formie skalą i zastosowanymi materiałami będą harmonizować z otoczeniem, wykonane zostaną z prefabrykowanych modułowych nisz betonowych.

    - Posadowione na płycie fundamentowej żelbetowej i obudowane zostaną płytami granitowymi gr. 6 cm i 3 cm w kolorze białym i czarnym.

    - Poszczególne nisze będą zamykane płytami granitowymi gr. 3 cm przykręcanymi śrubami ozdobnymi poprzez kątowniki stalowe do konstrukcji niszy prefabrykowanej.

    - Płyty kamienne granitowe mocowane do betonowych modułów prefabrykowanych nisz i ścian murowanych kotwami ze stali nierdzewnej oraz klejone elastycznym klejem .

    - Wszystkie widoczne powierzchnie kamienne wykończone jako polerowane. Dodatkowo zgodnie z ustaleniami z Inwestorem każda ściana będzie podświetlona oprawami świetlnymi góra / dół.

  - Pozostałe parametry zgodnie z:

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (j.t. Dz.U. 2022  poz. 1518).

    - Zgodnie z dokumentacją projektową (Projekt Budowlany, Projekt   Wykonawczy, Pozwolenie na Budowę – Decyzja Nr 100/PB/2022 z dnia 5.12.202 roku) Odwodnienie terenu i  ciągu pieszego należy przewidzieć powierzchniowo poprzez nadanie spadków poprzecznych i podłużnych na przyległy teren.

    - Oświetlenie wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Projektowania Oświetlenia Ulicznego Miasta Świnoujście, a także zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie  oraz „Warunkami przebudowy oświetlenia nowej części cmentarza komunalnego przy ul. Steyera na potrzeby wykonania kolumbarium”

  - Elementy małej architektury zgodnie z dokumentacją projektową należy uzgodnić z Zamawiające przed dostawą i montażem.

    - Elementy wyposażenia przestrzeni powinny charakteryzować się wysoką jakością i estetyką wykonania oraz bardzo dużą trwałością, pozbawione ostrych krawędzi.

  - Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć nawierzchnie podlegające rozbiórce bądź przebudowie w czasie wykonania niezbędnych prac montażowych  do stanu pierwotnego zgodnie z ustaleniami z właścicielem terenu.

  - Wykonawca zobowiązany jest do oddania do zagospodarowania 
lub/i unieszkodliwienia powstałych odpadów.

  - Wykonawca jest wytwórcą odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Do dokumentów odbiorowych Wykonawca dołączy  oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów.

  - Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego 
o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.

  - W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektów budowlanych w toku realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.