Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 2

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I | Termomikser – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Mieszanie i termostatowanie próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych | TAK |  |  |
|  | Kompatybilność z próbkami oraz płytkami w zakresie od 0,5ml do 15ml | TAK |  |  |
|  | Termostatowanie w zakresie, co najmniej od 14°C poniżej temperatury pomieszczenia do 100°C | TAK |  |  |
|  | Dokładność utrzymywania temperatury nie gorsza niż ±0,5°C | TAK |  |  |
|  | Średnia prędkość grzania w zakresie od 25°C do 100°C, co najmniej 6°C/min | TAK |  |  |
|  | Równomierny rozkład temperatury w całym bloku przy 100°C max. ±0,5°C | TAK |  |  |
|  | Ustawienia rozdzielczości temperatury 0,1°C | TAK |  |  |
|  | Średnia prędkość chłodzenia w zakresie od 100°C do 25°C, co najmniej 5°C/min | TAK |  |  |
|  | Zakres szybkości mieszania nie gorszy niż 300 – 1500 rpm (w zależności od użytych bloków grzejnych) | TAK |  |  |
|  | Amplituda mieszania 3 mm | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie: Wymienny blok grzejny, na co najmniej 24 probówki 1,5 ml o maksymalnej temp. pracy 100°C Wymienny blok grzejny, na co najmniej 8 probówek 15 ml o maksymalnej temp. pracy 100°C | TAK TAK |  |  |
|  | Ochrona przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na probówkach | TAK/Podać |  | TAK=10pkt NIE=0pkt |
|  | Szybka wymiana bloku grzejnego bez potrzeby użycia narzędzi | TAK/NIE |  | TAK=10pkt NIE=0pkt |
|  | Automatyczne rozpoznanie bloku | TAK |  |  |
|  | Timer ogólny dla urządzenia 1 min – 96 h (krok, co 1 min) lub tryb pracy ciągłej | TAK |  |  |
|  | Kubatura: Wymiary (szer. x gł. x wys.) nie większe niż 350 x 200 x 250 mm Waga nie większa niż 9 kg | TAK TAK |  |  |
|  | Przyciski szybkiego wyboru wcześniej zdefiniowanych programów | TAK |  |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny | TAK |  |  |
|  | Zużycie energii max. 200W | TAK |  |  |
|  | Zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |
|  | Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK/ podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |
|  | Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie | podać |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |