OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa ul. Anielewicza w miejscowości Lubawka”.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych 
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Anielewicza w miejscowości Lubawka”.

Zakres realizacji robót związanych z przebudową drogi gminnej położonej na działkach nr: dz. nr: 132/1, 229, obręb 0003 Lubawka obejmuje m.in.:

- roboty rozbiórkowe krawężników istniejącej nawierzchni,

- roboty ziemne: korytowanie dla wykonania konstrukcji placu i jego wyniesionych odcinków, krawężników drogowych,

- wykonanie robót: wykonanie ław betonowych z oporem, ustawienie krawężników kamiennych, podbudów i nawierzchni jezdni, chodników, poboczy i zjazdów indywidualnych,

- roboty przy kształceniu skarp,

- oznakowanie: realizacja stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe),

- oznakowanie robót z uwagi na pracujący sprzęt i wykopy,

- remont wymiana istn. kanalizacji deszczowej i wodociągu z wykonaniem studni i wpustów ulicznych.

Zakres realizacji robót związanych z przebudową drogi gminnej położonej na działce nr: dz. nr. 382/1, obręb 0003 Lubawka obejmuje m.in.:

- roboty rozbiórkowe krawężników istniejącej nawierzchni,

- roboty ziemne: korytowanie dla wykonania konstrukcji placu i jego wyniesionych odcinków, krawężników drogowych,

- wykonanie robót: wykonanie ław betonowych z oporem, ustawienie krawężników betonowych, podbudów i nawierzchni jezdni, chodników, poboczy,

- roboty przy kształceniu skarp,

- oznakowanie: realizacja stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe),

- oznakowanie robót z uwagi na pracujący sprzęt i wykopy,

- remont wymiana istn. kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu z wykonaniem studni i wpustów ulicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik w formie dokumentacji projektowej 
z dnia 12.12.2022 r. wykonanej przez Biuro Projektowe ProJ.M. Jacek Magiera.

Zakres realizacji robót związanych z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr: 382/1, 378, 909, obręb 0003 Lubawka obejmuje m.in.:

- wykop pod rurociągi,

- montaż sieci kanalizacyjnej,

- montaż studzienek na kolektorze grawitacyjnym,

- zasypywanie wykopów,

- przywrócenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik w formie dokumentacji projektowej 
z dnia 12.12.2022 r. wykonanej przez Biuro Projektowe ProJ.M. Jacek Magiera.

Zakres realizacji robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Anielewicza w Lubawce – przejście projektowaną siecią pod drogą wojewódzką nr 369, działka nr 78/2 , obręb 0003 Lubawka obejmuje m.in.:

- wykopy pod rurociągi,

- montaż sieci kanalizacyjnej,

- montaż studzienek na kolektorze grawitacyjnym,

- płukanie i dezynfekcja,

- zasypywanie wykopów,

- przywrócenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik w formie dokumentacji projektowej.

Zakres realizacji robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Anielewicza w Lubawce – przejście projektowaną siecią pod drogą wojewódzką nr 369, działka nr 378 , obręb 0003 Lubawka obejmuje m.in.:

- wykopy pod rurociągi,

- montaż sieci kanalizacyjnej,

- montaż studzienek na kolektorze grawitacyjnym,

- płukanie i dezynfekcja,

- zasypywanie wykopów,

- przywrócenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik w formie dokumentacji projektowej 
z dnia 18.07.2019 r. wykonanej przez Biuro Inżynierii Lądowej „K-B” mgr inż. Krzysztof Bijak.

Zakres realizacji robót związanych z przebudową drogi gminnej położonej na działkach nr: dz. nr: 21, 22, 19/2, 78/2, 378, 379/2, 382/1, 433, 449/3, 460, obręb 0003 Lubawka obejmuje m.in.:

- wykopanie robót ziemnych – wykopy,

- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- wykonanie odwodnienia,

- wykonanie odtworzenia nawierzchni jeździ,

- wykonanie konstrukcji drogi,

- wykonanie konstrukcji chodników.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik w formie dokumentacji projektowej 
z dnia 24.06.2019 r. wykonanej przez Biuro Inżynierii Lądowej „K-B” mgr inż. Krzysztof Bijak.

Rysunki i część opisowa dokumentacji projektowej, projekt budowlany są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie, powinny być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym 
z wymienionych dokumentów. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

Obowiązki wykonawcy, wymagania realizacyjne:

- Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 
w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego harmonogramu prowadzenia robót.

- W przypadku zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów robót określonych w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów wynikających z harmonogramu oraz uzyskania akceptacji zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o ewentualnych okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, przerwanie robót lub zmianę ich zakresu.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska. Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego 
i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

- Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowe składowanie materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

- Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację, 
bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego 
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

- Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest sporządzić inwentaryzację wraz z dokumentacją fotograficzną  budynków ze szczególnym uwzględnieniem zarysowań i pęknięć. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest prowadzić monitoring stanu istniejących obiektów w zakresie spękań oraz osiadań - nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w przypadku propagacji rys i spękań lub stwierdzenia osiadań nie rzadziej niż raz na tydzień. Monitoring osiadań winien być prowadzony przez uprawnionego geodetę.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty ziemne w okresach o małym nasileniu opadów atmosferycznych oraz chronić wykopy i koryta przed zalaniem wodami opadowymi i gruntowymi.

- Wykonawca winien na bieżąco kontrolować warunki gruntowe i wodne napotykane podczas realizacji robót budowlanych i stosować rozwiązania odwodnienia wykopów i zabezpieczenia ścian wykopów właściwe dla napotkanych warunków gruntowo-wodnych. Jeżeli będzie to wymagane aktualnymi warunkami realizacyjnymi, Wykonawca we własnym zakresie winien wykonać projekt odwodnienia wykopów i zabezpieczenia ich ścian.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace ziemne w sposób niezagrażający stateczności pobliskich budynków mieszkalnych.

- Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania 
i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.

- Wykonawca zabezpieczy plac budowy oraz będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami BHP i ppoż

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

- Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń.

- Za szkody powstałe w przekazanym rejonie, wynikłe z działań Wykonawcy odpowiada Wykonawca z włączeniem niezinwentaryzowanych sieci i instalacji podziemnych.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji. Koszt nadzorów branżowych leży po stronie 	Wykonawcy.

- Przed rozpoczęciem prac na sieciach, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę na wymagane wyłączenie odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych nad tymi pracami. Poza ww. wyłączeniami Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót, tak prowadzić i organizować prace, aby nie powodować przerw w ciągłości dostaw wszystkich mediów do sąsiednich nieruchomości oraz odbioru ścieków z tych nieruchomości.

- W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

- Wykonawca, na czas prowadzenia robót, na własny koszt wykona projekt/y organizacji ruchu wraz z jego/ich realizacją (uzgodniony/e na etapie projektowania z Zarządcą Drogi z uwzględnieniem, że przez cały okres prowadzenia robót, należy zapewnić dojazd do wszystkich posesji i obiektów zlokalizowanych

- Zatwierdzony/e projekt/y tymczasowej organizacji ruchu należy dostarczyć do Urzędu Miasta Lubawka najpóźniej na 8 dni przed jej/ich wprowadzeniem.

- Koszty projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, ich wprowadzenia, zabezpieczenia robót, oraz likwidacji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie dopuszcza materiałów pochodzenia antropogenicznego i z recyclingu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek 
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 5 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

- W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

- Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

- W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy oraz kierowników branżowych w ewentualnych naradach koordynacyjnych organizowanych przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego w jego siedzibie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład kierownictwa budowy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). Czynności kierownika budowy oraz kierowników robót muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji (np. dziennik budowy, notatka służbowa, protokół spisany z udziałem inspektora nadzoru lub Zamawiającego, protokół odbioru, dziennik montażu, protokół spotkań bądź narad koordynacyjnych, zmiany i uzupełnienia na archiwalnym egzemplarzu projektu, itp.).

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obecności kierownika budowy na terenie budowy, w trakcie realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru inspektorowi nadzoru, przez kierownika budowy zapisem w dzienniku budowy, robót ulegających zakryciu lub zanikających przynajmniej na siedem (7)  dni roboczych przed ich zakryciem.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał wskazanej dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu robót do czyszczenia i prześwietlenia kanalizacji telewizją przemysłową wraz z wykonaniem materiału filmowego oraz opracowaniem raportu z powyższych czynności zawierającego wykresy spadków i profilu poziomego odcinków oraz szkice przebiegu kanalizacji.

- Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w umowie i odrębnych przepisach prób, rozruchów oraz sprawdzeń, kierownik budowy zobowiązany jest poinformować inspektora nadzoru i Zamawiającego o gotowości do odbioru oraz o należytym uporządkowanie terenu budowy, a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez wykonawcę.

- Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia dwóch (2) egzemplarzy dokumentacji powykonawczej z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu wraz z oświadczeniem kierownika budowy oraz branżowych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, z załączonym zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń, dzienników budowy, książek obmiarów, wraz ze wszystkimi niezbędnymi instrukcjami eksploatacji/obsługi i konserwacji urządzeń, kartami gwarancyjnymi urządzeń w oryginale, zaleceniami eksploatacyjnymi, oraz osobną teczką dla wykonanych sieci i przyłączy kanalizacyjnych zawierającą co najmniej następujące dokumenty:

a) protokoły odbioru podsypki i obsypki,

b) rysunek powykonawczy z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu technicznego,

c) pełna geodezyjna dokumentacja powykonawcza (mapa zasadnicza, szkice polowe, wykaz współrzędnych (X,Y,Z), karty studni,

d) oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym,

e) raport z czyszczenia i prześwietlenia kanalizacji telewizją przemysłową wraz z materiałem filmowym,

f) atesty na zastosowane materiały,

zawierającej również wszelkie inne nie wymienione wyżej dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru końcowego.

- Całość dokumentacji powykonawczej należy również przekazać w formie elektronicznej, w formacie plików *.pdf, na nośniku typu pendrive.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy oraz kierowników branżowych w odbiorze końcowym robót i przygotowaniu protokołu z tego odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy, natomiast na zabudowane materiały i urządzenia gwarancji dostawcy/producenta, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

- Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót ponosić będzie wykonawca. Koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń, niezbędne dla dochowania przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta ponosić będzie Zamawiający.

- Koszty materiałów eksploatacyjnych (np. źródeł światła w oprawach oświetleniowych), jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) przewidzianym przez producenta/dostawcę materiału w okresie udzielonej gwarancji, będzie ponosił Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany).

- Wykonawca powinien ująć w cenie ofertowej koszty wszystkich robót towarzyszących i zabezpieczających, które nie zostały wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (tj. dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbiorów robót, przedmiarach robót oraz uzgodnieniach branżowych) oraz koszty innych prac umożliwiających wykonawcy wykonanie robót podstawowych, a także koszt wszystkich tych oraz ww. czynności.