Załącznik nr 1 OPZ - modyfikacja

„ Zakup wozu asenizacyjnego do odbioru ścieków bytowych z gospodarstw indywidualnych na terenie Miasta i Gminy Bieżuń”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego kompletnego zarejestrowanego na wskazane dane i ubezpieczonego samochodu asenizacyjnego o pojemności zbiornika 10m3   wraz z dokumentem gwarancyjnym, przeprowadzenie próby eksploatacji, wykonywanie serwisu gwarancyjnego, przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi  wyznaczonego personelu Zamawiającego

WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Samochód fabrycznie nowy nie starszy niż 2023 rok

2. Rok produkcji podwozia i zabudowy  nie starszy niż 2023 rok

3. Samochód przystosowany do ruchu prawostronnego

MINIMALNE WYMAGANIA DLA PODWOZIA

- Układ napędowy pojazdu 4x2

- Przystawka mocy niezależna od skrzyni biegów przystosowana do pracy ciągłej

- Podwozie o DMC 18 t

- Kabina dzienna ze stalowym zderzakiem

- Kolor kabiny fabrycznie biały lub pomarańczowy stosowany w maszynach komunalnych z palety RAL

- Akustyczna sygnalizacja biegu wstecznego

- Kamera wsteczna z montażem fabrycznym podwozia

- Koła-ogumienia rozmiar: przód 385/65 R22.5, tył 315/80/ R22.5, koło zapasowe 315/80 R22.5 wielosezonowe

- Skrzynia biegów manualna

- Chłodnica oleju skrzyni biegów

- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

- Rozstaw osi pojazdu 3900 – 4200 mm

- Oś przednia na zawieszeniu piórowym o nośności technicznej min. 9t

- Oś tylna na zawieszeniu pneumatycznym o nośności technicznej min. 13t

- Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi

- Belka świetlna LED na dachu kabiny

- Tylne światła LED lub ze zwykłymi żarówkami

- Światła do jazdy dziennej LED wbudowane w reflektory przednie, przednie światła przeciwmgielne

- Akumulatory min. 2x175 Ah oraz wyłącznik prądu, alternator 100 A

- Zbiornik paliwa o pojemności min. 200 litrów z korkiem zamykanym na kluczyk

- Zbiornik AdBlue o pojemności min. 25 litrów z korkiem zamykanym na kluczyk

- Klimatyzacja, ABS, ESP

- Silnik o pojemności minimum 7,0 litra,  moc minimalna 300 KM, diesel

- Wydech wyprowadzony do góry za kabinę

- Norma emisji spalin min. Euro 6

- Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem 	bezpieczeństwa oraz podłokietnikiem, podgrzewany

- Siedzenia – liczba miejsc min.2

- Elektrycznie sterowane szyby boczne

- Przednia szyba ogrzewana elektrycznie

- Elektrycznie regulowane i podgrzewane boczne lusterka wsteczne,

- Reflektory do jazdy dziennej

- Radioodbiornik

- Tachograf cyfrowy 1 dzień/ 2 kierowców

- Immobilizer, centralny zamek z pilotem

- Gniazdo elektryczne 12V

MINIMALNE WYMAGANIA DLA ZABUDOWY

- Całkowita pojemność zbiornika na nieczystości ciekłe 10 000 litrów

- Maksymalna długość pojazdu 7000 cm

- Maksymalna wysokość pojazdu 3700 cm

- Przygotowanie powierzchni zbiornika poprzez śrutowanie

- Zbiornik na nieczystości ciekłe pomalowany z zewnątrz farbą podkładową antykorozyjną oraz wierzchnią warstwą w kolorze niebieskim RAL 5002 odporną na warunki zewnętrzne

- Wewnątrz zbiornik zabezpieczony farbą epoksydową  odporną na działanie czynników mechanicznych, olejów opałowych, napędowych i silnikowych, ropy naftowej, benzyny, roztworów elektrolitów oraz agresywnych czynników atmosferycznych

- Zbiornik ożebrowany zewnętrznie

- Zbiornik wykonany ze stali o grubości blachy min. 6 mm

- Minimum dwa falochrony wewnątrz zbiornika

- Rynna zlewowa zabezpieczająca podwozie przez zabrudzeniem wykonana ze stali nierdzewnej niemalowanej

- Tylna dennica podnoszona i opuszczana hydraulicznie z zaworem otwierania dennicy w miejscu umożliwiającym obserwację procesu otwierania/ zamykania, dennica ryglowana ręcznie

- Płynowskaz rurowy z możliwością czyszczenia bez demontażu, wyskalowany co 500 l

- Min. potrójny system zaworów odcinających, zabezpieczających kompresor przed zalaniem

- Elektryczny regulator dwustanowy poziomu umieszczony w komorze zabezpieczający kompresor przed zalaniem ( pierwszy stopień zabezpieczenia)

- Zawór odcinający pływakowy zabezpieczający kompresor przed zalaniem (drugi stopień zabezpieczenia)

- Odstojnik z zaworem odcinającym  o pojemności min. 50l

- Zawór klapowy z siłownikiem pneumatycznym zabezpieczający kompresor przed zalaniem podczas przejazdu cysterny, zamykający się automatycznie podczas jazdy

- Dolny zawór ssąco-spustowy do napełniania i opróżniania zbiornika- zawór zasuwowy sterowany pneumatycznie

- Boczny zawór ssący do napełniania komory umieszczony z przodu beczki po jej prawej stronie – sterowany ręcznie ze złączem na węże będące na wyposażeniu pojazdu

- Pompa ssawna przystosowana do pracy ciągłej o wydatku min. 800 m3/h chłodzona powietrzem

- Tłumik wydechu pompy z odolejaczem

- Wydajność pompy ssawnej zapewniająca głębokość zasysania do 6 metrów od poziomu jezdni

- Zawór czterodrogowy przełączający pracę kompresora na ssanie/ tłoczenie/wyrównywanie ciśnienia

- Automatyczny wyłącznik kompresora w przypadku pełnego zbiornika

- Ciśnienie robocze - 0,045 MPa

- Max podciśnienie – 0,08MPa

- Zbiornik mocowany do ramy podwozia poprzez ramę pośrednią, nachylony ku tyłowi

- Ssanie/tłoczenie nieczystości za pomocą węży znajdujących się na wyposażeniu pojazdu. Wymagane węże z końcówkami typu strażackiego: ssawny o średnicy 110 mm i długości 6m – 3 szt., wąż ssawny o średnicy 110 mm i długości 10m – 2 szt.,  dwa klucze do węży ze złączkami typu strażackiego

- Koryta na węże wykonane z aluminium, umieszczone po obu stronach zabudowy

- Pulpit sterowniczy z opisanymi przyciskami umieszczony w tylnej części zabudowy zamykany na klucz realizujący następujące funkcje: licznik czasu pracy kompresora, regulacja obrotów silnika podwozia +/-, włączenie i wyłączenie oświetlenia panelu sterowania i lamp roboczych, włączenie i wyłączenie kompresora i funkcji ssania oraz tłoczenia, stop awaryjny, włączanie i wyłączanie pompy wodnej, sterowanie bębnem  ciśnieniowym hydrauliczne

- Zbiornik na wodę o pojemności 500 litrów wyodrębniony w zbiorniku głównym, pompa ciśnieniowa o wydajności nie mniej 30 litrów/ min. i ciśnieniu roboczym min 130 bar, bęben zwijający z „ kwasówki” zwijany automatycznie z wężem ciśnieniowym o długości 60 mb i DN 3/8 cala wyposażony w lancę do mycia studni kanalizacyjnych i dysze przebijającą oraz dysze czyszczącą do kanalizacji. (możliwość szybkiej wymiany lancy na dysze)

- Możliwość pracy obydwu pomp (wodnej i ssącej) równolegle

- Pomiar pobranych ścieków z wydrukiem paragonu i możliwością tworzenia raportu dziennego.

- Oświetlenie ostrzegawcze typu „kogut” umieszczone z tyłu zabudowy

- Pojazd oklejony po obydwu stronach napisem „Usługi asenizacyjne tel. ……., nazwa, adres i logo firmy” . Wzór napisu i logo dostarczone po wyłonieniu Wykonawcy, umieszczone na pojeździe po wcześniejszej akceptacji szablonu ze strony Zamawiającego.

DOKUMENTACJA

- Dostarczenie karty gwarancyjnej

- Dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji wraz z listą części zamiennych w języku polskim.

- Pojazd zarejestrowany i ubezpieczony (OC, NNW, AC) na dane Zamawiającego we wskazanym podmiocie Ubezpieczającym. Dane do rejestracji pojazdu wskazane po wyłonieniu Wykonawcy.

- Dopuszczenie kompletnego pojazdu do poruszania się po drogach publicznych jako samochód specjalistyczny

INNE

- Trójkąt ostrzegawczy

- Gaśnica

- Apteczka

- Lewarek

- Kliny pod koła – 2 szt.

- Pojazd wyposażony w GPS, umożliwiający monitoring trasy przejazdu

- Do wykonania zabudowy pojazdu należy użyć części fabrycznie nowych

- Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy

WYMOGI

- Dostarczony pojazd musi spełniać wymogi Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym – tekst jednolity (Dz. U. 2023 r., poz.1047 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 2002r., nr 193, poz. 1617)

- Producent zabudowy powinien posiadać autoryzowany serwis stacjonarny i mobilny

GWARANCJA

- Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na kompletne podwozie, liczonej od daty sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego, przez okres  min. 24 miesięcy. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na kompletną zabudowę, liczonej od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, przez okres min. 24 miesięcy.

- Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki nie dłużej niż 48 godzin  od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego w sposób określony w umowie (e-mail wskazany w ofercie).  Usunięcie awarii musi nastąpić w ciągu 10 dni od momentu zgłoszenia awarii.

- Naprawy awaryjne przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji wykonywane są bezpłatnie przez Autoryzowany Serwis wskazany przez Wykonawcę w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. W tym zakresie Zamawiający nie będzie ponosił kosztów dotyczących robocizny, materiałów eksploatacyjnych, części oraz kosztów dojazdu.

- Przeglądy serwisowe mogą odbywać się w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na przeglądy serwisowe w siedzibie Autoryzowanego Serwisu wskazanego przez Wykonawcę w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego i pod warunkiem, że Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów dojazdów. Maksymalny okres przeprowadzenia serwisu gwarancyjnego to 5 dni roboczych. W przypadku, gdy czas ten się przedłuży, wówczas wykonawca zobowiązany jest do podstawienia Zamawiającemu nieodpłatnie takiego samego lub o lepszych parametrach pojazdu zastępczego ewentualnie poniesie koszty wynajmu i koszty utraconych korzyści, które poniósł Zamawiający.

- W okresie gwarancji Zamawiający nie ponosi kosztów  dotyczących robocizny, związanych z wymianą serwisową , części i materiałów eksploatacyjnych.

- Przeglądy serwisowe wraz z wymianą płynów eksploatacyjnych i filtrów mają być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, nie mniej niż 1 raz na rok.

WYMAGANIA SZKOLENIOWE

- Przeprowadzenie szkolenia praktycznego w siedzibie Zamawiającego dla grupy pracowników w zakresie: bhp, obsługi i eksploatacji, konserwacji przedmiotowego pojazdu do momentu nabycia umiejętności umożliwiających prawidłową eksploatację pojazdu.