Załącznik nr 3 do oferty

Zgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry techniczne i eksploatacyjne maszyn i osprzętu

- Koparko-ładowarka:

Producent:

Model:

|  | Opis wymaganego parametru | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Kabina | spełnia wymagania norm bezpieczeństwa ROPS/FOPS lub równoważne |  |
|  | poziom hałasu w kabinie zgodnie z obowiązującymi normami |  |
|  | światła drogowe, kierunkowskazy, światła ostrzegawcze w technologii LED (w formie belki z napisem „SŁUŻBA DROGOWA”), oświetlenie robocze z przodu i tyłu koparko-ładowarki, |  |
|  | pulpit (panel) ze wskaźnikami kontrolno-pomiarowymi przekazującymi informacje o aktualnym stanie maszyny |  |
|  | wyposażona w ogrzewanie, wentylator, wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby, drzwi po obu stronach kabiny, lusterka wsteczne, obrotowy, regulowany i podgrzewany fotel operatora z pasem bezpieczeństwa |  |
|  | klimatyzacja kabiny operatora |  |
| Silnik | wysokoprężny o pojemności min. 3500 cm3, czterocylindrowy z turbodoładowaniem, spełniający normy emisji spalin min. Tier 4 i Stage V |  |
|  | moc znamionowa min.95 KM, moment obrotowy min. 400 Nm |  |
| Układ hydrauliczny | pompa hydrauliczna jedno lub dwusekcyjna o łącznej wydajności min. 145 l/min |  |
|  | ciśnienie robocze w układzie hydr. min. 205 barów |  |
|  | instalacja hydrauliczna dwukierunkowa do zasilania młota wyburzeniowego, łyżki skarpowej hydraulicznej lub innych osprzętów mocowanych na wysięgniku koparki |  |
| Układ hamulcowy | hamulce robocze wielotarczowe, mokre regulowane hydraulicznie |  |
|  | niezależny hamulec postojowy |  |
| Układ napędowy | napęd 4x4 z możliwością wyboru na jedną lub dwie osie |  |
|  | tylny most różnicowy wyposażony w blokadę ręczną lub automatyczną |  |
|  | ogumienie przód: min. 20 cali, tył: min. 28 cali |  |
|  | przełącznik zmiany kierunku jazdy |  |
|  | skrzynia biegów automatyczna, min. cztery biegi do przodu, min. trzy biegi do tyłu |  |
| Parametry ładowarki | łyżka ładowarkowa wieloczynnościowa, dzielona z zębami i z widłami do palet |  |
|  | pojemność łyżki min. 1m3, szer. min. 2,3 m |  |
|  | udźwig na łyżce ładowarkowej na max. wysokości min. 3500kg |  |
|  | wysokość załadunku do osi obrotu sworznia łyżki ładowarkowej min. 3,2m, |  |
|  | układ amortyzacji łyżki ładowarkowej, |  |
|  | Szybkozłącze ładowarkowe mechaniczne lub hydrauliczne |  |
|  | system samopoziomowania łyżki ładowarkowej, |  |
|  | sterowanie układem ładowarkowym za pomocą dźwigni lub joysticka niezintegrowanego z fotelem, możliwość blokowania ruchów łyżki ładowarkowej |  |
| Parametry koparki | łyżka koparkowa o szer. min .0,6m z zębami |  |
|  | ramię koparkowe z wysuwem teleskopowym, przesuwne na ramie tylnej min. 1m |  |
|  | głębokość kopania min. 5,5 m. |  |
|  | zasięg kopania na poziomie gruntu min. 6,2 m |  |
|  | szybkozłącze koparkowe mechaniczne lub hydrauliczne |  |
|  | sterowanie układem koparkowym za pomocą dźwigni lub joysticka, możliwość blokowania ruchów wysięgnika |  |
|  | sygnalizacja świetlna i dźwiękowa wysuniętych podpór tylnych maszyny |  |
| Wyposażenie | układ kierowniczy ze wspomaganiem, |  |
|  | regulowana kolumna kierownicy |  |
|  | licznik motogodzin lub roboczogodzin |  |
|  | sygnał dźwiękowy cofania |  |
|  | instalacja radiowa wraz z głośnikami i radioodbiornikiem |  |
|  | immobilizer, |  |
|  | łyżka skarpowa hydrauliczna o szerokości min. 1500 mm |  |
|  | znak CE producenta |  |
|  | trójkąt ostrzegawczy |  |
|  | gaśnica, kamizelka |  |
|  | apteczka |  |
| Gwarancja | okres gwarancji i rękojmi min. 24 miesięcy |  |

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)