Załącznik nr 13 do SWZ

nr postępowania 270.1.2.2021

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

w przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn:

Utrzymanie dróg i składów leśnych oraz szlaków zrywkowych

- Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i STWiOR.

- Wyszczególnienie robót:

- Uzupełnienie nawierzchni klińcem kamiennym

Zakres robót obejmuje:

- mechaniczne wyrównanie nawierzchni pod warstwę kruszywa

- dostarczenie, rozplantowanie kruszywa kamiennego łamanego gat. I sort.

4-31,5mm – za 1m3  - mnożnik 1m3 = 1,65 tony

- mechaniczne zagęszczenie kruszywa walcem statycznym lub wibracyjnym

o nacisku 7,5 -15 t.

- Uzupełnienie nawierzchni tłuczniem kamiennym

Zakres robót obejmuje:

- mechaniczne wyrównanie nawierzchni pod warstwę kruszywa

- Dostarczenie, rozplantowanie kruszywa kamiennego łamanego gat. I  sort.

31,5 - 63mm – za 1m3   - mnożnik 1m3 = 1,65 tony

- mechaniczne zagęszczenie kruszywa walcem statycznym lub wibracyjnym

o  nacisku 7,5-15 t.

- Uzupełnienie nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem) - sort. 0-63mm, z uprzednim wyrównaniem podłoża oraz usunięciem karpiny - za 1 m3

- Uzupełnienie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej – kruszywem łamanym lub destruktem, z wyczyszczeniem podłoża, zagęszczeniem i podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami – za 1 m3

- Dostawa i ułożenie za pomocą koparki kamienia hydrotechnicznego – kamień średnicy 0,5-1,0 m – za 1 m3

- Mechaniczne pogłębienie rowu na odkład koparką – koszt pogłębienia rowu, wraz z rozplantowaniem, za 1 mb (do 0,5 m3 gruntu/1 mb) -  za 1 mb.

- Wykonanie rowu odwadniającego koparką kołową lub gąsienicową z wywozem samochodem samowyładowczym do 1 km (do 1 m3 gruntu/1 mb) - za 1mb.

- Wykopy oraz przekopy koparką o pojemności łyżki 0,6 m3 wykonywane na odkład w gruncie kategorii I-II z rozplantowaniem - za 1m3.

- Praca koparki wieloczynnościowej poj. łyżki 0,25 do 0,6m3 praca spycharki 150 KM, przy robotach, których nie można rozliczyć w systemie akordowym, bez kosztów dojazdu i przejazdu.

Zakres robót obejmuje - karczunek pni, wykonanie sączków, plantowanie terenu, ścinanie poboczy –  rozliczenie za 1 m-g.

- Przejazd z płyt drogowych na podbudowie żwirowej, płyty o szerokości 100-150cm, długości 3,0m, grubości 15cm.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- wykopu pod koryto w gruncie kat III-IV

- podbudowy z pospółki gr 10cm

-zakup i ułożenie płyt drogowych na podsypce piaskowej z zsypaniem połączeń piaskiem. Cena za 1 m2.

- Wykopy ręczne, prace ręczne – prace ręczne przy porządkowaniu, ręczne odmulenie rowu umocnionego ściekiem betonowym, na odkład - za 1 r-g.

- Wykonanie przepustu śr. 30-100 cm,  – wykop koparką, osadzenie rury z polietylenu na ławie z kruszywa, obsypka piaskowa i uzupełnienie nawierzchni grubości 20 cm z kruszywa łamanego - za 1 mb.

- Wykonanie koszy siatkowo kamiennych – kosze siatkowe przekroju 1mx0,5m, w zabudowie schodkowej, z wykopem i wypełnieniem narzutem kamiennym - za 1 m3.

- Wykonanie i osadzenie wodospustów z krawędziaków drewnianych, typ „b” – wykonanie wodospustu z materiału wykonawcy, wykop koparką, osadzenie – za 1mb

- Wykonanie i osadzenie wodospustów z drewnianych, typ „f” – wykonanie wodospustu z bala drewnianego, wykop koparką, osadzenie – za 1mb

- Osadzenie wodospustów z prefabrykatów betonowych zbrojonych na ławie z betonu – zakup i montaż wodospustów betonowych, wykop koryta oraz ukształtowanie odpływu wody z wodospustu, osadzenie elementów na ławie z betonu suchego grubości minimum 20 cm poniżej prefabrykatu,   – za 1mb

- Osadznie wodospustów winylowych na ławie z betonu – zakup wodospustów winylowych z elementów długości 6m, docinanych na potrzebny wymiar, montaż pod kątem 30-45 stopni w stosunku do osi drogi, z wykopem koparką koryta i ukształtowaniem odpływu wody z wodospustu, wykonaniem ławy z betonu suchego grubości minimum 20 cm poniżej stopy wodospustu oraz minimum 10 cm wzdłuż obu stron, zagęszczeniem, za 1 mb

- Oczyszczenie przepustów rurowych  z zamulenia i zanieczyszczeń naniesionych przez wodę, zamulonych do połowy światła przepustu - za 1mb.

- Praca z pilarką, pilarką na wysięgniku – wycięcie konarów i zakrzaczeń wzdłuż pobocza i skap rowu, z odłożeniem na odległość do 50 m – za 1 r-r

- Ścinanie krzewów średniej gęstości – krzewy wzdłuż poboczy, pas wzdłuż poboczy, z wywozem na odległość do 1 km – za 1 ha

- Ułożenie ścieku z korytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – zakup i ułożenie ścieków betonowych, wykop rowu koparką, ułożenie na podsypce cementowo - piaskowej

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

- Transport

Podczas prowadzenia robót  mogą wystąpić ograniczenia tonażu na niektórych drogach dojazdowych do poszczególnych obiektów, dlatego też należy uwzględnić transport łamany materiałów.

- Materiały

Wszystkie materiały i wyroby powinny posiadać aprobaty techniczne producenta

Odpowiadające Polskim Normom.

- Wykonanie robót

Prace należy prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiOR.

- Obmiar robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Odbiór robót

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z STWiOR. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Wykonawca powinien przedstawić deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

- Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie.

- Przepisy związane

- 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).