OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Odkurzacz przemysłowy Kärcher T 12/1 800 W
Odkurzacz jednofunkcyjny klasy kompakt.

Stan	Nowy
Faktura	Wystawiam fakturę VAT
Marka	Kärcher
Seria	T 12/1
Maksymalna moc	800 W
Napięcie zasilania	230 V
Zasilanie	sieciowe
Wydatek powietrza	53 l/s

System Clip usprawnia łączenie oraz wymianę węży ssących i kolanek.
 Praca - 65 dB
Wyposażenie standardowe
- Wąż ssący, 2.5 m
- Rura ssąca, 2 szt., 0.5 m
- Torebka filtracyjna, Fizelina
- Materiał wykonania zbiornika, Elementy z plastiku
- Clip - system łączenia węży
- Klasa bezpieczeństwa, II
- Filtr koszykowy, nylon
Parametry techniczne
- Zasilanie (~/V/Hz): 1 / 220 / 240 / 50 / 60
- Wydatek powietrza (l/s): 53
- Podciśnienie (mbar/kPa): 240 / 24
- Pojemność zbiornika (l): 12
- Maksymalna moc przyłącza (W): maks. 800
- Średnica znamionowa: ID / 35
- Przewód zasilający (m): 12
- Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)): 62
- Moc turbiny (W): 800
- Waga bez akcesoriów (kg): 6,4
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): 410 x 315 x 340