Nr sprawy: BZP/17/24						Załącznik Nr 13 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w oparciu o art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawy PZP na usługi pn:

Wykonanie prac  konserwacyjnych w branży dekarsko – blacharskiej, murarsko – tynkarskiej, stolarsko – ciesielskiej, szklarskiej oraz prac ślusarskich w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r.

Zamawiający zdecydował się podzielić zamówienie na części:

- Wykonanie prac konserwacyjnych w branży  dekarsko – blacharskiej, murarsko – tynkarskiej, stolarsko – ciesielskiej, szklarskiej w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu (BWT 1,2,3), których wykaz adresowy przedstawia załącznik do umowy.

Część 2    Wykonanie prac ślusarskich w budynkach administrowanych przez Miejskie         Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu, których wykaz przedstawia załącznik do umowy (BWT 1,2,3)

## I. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac konserwacyjnych w branży dekarsko – blacharskiej, murarsko – tynkarskiej, stolarsko – ciesielskiej, szklarskiej oraz prac ślusarskich w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu których wykaz adresowy przedstawia załącznik nr 1 do umowy.

- Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r.

OPZ dla części 1:

W budynkach znajdują się w przeważającej części lokale mieszkalne oraz użytkowe.

Z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, zaleca się posiadanie przez Wykonawcę:

- stałej bazy techniczno – magazynowej w Grudziądzu lub w odległości do 120 km 
od miasta Grudziądza,

- telefonu stacjonarnego/komórkowego, e-maila umożliwiającego zgłaszanie awarii

- wykonania dokumentacji fotograficznej zgłaszanych awarii.

UWAGA: Wszelkie koszty za dojazdy przy realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca winien skalkulować w kosztach ogólnych. Zamawiający nie będzie honorował 
w kosztach powykonawczych zapisu „koszt dojazdu”.

Przedmiot działania w zakresie prac konserwacyjnych, naprawczych

- Naprawa uszkodzeń pokrycia dachowego ( dachy ceramiczne, pokryte eternitem, pokryte papą) na danym budynku powodujące przecieki.

Usuwanie awarii w zakresie robót dekarsko – blacharskich również w dni wolne od pracy w godz. Od 700 do 2200. W przypadkach losowych tj. pożar, wybuch gazu huragan, katastrofa budowlana itp. prace zabezpieczające w zakresie 24 godzin na dobę.

- Czyszczenie, udrożnienie i naprawa rynien i rur spustowych oraz wymiana odcinka rury wraz z jej udrożnieniem do studzienki.

- Naprawy przez lutowanie uszkodzeń, prostowanie i mocowanie obróbek blacharskich dachów i elewacji na danym budynku. Mocowanie elementów rynien i rur spustowych min. Sztucery, kolanka, haki rynnowe i  objemki do rur itp.

- Naprawy uszkodzeń elementów więźby nie wymagające naruszenia pokrycia dachowego.

- Zabezpieczenie nadproży okiennych i stropów.

- Naprawy uszkodzeń ścian, polegających na wymianie lub uzupełnieniu tynków zewnętrznych na elewacji , uszczelnienie prefabrykatów w systemie OWT

- Naprawy tynków wewnętrznych w pomieszczeniach wspólnego użytku.

- Usunięcie luźnych elementów elewacji lub dachu zagrażających bezpieczeństwu (gzymsy, sterczyny, attyki, balkony, ściany, kominy itp.)

- Obsadzenie elementów pojedynczych w ścianach z cegły lub podłożach betonowych wymiana i przełożenie kratek wentylacyjnych, numerów budynku ( kratkę wentylacyjną- dostarcza wykonawca) drzwiczek wycierowych.

- Mocowanie i uszczelnienie ościeżnic okiennych i drzwiowych w pomieszczeniach wspólnych budynku

- Zamurowanie i wykuwanie przebić w ścianach i stropach.

- Uzupełnienie wybitych szyb lub okitowanie w drzwiach, oknach pomieszczeń wspólnego użytku, łącznie z kotłowniami lokalnymi oraz naprawa stolarki, pasowanie lub flekowanie wraz z uzupełnieniem opasek.

- Naprawa i wymiana okuć stolarskich.

- Naprawa i montaż samozamykaczy przy drzwiach wejściowych (koszt samozamykacza nowego pokrywa zleceniodawca, dotyczy montażu nowych samozamykaczy)

- Naprawa uszkodzeń posadzek, schodów, biegów schodowych w pomieszczeniach wspólnego użytku.

- Zabezpieczenie obruszonych głowic (czapek) kominowych.

- Roboty stolarsko – ciesielskie polegające na wymianie stopni, nosków schodowych oraz naprawa balustrad i poręczy, zerwanie uszkodzonych wykładzin podłogowych np. gumolit, wykładzina PCW.

- Naprawa poprzez wyrównanie, przełożenie lub uzupełnienie nawierzchni dróg i chodników przy budynku.

- Przemurowanie świetlików piwnicznych

- Likwidacja w okresie zimowym śniegu, oblodzeń i sopli lodowych na budynku

- Uczestniczenie w komisjach wchodzących d o mieszkań pod nieobecność najemcy (stolarz, ślusarz)

- Naprawa obiektów małej architektury.

- Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach wspólnego użytku.

- W przypadkach losowych takich jak: pożar, wybuch gazu huragan, katastrofa budowlana itp. wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zabezpieczających oraz zapewnienia potrzebnego sprzętu takiego jak samochody, dźwigi, koparki itp.

- Wykonawca obowiązany jest w przypadku obecności na obiektach do zabezpieczenia lub usunięcia występującego zagrożenia życia.

- Wykonanie innych prac budowlanych związanych z zabezpieczeniem budynku, a nie wymienionych w powyższym wykazie.

OPZ dla części 2:

Zakres prac konserwacyjnych, naprawczych:

-  zabezpieczenie oraz wykonanie i montaż krat świetlikowych

-  naprawa bram, drzwi, okien metalowych

- wykonanie oraz naprawa poręczy i balustrad metalowych

- naprawa ogrodzeń i bram wjazdowych

- wykonanie krat metalowych na drzwi i okna wraz z zabezpieczeniem

- naprawa regulacja automatyki bram

- naprawa konserwacja wiat śmietnikowych (zamki, panele, siatka, szyldy)

Z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, zaleca się posiadanie przez Wykonawcę:

- stałej bazy techniczno – magazynowej w Grudziądzu lub w odległości do 120 km 
od miasta Grudziądza,

- telefonu stacjonarnego/komórkowego, e-maila umożliwiającego zgłaszanie awarii

- wykonania dokumentacji fotograficznej zgłaszanych awarii.

UWAGA: Wszelkie koszty za dojazdy przy realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca winien skalkulować w kosztach ogólnych. Zamawiający nie będzie honorował 
w kosztach powykonawczych zapisu „koszt dojazdu”.

- Zasady realizacji zadania:

- Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r.

- Wykonawca zrealizuje usługi po uprzednio otrzymanym od Zamawiającego zgłoszeniu.