OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa dysków do macierzy na potrzeby Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów lub równoważne* | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| Dostarczone dyski muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego macierzą DELL EMC PowerVault ME4084 o oznaczeniu Service Tag: 7KD78K3. Macierz, do której mają być dostarczone dyski, objęta jest gwarancją producenta. W związku z powyższym zainstalowanie dostarczonych dysków nie może ograniczać posiadanej gwarancji. |
| 1 | Pojemność | min. 16TB |  |  | sztuka | 56 |  |
| 2 | Format | 3.5” |  |  |  |  |  |
| 3 | Interfejs | SAS (Serial Attached SCSI) |  |  |  |  |  |
| 4 | Prędkość interfejsu | min. 12 Gbps |  |  |  |  |  |
| 5 | Prędkość obrotowa | min. 7200 obr/min |  |  |  |  |  |
| 6 | Minimalny MTBF (godziny) | min. 2500000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cache | min. 512 MB |  |  |  |  |  |
| 8 | Standard dysku | Advanced Format 512e |  |  |  |  |  |
| 9 | Funkcjonalność Hot Swap |  |  |  |  |  |
| 10 | Stan dysku | Fabrycznie nowy |  |  |  |  |  |
| 11 | Sanki montażowe dysku | Dyski muszą być dostarczone razem z sankami montażowymi oraz wszelkimi wymaganymi częściami umożliwiającymi montaż dysku w trybie Hot Plug we wskazanej macierzy. |  |  |  |  |  |
| 12 | Gwarancja | Dyski przejmują gwarancję urządzenia w jakim będą zastosowane i w tym przypadku macierz DELL EMC PowerVault ME4084 o oznaczeniu Service Tag: 7KD78K3 jest objęta gwarancją do 09.11.2028 r. W związku z powyższym dyski mają być objęte gwarancją do 09.11.2028 r. |  |  |  |  |  |
|  | Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 Pzp ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

* Za „równoważne” Zamawiający uzna produkty, które posiadają podstawowe parametry techniczne i funkcjonalności, nie gorsze niż produkty wskazane 	w SWZ, w szczególności opisane w wymaganiach minimalnych parametrów technicznych zawartych w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 	„równoważne” co do przedmiotu zamówienia, wskazanego w SWZ przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać poprzez przedstawienie stosownych 	dowodów w postaci specyfikacji technicznej producenta, zawierającej zestawienie parametrów proponowanego Sprzętu równoważnego, iż oferowane przez 	niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, jak również dostarczyć oświadczenie producenta macierzy potwierdzające, że oferowany 	Sprzęt jest kompatybilny z macierzami Dell EMC ME4084 i jego instalacja nie spowoduje utraty uprawnień gwarancyjnych dla tych macierzy.