| Opis Przedmiotu Zamówienia „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w Nowej Rudzie” |
| --- |
| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| 1. | Część 1 | Opis ogólny |
| 2. | Część 2 | Dokumentacja projektowa |
| 3. | Część 3 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych |
| 4. | Część 4 | Przedmiar robót |
| 5. | Część 5 | Termin realizacji |
| 5. | Część 6 | Źródła finansowania |

Uwaga:

1.  Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, przywołane w opisie przedmiotu zamówienia służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, zamienne (w oparciu np. na produktach innych producentów) pod warunkiem:

- spełnienia tych samych właściwości technicznych oraz estetycznych,

- przedstawienia równoważnych, zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),

- uzyskania akceptacji Zamawiającego oraz Projektanta.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Część 1 – Opis ogólny.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w Nowej Rudzie wraz z przebudową towarzyszących elementów infrastruktury drogowej  - kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogi. W zakresie projektu ujęto:

- przebudowę nawierzchni drogi

- przebudowę nawierzchni ciągów pieszych

- przebudowę nawierzchni zjazdów do posesji

- przebudowę kanalizacji deszczowej (rozdzielenie od kanalizacji ogólnospławnej)

- przebudowę oświetlenia drogi

- remont murów oporowych oraz schodów terenowych w pasie drogi

Całość przebudowy drogi zawiera się w granicach istniejącego pasa drogowego.

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano również utwardzenie terenu na działkach budowlanych nr 306/4 oraz 306/23 oraz wykonanie wiaty na rowery o powierzchni zabudowy 25m2 wraz z punktem ładowania rowerów elektrycznych przy stacji PKP.

Uwaga: Przedmiotem  niniejszego postępowania jest  wykonanie  robót  w  ramach  zadania  pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w Nowej Rudzie”.

Zakres zamówienia obejmuje realizację dwóch zadań:

- Przebudowa ul. Kolejowej – Część 1 – zadanie nr 1,

- Przebudowa ul. Kolejowej – Część 2 – zadanie nr 2.

Zadanie obejmuje również:

- Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 180x120 cm z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości 3 mm. Wzór tablicy:

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu.

- Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu. Na wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania stosownego-aktualnego zatwierdzenia organizacji ruchu opracowanego na podstawie dołączonego projektu docelowej organizacji ruchu.

Zamawiający określił przedmiot zamówienia za pomocą: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiaru robót.

Inne warunki wykonania zamówienia:

- Wykonawca zapewnia obsługę geotechniczną i geodezyjną w zakresie realizacji łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej.

- Przedmiotowe opracowanie projektowe uzyskało wymagane opinie i uzgodnienia. W przypadku jeśli któreś z nich utraciły swoje ważności i przedłużenia bądź uzyskanie nowych jest niezębne do prawidłowej realizacji zadania, Wykonawca winien je uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt na podstawie upoważnień których udzieli mu Zamawiający. Powyższe dotyczy również uzgodnień dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz dotyczących organizacji ruchu. Do obowiązków Wykonawcy należy również poniesienie wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem pozwoleń/zgód i dokonaniem uzgodnień.

Uwaga: po stronie Zamawiającego jest zapewnienie badań archeologicznych, które będą nadzorowały roboty ziemne objęte niniejszym zamierzeniem.

- Okres rękojmi za wady – zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę okresem gwarancji.

- Istnieje możliwość, że w trakcie prowadzenia prac Wykonawca będzie zobowiązany udostępnić teren innemu podmiotowi pod wykonanie prac związanych z remontem kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Terminy oraz warunki udostępnienia terenu zostaną uzgodnione z Wykonawcą.

- Podczas prowadzenia prac należy przepiąć niezinwentaryzowane zrzuty wód podziemnych, gruntowych, itp. do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

- W związku z faktem, iż w czasie realizacji robót przypada okres zimowy Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania zimowego zajętego odcinka drogi.

- W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych przyłączy, których włączenie do kolektora KD nie zostało przewidziane w projekcie należy takie przewody wpiąć do projektowanego kolektora głównego po uzgodnieniu rozwiązań z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Część 2 – Dokumentacja projektowa.

Nazwa Zamawiającego: Gmina Miejska Nowa Ruda.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w Nowej Rudzie”

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

- 45233320-8 Fundamentowanie dróg

- 45233330-1 Fundamentowanie ulic

- 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

- 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

- 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Spis zawartości dokumentacji projektowej:

- Projekt wykonawczy,

- Projekt budowlany,

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna,

- Projekt stałej organizacji ruchu.

Część 3 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik do dokumentacji.

Część 4 – Przedmiary robót.

Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z SWZ oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia  zawartym w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania.

Część 5 – Termin realizacji: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część 6 – Źródła finansowania.

Zadanie będzie realizowane z następujących źródeł finansowania:

- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- Budżet Gminy Miejskiej Nowa Ruda.