Zamawiający: Gmina Miast Świnoujście		                    Świnoujście, dnia 15.09.2023 r.

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

NIP 855-15-71-375

Odbiorca:

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście

Znak sprawy: 12/OS/2023

ZAPYTANIE  OFERTOWE

- Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście - Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” 
w Świnoujściu: Obiekt Białoruska

- Dane do kontaktu: e-mail; obiektysportowe@osir.swinoujscie.pl  91 321 37 81 wew. 29

- Zaprasza do złożenia ofert na: Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Białoruskiej im. T. Kaczmarka w Świnoujściu poprzez wymianę elektronicznej tablicy wyników. Zadanie 2 – Wykonanie zasilenia energetycznego tablicy wyników.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zasilanie tablicy wyników należy wykonać z wykorzystaniem sieci elektrycznej zasilającej oświetlenie boiska piłkarskiego. Zasilanie należy poprowadzić ze słupa nr 3 do miejsca wskazanego na mapie.

Zadanie obejmuje:

- Wykonanie modernizacji sieci zasilającej słup oświetleniowy nr 3, polegające 
na wyselekcjonowaniu jednej fazy do bezpośredniego zasilania tablicy wyników.

- Przerobienie układu sterującego oprawami z trzech faz na dwie fazy.

- Wykonanie odpowiedniego układu zabezpieczającego i sterującego przełącznikiem faz z fazą priorytetową. Sterowanie fazą priorytetową zrealizować na odpowiednich stycznikach.

- Ułożenie przewodu ziemnego YKY 3x4 w wykopie na obowiązującą głębokość 
w osłonie typu Arota. Długość przewodu 27 metrów.

- Posadowienie na zakończeniu kabla skrzynki elektrycznej (rozdzielni) 
w fundamencie (odporna na warunki atmosferyczne).

- Zainstalowanie w szafce zabezpieczenia różnicowo-prądowego. Dwa gniazda 
230 V, przygotowanie instalacji elektrycznej pod licznik kWh zamontowany 
na szynie DIN. Wykonanie stosownego uziemienia poprzez wbicie sondy uziemiającej.

- Wbić uziemienie sondy zgodnie z przepisami.

- Wykonanie odpowiednich pomiarów elektrycznych dla przedmiotowego przyłącza (kabla elektrycznego i uziemienia) i przedłożyć zamawiającemu protokoły 
z przeprowadzonych pomiarów.

- Wykonać dokumentację powykonawczą - nanieść wykonane prace modernizacyjne na dokumentację obiektu.

- Termin wykonania prac w nieprzekraczalnym terminie: do 13.10.2023 r.

- Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): minimum 24 miesiące

- Miejsce i termin złożenia oferty: do dnia 22.09.2023 r. godz. 10.00 oferty proszę składać wyłącznie poprzez platformę zakupową platformazakupowa.pl. Link do zapytania ofertowego: https://platformazakupowa.pl/transakcja/818684

- Rozpatrzenie ofert – Ośrodek zastrzega sobie nie rozpatrywanie ofert firm które działały 
na szkodę Ośrodka. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na platformie internetowej Zamawiającego.

- Warunki płatności: faktura VAT, przelew 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury

………………………………

(podpis   kierownika)