Załącznik nr 2 do zapytania o propozycję – Szczegółowe wymagania
dotyczące przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do umowy z dnia ……………………

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

8 łóżek rehabilitacyjnych elektrycznych wraz z materacem o grubości 10 cm w pokrowcu zmywalnym oraz wysięgnikiem i barierkami na wyposażeniu.

- Wymagania dla łóżek rehabilitacyjnych elektrycznych:

- Funkcja automatycznej regulacji oparcia oraz wysokości w zakresie, co najmniej 30 cm.

- Leże czterosekcyjne wykonane z metalu łatwego w dezynfekcji.

- Konstrukcja czterokolumnowa.

- Pilot przewodowy.

- Boczne barierki łatwe do ściągnięcia.

- Bezpieczne obciążenie robocze minimum 210 kg.

- Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie 0 - 50 stopni.

- Elektryczna regulacja uda 0 - 20 stopni.

- Elektryczna regulacja kąta nachylenia leża względem podłogi 0 - 10 stopni.

- Wymiary leża 90 cm x 200 cm.

- Wymiary całkowite:

- długość całkowita w przedziale 211 cm - 212 cm,

- szerokość całkowita 102 cm – 103 cm.

- Płynna regulacja wysokości leża około 40 - 80 cm.

- Wysięgnik z trójkątem.

- Barierki boczne.

- Obniżona pozycja poręczy bocznych.

- Wszystkie podzespoły przewodzące prąd umieszczone poza łóżkiem.

- Certyfikat CE.

- Wymagania dla materacy:

- Materac zmywalny lub w pokrowcu zmywalnym.

- Grubość 10 cm.