Załącznik nr 5 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

,, Usuniecie zakrzaczeń z pasów drogowych dróg powiatowych w tym regulacja skrajni drogowej”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zgodnie art. 29 - 34 ustawy):

- Cena za 1 m2 usuniętych zakrzaczeń przy drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego obejmuje usunięcie zakrzaczeń do poziomu istniejącej niwelety terenu.

- Cena za 1 km usuniętych zakrzaczeń w skrajni pionowej przy drogach powiatowych Powiatu Zgierskiego.

- Jednorazowe zlecenie nie będzie mniejsze niż 100 m², lub 100 m.b.. Po wykonaniu zlecenia Wykonawca każdorazowo wystawi fakturę VAT.

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest obowiązany na własny koszt uprzątnąć teren.

- Termin rozpoczęcia realizacji jednego zadania nie może przekroczyć 6 dni roboczych od zgłoszenia zadania do realizacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zakrzaczeń oraz wywiezienia ich z pasów drogowych.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również usunięcie drzew lub krzewów wymienionych w art. 83f Ustawy z  16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.).

- Dopuszcza się zrąbkowane krzaków, konarów i gałęzi przed ich wywiezieniem.

- Usunięte odrosty stanowią własność Wykonawcy i należy je usunąć poza pas drogowy. Wykonawcę obciążają wszelkie działania z tytułu gospodarki odpadami, zgodnie                     z ustawą o odpadach.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podczas realizacji zadania dysponował  sprzętem:

- Podnośnik balkonowy (koszowy) o wysięgu roboczym min. 18 m.b., -1 szt,

- Rębak mechaniczny o średnicy cięcia co najmniej 30 cm, -1 szt,

- Frez do karpin o głębokości frezowania co najmniej 30 cm, -1szt,

- Piły mechaniczne spalinowe  - 3 szt.,

- Podkrzesywacze  - 1 szt.,

- Ciągnik rolniczy z przyczepą lub samochód ciężarowy o ładowności nie przekraczającej 3,5 t -1szt,

- Samochód dostawczy ze skrzynią otwartą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t 1 szt.

Jacek Chudy