Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. |  |
| II. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 2.1 | Dopuszczalna masa całkowita – max. 3500 kg. | Podać wartość |
| 2.2 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o pojemności minimum 2200 cm3, mocy min. 140 KM, spełniający normę czystości spalin min. Euro 6. | Podać wartość |
| 2.3 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia - 2021 r. Podać markę, typ i model. | Podać markę, typ i model |
|  | Wewnątrz kabiny samochód wyposażony w: - 2 szt. gniazdo elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki) zamontowane w kabinie kierowcy - 1 szt. gniazdo elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki) zamontowane w przedziale sprzętowym |  |
|  | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości, pochylenia oparcia. |  |
| 2.4 | Napęd 4x4. Oś tylna z blokadą mechanizmu różnicowego tylnej osi., skrzynia biegów manualna min. 6 biegowa + wsteczny. Kąt natarcia minimum 25°, kąt zejścia minimum. 20° Kąt przechyłu bocznego minimum 40° Kąt rampowy minimum 22° | Podać rodzaj skrzyni biegów |
| 2.5 | Samochód wyposażony minimum w: system ABS, ASR, ESP, tempo mat lub równoważne immobilizer, instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. światła do jazdy dziennej fabryczne elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne klimatyzacja automatyczna radio samochodowe kamera cofania elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka. centralny zamek |  |
| 2.6 | Nadwozie typu pick-up, koloru czerwonego, białego lub srebrnego. | Podać kolor |
| 2.7 | Na dachu pojazdu zamontowane urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne wykonane w technologii LED. Kolor świecenia – niebieski oraz jeden moduł czerwony włączany osobno przeznaczony do pilotowania kolumny pojazdów uprzywilejowanych. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych oraz dźwiękowych wyposażone w kontrolę poziomu głośności. Urządzenie sterowane pilotem umożliwiającym obsługę świateł, dźwięków. Generator winien posiadać minimum 3 dźwięki modulowane. Wartość ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie w zakresie od 100 do 120 dB, (mierzona w odległości 7 metrów przed pojazdem, na wysokości 1 metra od poziomu powierzchni na której stoi pojazd). Wartość ciśnienia akustycznego w kabinie pojazdu, przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej maksymalnie 85 dB. Min. dwie lampy błyskowe płaskie LED koloru niebieskiego zamontowane na tylnej części zabudowy oraz dwie w atrapie silnika z przodu pojazdu. Praca sygnałów uprzywilejowania nie może zakłócać pracy radiostacji samochodowej pojazdu. |  |
| 2.8 | W kabinie kierowcy zamontowane: - dwa radiotelefony przewoźne dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP, wyposażone w mikrofonogłośniki bluetooth. - urządzenie moduł GPS lokalizacji pojazdów z graficzny terminal statusów AVL (moduł wraz z terminalem przeniesiony za samochodu zamawiającego w terminie uzgodnionym z wykonawcą) Antena z jednego radiotelefonu umiejscowiona na dachu kabiny (antena z mocowaniem umożliwiającym swobodne wyginanie się, pracująca w zakresie częstotliwości VHF 136 -174 MHz, o moc min 10W). -Wyprowadzenie dodatkowego przełącznika do anteny zewnętrznej (umieszczone w zabudowie - laminowanej - hardtop) |  |
| 2.9 | Dopuszczalna ładowność nie mniejsza niż 1000 kg. |  |
| 2.10 | Samochód pięcio-osobowy. |  |
| 2.11 | Ilość drzwi - 4. |  |
| 2.12 | Obręcze kół z lekkich stopów, min 18”. Opony szosowo-terenowe. Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
| 2.13 | Hak holowniczy z możliwością ciągnięcia przyczepy z/bez hamulca min. 2000 kg/750 kg. |  |
| 2.14 | Instalacja elektryczna 12 V. |  |
| III. | ZABUDOWA |  |
| 3.1 | Zabudowa skrzyni ładunkowej hardtopem w kolorze samochodu z możliwością dostępu min. z jednej strony. Otwór zamykany klapą otwieraną do góry, z siłownikami podtrzymującymi klapę w pozycji otwartej. Oświetlenie wewnątrz zabudowy. Dach zabudowy na równej wysokości z dachem kabiny. |  |
| 3.2 | Zabudowa skrzyni ładunkowej wyposażona w: - jedną tacę sprzętową wysuwaną w 100% w kierunku tyłu pojazdu o szerokości zabudowy wyposażona w uchwyty mocowania sprzętu (sprzęt do zamocowania zostanie dostarczony przez zamawiającego). |  |
| 3.4 | Pojazd wyposażony w stopnie boczne |  |
| IV. | WYPOSAŻENIE |  |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik samochodowy, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, kamizelki ostrzegawcze w ilości zgodnej z ilością miejsc dla załogi. |  |
| 4.2 | Z przodu pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczną o sile uciągu min. 4,5 t z liną o długości co najmniej 25 m. wraz z zabudową. Sterowanie pracą wyciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego lub za pomocą pilota radiowego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. |  |
| 4.3 | Zaczep holowniczy uniwersalny do holowania przyczepy do 3,5 tony (zgodnie z polską normą położenie środka kuli od ziemi powinna wynosić 350 – 420mm) wraz z elektrycznym gniazdem przyłączeniowym dodatkowo posiadający adapter (przejściówkę) umożliwiający podłączenie przyczepy o różnej ilości pinów (np. 7/13) |  |
| 4.4 | Pojazd wyposażony w zewnętrzny maszt antenowy o wysokości min.6m, w komplecie z kablem antenowym o długości 10m do podłączenia anteny, antena na pasmo VHF z uchwytem, skrzynką narzędziową do montażu masztu, pokrowcem na maszt. Dodatkowo mocowanie do pojazdu i odciągi stalowe do postawienia jako maszt wolnostojący. |  |
| V. | OZNACZENIE |  |
| 5.1 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP , poz. 3) (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). |  |
| VI. | OGÓLNE |  |
| 6.1 | Gwarancja: Na cały pojazd wraz z wyposażeniem dostarczanym przez wykonawcę minimum 24 miesiące. |  |

Uwaga !

*- Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne ,rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.