Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE DLA:

LEKKIEGO SAMOCHODU KWATERMISTRZOWSKIEGO

| Lp. | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022). |
| 2 | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta. |
| 3 | Pojazd musi być oznakowany zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (z późn. zmianami). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Szczegóły oznaczenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji dostawy. |
| 4 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2024. |
| 5 | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale od -25 oC do +50 oC. |
| 6 | Koła tylnej osi: podwójne (bliźniacze). |
| 7 | Długość całkowita pojazdu: długość całkowita min. 6500 mm, nie więcej niż 7550 mm szerokość całkowita max. 2400 mm z lusterkami, Szerokość i wysokość pojazdu: szerokość całkowita maksymalna. 2400 mm z lusterkami, wysokość całkowita maksymalnie 3500 mm. |
| 8 | Brak systemu ECO Start-Stop. |
| 9 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekraczająca 3500 kg. |
| 10 | Silnik: z zapłonem samoczynnym, spełniający normy czystości spalin min. EURO VI, umożliwiający rejestrację pojazdu po jego odbiorze faktycznym we właściwym dla siedziby Odbiorcy Wydziale Komunikacji. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka. moc silnika: minimum 160 KM. pojemność silnika min. 1900 cm3. |
| 11 | Skrzynia biegów ręczna (manualna) lub automatyczna (min. 6-przełożeń w jeździe do przodu). |
| 12 | Typ nadwozia: nadwozie skrzyniowe kryte opończą, nadwozie min. 4 drzwiowe typu Doka, kabina 6 miejscowa (2+4). |
| 13 | Kolorystyka: kolor fabryczny nadwozia czerwony (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy). |
| 14 | Samochód musi posiadać skrzynię ładunkową zamkniętą, burty aluminiowe o wysokości 400-500 mm, obudowaną plandeką, z lewej i prawej strony przesuwne firany z tyłu roleta, całość w kolorze czerwonym (odcień do ustalenia z Zamawiającym), ze stałym dachem |
| 15 | Na plandece po obu stronach logo PSP i napis „Państwowa Straż Pożarna”. Wielkość loga i napisu zostanie ustalona pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na Wniosek Wykonawcy. |
| 16 | Zbiornik paliwa min. 90 litrów. |
| 17 | Zabezpieczenie przed błędnym tankowaniem |
| 18 | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu pojazdu. |
| 19 | Komplet kół z oponami letnimi min. 16” na felgach aluminiowych lub stalowych. |
| 20 | Ogumione pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane do ramy nadwozia. Opona musi posiadać ten sam bieżnik co opony założone na pojeździe. |
| 21 | Podnośnik hydrauliczny oraz niezbędne narzędzia umożliwiające podniesienie pojazdu i wymianę koła. |
| 22 | Dodatkowo: komplet opon zimowych min. 16”. |
| 23 | Samochód wyposażony co najmniej w: wspomaganie układu kierowniczego, dwa komplety kluczyków, obrotomierz, wskaźnik temperatury zewnętrznej. ogrzewana szyba przednia elektrycznie, przyciemniane szyby z tyłu, w kolorze czarnym, elektrycznie sterowane (podnoszone i opuszczane) szyby przednie, osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania z elektronicznym podziałem siły hamowania, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, układ wspomagania awaryjnego hamowania, kamera cofania (z możliwością wyłączenia), chlapacze przednie i tylne, sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości, czujnik deszczu, autoalarm, immobiliser, centralny zamek sterowany pilotem, światła do jazdy dziennej w technologii LED, mijania i drogowe w technologii LED z funkcją doświetlania zakrętów z opcją automatycznego włączania (czujnik zmierzchu), światła przeciwmgielne - tylne i przednie, światła obrysowe, lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane oraz podgrzewane, dwa pojedyncze fotele w 1 rzędzie - fotel kierowcy pneumatyczny, fotel pasażera z regulacją siedziska, oba fotele wyposażone w podłokietniki, podgrzewany fotel kierowcy i pasażera, kanapa 4 os. w przestrzeni pasażerskiej (z tyłu), kierownica wykończona skórą, kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, koło kierownicy wielofunkcyjne, gniazdo 12V w konsoli centralnej, min. 2 gniazdo USB do ładowania z przodu, gniazda 12 V dla tylnego rzędu siedzeń, prawe-lewe, bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami, poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, siedzenie kierowcy z regulowaną wysokością i długością siedziska oraz regulacją odcinka lędźwiowego, przyciemniane tylne szyby (boczne) fabrycznie, stopień przyciemnienia do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, tapicerka przestrzeni pasażerskiej w kolorystyce w tonacji ciemnej, fabryczny radioodtwarzacz cyfrowy o przekątnej minimum 8”z wejściem USB z min. 4 głośnikami, instalacja telefoniczna z systemem „Bluetooth”, klimatyzacja automatyczna, min. 2-strefowa z przodu, asystent bocznego wiatru, asystent utrzymania pasa ruchu, hak holowniczy kulowy, stały, o uciągu min. 2000 kg, oświetlenie skrzyni ładunkowej, Dodatkowo pojazd wyposażony w: skrzynka do przewozu pasów transportowych pod burtą załadowczą, zbiornik na wodę podwieszany, 2 trójkąty ostrzegawcze do ustawiania na drodze, przeznaczone do ostrzegania o obecności unieruchomionego pojazdu, apteczka doraźnej pomocy, 3 kliny pod koła (do zabezpieczenia pojazdu przed stoczeniem), 2 gaśnice przeciwpożarowe z ważną legalizacją, umieszczona w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia (jedna o minimalnym ładunku gaśniczym 6 kg), 2 kamizelki odblaskowe komplet nowych dywaników wewnętrznych (gumowych), nieutrudniających pracy pedałom głównym (sprzęgła, przyspieszenia i hamulca), możliwość kontroli poziomu oleju w zestawie wskaźników na zimnym silniku. |
| 24 | Parametry przestrzeni ładunkowej: długość min. 4000 mm (mierzona na poziomie podłogi), szerokość min. 2000 mm (w najwęższym miejscu, mierzona na poziomie podłogi), wysokość przestrzeni bagażowej min. 1900 mm, wysokość przestrzeni bagażowej max. 2200 mm, szerokość i wysokość otworu tylnego po odsunięciu (zwinięciu) rolety min. 1900mm, |
| 25 | Pojazd wyposażony w wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu PSP urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. Sposób oznakowania musi być zgodny z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (z późn. zmianami). pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej z folii odblaskowej, po obu stronach pojazdu napisy „STRAŻ” barwy białej, po obu stronach pojazdu oraz na dachu numery operacyjne, 2 sztuki lampy niebieskiej typu LED mocowanych magnetycznie zapewniające stabilne mocowanie z ochroną przed uszkodzeniem lakieru. Należy zapewnić zasilanie lamp z gniazd samochodowych 12V. Wykonawca wykona dwa gniazda 12 V do podłączenia sygnałów w słupkach samochodu (Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie wykonania zasilania lamp. W takim przypadku Wykonawca przedstawi koncepcję rozwiązania a Zamawiający musi bezwzględnie zaakceptować przedmiotowe rozwiązanie). dodatkowe ostrzegawcze lampy kierunkowe (LED) pojazdu uprzywilejowanego w ruchu świecące na niebiesko zgodnie z poniższym zestawieniem: lampy kierunkowe (LED)– szerokokątne (minimum 120°) zamontowane z przodu pojazdu (miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym) – 4 szt. lampy kierunkowe (LED) zamontowane na tylnej części pojazdu, widoczne z tyłu pojazdu, w górnej części nadwozia (miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym) – 2 szt., sygnalizacja dźwiękowa: głośnik minimum 100W – zamontowany w przedniej części pojazdu (miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym), wzmacniacz sygnałów dźwiękowych posiadający funkcje: sterowanie sygnalizacją dźwiękową, minimum 4 sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie (możliwość zmiany tonu przyciskiem na manipulatorze oraz przyciskiem sygnału dźwiękowego pojazdu), przekazywanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu przez zamontowany głośnik. UWAGA: Szczegóły dotyczące miejsca montażu wyżej wskazanego wyposażenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego). |
| 26 | Wykonawca zamontuje w samochodzie antenę do radiotelefonu przewoźnego dostarczoną przez Zamawiającego oraz wyprowadzi instalację elektryczną do jej podłączenia. Rodzaj anteny i radiostacji, miejsce wyprowadzenia instalacji elektrycznej i antenowej zostanie ustalona pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |
| 27 | Pojazd powinien być zatankowany do pełna w dniu odbioru końcowego (paliwo, AdBlue). |
| 28 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołów odbioru faktycznego na całość pojazdu bez limitu kilometrów. Wykonawca w okresie zaproponowanej gwarancji pokrywa koszty wymiany elementów eksploatacyjnych również tych podległych normalnemu zużyciu oraz przeglądów okresów niezbędnych do utrzymania gwarancji i napraw o charakterze gwarancyjnym. Zamawiający w okresie gwarancji będzie korzystał z usług autoryzowanych stacji obsługi producenta pojazdu bazowego. |
| 29 | Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Samochód musi spełniać wymagania dla pojazdu uprzywilejowanego potwierdzone odpowiednim dokumentem dostarczonym wraz z pojazdem - dokumenty wydane przez OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. |