PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 460120W Bieżuń – Mak

od km 0+880,00 do km 2+568,00

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 1,688 |
| 2. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na mijance wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem i odwozem na odkład. Koryto gł. 41 cm 2x[2x25,00x0,50+4x0,50x0,85x3,00x0,50]x0,41 = 22,96 m3 | m3 | 24,08 |
| 2.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni na mijance 2x[2x25,00x0,50+4x0,50x0,85x3,00x0,50] =56,00 m2 | m2 | 56,00 |
| 2.3. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 2x[2x25,00x0,50+4x0,50x0,85x3,00x0,50] =56,00 m2 | m2 | 56,00 |
| 2.4. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,50(0,70 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego na mijance 2x[2x25,00x0,50+4x0,50x0,85x3,00x0,50] =56,00 m2 | m2 | 56,00 |
| 2.5. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,20(0,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczo-wzmacniającej nawierzchni z betonu asfaltowego 1688,00x4,20+56,00 = 7145,60 m2 | m2 | 7145,60 |
| 2.6. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,50(0,70 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wzmacniającej z siatki szklanej 1688,00x4,20+56,00 = 7145,60 m2 | m2 | 7145,60 |
| 2.7. | 05.03.26. |  | Ułożenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączonych asfaltem z jednostronną posypką z piasku kwarcowego i ochronną folią poliestrową 1688,00x4,20+56,00 = 7145,60 m2 | m2 | 7145,60 |
| 2.8. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 1688,00x4,20+56,00 = 7145,60 m2 | m2 | 7145,60 |
| 2.9. | 06.03.01. | KNNR – 6 0113-04 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (mieszanka pisku, pospółki i żwiru) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 9 cm 2x1,25x1688,00 = 4220,00 m2 | m2 | 4220,00 |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |
| 3.1. | 05.03.05. | KNNR 6 0308-03 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni na mijance z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 6cm 2x[2x25,00x0,50+4x0,50x0,85x3,00x0,50] =56,00 m2 | m2 | 56,00 |
| 3.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm tj.125 kg/m2 na całej szerokości istniejącej nawierzchni 1688,00x4,20+56,00 = 7145,60 m2 | m2 | 7145,60 |
| 3.3.. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1688,00x4,20+56,00 = 7145,60 m2 | m2 | 7145,60 |