Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 0208/2024/TP-I/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Sprzedaż wraz z dostawą  sprzętu pomiarowego i multimedialnego dla jednostek UWM w Olsztynie.”

Część nr 1: Zestaw: odbiornika GNSS RTK, tablet terenowy, kontroler odbiornika GNSS.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
|  | Odbiornik GNSS RTK |
| 1 | Ilość kanałów | >1400 |  |  | Szt. | 1 |  |
| 2 | Śledzone sygnały | Co najmniej GPS: L1, L2, L5GLONASS: L1, L2 BeiDou: B1, B2, B3 Galileo: E1, E5a, E5b QZSS: L1, L2, L5 SBS |  |  |  |  |  |
| 3 | Częstotliwość odświeżania | >4Hz |  |  |  |  |  |
| 4 | Błąd średni pomiaru przy pomiarze statycznym | Nie większy niż: X,Y: 3 mm + 2ppm H: 6mm + 2ppm |  |  |  |  |  |
| 5 | Błąd średni pomiaru przy pomiarze DGPS | Nie większy niż: X,Y: 0.5m H: 0.9m |  |  |  |  |  |
| 6 | Błąd średni pomiaru przy pomiarze RTK | Nie większy niż: X,Y: 1cm + 1ppm H: 1.5cm + 1ppm |  |  |  |  |  |
| 7 | Błąd średni pomiaru przy pomiarze z sensorem IMU (wychylenie do 30 stopni ) | >2cm |  |  |  |  |  |
| 8 | Bateria | >9000mAh |  |  |  |  |  |
| 9 | Czas pracy | >8h |  |  |  |  |  |
| 10 | System Operacyjny | Linux+WebUI lub równoważny |  |  |  |  |  |
| 11 | Pamięć wewnętrzna | >24GB |  |  |  |  |  |
| 12 | Porty | USB-C, micro SD |  |  |  |  |  |
| 13 | Bluetooth | Co najmniej: V 2.1+ EDR / V 4.0 podwójny |  |  |  |  |  |
| 14 | WiFi | Co najmniej 802.11 a/b/g/n/ac |  |  |  |  |  |
| 15 | Transmisja danych | Co najmniej: LTE FDD: B1/B3/B5/B8; LTE TDD: B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA: B34/B39; CDMA: BC0 WCDMA: B1/B8; GSM: 900/1800 MHz |  |  |  |  |  |
| 16 | Sensor IMU | Sensor IMU nie wymagający kalibracji |  |  |  |  |  |
| 17 | Obudowa | Ze stopu magnezu |  |  |  |  |  |
| 18 | Waga | <600g |  |  |  |  |  |
| 19 | Zakres temp. pracy | Od -20 do +60C |  |  |  |  |  |
| 20 | Zakres temp. przechowywania | Od -40 do + 80C |  |  |  |  |  |
| 21 | Odporność na pył i wodę | Norma IP65 |  |  |  |  |  |
| 22 | Odporność na wstrząsy i upadki | Odporny na upadek z wys. > 1.2m |  |  |  |  |  |
| 23 | Odporność na wilgotność | Do 100% |  |  |  |  |  |
| 24 | Wyposażenie dodatkowe | Tyczka teleskopowa, pojemnik transportowy, |  |  |  |  |  |
|  | Tablet terenowy wzmocniony |
| 1 | System operacyjny | Android w wersji co najmniej 14 |  |  | Szt. | 1 |  |
| 2 | Procesor | Co najmniej 8-rdzeniowy o taktowaniu nie mniej niż 2.0 GHz |  |  |  |  |  |
| 3 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 8 GB |  |  |  |  |  |
| 4 | Pamięć ROM | Nie mniej niż 256 GB |  |  |  |  |  |
| 5 | Dodatkowe gniazdo micro SD | Akceptujące karty micro SD 1TB |  |  |  |  |  |
| 6 | Obsługiwane sieci | 3G UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900); 4G LTD FDD: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B14 (700), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B29 (700), B30 (2300), B66 (AWS-3), B71 (600); 4G LTE TDD: B40 (2300), B41 (2500), B48 (3600); 5G Sub6 FDD: N2 (1900), N5 (850), N12 (700), N25 (1900), N30 (2300), N66 (AWS-3), N71 (600); 5G Sub6 TDD: N4 co najmniej1 (2500), N48 (3500), N77 (3700), N78 (3500) |  |  |  |  |  |
| 7 | Port karty SIM | 2 x sim dual standby |  |  |  |  |  |
| 8 | Port USB | USB-C 2.0 z dodatkowymi pinam POGO |  |  |  |  |  |
| 9 | WiFi (WLAN) | 802.11a/b/g/n/ac/ax |  |  |  |  |  |
| 10 | Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |  |  |  |  |  |
| 11 | NFC | Tak |  |  |  |  |  |
| 12 | Wyświetlacz | TFT LCD 120Hz zabezpieczony o przekątnej co najmniej 8 cali |  |  |  |  |  |
| 13 | Rozdzielczość | Co najmniej 1920 x 1200 |  |  |  |  |  |
| 14 | Aparat | Nie mniej niż 13 Mpix, flash |  |  |  |  |  |
| 15 | Bateria | Nie mniej niż 5050 mAh, wymienna |  |  |  |  |  |
| 16 | Norma pyło/wodoszczelności | IP68, MIL-STD-810H |  |  |  |  |  |
| 17 | Rysik | Tak |  |  |  |  |  |
| 18 | Obudowa zabezpieczająca z miejscem na rysik | Tak |  |  |  |  |  |
| 19 | Żyroskop | Tak |  |  |  |  |  |
| 20 | Czujnik linii papilarnych | Tak |  |  |  |  |  |
| 21 | G-Sensor | Tak |  |  |  |  |  |
| 22 | Czujnik magnetyczny | Tak |  |  |  |  |  |
| 23 | Waga | <450g |  |  |  |  |  |
| 24 | Wyjście jack 3.5mm | Tak |  |  |  |  |  |
| 25 | Oprogramowanie | Program Surpad w wersji > 4.0 z licencją bez ograniczeń czasowych lub równoważny |  |  |  |  |  |
|  | Kontroler odbiornika GNSS z oprogramowaniem |
| 1 | System operacyjny | Android w wersji >10 |  |  | Szt. | 1 |  |
| 2 | Procesor | Co najmniej 8-rdzeniowy 2.0 GHz |  |  |  |  |  |
| 3 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 4 GB |  |  |  |  |  |
| 4 | Pamięć ROM | Nie mniej niż 64 GB |  |  |  |  |  |
| 5 | Dodatkowe gniazdo micro SD | Akceptujące karty 128 GB |  |  |  |  |  |
| 6 | Modem GPRS | GSM / FDD-LTE / TDD-LTE / WCDMA |  |  |  |  |  |
| 7 | Port karty SIM | Nano SIM |  |  |  |  |  |
| 8 | Port USB | USB-C / OTG |  |  |  |  |  |
| 9 | WiFi (WLAN) | 802.11a/b/g/n/ac |  |  |  |  |  |
| 10 | Bluetooth | BT2.1+EDR / 3.0 / 4.1LE / 4.2 / 5.0BLE |  |  |  |  |  |
| 11 | Wyświetlacz | Co najmniej 5”, kolorowy dotykowy, rozdzielczość nie mniejsza niż 1920 x 1080; jasność >700 nit |  |  |  |  |  |
| 12 | Aparat | Co najmniej 13 Mpix z AutoFocus |  |  |  |  |  |
| 13 | Bateria | Nie mniej niż 9000 mAh |  |  |  |  |  |
| 14 | Norma pyło - wodoszczelności | IP 67 |  |  |  |  |  |
| 15 | Zakres temp. pracy | Od -30C do +60C |  |  |  |  |  |
| 16 | Żyroskop | Tak |  |  |  |  |  |
| 17 | NFC | Tak |  |  |  |  |  |
| 18 | G-Sensor | Tak |  |  |  |  |  |
| 19 | Compass | Tak |  |  |  |  |  |
| 20 | Waga | <450g |  |  |  |  |  |
| 21 | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |  |  |  |  |
| 22 | Oprogramowanie | Program Surpad w wersji > 4.0 z licencję bez ograniczeń czasowych, lub równoważny |  |  |  |  |  |
| 23 | Akcesoria | Uchwyt do montażu na tyczce |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | Min 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 2: Zestaw do pomiaru czasu pogłosu

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
|  | W skład zestawu wchodzą: |
| 1 | Źródło dźwięku ze statywem | - dwunastościenne z pięciocalowym głośnikiem na każdej ścianie; - możliwość osiągnięcia poziomu natężenia dźwięku 120 dB; - możliwość generowania dźwięków od 100 do 5000 Hz; - bezprzewodowe wyciszanie i uruchamianie dźwięku; - maksymalna moc krótkotrwała do 600W; - pokrowiec lub walizka; |  |  | Szt. | 1 |  |
| 2 | Wzmacniacz | - możliwość uzyskania tzw. pink noise i equalized pink noise; - wzmocnienie od –18 dB do 29 dB; - moc ciągła do 150 W; - pokrowiec lub walizka; |  |  |  |  |  |
| 3 | Miernik czasu pogłosu | - umożliwiający pomiar RT60 w tercjach zgodnie z EN ISO 354:2003; - automatyczne wyzwalanie impulsowych i bramkowanych źródeł dźwięku; - automatyczne uśrednianie wielu pomiarów (np. wykładnicze); - możliwość uzyskania wyników w spektrum częstotliwości; pokrowiec lub walizka; |  |  |  |  |  |
| 4 | Mikrofon: klasy 1: | - klasy 1; - minimalny zakres rejestrowanych dźwięków: od 100 do 5000 Hz; w pełni kompatybilny z miernikiem; - dynamiczny zakres poziomu natężenia rejestrowanego dźwięku od 16 do co najmniej 120 dB; - pokrowiec lub walizka; |  |  |  |  |  |
| 5 | Okablowanie i zasilacze | do sieci 230 V; - niezbędne do połączenia powyższych podzespołów w tym kabel o długości 5m do opcjonalnego połączenia mikrofonu z miernikiem, oraz wzmacniacza ze źródłem; |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | Min 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3: Telewizory

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozmiar ekranu: | 65 cali |  |  | szt. | 2 |  |
| 2 | Rozdzielczość: | Min. 4K UHD (3840x2160) |  |  |  |  |  |
| 3 | Technologia obrazu: | co najmniej LED |  |  |  |  |  |
| 4 | Częstotliwość odświeżania ekranu: | co najmniej 100Hz |  |  |  |  |  |
| 5 | Klasa energetyczna dla trybu SDR: | co najmniej F |  |  |  |  |  |
| 6 | Możliwość montażu na ścianie | stand. VESA 300-400x200-400 lub równoważny |  |  |  |  |  |
| 7 | Złącza: | co najmniej 2xHDMI v2.1, 2xUSB, 1xEthernet, WiFi |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | Min. 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 4: Tablet do podpisu elektronicznego

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
| 1 | Typ produktu | Tablet do podpisu elektronicznego |  |  | szt. | 1 |  |
| 2 | Aktywny obszar roboczy | 96 x 60 mm (+-5%) |  |  |  |  |  |
| 3 | Rozdzielczość | Min. 320 x 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Poziomy nacisku | 1024 (+- 10%) |  |  |  |  |  |
| 5 | Interfejs | USB |  |  |  |  |  |
| 6 | Technologia | Rezonans elektromagnetyczny |  |  |  |  |  |
| 7 | Typ piórka | Czułe na nacisk Bezprzewodowe Bezbateryjne |  |  |  |  |  |
| 8 | Zasilanie | USB |  |  |  |  |  |
| 9 | Kompatybilność | Windows; Oprogramowanie Klinika XP lub równowazne |  |  |  |  |  |
| 10 | Dołączone akcesoria | Kabel USB Piórko Linka zabezpieczająca |  |  |  |  |  |
| 11 | długotrwałe użytkowanie bez widocznych śladów zużycia, na ponad 500 000 podpisów | szyfrowanie podpisów RSA i hashowanie kryptograficzne |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ