ZP.271.56.2024		                                               Krosno, dnia 17.06.2024 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2453R (ul. ks. S. Staszica w km od 0+097 do 0+243) w Krośnie”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie.

Pytanie nr 1:

Wykonawca prosi o potwierdzenie czy po wykonaniu kanalizacji zasypka do warstw konstrukcyjnych ma być wykona z ziemi (materiał z odkładu), czy materiałem dowiezionym pospółką.

Odpowiedź nr 1:

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie koszty zasypania wykopów po wykonaniu kanalizacji pospółką.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zmianie ulega treść SWZ w następującym zakresie:

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur i kształtek PP SN8 do wykonania kanalizacji deszczowej. Ścieki uliczne (rynsztoki) należy wykonać z kostki kamiennej sjenitowej typu kośmin 10/10/10 cm, całość cięta płomionowana.

2. Sadzenie nowych drzew:

Ilość drzew do nasadzenia: 7 szt., w tym 6 szt. jako nowe nasadzenia, z pełnym zabezpieczeniem kratą żeliwną pod drzewem o wymiarach 1,2 m x 1,2 m i osłoną pnia, 1 szt. – wymiana istniejącego grabu pospolitego `Frans Fontaine` na klon polny `Elsrijk` z wykorzystaniem istniejącej kraty i osłony.

Gatunek do nowych nasadzeń: klon polny 'Elsrijk', obwód pnia na wys. 1 m – 14 - 16 cm.

Drzewa powinny odznaczać się wymaganiami jakościowymi dla materiału roślinnego zgodnie z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich oraz posiadać parametry wg wskazań Zamawiającego:

- uprawiane i szkółkowane w gruncie (z bryłą korzeniową zabezpieczoną balotem), z bryłą korzeniową zwartą, dobrze przerośniętą korzeniami z włośnikami, odpowiednią do wieku rośliny i sposobu uprawy, zabezpieczoną do transportu jutą,

- obwód pnia drzewa mierzony na wys. 1 m powinien wynosić co najmniej 14-16 cm,

- drzewa form piennych z prawidłowo wykształconą koroną dla gatunku i odmiany, rosnące zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie podkrzesywane w szkółce, równomiernie zagęszczone pędami,

- pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużyć przewodnik,

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce – odpowiednio dla gatunku i odmiany,

- materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej, oraz wyrównany pod względem wielkości,

- rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane, powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową,

- materiał roślinny powinien pochodzić z licencjonowanej szkółki, w której był regularnie szkółkowany,

- każde drzewo powinno posiadać etykietę z nazwą gatunku i odmiany.

Wady niedopuszczalne:

1) uszkodzenia mechaniczne roślin,

2) objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki,

3) odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

4) złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,

5) ślady żerowania owadów,

6) oznaki chorobowe,

7) zwiędnięcie części nadziemnych i podziemnych, pomarszczenie kory,

8) martwice i pęknięcia kory,

9) uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,

10) dwa przewodniki korony formy piennej lub brak prawidłowo wykształconego przewodnika,

11) brak wymaganej liczby szkółkowań (min. 2),

12) uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła - powstała wskutek np. nieprawidłowego transportu, przenoszenia, rozładunku),

13) poważne deformacje bryły korzeniowej,

14) pnie drzew nie mogą mieć widocznych uszkodzeń związanych z interwencją ogrodniczą lub pogodą,

15) niedopuszczalne są rany na każdym etapie gojenia spowodowane złą lub późną interwencją ogrodniczą (na przykład późnym usunięciem: bocznych pędów, zbyt silnych gałęzi lub bocznych pędów przy pniu).

Transport materiału roślinnego:

- wykonawca ponosi koszty transportu i rozładunku materiału roślinnego,

- wykonawca własnym transportem dostarczy materiał roślinny i rozładuje własnymi siłami na terenie magazynowym wykonawcy nasadzeń,

- wykonawca zabezpieczy rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Sadzenie drzew:

- nasadzenia drzew zgodnie ze sztuką ogrodniczą,

- szczegółowe lokalizacje nasadzeń zostaną wskazane wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego w terenie,

- dowóz materiału na miejsce sadzenia wskazane przez Zamawiającego,

- przygotowanie dołów pod nasadzenia: doły o głębokości i szerokości 100 cm,

- całkowita wymiana gruntu na ziemię urodzajną z zastosowaniem hydrożelu,

- posadowienie bryły na wykonanych warstwach ziemi,

- dalsze zaprawianie: mieszanka ziemi urodzajnej z piaskiem ok. 10 cm,

- końcowe zaprawienie dołów ziemią kompostową,

- dokładne uciśnięcie ziemi na granicy bryły korzeniowej nasadzonych roślin,

- uformowanie misy i wypełnienie grysem granitowym o frakcji 8-16 mm,

- ułożenie kraty zabezpieczającej drzewo oraz pionowej osłony pnia,

- drzewa powinny być posadzone na głębokości takiej jak rosły w szkółce,

- obfite podlanie drzew wodą min. 25 l pod każde drzewo,

- zastosowanie wiązań górnych miękkich w postaci tkanej taśmy do wiązania drzew,

- nasadzenia drzew należy objąć 12-miesięczną pielęgnacją w okresie gwarancyjnym (usuwanie odrostów, odchwaszczanie, cięcie koron, uzupełnianie grysu, podlewanie, poprawa lub wymiana wiązań, nawożenie drzew wg potrzeb). Wykonane prace pielęgnacyjne należy na bieżąco zgłaszać Zamawiającemu,

- w przypadku nie przyjęcia (uschnięcia) drzew, wykonawca jest zobowiązany do ich wymiany na własny koszt przy zachowaniu tych samych parametrów w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

3. Zabezpieczenie istniejących drzew na czas prowadzenia robót budowlanych.

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wpływu prowadzonych prac na stan zdrowotny istniejących drzew, należy podjąć działania mające na uwadze ochronę ich wszystkich części (system korzeniowy, pień, korona):

1) wszelkie prace ziemne, tj. w obrębie rzutu korony drzew należy wykonywać metodą bezwykopową (przecisk, przewiert) bądź ręcznie, beż używania ciężkiego sprzętu,

2) wszystkie drzewa w obszarze budowy inwestycji, które mogą być narażone na uszkodzenia, należy zabezpieczyć poprzez odeskowanie pni. W tym celu należy obudować pnie drzew z desek do wysokości pierwszych gałęzi, tj. do wysokości nie mniejszej niż 2 m (określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najniżej położonych konarów). Dolna krawędź każdej deski musi opierać się na podłożu i być lekko zagłębiona w ziemi, jeżeli jest to niemożliwe (np. przez nabiegi korzeniowe), deski należy obsypać ziemią. Pnie przed odeskowaniem zabezpieczyć matą słomianą, trzcinową, jutową lub geowłókniną (minimum 2 warstwy). Deskowanie mocować do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać gwoździ). Należy zwrócić uwagę, żeby deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia i miały oparcie w podłożu. Opaski, mocujące szalowanie do pnia, stosować w odległości ok. 40-60 cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu. Niedopuszczalne jest zabezpieczenie pni drzew wyłącznie deskami, jutą bądź geowłókniną itp. Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzeń pni i konarów drzew, jak również oparcie desek o nabiegi korzeniowe. Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczeń drzew, obejmujący rozebranie konstrukcji.

3) zabezpieczenie systemów korzeniowych drzew na czas wykonywania robót budowlanych: należy niezwłocznie zabezpieczyć odsłonięte systemy korzeniowe przed przesychaniem ziemią żyzną, matami słomianymi lub jutą, a latem utrzymywać ziemię, maty, juty w stanie uwilgotnienia. Nie należy odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa; prace przy korzeniach szkieletowych wykonywać wyłącznie ręcznie, by nie dopuścić do uszkodzeń mechanicznych. Najbardziej narażoną częścią korzenia jest jego system włośnikowy, czyli najdrobniejsze korzenie, które pobierają wodę z gleby - należy dążyć do najszybszego zasypywania korzeni ziemią żyzną i ograniczyć możliwie jak najbardziej czas, w którym korzenie będą odsłonięte. Najbardziej groźne jest przeprowadzanie prac ziemnych zimą (ze względu na duże zagrożenie przemarznięcia odkrytych korzeni) oraz latem ze względu na możliwość wysychania systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Po zakończeniu prac i nawiezieniu ziemi urodzajnej w końcowym etapie robót niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowej warstwą gleby (powoduje gnicie oraz powstawanie infekcji grzybowych). Poziom nowej warstwy ziemi urodzajnej musi zostać położony na wysokości, na jakiej znajdował się przed rozpoczęciem prac.

4) istniejące drzewa w ilości 7 szt. muszą zostać zabezpieczone kratą żeliwną o wymiarach 1 m x 1 m, z otworem dostosowanym do wielkości pnia drzew.

Na czas prowadzenia prac budowlanych w obrębie drzew Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Dendrologicznego, który przygotuje projekt zabezpieczenia drzew i na jego podstawie będzie na bieżąco weryfikował prowadzone prace.

Konieczność wykonania robót w obszarze drzew musi być każdorazowo poprzedzona konsultacją oraz zatwierdzeniem przez powołanego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru Dendrologicznego, z którym zostaną ustalone określone zasady ochrony drzewostanu.

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Inspektora Nadzoru Dendrologicznego o nieoczekiwanych trudnościach lub zagrożeniach w celu omówienia oraz podjęcia czynności minimalizujących negatywny wpływ zaistniałych czynników na istniejące drzewa.

W załączeniu zaktualizowany przedmiar robót.