# Opis techniczny przedmiotu zamówienia - minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRr.

| Lp. | Warunki zamawiającego | Propozycje Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy – rok produkcji 2022. | Podać markę i model oferowanego samochodu |
| 1.1 | SILNIK |  |
| 1.2 | Silnik o zapłonie samoczynnym. |  |
| 1.3 | Pojemność skokowa minimum 2500 cm3. |  |
| 1.4 | Minimalna moc silnika: min. 200 KM. |  |
| 2. | NAPĘD SAMOCHODU. |  |
| 2.1 | Samochód wyposażony w napęd 4x4. |  |
| 2.2 | Samochód wyposażony w skrzynię rozdzielczą z reduktorem. |  |
| 2.3 | Samochód wyposażony w centralny mechanizm różnicowy. |  |
| 2.4 | Samochód wyposażony w blokadę centralnego mechanizmu różnicowego. |  |
| 2.5 | Samochód wyposażony w system wspomagający zjazd ze wzniesienia i system wspomagający pokonywanie podjazdów. |  |
| 2.6 | Samochód wyposażony w automatyczną skrzynię biegów min. 6-cio biegową + bieg wsteczny. |  |
| 3. | UKŁAD HAMULCOWY |  |
| 3.1 | Dwuobwodowy układ hamulcowy. |  |
| 3.2 | Oś przednia – hamulce tarczowe. |  |
| 3.3 | Oś tylna – hamulce tarczowe. |  |
| 4. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |
| 4.1 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 4.2 | Możliwość regulacji koła kierownicy w dwóch płaszczyznach. |  |
| 5. | BEZPIECZEŃSTWO |  |
| 5.1 | Samochód wyposażony w poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, poduszki boczne (przód), kurtyny powietrzne, kolanową poduszkę powietrzną kierowcy. |  |
| 5.2 | Samochód wyposażony w systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego (ABS, ESP, EBD itp.). |  |
| 5.3 | Samochód wyposażony w światła dzienne w technologii LED. |  |
| 5.4 | Samochód wyposażony w tempomat. |  |
| 6. | NADWOZIE SAMOCHODU |  |
| 6.1 | Nadwozie 5 drzwiowe na podłużnicowej ramie nośnej. |  |
| 6.2 | Samochód przystosowany do przewozu min. 5 osób wraz z kierowcą. |  |
| 6.3 | Maksymalna szerokość pojazdu (wraz z lusterkami) nie może przekroczyć (ograniczenie związane z szerokością bramy garażowej): 2200 mm. |  |
| 6.4 | Kolor nadwozia – biały, czarny, czerwony lub srebrny. Zderzaki w kolorze nadwozia. |  |
| 6.5 | Wymagane minimalne właściwości terenowe samochodu: - prześwit min. 210 mm - głębokość brodzenia min. 700 mm - kąt natarcia min. 30o , - kąt rampowy min. 20o , - kąt zejścia min 25o . |  |
| 6.6 | Fotele samochodu wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa: siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, fotel dla kierowcy z możliwością regulacji. |  |
| 6.7 | Samochód wyposażony w dwustrefową automatyczną klimatyzację. |  |
| 6.8 | Samochód wyposażony w elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne. |  |
| 6.9 | Samochód wyposażony w elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu. |  |
| 6.10 | System bezkluczykowego dostępu do samochodu. |  |
| 6.11 | Samochód wyposażony w relingi dachowe. |  |
| 6.12 | Samochód wyposażony fabrycznie montowane radio z funkcją bluetooth (zestaw głośnomówiący). |  |
| 6.13 | Samochód wyposażony w obręcze kół ze stopów lekkich 17” z oponami letnimi. Ponadto dodatkowo wyposażony w komplet opon zimowych wraz z felgami ze stopów lekkich min. 17”. |  |
| 6.14 | Samochód wyposażony w hak holowniczy z łatwym systemem montażu/demontażu bez użycia narzędzi, gniazdo instalacji 13-pin i dodatkowy adapter 13/7 pin. Możliwość ciągnięcia przyczepy z hamulcem o DMC min. 2500 kg. |  |
| 7. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU |  |
| 7.1 | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia a w szczególności winien być wyposażony w: generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 100 W umożliwiający emitowanie sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, belkę sygnalizacyjną typu LED wyposażoną w jedną lampę czerwoną i dwie lampy niebieskie wysyłające sygnały błyskowe; lampa koloru czerwonego włączana niezależnie od lamp koloru niebieskiego (zamontowana na dachu pojazdu), dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED zamontowane w atrapie przedniej lub w zderzaku przednim, pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej wokół pojazdu wykonany z taśmy min. klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości od 8 do 15 cm, napisy „STRAŻ” barwy białej lub czerwonej po obu stronach, numery operacyjne po obu stronach wg obowiązującego wzoru określonego przez Zamawiającego (konkretny numer zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia). |  |
| 7.2 | Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny na pasmo VHF spełniający wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz. 17), posiadający min. 250 kanałów z wyświetlaczem min. 14 znakowym umożliwiający pracę na kanałach z modulacją cyfrową (modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz z protokołem ETSI TS 361-1,2,3 lub równoważny) i analogową z wbudowanym modułem Selekt 5 i GPS, wyposażony w mikrofon oraz zamontowanym dodatkowym głośnikiem zewnętrznym. Moc nadajnika – do 25 W. Radiotelefon powinien być zaprogramowany na podstawie danych (obsady kanałowej) podanych w trakcie realizacji umowy przez Zamawiającego. Samochód musi być wyposażony w kompletną, dostrojoną na pasmo 149 MHz (SWR <1,5) instalację antenową z anteną ze sprężyną i antenę GPS podłączoną do radiotelefonu. Radiotelefon przewoźny wyposażony w mikrofon z klawiaturą numeryczną i klawiszami funkcyjnymi. Zamontowane urządzenia elektroniczne (belka świetlna, generator sygnałów, kamera cofania, przetwornice i inne) nie mogą wytwarzać zakłóceń radiowych na częstotliwościach PSP w zakresie 148,600 – 149,900 MHz. |  |
| 7.3 | Urządzenie, o którym mowa w pkt. 7.2 winno być zamontowane tak, by zapewniony był dobry dostęp do panela manipulacyjnego oraz nie ograniczał widoczności i nie wchodził w strefy otwierania poduszek powietrznych. Montaż urządzenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 7.4 | Samochód wyposażony w 2 radiotelefony noszone spełniające wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz. 17), tego samego producenta co radiotelefon przewoźny. Radiotelefony ukompletowane zgodnie z zapisami w załączniku nr 4 do ww. instrukcji i dodatkowo futerały skórzane ze szlufką do pasa oraz mikrofonogłośniki. Radiotelefony muszą spełniać co najmniej następujące wymagania: VHF- 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, umożliwiający pracę na kanałach z modulacją cyfrową (modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz z protokołem ETSI TS 361-1,2,3 lub równoważny) i analogową z wbudowanym modułem Selekt 5, nie mniej niż 250 kanałów. Radiotelefony muszą być dostarczone wraz z ładowarkami do radiotelefonów tzw. szybkimi, zasilanymi z instalacji samochodu. Ładowarki muszą być podłączone przy użyciu przetwornicy o napięciu wyjściowym i wydajności odpowiadającej parametrom zastosowanej ładowarki/ładowarek. Dopuszcza się zastosowanie ładowarek jako mocowania przy zabezpieczeniu radiotelefonu przed przemieszczaniem. |  |
| 7.5 | Samochód wyposażony w pełne koło zapasowe. |  |
| 7.6 | Nadwozie samochodu wyposażone dodatkowo w: - wykonane ze stali orurowanie boczne, mocowane przy progach samochodu; - orurowanie zabezpieczające przód nadwozia z grillem; - osłony pod przedni i tylny zderzak; - osłony zabezpieczające silnik, reduktor, skrzynię biegów, zbiornik paliwa; |  |
| 7.7 | Samochód wyposażony w wciągarkę linową wbudowana w zderzaku przednim samochodu. Urządzenie o maksymalnej sile uciągu dostosowanej do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i długości roboczej liny min 20 m. |  |
| 7.8 | Samochód dodatkowo wyposażony co najmniej w: czujnik parkowania w kolorze nadwozia (przód i tył samochodu). kamerę cofania, przyciemniane tylne szyby, samochodowe dywaniki gumowe i materiałowe (welurowe) oraz wykładzina bagażnika gumowa (antypoślizgowa).; siatki transportowe bagażnika do zabezpieczenia przewożonego wyposażenia, listwy boczne nadwozia; nakładka ochronna tylnego zderzaka; nakładki ochronne progów (min. kierowcy i pasażera); medyczny plecak PSP R1 z wyposażeniem zgodnym ze standardem wyposażenia zawartym w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym, wykonany z materiału odpornego na przetarcia, nienasiąkliwego. przenośny system oświetleniowy LED (biała barwa światła, zasilanie bateryjne, akumulator żelowy pracujący min. 10 h); lodówkę turystyczną kompresorową min. 35l (zasilanie - zapalniczka samochodowa i sieciowe); 1 gniazdo 230V i min. 2 gniazda USB typu C dla pasażerów tylnej kanapy (zamontowane w tylnej części podłokietnika lub wg propozycji Wykonawcy), min. 2 gniazda 230V i min. 2 gniazda 12V w przestrzeni bagażowej, min. 2 gniazda 12V zamontowane na podszybiu lub konsoli środkowej pojazdu uzgodniony z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 7.9 | Samochód wyposażony w układ prostowniczy do ładowania/podtrzymania akumulatora 12V o natężeniu min. 5A z zewnętrznego źródła o napięciu 230V, ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora. Umiejscowienie złącza z zachowaniem łatwego dostępu zostanie uzgodniony z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 7.10 | Samochód wyposażony w system automatycznego śledzenia pojazdów AVL. W szczególności w samochodzie powinny zostać zamontowane: - terminal mobilny ze stacją dokującą; - urządzenie GPS z przystawką CAN. System powinien spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia pn. „Terminale Mobilne Rekomendacja” (wersja 1.2022.KG). zał. WT.2370.1.1.1.2022 |  |
| 8. | WYPOSAŻENIE RATOWNICZE SAMOCHODU. |  |
| 8.1 | Samochód wyposażony w wielofunkcyjne narzędzie ratownicze – łom wielofunkcyjny, zbijak do szyb z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa. |  |
| 8.2 | Samochód wyposażony w gaśnicę proszkową (przenośną) min. 4 kg proszku ABC, koc gaśniczy, taśmę ostrzegawczą (rolka 500m) z napisem „STRAŻ”. |  |
| 8.3 | Samochód wyposażony w reflektor ręczny LED (szperacz) do oświetlania numerów budynków o mocy min. 55 W, zasilany z instalacji elektrycznej samochodu. |  |
| 8.4 | Samochód wyposażony w 2 przenośne lampy ostrzegawcze wykonane w technologii LED, koloru żółtego, zasilane z baterii (dopuszcza się zamiennie 1 kpl. dysków sygnalizacyjnych - min. 6 szt. w walizce.) |  |
| 8.5 | Samochód wyposażony w 2 latarki kątowe akumulatorowe w wykonaniu udaroodpornym, EX dla strefy min.1. Źródło światła LED o mocy min. 170 lumenów. Minimalny czas pracy: światło ciągłe – 4 h, połowa mocy – 8 h. W samochodzie w przestrzeni bagażowej zamontowane ładowarki do ww. latarek z możliwością odłączenia napięcia wyłącznikiem ręcznym. |  |
| 9. | POZOSTAŁE WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| 9.1 | Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące (bez limitu przebiegu km). |  |
| 9.2 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: instrukcje obsługi w języku polskim do samochodu oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu specjalnego uprzywilejowanego, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „posiada”.