SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  - Przedmiot zamówienia: “Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Gniezno w 2024 roku”

  - Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku

Zamówień (CPV): 34992200-9 – ZNAKI DROGOWE

  - Zakres przedmiotu zamówienia stanowi:

3.1. Oznakowanie pionowe:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o Drogowe Ogólne Specyfikacje Techniczne D-07.02.01 Oznakowanie pionowe, D-07.02.03 Remont oznakowania pionowego, Oznakowanie poziome.

3.1.1. Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie oznakowania pionowego obejmuje:

- Dostawę i montaż nowych znaków drogowych małych (znaki A-7 i B-20 średnie), wykonanych na podkładzie ocynkowanym z folii odblaskowej II generacji i słupków stalowych ocynkowanych wraz z elementami mocującymi; montaż znaków i słupków przekazanych przez Zamawiającego.

- Demontaż, naprawę i ponowny montaż, wraz z elementami mocującymi, znaków i słupków.

- Mycie znaków pionowych, słupków do znaków, tablic wraz z konstrukcjami wsporczymi.

- Demontaż istniejących znaków i słupków.

- Prostowanie obróconych znaków, prostowanie słupków od znaków.

- Przycinanie gałęzi zasłaniających tarcze znaków.

3.1.2. Terminy realizacji zadań określonych w pkt 3.1.1.

| L.p. | Rodzaj zadania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa i montaż nowych znaków A-7, | nie później niż 48 h |
|  | B-2, B-20, B-21, B-22, B-36, D-1, D-6 (bez | od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego |
|  | projektu), montaż znaków i słupków |  |
|  | przekazanych przez Zamawiającego – pkt |  |
|  | 3.1.1. a) |  |
| 2. | Dostawa i montaż pozostałych znaków (bez | 21 dni |
|  | projektu) – pkt 3.1.1. a) | od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego |
| 3. | Demontaż, naprawa i ponowny montaż, wraz | 2 h |
|  | z elementami mocującymi, znaków i słupków | od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego |
|  | – pkt 3.1.1. b) |  |
| 4. | Mycie znaków pionowych, słupków do | 10 dni |
|  | znaków, wraz z | od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego |
|  | konstrukcjami wsporczymi – pkt 3.1.1. c) |  |
| 5. |  |  |
|  | Demontaż istniejących znaków i słupków – | 48 h |
|  | pkt 3.1.1. d) | od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego |
| 6. | Prostowanie obróconych znaków, | niezwłocznie, nie później niż 48 h |
|  | prostowanie słupków od znaków – pkt 3.1.1. | od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego |
|  | e) |  |
| 7. | Przycinanie gałęzi zasłaniających tarcze | 48 h |
|  | znaków – pkt 3.1.1. f) | od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego |

3.2. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o Drogowe Ogólne Specyfikacje Techniczne D-07.02.02. Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe, D-07.05.01. Bariery ochronne stalowe, D-07.06.02. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych (siatki, bariery łańcuchowe), D-08.07.01a Progi zwalniające na jezdniach, D-08.07.01b Urządzenia do ograniczenia prędkości pojazdów (progi zwalniające i podrzutowe), D-07.05.02. Remont barier ochronnych stalowych.

3.2.1. Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu obejmuje:

- Dostawę i montaż nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Demontaż, naprawę i ponowny montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Mycie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

- Mycie urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. ogrodzeń łańcuchowych U-12b, tablic uchylnych U-24, tablic prowadzących itp.

- Odnawianie (oczyszczenie, zakonserwowanie farbą podkładową, dwukrotne malowanie kolorową farbą do metalu) urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

- Prostowanie słupków U-12b, U-12c, słupków łańcuchowych (bez łańcucha).

- Montaż słupków U-12c, słupków łańcuchowych (bez łańcucha), balustrad U-11a, ogrodzeń U-12a,b, słupków betonowych przekazanych przez Zamawiającego.

- Odbudowę nawierzchni do stanu pierwotnego w miejscu ustawienia urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

3.2.2. Terminy realizacji zadań określonych w pkt 3.2.1.

| L.p. | Rodzaj zadania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa i montaż nowych urządzeń | 30 dni |
|  | bezpieczeństwa ruchu – pkt 3.2.1 a) (bariery, | od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego |
|  | balustrady, ogrodzenia, słupki, elementy |  |
|  | progów, lustra drogowe, łańcuchy) |  |
| 2. | Dostawa i montaż nowych słupków ozdobnych, | 35 dni |
|  | łańcuchowych (żeliwne, czarne, wys. min. 80 | od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego |
|  | cm z ozdobnym łańcuchem dł. 1,50 m czarnym) – pkt 3.2.1 a) |  |
| 3. | Demontaż, naprawa i ponowny montaż | 5 dni |
|  | urządzeń bezpieczeństwa ruchu – | od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego |
|  | pkt 3.2.1. b) |  |
| 4. | Mycie urządzeń bezpieczeństwa ruchu – | 48 h |
|  | pkt 3.2.1. c) | od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego |
| 5. |  |  |
|  | Prostowanie słupków U-12b, U-12c, słupków | niezwłocznie, nie później niż 48h |
|  | łańcuchowych (bez łańcucha) – pkt 3.2.1. f) | od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego |
| 6. | Montaż słupków U-12c, słupków | 48h |
|  | łańcuchowych, balustrad U-11a, ogrodzeń U- | od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego |
|  | 12a,b, słupków betonowych przekazanych |  |
|  | przez Zamawiającego – pkt 3.2.1. g) |  |
| 7. | Zapewnienie stałej gotowości przyjmowania | 24h/dobę |
|  | zgłoszeń zdarzeń |  |

3.3. Zadania zawarte w punktach: 3.1.1. i 3.2.1. należy wykonać zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Ilości prac objętych zadaniem, zawartych w ww. załączniku, są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

3.4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia:

3.4.1 Oznakowanie miejsca wykonania przedmiotu zamówienia na własny koszt, zgodnie z Załącznikami do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /Dz. U. z 2019r. poz. 2311 ze zm./.

3.4.2. Narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia.

3.4.3. Wykonanie prac zgodnie z Drogowymi Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi oraz Załącznikami do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia                   3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków                       i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

3.5. Wymagania jakościowe:

Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny być nowe i posiadać gwarancję. Wymagany okres gwarancji podano w tabeli. We wskazanym okresie Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na swój koszt napraw wad i usuwania usterek, a także ujawnionych podczas eksploatacji wad materiałów i wykonawstwa oraz ponoszenia wszelkich innych kosztów z tytułu napraw w terminie 7 dni od skutecznego powiadomienia Wykonawcy w formie: pisemnej, fax, email lub pismo na adres siedziby Wykonawcy. W przypadku niedochowania tego terminu Zamawiający ma prawo do samodzielnego zlecenia wykonania napraw bądź prac zabezpieczających zgodnych ze sztuką budowlaną innej firmie na ryzyko i koszt Wykonawcy. Nie powoduje to również utraty uprawnień wynikających z gwarancji, na co Wykonawca wyraża zgodę. Okres gwarancji może ulegać wydłużeniu o czas wykonywanych napraw w ramach gwarancji. Dostarczone materiały i urządzenia powinny posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie polskimi przepisami dopuszczenia do stosowania (PN, atesty, aprobaty techniczne itp.), ewentualnie certyfikaty bezpieczeństwa oraz gwarancje uzyskane od producenta, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość i właściwości użytych materiałów, niezależnie od odpowiedzialności producenta lub dostawcy materiałów.

| L.p. | Rodzaj znaku, urządzenia | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Znaki pionowe | 7 lat |
| 2. | Słupki ozdobne, łańcuchowe (żeliwne, czarne, wys. | 3 lata |
|  | min. 80 cm z ozdobnym łańcuchem dł. 1,50 m |  |
|  | czarnym) |  |
| 3. | Bariery ochronne stalowe U-14a, sprężyste | 5 lat |
| 4. | Pozostałe urządzenia bezpieczeństwa ruchu | min. 2 lata |

- Wykonawca przystępując do wykonania usługi oświadczy, że na etapie postępowania przetargowego zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosi żadnych uwag.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

od dnia podpisania umowy do 15.12.2024 r.