ZP/05/2020															Załącznik Nr 3 do SIWZ

#### Należy wypełnić oraz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę zakupową,  zgodnie z treścią SIWZ

#### Dotyczy: Dostawy implantów ortopedycznych, wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych oraz wszczepów do osteosyntezy kostnej ZP/05/2020

Opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 1 - Endoprotezy stawu biodrowego

| Pozycja | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych. Wartość wymagana/graniczna | Ilość | PARAMETRY OFEROWANE należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania np. „Odpowiedzi Nr 1 DD/226/2020 z 12.12.2020” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem pokrytym w całości hydroksyapatytem - trzpień tytanowy bezcementowy: prosty, bezkołnierzowy, stożkowy w dwóch płaszczyźnie, w minimum 10 rozmiarach i 3 odmianach kątowo - offsetowych (standard 135, lateralizowana 135 i ze zmniejszonym kątem <126), pokryty warstwą HA na całej długości o grubości poniżej 160 mikronów, posiadający w części proksymalnej poprzeczne, a w części dystalnej podłużne nacięcia zwiększające stabilność. Stożek Eurokonus. Szyjka polerowana i przewężona co redukuje konflikt szyjkowo-panewkowy. - panewka tytanowa bezcementowa: sferyczna, press-fit, w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych od 44 do 68 mm, co 2 mm. Czasza protezy lita, bez otworów na śruby i z zaślepianym otworem technologicznym, rant czaszy obły i polerowany zmniejszający możliwość wystąpienia konfliktu szyjkowo-panewkowego. Z zewnątrz czasza pokryta porowatą warstwą tytanu i dodatkowo cienką warstwą (max 20 mikronów) fosforanowo-wapniową (BONIT), szybko resorbującą się (do 6 miesięcy). Panewka umożliwia zamontowanie w jednej czaszy trzech rodzajów wkładów (polietylen, ceramika, metal), opcjonalnie dostępna panewka tytanowa, bezcementowa, sferyczna press-fit w min. 13 rozmiarach, czasza panewki z 3 otworami na śruby mocujące, pokrycie zewnętrzne w formie porowatego napylenia tytanowego, zaślepka otworu technologicznego w komplecie. -wkładki panewkowe wykonane z silnie usieciowanego polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnącej wewnętrznej średnicy głów od 28mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm, gdzie średnica głowy 32 mm zaczyna się minimum od panewki o śred. zew. 50 mm. Średnica głowy 32 mm zaczynająca się od średnicy panewki 48 mm: - głowy metalowe CoCr o podwyższonej gładkości, stożku Eurokonus 12/14 i średnicach zewnętrznych 28 mm, 32mm, 36mm i 40 mm. - głowy wykonane z ceramiki Biolox Delta, stożku Eurokonus 12/14 i średnicach zewnętrznych 28 mm, 32mm, 36mm i 40 mm. - ostrze do piły oscylacyjnej (szerokość 19, 25 mm, grubość >1,25) - instrumentarium - użyczenie na okres umowy w depozycie - Użyczenie na okres umowy w depozycie napędu ortopedycznego z kompletem końcówek kompatybilnych z oferowanym instrumentarium. - Napęd elektryczny z bateriami i dokiem do ładowania baterii. Minimum 2 baterie - użyczenie na okres umowy w depozycie | 160 szt. 160 szt. 160 szt. 150 szt. 10 szt. 55 szt. 1 komplet 1 komplet 1 komplet |  |  |
| 2. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym kąt szyjkowy 127* - trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką (max 20 mikronów), bioaktywną (osteoindukcyjną), szybko resorbującą się (do 6-ciu miesięcy) warstwą fosforanowo-wapniową (tzw. Bonit). Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy 127 stopni. Trzpień dostępny w minimum 10 rozmiarach standardowych i 10 rozmiarach lateralizacyjnych. Stożek Eurokonus 12/14. Część proksymalna wokół konusa oraz część dystalna polerowana panewka tytanowa bezcementowa: sferyczna, press-fit, w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych od 44 do 68 mm, co 2 mm. Czasza protezy lita, bez otworów na śruby i z zaślepianym otworem technologicznym, rant czaszy obły i polerowany zmniejszający możliwość wystąpienia konfliktu szyjkowo-panewkowego. Z zewnątrz czasza pokryta porowatą warstwą tytanu i dodatkowo cienką warstwą (max 20 mikronów) fosforanowo-wapniową (BONIT), szybko resorbującą się (do 6 miesięcy). Panewka umożliwia zamontowanie w jednej czaszy trzech rodzajów wkładów (polietylen, ceramika, metal), opcjonalnie dostepna panewka tytanowa, bezcementowa, sferyczna press-fit w min. 13 rozmiarach, czasza panewki z 3 otworami na śruby mocujące, pokrycie zewnętrzne w formie porowatego napylenia tytanowego, zaślepka otworu technologicznego w komplecie. -wkładki panewkowe wykonane z silnie usieciowanego polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnącej wewnętrznej średnicy głów od 28mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm, gdzie średnica głowy 32 mm zaczyna się minimum od panewki o średnicy zewnętrznej 48 mm. -wkładki panewkowe wykonane z ceramiki Biolox Delta, dostosowane do rosnącej wewnętrznej średnicy głów od 28mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm, gdzie średnica głowy 32 mm zaczyna się minimum od panewki o śred. zew. 48 mm. Średnica głowy 32 mm zaczynająca się od średnicy panewki 48 mm: - głowy metalowe CoCr o podwyższonej gładkości, stożku Eurokonus 12/14 i średnicach zewnętrznych 28 mm, 32mm, 36mm i 40 mm. - głowy wykonane z ceramiki Biolox Delta, stożku Eurokonus 12/14 i średnicachzewnętrznych 28 mm, 32mm, 36mm i 40 mm. - ostrze do piły oscylacyjnej(szerokość 19, 25 mm, grubość >1,25) - instrumentarium - użyczenie na okres umowy w depozycie | 50 szt. 50 szt. 45 szt. 5 szt. 40 szt. 10 szt. 20 szt. 1 komplet |  |  |
| 3. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem szyjkowo-przynasadowym - trzpień bezcementowy, szyjkowo-przynasadowy, o przekroju obłym, z 4 bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość lub szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. Przycięcie podgłowowe szyjki ustawienie szpotawe, przycięcie klasyczne ustawienie koślawe trzpienia. Trzpień w minimum 9 rozmiarach, ze stożkiem typu Eurokonus 12/14, obły i polerowany wokół końca proksymalnego i polerowany koniec dystalny trzpienia. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej dodatkowo cienką, bioaktywną warstwą hydroksyapatytu, - panewka tytanowa bezcementowa: sferyczna, press-fit, w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych od 44 do 68 mm, co 2 mm. Czasza protezy lita, bez otworów na śruby i z zaślepianym otworem technologicznym, rant czaszy obły i polerowany zmniejszający możliwość wystąpienia konfliktu szyjkowo-panewkowego. Z zewnątrz czasza pokryta porowatą warstwą tytanu i dodatkowo cienką warstwą (max 20 mikronów) fosforanowo-wapniową (BONIT), szybko resorbującą się (do 6 miesięcy). Panewka umożliwia zamontowanie w jednej czaszy trzech rodzajów wkładów (polietylen, ceramika, metal), opcjonalnie dostępna panewka tytanowa, bezcementowa, sferyczna press-fit w min. 13 rozmiarach, czasza panewki z 3 otworami na śruby mocujące, pokrycie zewnętrzne w formie porowatego napylenia tytanowego, zaślepka otworu technologicznego w komplecie. -wkładki panewkowe wykonane z silnie usieciowanego polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnącej wewnętrznej średnicy głów od 28mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm, gdzie średnica głowy 32 mm zaczyna się minimum od panewki o średnicy zewnętrznej 48 mm. -wkładki panewkowe wykonane z ceramiki Biolox Delta, dostosowane do rosnącej wewnętrznej średnicy głów od 28mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm, gdzie średnica głowy 32 mm zaczyna się minimum od panewki o śred. zew. 48 mm. Średnica głowy 32 mm zaczynająca się od średnicy panewki 48 mm: - głowy metalowe CoCr o podwyższonej gładkości, stożku Eurokonus 12/14 i średnicach zewnętrznych 28 mm, 32mm, 36mm i 40 mm. - głowy wykonane z ceramiki Biolox Delta, stożku Eurokonus 12/14 i średnicach zewnętrznych 28 mm, 32mm, 36mm i 40 mm. - ostrze do piły oscylacyjnej(szerokość 19, 25 mm, grubość >1,25) - instrumentarium - użyczenie na okres umowy w depozycie | 50 szt. 50 szt. 40 szt. 10 szt. 25 szt. 25 szt. 20 szt. 1 komplet |  |  |
| 4. | Endoproteza podwójnie mobilna, pierwotna i rewizyjna -Wkładki panewkowe wykonane z wysoko-polerowanego stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do artykulacji typu podwójnie-mobilnej (Dual Mobility) dostępne dla do panewek od rozmiaru 48mm. -Głowy duże typu Dual Mobility przystosowane do wkładek metalowych. Głowy wykonane z silnie sieciowanego polietyleny HXLPE zabezpieczonego przed utlenianiem dodatkiem witaminy E. -Panewka cementowana, sferyczna, podwójnie mobilna (wkładka ruchoma wewnątrz metalowej czaszy, głowa metalowa zatrzaśnięta i ruchoma we wkładce). Wnętrze czaszy polerowane. Średnica zewnętrzna w min 12 rozmiarach. Panewka bezcementowa, sferyczna Press-fit, podwójnie –mobilna (wkładka ruchoma wewnątrz metalowej czaszy, głowa zatrzaśnięta i ruchoma we wkładce), dostępna w minimum 12 średnicach zewnętrznych. Czasza polerowana wewnątrz. Zewnętrzna powierzchnia pokryta napyloną próżniowo warstwą porowatego tytanu i zewnętrznie cienką warstwą hydroksyapatytu. Wkładki panewkowe wykonane z polietylenu XPE przystosowane do zatrzaśnięcia głów 28mm i 32mm. Instrumentarium dostępne na okres umowy na czas wykonania zabiegu. | 5 szt. 5 szt. 5 szt. 5 szt. 10 szt. 1 komplet |  |  |
| 5. | Endoproteza Bipolarna stawu biodrowego - Metalowa czasza bipolarna w średnicach zewnętrznych od 42mm do 58mm ze skokiem co 1mm. Implant wyposażony w montowany śródoperacyjnie polietylenowy pierścień blokujący komponent głowy. Wkładka polietylenowa umożliwiająca zatrzaśnięcie głów 28mm w 7 rozmiarach. - Głowy metalowe CoCr o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm w siedmiu długościach szyjki . - Instrumentarium - użyczenie na okres umowy w depozycie | 50 szt. 50 szt. 1 komplet |  |  |
| 6. | System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych -Reduktory (adaptery) stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 7,5° i kąta CCD do 7,5°. Reduktory dopasowane do dowolnego typu stożka. W standardzie dostępne reduktory na stożki 12/14, 14/16. -Reduktory (adaptery) stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 7,5° i kąta CCD do 7,5°. Reduktory na stożki niestandardowe - dostępne na zamówienie np. V40 -Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka -Głowy ceramiczne BioloxDelta o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka. Instrumentarium dostępne na okres umowy na czas wykonania zabiegu. | 10 szt. 10 szt. 10 szt. 10 szt. 1 komplet |  |  |
| 7. | System do złamań okołoprotezowych - Kabel stalowy o średnicy 2 mm i długości 750mm, wykonany z plecionki 7 drutów stalowych. - Kostka zaciskowa stalowa pozwalający umocowanie naprężonego kabla. - Płyty stalowe z otworami do przeprowadzenia śrub korowych i z kostkami zaciskowymi zespolonymi z płytą, o co najmniej 5 długościach, z 3, 5, 7, 9, 11 otworami położonymi co 50 mm. - Płyta stalowa, krętarzowa, w co najmniej 4 długościach z 3, 5, 7, 9 kostkami zaciskowymi połączonymi na stałe do płyty - Instrumentarium wraz z kostką kalibracyjną pozwalającą kontrolować siłę zacisku. Użyczenie na okres umowy w depozycie | 25 szt. 35 szt. 6 szt. 1 szt. 1 komplet |  |  |
| 8. | Śruby panewkowe Śruby panewkowe o średnicy 6,5 mm. O długości od 15mm do 60 mm, co 5 mm | 50 szt. |  |  |

Brak wartości/opisu lub zapis „NIE” w czwartej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Wartości podane w drugiej kolumnie („Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych. Wartość wymagana/graniczna”) stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany przedmiot zamówienia po dostarczeniu będzie kompletny i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.