## Zadanie 1. Dostawa łóżek szpitalnych, elektrycznych dla pacjentów do 180kg – ilość 20

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Producent ……………………………… (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Kraj pochodzenia ………………………… (Należy podać) Rok produkcji: ……………………………(Należy podać) |
|  | Leże czterosegmentowe metalowe z czego min. Trzy elementy ruchome, |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Kolorystyka do wyboru z palety RAL. |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. |  |
|  | Pełne sterowanie elektryczne z zasilaniem rezerwowym, |  |
|  | Łózko sterowane pilotem z możliwością blokady przez personel medyczny, |  |
|  | Funkcje elektrycznej regulacji wysokości, kąta położenia oparcia, segmentów leża, |  |
|  | Szczyty łóżek mogą być wykonane z tworzywa ABS lub z płyty HPL ( w wybranym kolorze ), |  |
|  | Leże minimum 87cm x 220 cm, |  |
|  | Wysięgniki i barierki na wyposażeniu ( barierki zabezpieczające), |  |
|  | Długość całkowita - 220 cm ( +/- 5cm) |  |
|  | Szerokość - 95cm do max. 98 cm, |  |
|  | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. Podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. |  |
|  | Koła jezdne o średnicy minimum 12,5 cm, Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 180 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. |  |
|  | Wyposażenie łóżka : zawieszenie kroplówki Barierki boczne opisane powyżej Materac z pokrowcem nadającym się do dezynfekcji (wymiar 85 cm x 215 +/-) Szafka przyłóżkowa |  |
|  | gwarancja 2 lata. |  |