|  | Biuro Inżynierskie DUKT Wojciech Andrzejak 62-070 Dopiewo, ul. Poznańska 38 |
| --- | --- |
| PROJEKT TECHNICZNY |
| Zamierzenie budowlane: | Przebudowa drogi gminnej nr 380014P w miejscowości Rudniki |
| Lokalizacja: | Gmina Opalenica, miejscowość Rudniki Działki: 104, 106, 554, 518, 458, 479, 477, 468, 467, 462 obręb 0010 RUDNIKI |
| Inwestor: | Gmina Opalenica ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica |
| Kategoria obiektu budowlanego: | XXV - drogi |
| Kategoria geotechniczna | I kategoria geotechniczna proste warunki gruntowo-wodne |
| Data opracowania: | grudzień 2023 r. |
| AUTORZY OPRACOWANIA |
| Projekt i opracowanie | Branża | Nr uprawnień | Podpis |
| mgr inż. Wojciech Andrzejak | Drogowa | WKP/0347/POOD/17 |  |
| mgr inż. Paweł Borowiak | Drogowa | WKP/0289/POOD/12 |  |

SPIS TREŚCI

|  | Strona tytułowa projektu | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Spis treści | 2 |
| I | Część formalno-prawna projektu |  |
| 1. | Oświadczenie projektanta i sprawdzającego | 3 |
| 2. | Kopia uprawnień projektanta i sprawdzającego | 4 |
| 3. | Kopia zaświadczenia z Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa | 8 |
| II | Część opisowa projektu |  |
| 1. | Rodzaj inwestycji | 10 |
| 2. | Przedmiot i zakres opracowania | 10 |
| 3. | Stan istniejący | 11 |
| 4. | Warunki gruntowo-wodne | 11 |
| 5. | Stan projektowany | 12 |
| 6. | Uwagi | 14 |
| III | Część rysunkowa projektu |  |
| 1. | Plan orientacyjny | 16 |
| 2.1 | Plan sytuacyjny – arkusz 1 | 17 |
| 2.2 | Plan sytuacyjny – arkusz 2 | 18 |
| 2.3 | Plan sytuacyjny – arkusz 3 | 19 |
| 2.4 | Plan sytuacyjny – arkusz 4 | 20 |
| 3.1 | Przekrój podłużny – arkusz 1 | 21 |
| 3.2 | Przekrój podłużny – arkusz 2 | 22 |
| 3.3 | Przekrój podłużny – arkusz 3 | 23 |
| 3.4 | Przekrój podłużny – arkusz 4 | 24 |
| 3.5 | Przekrój podłużny – arkusz 5 | 25 |
| 4. | Przekroje normalne | 26 |
| 5. | Przekroje szczegółowe | 27 |
| 6. | Szczegóły konstrukcyjne | 28 |

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Dopiewo, 12 grudnia 2023 r.

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami)

Oświadczamy, że projekt techniczny dla przebudowy drogi gminnej nr 380014P w miejscowości Rudniki, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Jednocześnie oświadczamy, że zakres projektu nie dotyczy zasilania budynku w ciepło a co za tym idzie składania oświadczeń w zakresie możliwości jego podłączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej.

Jesteśmy świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Główny projektant:						mgr inż. Wojciech Andrzejak

(branża drogowa)

Sprawdzający:						mgr inż. Paweł Borowiak

(branża drogowa)

KOPIA UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

KOPIA ZAŚWIADCZEŃ Z WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU

- Rodzaj inwestycji.

Przebudowa drogi gminnej nr 380014P w miejscowości Rudniki - kategoria obiektu XXV (droga).

# Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 380014P w miejscowości Rudniki polegającej na wymianie nawierzchni jezdni, wymianie nawierzchni istniejących zjazdów, wykonaniu poboczy utwardzonych, wykonaniu terenów zielonych, barier zabezpieczających typu SP-05 w miejscach tego wymagających, oraz innych niezbędnych robót w pasie drogowym takich jak wycięcie kolidujących krzewów czy przestawieniu kolizyjnych ogrodzeń w pasie drogowym. Opracowanie przewiduje także wymianę dwóch przepustów betonowych DN400 pod drogą oraz zabezpieczenie odcinka skarpy ścianą z betonowych elementów prefabrykowanych typu „L”.

Nowa nawierzchnia jezdnie posiadać będzie łączną szerokość od 4,50 m do 7,00 m, składającą się z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości od 3,50 m do 5,50 m oraz obustronnych poboczy w formie opasek z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokościach 0,50 m lub 0,75 m każda.

Planowany odcinek ma łączną długość 2415,00 m. Włącza się w km 0+000,00 do planowanego wg odrębnego opracowania odcinka drogi gminnej nr 390516P i kończy w km 2+415,00 dowiązaniem do nawierzchni istniejącej z kruszywa. Istniejące w pasie drogowym rowy odwadniające przydrożne i melioracyjne planuje się pozostawić bez zmian. Planowane zjazdy w części wykonane zostaną z kostki betonowej oraz w części z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Projektowana droga użytkowana będzie przez mieszkańców i właścicieli przyległych posesji, gospodarstw rolnych oraz obiektów usługowych jak i użytkowników pól uprawnych zlokalizowanych w obrębie pasa drogowego. Projektowany układ nawierzchni będzie obiektem linowym.

Teren inwestycji w całości zlokalizowany będzie na terenach działek stanowiących pas drogowy publicznej drogi gminnej nr 380014P.

Niniejsze opracowanie obejmuje branżę drogową.

Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora;

- Dane uzyskane od Inwestora;

- Uzgodnienia międzybranżowe;

- Inwentaryzacja techniczna;

- Mapa zasadnicza aktualizowana w skali 1:500 terenu inwestycji;

- Obowiązujące przepisy prawa budowlanego, normy i wytyczne budowlane w tym:

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z późn. zmianami);

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2022 poz. 88 z późn zmianami);

  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1783 z późn. zmianami);

  - Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych wydany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych w 2014 roku;

  - Ogólne Specyfikacje Techniczne udostępnione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.;

  - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED).

# Stan istniejący.

W dniu dzisiejszym na terenie działek objętych opracowaniem prowadzona jest obsługa komunikacyjna przyległych posesji w tym budynków mieszkalnych, gospodarstw rolnych, działalności usługowych jak i pól uprawnych. Szerokość pasa drogowego jest zmienna.

W pasie drogowym funkcjonuje jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego w złym stanie technicznym o szerokości od około 2,00 do około 3,50 m, z licznymi ubytkami, lokalnie brakami w nawierzchni i nie precyzyjnej geometrii z obustronnymi poboczami gruntowymi lub terenem zielonym. Zasadniczo nawierzchnia w całości nadaje się wyłącznie do rozbiórki i całościowej przebudowy. Droga gminna nr 380014P łączy drogę publiczną nr 390516P i prowadzi w kierunku północnym do granicy ewidencyjnej gminy Opalenica.

W obrębie pasa drogowego zlokalizowane są istniejącej zjazdy w części wykonane z nawierzchni z kostki betonowej oraz w części z nawierzchni z kruszywa łamanego lub nawierzchni gruntowej. Ponadto w pasie drogowym zlokalizowane są tereny zieleni, rowy melioracyjne i przydrożne, krzewy przewidziane do usunięcia, drzewa w części przewidziane do usunięcia wg odrębnego opracowania. Ponadto zlokalizowane są w części istniejące ogrodzenia, które należy rozebrać i wykonać ponownie celem zagospodarowania pasa drogowego zgodnie z niniejszą dokumentacją.

Ruch pojazdów odbywa się w dwóch kierunkach po istniejącej nawierzchni oraz miejscami wyjechanym śladem w miejscach najczęstszych mijanek pojazdów.

Bezpośrednio do wyznaczonych pasów drogowych przylegają ploty posesji zabudowanych, działki niezabudowane lub pola.

W kolizję w planowanym zagospodarowaniem wchodzą: część krzewów przeznaczonych do wycięcia, część drzew do wycinki w pasie drogowym, odcinkowe elementy ogrodzeń do przestawienia oraz oprawa oświetleniowa hybrydowa i wiata przystankowa. Ponadto podczas robót nawierzchniowych, może zajść konieczność regulacji wysokościowej zasów zaworów instalacji podziemnych jak np. zaworów wodociągowych.

Dwa przepusty w ciągu projektowanej drogi wymagają wymiany z uwagi na zły stan techniczny, poprawy stateczności wymaga również skarpa na odcinku projektowanej drogi.

Za wyjątkiem w/w na terenie działek objętych inwestycją brak jest innych elementów kolidujących z zakresem opracowania. Nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem pod- i nad ziemnym zlokalizowanym w obrębie pasa drogowego.

- Warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb przebudowy dróg gminnych wykonano opinię geotechniczną dla potrzeb oceny warunków gruntowo-wodnych w sierpniu 2023 roku przez Geoprofil Andrzej Stube. Rozpoznane podłoże charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi a inwestycję zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. W ramach wykonanych badań określono iż w podłożu występują warstwy piasków drobnych oraz warstwy glin piaszczystych. Wobec przeprowadzonych badań określono konieczność wzmocnienia podłoża i doprowadzenia do grupy nośności G1, wobec czego przyjęto projektowaną konstrukcję nawierzchni wraz ze wskazanym sposobem wzmocnienia podłoża gruntowego.

Projektowaną drogę projektuje się dla KR1.

Rozpoznane podłoże charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi a inwestycję zakwalifikowano            do I kategorii geotechnicznej

Przed ułożeniem warstw konstrukcji nawierzchni niezbędne jest wykazanie minimalnej nośności jak dla gruntów grupy nośności podłoża G1 jako:

- Ev2≥120 MPa;

- I0≤2,2.

- Stan projektowany

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 380014P w miejscowości Rudniki. Planowany odcinek posiada łączną długość 2415,00 m oraz łączy się w km 0+000,00 z planowanym wg odrębnego opracowania odcinkiem drogi gminnej nr 390516P i kończy w km 2+415,00 dowiązaniem do nawierzchni istniejącej z kruszywa.

Projektowana przebudowa obejmować będzie wykonanie nowej nawierzchni jezdni, która posiadać będzie łączną szerokość od 4,50 m do 7,00 m i składać się będzie z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości zmiennej od 3,50 m do 5,50 m oraz obustronnych poboczy w formie opasek z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm o szerokości 0,50 m lub 0,75 m każda. W ciągu projektowanej nawierzchni projektuje się mijanki z dochowaniem warunku widoczności pomiędzy mijankami. Przekrój normalny w ciągu projektowanej nawierzchni posiada łączną szerokość 5,00 m i składa się z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m oraz obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m każde. Szerokość jezdni na mijankach wynosi łącznie 6,50 m, na które składa się odpowiednio 5,00 m nawierzchni z betonu asfaltowego oraz obustronne pobocza o szerokości 0,75 m każde. Lokalnie przewiduje się zwężenie szerokości łącznej jezdni i poboczy do 4,50 m na odcinku nie dłuższym niż 150,00 m, co zostanie w sposób odpowiedni zaprojektowane i uwzględnione w projekcie stałej organizacji ruchu drogowego.

W planie przewidziano odcinki proste wraz z załamaniami trasy o maksymalnym kącie zwrotu mniejszym niż 1,00° oraz łuki poziome o promieniach od 21,00 m do 800,00 m. Na łukach poziomych odpowiednio do promienia łuku zastosowano poszerzenia jezdni na łukach poziomych w planie. Poszerzenia realizowane są na odcinkach prostych przejściowych o minimalnej długości 10,00 m lub większych.

Pochylenie poprzeczne jezdni jest jednostronne wynosi od 2,0 do 7,0 % dla nawierzchni z betonu asfaltowego oraz od 6,0 do 7,0 % dla poboczy z kruszywa łamanego.

Planowane do wykonania w ramach niniejszego opracowania zjazdy w części wykonane zostaną z kostki betonowej wraz z poboczami o nawierzchni z kostki betonowej ograniczone opornikiem wtopionym o wym. 12x25 cm natomiast w części wykonane będą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Szerokość zjazdów wynosi 3,50 m, w miejscu przecięcia się krawędzi zjazdów z nawierzchnią jezdni zastosowano skos 1:1 o wymiarach 2,00 x 2,00 m.

Ponadto planuje się w pasie drogowym lokalizację terenów zieleni – jako terenów biologicznie czynnych.

Opracowanie przewiduje wymianę dwóch istniejących przepustów betonowych DN400 w km 0+004,75 o długości 16,00 m oraz w km 1+966,75 o długości 11,00 m ułożonych na ławie żwirowej grubości 25 cm wraz z umocnieniem wlotów płytami ażurowymi i wykonaniem wylotów jako typowe wg KPED 2.16. W miejscach występowania przepustów oraz części rowów zastosowano barierę SP-05. Lokalnie na odcinku 30,00 m przewidziano mur oporowy z prefabrykowanych elementów betonowych typu „L” o wysokości 2,05 m w klasie obciążenia min. 33,3 kN/m2. Lokalizację i długość barier oraz muru  oporowego przedstawiono na rysunkach planu sytuacyjnego oraz przekrojach szczegółowych.

Wody opadowe przewidziano odprowadzić pochyleniem poprzecznym i podłużnym projektowanej nawierzchni w kierunku terenów zielonych i istniejących rowów.

W ramach opracowania nie przewidziano wyznaczania przejść dla pieszych.

Projektowany odcinek jezdni przewidziano o pochyleniu podłużnym od 0,3% do 2% i nie zachodzi możliwość przekroczenia dopuszczalnych pochyleń.

Zakres inwestycji nie generuje powstania elementów tworzących bariery architektoniczne i utrudniające swobodne poruszanie osobom niepełnosprawnym czy starszym.

Istniejące w pasie drogowym rowy odwadniające przydrożne i melioracyjne planuje się pozostawić bez zmian.

W ramach opracowania przewidziano usunięcie części przydrożnych krzewów wchodzących w kolizję z planowanym zagospodarowaniem. Ponadto elementy istniejących ogrodzeń w pasie drogowym planuje się do przestawienia. Dodatkowo należy przestawić oprawę oświetleniową hybrydową oraz wiatę przystankową w miejsce wskazane przez inwestora. Istnieje również możliwość koniecznych do regulacji włazów studni kanalizacji kablowych, regulacji studni teletechnicznych, czy zaworów sieci wodociągowej lub gazowej, a których na dzień sporządzania niniejszego opracowania nie można odczytać z podkładu mapowego, jak również nie ujawniono takiej lokalizacji w terenie.

Wykonanie niniejszego zagospodarowania wymagać będzie wycinki oznaczonych w dokumentacji drzew, co będzie przedmiotem odrębnego opracowania branżowego.

W ramach dokumentacji nie planuje się innych kolizji z zagospodarowaniem terenu pasa drogowego lub elementami uzbrojenia podziemnego lub naziemnego.

Przyjęte rozwiązanie planowanego zagospodarowania wraz z wszystkimi rozwiązaniami sytuacyjnymi przedstawione jest na rys. nr 2.1-2.4.

Zakres projektu dotyczy obiektu liniowego stąd zestawienie powierzchni przewidziano w kontekście projektowanych nawierzchni gdzie:

| - Nawierzchnia jezdni | - beton asfaltowy | 9.236 m2 |
| --- | --- | --- |
| - Nawierzchnia poboczy jezdni | - kruszywo łamane | 3.517 m2 |
| - Nawierzchnia zjazdów | - kruszywo łamane | 253 m2 |
| - Nawierzchnia zjazdów | - kostka betonowa | 68 m2 |
| - Nawierzchnia poboczy | - kostka betonowa | 72 m2 |
| - Tereny zielone |  | 7.232 m2 |
|  | Suma: | 20.378 m2 |

Projektowane nawierzchnie wykonane zostaną bezpośrednio na właściwie przygotowanym podłożu o wskazanych parametrach nośności.

Konstrukcję projektowanej nawierzchni przewidziano wykonać:

- jezdnia z betonu asfaltowego:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (KR1) grubości 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (KR1) grubości 8 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm

- warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa o grubości min. 30 cm

wykonywana na miejscu metodą in situ

- pobocze z kruszywa łamanego:

- nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm

- nasyp budowlany z piasków grubości do 12 cm

- warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa o grubości min. 30 cm

wykonywana na miejscu metodą in situ

- zjazdy z kruszywa łamanego:

- nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm

- nasyp budowlany z piasków grubości do 12 cm

- warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa o grubości min. 30 cm

wykonywana na miejscu metodą in situ

- zjazdy i pobocza z kostki betonowej:

- nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 4 cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm

- warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa o grubości min. 30 cm

wykonywana na miejscu metodą in situ

W obszarze terenów zielonych przewidziano przeprofilować grunt rodzimy poddać humusowaniu i odtworzyć teren zielony - posiać trawę.

Sposób odwodnienia pasa drogowego nie zmienia się względem stanu istniejącego.

- Uwagi.

Niniejsze pracowanie dowiązuje się do nawierzchni istniejących nawierzchni i w tym zakresie należy zachować ciągłość nawierzchni. W ramach robót nawierzchniowych wskazuje się na wykonanie projektowanych nawierzchni w standardzie spełniającym wymagania i oczekiwania Inwestora. Dotyczy to w szczególności rodzaju materiału nawierzchni, jego kolorystyki jak i formatu elementów nawierzchni.

Roboty nawierzchniowe należy wykonywać zgodnie z technologią robót nawierzchniowych z betonu asfaltowego jak i kostki betonowej na podbudowach z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie uwzględniając czas wiązania i możliwość ich obciążenia oraz okresy czasu wynikające z technologii odpowiednich dla robót nawierzchniowych z betonu asfaltowego.

Odkryty w podłożu grunt należy zabezpieczyć przed nawodnieniem przez wody opadowe i ewentualnym uplastycznieniem wykonując warstwę wzmacniającą/wymianę gruntu. Należy wykluczyć grunt niebudowlany, humusowy z obrębu projektowanej nawierzchni.

Prace należy wykonywać w ścisłym powiązaniu z ustaleniami wynikającymi z opinii lub uzgodnień odpowiednich instytucji mających nadzór nad przedmiotowym terenem w szczególności zaleceniami zarządcy drogi i Inwestora.

Wyniesienie w teren projektowanego zakresu sugeruje się powierzyć uprawnionemu geodecie w celu prawidłowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do obiektów istniejących.

Część opisowa i rysunkowa stanowią komplet dokumentacji i jeśli czegoś nie uwzględniono w części rysunkowej, a uwzględniono w części opisowej lub odwrotnie, to należy traktować to w taki sposób jakby uwzględnione było w całej dokumentacji.

PRZED ROZPOCZĘCIEM WŁAŚCIWYCH PRAC NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY NA BUDOWIE I POWIADOMIĆ INSTYTUCJE MAJĄCE NADZÓR NAD TERENEM INWESTYCJI ZGODNIE Z OPINIAMI I UZGODNIENIAMI.

Jeżeli zdaniem Wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujęto wszystkich koniecznych elementów zarówno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branż związanych to przed przystąpieniem do robót musi zgłosić listę uwag, do których ustosunkuje się Projektant. W innym przypadku uważa się, że dokumentacja została zaakceptowana przez Wykonawcę i przyjęta do realizacji bez uwag.

Odstępstwa od projektu należy uzgadniać przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

Obowiązkiem wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robót Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą dla odpowiednich zakresów robót.

Główny projektant:						mgr inż. Wojciech Andrzejak

(branża drogowa)

Sprawdzający:							mgr inż. Paweł Borowiak

(branża drogowa)

Dopiewo, grudzień 2023 r.