Zadanie: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań parametrów krytycznych

Parametry wymagane:

| Lp. | Warunki graniczne | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator do oznaczania parametrów krytycznych, pracujący na bazie wielotestowej kasety zawierającej odczynniki, kalibratory, kontrolę jakości, pojemnik na ścieki oraz oddzielnej kasety sensorowej/ elektrodowej; urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2018 r. Pozostałe oprogramowanie i oprzyrządowanie niezbędne dla zachowania pełnej funkcjonalności oferowanego systemu analitycznego, urządzenie UPS. |  |  |
| 2 | Katalogi lub ulotki dla zaoferowanych systemów analitycznych - Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument. |  |  |
| 3 | Dokumenty – deklaracje zgodności CE z wymogami UE. |  |  |
| 4 | Dostarczenie, zainstalowanie analizatora i przeszkolenie personelu OAiIT oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora oraz wpływu sposobu pobierania i transportu materiału z uwzględnieniem czynników przedanalitycznych na jakość wyniku udokumentowane certyfikatami do 5 dni roboczych od podpisania umowy. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego z wpływu sposobu pobierania i transportu materiału z uwzględnieniem czynników przedanalitycznych dla personelu Zamawiającego - czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem. |  |  |
| 5 | Analizator dostarczony wraz z „pakietem startowym” (na koszt Wykonawcy) - zawierającym odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia, umożliwiającym przeprowadzenie testów spójności pomiarowej oferowanego analizatora i analizatora pracującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. |  |  |
| 6 | Menu analizatora w języku polskim. |  |  |
| 7 | Data ważności wszystkich odczynników minimum 4 miesięce od daty dostarczenia do Zamawiającego. |  |  |
| 8 | Analizator w pełni automatyczny i bezobsługowy. |  |  |
| 9 | Automatyczna identyfikacja kaset, kalibratorów i materiału kontrolnego za pomocą np. kodów kreskowych. Monitorowanie poziomu odczynników – ilości testów możliwych do wykonania. |  |  |
| 10 | Analizator wyposażony w wbudowaną drukarkę i ekran dotykowy. |  |  |
| 11 | Oprogramowanie analizatora pozwalające na automatyczne wykrywanie nieprawidłowości w pracy lub błędów pobrania (np. obecność skrzepu, detekcja pęcherzyków powietrza i niewystarczającej ilości materiału.). |  |  |
| 12 | Możliwość archiwizacji wyników i ich odtwarzania. |  |  |
| 13 | Analizator posiadający mapę równowagi kwasowo-zasadowej zawierającą wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych. |  |  |
| 14 | Automatyczny pomiar ciśnienia powietrza atmosferycznego z automatyczną korektą wyników pacjenta. |  |  |
| 15 | Wymiana kasety odczynnikowej i sensorowej niezależnie od siebie. |  |  |
| 16 | Możliwość wykonania badania min. z pełnej krwi tętniczej, żylnej oraz włośniczkowej. |  |  |
| 17 | Dostępne sposoby aspiracji badanej próbki min.: z kapilary, ze strzykawki, port wejściowy pasujący do dowolnej strzykawki do gazometrii. |  |  |
| 18 | Oznaczenie poziomu Ca2+ od wartości 0,1 mmol/l. |  |  |
| 19 | Wewnętrzna kontrola jakości: materiał kontrolny dedykowany dla analizatora w ilości uwzględniającej harmonogram kontroli jakości podanej przez Zamawiającego zawarty w ofercie. Analizator wyposażony w program wewnętrznej kontroli jakości stanowiący integralną część systemu stosujący wykresy typu Levy – Jennings'a. |  |  |
| 20 | Uczestnictwo w programie kontroli jakości Standlab na koszt Wykonawcy dla parametrów gazometrycznych wraz z adaptacją systemu informatycznego Zamawiającego do półautomatycznego eksportu wyników kontroli wewnętrznej do programu Standlab. |  |  |
| 21 | Identyfikacja operatora analizatora i próbek badanych w oparciu o kody kreskowe poprzez czytnik kodów. |  |  |
| 22 | Oprogramowanie do zdalnego nadzoru analizatora pracującego poza laboratorium zainstalowane w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej pozwalające na jego zdalną konfigurację, monitorowanie pracy, podgląd uzyskiwanych wyników badań, kalibracji i kontroli jakości. |  |  |
| 23 | Włączenie oferowanego analizatora do systemu informatycznego Szpitala Zamawiającego (Infomedica, AMMS firmy ASSECO Poland S.A.) na koszt Wykonawcy z zapewnieniem integracji analizatora z systemem Infomedica poprzez moduł Oddział, przy założeniu następującego procesu obiegu informacji: - w module Oddział, personel medyczny zleca pacjentowi badanie, - pielęgniarka pobiera materiał i wczytuje kod kreskowy do systemu w module Oddział lub Punkt pobrań), - system Infomedica przesyła dane o zleceniu wprost do analizatora, - analizator odczytuje kod kreskowy zlecenia i przypisuje go konkretnemu pacjentowi, - pielęgniarka wykonuje badanie na analizatorze i zatwierdza wynik który jest drukowany przez analizator, - analizator przesyła zatwierdzony wynik do systemu Infomedica, bez potrzeby wykonania dodatkowej autoryzacji wyniku przez personel Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, - wynik trafia do modułu Oddział z adnotacją "badanie POCT". Konfiguracja lub weryfikacja: - podglądu wyników i zakresów referencyjnych oznaczeń w systemie informatycznym Szpitala, - konfiguracja systemu informatycznego Zamawiającego do półautomatcznego eksportu wyników kontroli wewnętrznej do programu Standlab. |  |  |
| 24 | Wykonawca udzieli gwarancji na oferowany analizator (wszystkie jego części składowe) oraz pozostałe elementy systemu analitycznego, urządzenie UPS. Zapewnienie autoryzowanego, bezpłatnego serwisu; w jego ramach: - przegląd diagnostyczno – konserwacyjny analizatorów minimum jeden razy w roku na koszt Wykonawcy, - kompleksowa opieka serwisowa na koszt Wykonawcy w razie awarii oferowanego analizatora wraz z aparaturą dodatkową, - niezbędne do napraw oraz konserwacji części zamienne na koszt Wykonawcy. Wykonawca dostarczy paszport dla analizatora z chwilą instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |  |
| 25 | Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W razie awarii czas reakcji serwisu Wykonawcy z podjęciem naprawy do 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii pisemnie, przy czym wiadomość e-mail będzie traktowana, jako forma pisemna: • w przypadku naprawy analizatora trwającej ponad 5 dni, Wykonawca na własny koszt dostarczy aparat zastępczy o porównywalnych parametrach w ciągu następnych max. 48 godzin. |  |  |
| 26 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu analizatora lub pozostałych oferowanych urządzeń w okresie obowiązywania umowy – wymiana analizatora lub pozostałych oferowanych urządzeń na nowe o nie gorszych parametrach jak zaoferowane, na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 27 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy (w razie dostępnej nowej wersji, np. interfejs). |  |  |
| 28 | Zewnętrzny system zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy przez minimum 30 minut dla analizatora. |  |  |
| 29 | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki odczynników, substancji niebezpiecznych w dwóch postaciach: zapisu cyfrowego na nośniku danych oraz wydrukowanej, zbindowanej dostarczone wraz z instalacją analizatora oraz za każdym razem w przypadku opublikowania ich aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy. |  |  |
| 30 | Instrukcje obsługi (wraz z kodami błędów i sposobami ich rozwiązania) i metodyki badań w języku polskim do zaoferowanych systemów analitycznych dostarczone do Zamawiającego podczas instalacji analizatora w dwóch postaciach: zapisu cyfrowego na nośniku danych oraz wydrukowanej. |  |  |
| 31 | Wykonawca wskaże imiennie osoby do stałych kontaktów w zakresach: obsługi handlowej, obsługi serwisowej, wsparcia merytorycznego. |  |  |
| 32 | Potwierdzenie w formie oświadczenia istnienia w programie kontrolnym COBJwDL w Łodzi grupy metodycznej pracującej za zaoferowanych systemach analitycznych i odczynnikach minimum 30 użytkowników - Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument. |  |  |

Harmonogram kontroli wewnątrzlaboratoryjnej

Oznaczenia kontroli jakości z częstotliwością co najmniej codziennie na 3 poziomach przez cały okres obowiązywania umowy.

Ocena pożądanych parametrów technicznych i analitycznych

| Lp. | Parametr podlegający ocenie | Opis parametru | Zakres punktacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczna kontrola jakości zapewniająca codzienną kontrolę aparatu, na co najmniej trzech poziomach, bez konieczności uzupełniania materiału kontrolnego lub innej ingerencji Operatora przez okres co najmniej 7 dni. |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| 2 | Możliwość mechanicznego usunięcia skrzepu z kasety sensorowej. |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| 3 | Możliwość wyjęcia i ponownego założenia tej samej kasety bez utraty ważności kasety |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| 4 | Minimalny łączny dobowy czas kalibracji automatycznej analizatora (bez wliczania zwiększonej częstotliwości kalibracji na skutek wymiany kaset). |  | najkrótszy – 10 pkt najdłuższy – 0 pkt |

...................................

data, podpis, pieczęć***

*** Wykaz musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym