Załącznik nr 7a do SWZ: Zestawienie parametrów produktów potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego dla CZĘŚĆ I: SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE DLA URZĘDU GMINY

- Specyfikacja ilościowa:

  - ZARZĄDZALNY PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY (przełącznik, kable połączeniowe SFP+ - 2 szt.) – typ 1. – 1 zestaw:

    - Przełącznik,

    - Kable połączeniowe – 2 szt.;

  - ZARZĄDZALNY PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY (przełącznik, kable połączeniowe SFP+ - 2 szt.) – typ 2. – 1 zestaw:

    - Przełącznik,

    - Kable połączeniowe – 2 szt.;

  - SERWER PLIKÓW NAS (serwer, dyski twarde – 4 szt., karta rozszerzeń) – typ 1. – 2 zestawy:

    - Serwer NAS,

    - Dyski twarde – 4 szt.,

    - Karta rozszerzeń;

  - SERWER PLIKÓW NAS (serwer, dyski twarde – 4 szt., szyny montażowe) – typ 2.  – 1 zestaw:

    - Serwer NAS,

    - Dyski twarde – 4 szt.,

    - Szyny montażowe;

  - MONITORY + KABLE HDMI – 2 zestawy:

    - Monitor,

    - Kabel HDMI;

  - STACJE ROBOCZE WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM – 15 zestawów:

    - Stacja robocza z klawiaturą i myszą,

    - Monitor,

    - Oprogramowanie biurowe;

  - LAPTOP UMOŻLIWIAJĄCY PRACĘ ZDALNĄ – 5 zestawów:

    - Laptop,

    - Oprogramowanie biurowe;

  - URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE – 3 szt.;

  - ZASILACZ UPS – 1 zestaw:

    - Zasilacz,

    - Szyny montażowe.

  - LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE DO PRACY ZDALNEJ – 1 użytkownik.

- Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne:

  - ZARZĄDZALNY PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY – typ 1. – 1 zestaw:

    - Przełącznik – minimalne parametry:

| Komponent | Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZARZĄDZALNY PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY: Producent, model, wersja: ……………………………………………… |
| Obudowa | Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z zestawem uchwytów montażowych do szafy RACK 19". Wyposażona w zintegrowany zasilacz o mocy nie przekraczającej lub równej 51,2 W. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Porty | Minimum 48 portów GigabitEthernet w standardzie BaseT Minimum 4 porty 10 GB SFP+ Minimum 1 dedykowany port konsoli RJ-45. Standardy portów: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (skrętka miedziana) IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (skrętka miedziana) IEEE 802.3u 100BASE-FX 100 Mbps przez światłowód IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (skrętka miedziana) IEEE 802.3z 1000BASE-X 1 Gbps przez światłowód IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wydajność przełącznika | Minimum 32000 adresów MAC Matryca przełączającą o wydajności min. 176 Gbps (ang. switch fabric capacity) w trybie full-duplex wydajność przełączania ruchu przynajmniej 130 Mpps (ang. forwarding rate) obsługa min. 250 tras statycznych (IPv4) pamięć flash min. 256MB bufor pamięci dla pakietów minimum 16 Mbits pamięć procesora minimum 2 GB obsługa minimum 4000 wirtualnych sieci | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Tryb dupleksu | Full/Half-duplex dla 10/100 Mbps Full-duplex dla 1000 Mbps | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zarządzanie siecią i bezpieczeństwo | Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control Traffic segmentation SSH v2 TLS v.1.2 DoS attack prevention 802.1X Port-based Access Control Port Security Obsługa do 64 adresów MAC na port ARP Spoofing Prevention Maks. 127 wpisów DHCP Server Screening IP-MAC-Port Binding (Smart Binding) ARP Inspection Maks. 64 wpisy IPv4 Inspection Maks. 127 wpisów IPv6 Inspection Maks. 63 wpisy DHCP Snooping Maks. 512 wpisów Web-based GUI Compact CLI Full CLI1 Telnet Server TFTP Client Configurable MDI/MDIX SNMP – Supports v1/v2c/v3 SNMP Trap Backup/upgrade firmware Smart Wizard Upload/download configuration file BootP/DHCP Client System Log – Max. 500 log entries SNTP ICMP v6 IPv4/v6 Dual Stack DHCP Auto Configuration Time setting – SNTP RMONv1 Trusted host Dual image Dual configuration 802.1X Authentication Supports local/RADIUS database Supports port-based access control Supports EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP Max. 128 entries when using local database IPv6 RADIUS server • Support MD5 authentication | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Funkcjonalność warstwy L2 i L3 | Funkcjonalność warstwy L2: MAC Address Table 32K entries IGMP Snooping IGMP v1/v2/v3 Snooping Supports 256 IGMP groups Supports at least 64 static multicast addresses IGMP per VLAN Supports IGMP Snooping Querier Loopback Detection 802.3ad Link Aggregation: Supports maximum 8 groups per per device and 8 ports per group LLDP LLDP-MED Jumbo Frame Up to 12,000 bytes Spanning Tree Protocol 802.1D STP 802.1W RSTP 802.1s MSTP Flow Control 802.3x Flow Control HOL Blocking Prevention Port Mirroring One-to-One Many-to-One Supports Mirroring for Tx/Rx/Both Multicast Filtering Forwards all registered groups Filters all unregistered groups Configurable MDI/MDIX • MLD snooping v1/v2 awareness (256 groups) Funkcjonalność warstwy L3: IP interface - Supports 4 interfaces IPv6 Neighbor Discovery (ND) Static routing 124 IPv4 static route entries 50 IPv6 static route entries | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Warunki pracy | Użytkowany 24h na dobę i 7 dni w tygodniu i tak tryb uznaję się za prawidłowy dla dostarczonego sprzętu oraz nie może być on uznany za użycie niezgodne z przeznaczeniem podczas rozstrzygania roszczeń gwarancyjnych. Temperatura pracy w zakresie od -5 do 50 stopni Celsjusza. Wilgotność dla trybu pracy do 95%. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Certyfikaty i standardy | Compliant with RoHS 10 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

    - Kable połączeniowe – minimalne parametry:

| Komponent | Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specyfikacja sprzętowa |
| KABLE POŁĄCZENIOWE: Producent, model, wersja: ……………………………………………, 2 szt. |
| Kompatybilność | Kable muszą być kompatybilne z oferowanym modelem przełącznika oraz serwera NAS | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Długość | Min. 1 m | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Szybkość transmisji | Min. 10 Gb/s | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Ilość złączy SFP+ [10G] | 2 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Rodzaj kabla | Pasywny | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Hot plug | Tak | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Temperatury pracy | 0°C - 70°C | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

  - ZARZĄDZALNY PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY – typ 2. – 1 szt.:

    - Przełącznik – minimalne parametry:

| Komponent | Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZARZĄDZALNY PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY: Producent, model, wersja: ……………………………………………… |
| Obudowa | Do montażu w szafie Rack 19" (muszą być dostarczone odpowiednie akcesoria do montażu), o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z zestawem uchwytów montażowych do szafy RACK 19". Wyposażona w zintegrowany zasilacz o mocy nie przekraczającej lub równej 164,6 W. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Porty | Minimum 8 portów GigabitEthernet w standardzie BaseT (PoE) Minimum 2 porty 10 GB SFP+ Standardy portów: EEE 802.3 for Ethernet IEEE 802.3u for Fast Ethernet IEEE 802.3ab for Gigabit Ethernet IEEE 802.3af/at/bt IEEE 802.3az compliant Auto-negotiation Auto MDI/MDIX | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Informacja o PoE | IEEE 802.3af/ 802.3at Moc: 130W | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wydajność przełącznika | Minimum 8000 adresów MAC Matryca przełączającą o wydajności min. 20 Gbps (ang. switch fabric capacity) w trybie full-duplex wydajność przełączania ruchu przynajmniej 14.88 Mpps (ang. forwarding rate) obsługa min. 250 tras statycznych (IPv4) pamięć flash min. 16 MB bufor pamięci dla pakietów minimum 4.1 Mbits obsługa minimum 4000 wirtualnych sieci | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Tryb dupleksu i zgodne protokoły | Full/Half-duplex dla 10/100 Mbps Full-duplex dla 1000 Mbps | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zarządzanie siecią i bezpieczeństwo | Static MAC addresses Do 32 wpisów Traffic segmentation Broadcast/Multicast/Unknown Unicast Storm Control Port security Web-based GUI (Supports IPv4) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Funkcjonalność warstwy L2 | Flow Control 802.3x Flow Control HOL Blocking Prevention Jumbo frames up to 9216 bytes IGMP Snooping IGMP v1/v2 Snooping Supports 128 Groups Loopback Detection Cable diagnostics Port mirroring One-to-One Many-to-One Statistics Tx Ok Tx Error Rx Ok Rx Error | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Quality of Service (QoS) | 802.1p Quality of Service 4 queues per port Queue handling • Strict • Weighted Round Robin (WRR) Bandwidth control Port-based (Ingress/Egress, min. granularity 8 Kb/s) DSCP | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Warunki pracy | Użytkowany 24h na dobę i 7 dni w tygodniu i tak tryb uznaję się za prawidłowy dla dostarczonego sprzętu oraz nie może być on uznany za użycie niezgodne z przeznaczeniem podczas rozstrzygania roszczeń gwarancyjnych. Temperatura pracy w zakresie od -5 do 50 stopni Celsjusza. Wilgotność dla trybu pracy do 95%. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

    - Kable połączeniowe – minimalne parametry:

| Komponent | Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KABLE POŁĄCZENIOWE: Producent, model, wersja: ……………………………………………, 2 szt. |
| Kompatybilność | Kable muszą być kompatybilne z oferowanym modelem przełącznika oraz serwera NAS | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Długość | Min. 1 m | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Szybkość transmisji | Min. 10 Gb/s | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Ilość złączy SFP+ [10G] | 2 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Rodzaj kabla | Pasywny | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Hot plug | Tak | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Temperatury pracy | 0°C - 70°C | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

  - SERWER PLIKÓW NAS – typ 1. – 2 zestawy.:

  - Serwer NAS – minimalne wymagania:

| Komponent | Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specyfikacja sprzętowa |
| SERWER PLIKÓW NAS: Producent, model, wersja: ……………………………………………… |
| Procesor | Procesor 64 bit x86 o taktowaniu nie mniejszym niż 2.2 GHz | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Procesor liczba rdzeni | Nie mniej niż 4 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Pamięć RAM | Nie mniej niż 8GB | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Pamięć RAM liczba slotów | Minimum 2 sloty | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Pamięć RAM - możliwość rozszerzenia | Nie mniej niż do 64GB | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Pamięć Flash | Nie mniej niż 5 GB | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Liczba zatok na dyski | Minimum 4 zatoki 3,5" | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługiwane dyski | 3.5" HDD SATA oraz 2.5" HDD SATA oraz 2.5" SATA SSD | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wbudowane w urządzenie interfejsy na dyski M2 | Wymagane min. 2 x M2 PCIe Gen3x1 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Możliwość stosowania dysków twardych o pojemności | do 18TB | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego | Tak, co najmniej 2 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Porty LAN 2,5 GbE | Minimum 2 RJ-45 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Diody LED | Minimum Status, LAN, HDD | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Porty USB 3.2 Gen2 | Minimum 3 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Port PCiE | Tak, minimum 2 Gen3x4 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Przyciski | Reset, Zasilanie | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Typ obudowy | Tower | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Dopuszczalna temperatura pracy | od 0 do 40˚C | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wilgotność względna podczas pracy | 5-95% R.H. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zasilanie | Max. 250 W | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Specyfikacja oprogramowania |
| Obsługa dwóch systemów operacyjnych | Możliwość wyboru w trakcie inicjalizacji urządzenia systemu operacyjnego opartego na systemach plików EXT4 lub ZFS | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wymagania dla systemu operacyjnego opartego o system plików EXT4 |
| Agregacja łączy | Tak | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługiwane systemy plików | Dyski wewnętrzne: EXT4 Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Możliwość podłączenia karty WLAN na USB | Tak | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Szyfrowanie udziałów | Tak, min AES 256 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Szyfrowanie dysków zewnętrznych | Tak | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zarządzanie dyskami | Pojedynczy Dysk, 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, Obsługa Hot Spare per grupa RAID oraz global hot spare Rozszerzanie pojemności Online RAID Migracja poziomów Online RAID HDD S.M.A.R.T. Skanowanie uszkodzonych bloków Przywracanie macierzy RAID Obsługa map bitowych Pula pamięci masowej Obsługa migawek Obsługa replikacji migawek | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wbudowana obsługa iSCSI | Multi-LUNs na Target Obsługa LUN Mapping & Masking Obsługa SPC-3 Persistent Reservation Obsługa MPIO & MC/S, Migawka / kopia zapasowa iSCSI LUN | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zarządzanie prawami dostępu | Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika Importowanie listy użytkowników Zarządzanie kontami użytkowników Zarządzanie grupą użytkowników Zarządzanie współdzieleniem w sieci Tworzenie użytkowników za pomocą makr Obsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów, Windows ACL | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługa Windows AD | Logowanie użytkowników poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci Web Funkcja serwera LDAP | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Funkcje backup | Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa plików producenta urządzenia dla systemów Windows, backup na zewnętrzne dyski twarde, | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług chmury | Przynajmniej: Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Microsoft OneDrive for Business i Box | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Darmowe aplikacje na urządzenia mobilne | Monitoring / Zarządzanie / Współdzielenie plików / obsługa kamer Dostępne na systemy iOS oraz Android | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Minimum obsługiwane serwery | Serwer plików Serwer FTP Serwer WEB Serwer kopii zapasowych Serwer multimediów UPnP Serwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP) Serwer Monitoringu | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| VPN | VPN client / VPN server Obsługa PPTP, OpenVPN | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Administracja systemu | Połączenia HTTP/HTTPS Powiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP) Powiadamianie przez SMS Ustawienia inteligentnego chłodzenia DDNS oraz zdalny dostęp w chmurze SNMP (v2 & v3) Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP (USB) Obsługa sieciowej jednostki UPS Monitor zasobów Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP Monitor zasobów systemu w czasie rzeczywistym Rejestr zdarzeń System plików dziennika Całkowity rejestr systemowy (poziom pliku) Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line Aktualizacja oprogramowania automatyczna Możliwość aktualizacji oprogramowania ręcznie Ustawienia systemu: Kopia, Przywracanie, Resetowanie | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wirtualizacja | Wbudowana aplikacja umożliwiająca tworzenie środowiska wirtualnego wraz z instalacją maszyn wirtualnych na systemach Windows, Linux i Android. Dostęp do konsoli maszyn za pośrednictwem przeglądarki z HTML5 Funkcjonalności importu, eksportu, klonowania i wykonywania migawek maszyn wirtualnych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Konteneryzacja | Możliwość uruchomienia wirtualnych kontenerów dla LXC i Docker | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zabezpieczenia | Filtracja IP Ochrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniem Połączenie HTTPS FTP z SSL/TLS (Explicit) Obsługa SFTP (tylko admin) Szyfrowanie AES 256-bit Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH) Import certyfikatu SSL Powiadomienia o zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania | Tak, sklep z aplikacjami; możliwość instalacji z paczek | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Inne | Urządzenia typu NAS, wraz z wyposażeniem muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji z min. 15 letnim doświadczeniem w sprzedaży i wdrażaniu takich rozwiązań. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Gwarancja | Min. 5 lata | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

  - Dyski twarde – minimalne wymagania:

| Komponent | Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specyfikacja sprzętowa |
| DYSK TWARDY: Producent, model, wersja: ……………………………………………, 4 szt. |
| Format obudowy | Maks. 2,5 cala/7 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Interfejs | SATA III 6 Gb/s | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wymiary i masa | Maks. 100,2 mm x 69,85 mm x 7,00 mm, Maks. 57,9 g | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Pojemność po sformatowaniu | Min. 2 TB | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Gwarancja | 5 lata | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wydajność, niezawodność |
| Sekwencyjny odczyt do (MB/s) | 560 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Sekwencyjny zapis do (MB/s) | 530 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Odczyt losowy do (IOPS) | 95 tyś. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Losowy zapis do (IOPS) | 85 tyś. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wytrzymałość (TBW) | Min. 1300 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Niezawodność MTTF (mln godzin) | Do 2 mln | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zasilanie |
| Pobór mocy przy odczycie (mW) | Maks. 2550 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Pobór mocy przy zapisie (mW) | Maks. 3750 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Tryb czuwania (mW) | Maks. 56 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Parametry środowiska |
| Dopuszczalna temperatura pracy | od 0°C do 70°C | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Dopuszczalna temperatura przechowywania | od -55°C do 85°C | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wibracje podczas pracy | Maks. 5,0 gRMS, 10 - 2000 Hz | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wibracje podczas spoczynku | Maks. 4,9 gRMS, 7 - 800 Hz | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wstrząs | Min. 1500 G przy półsinusoidzie 0,5 ms | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Certyfikaty | Min.: FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

  - Karta rozszerzeń – minimalne wymagania:

| Komponent | Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specyfikacja sprzętowa |
| KARTA ROZSZERZEŃ: Producent, model, wersja: …………………………………………… |
| Liczba portów | Min. 2 porty SFP+ | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Port montażu | Min. PCIe Gen3 x 8 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Kompatybilność | Musi być w 100% kompatybilna z oferowanym serwerem NAS | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Typ | Karta niskoprofilowa | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługiwane standardy |
| Prędkość transmisji | Min. 10Gb/s | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługiwane Standardy IEEE | Norma IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Norma IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Norma IEEE 802.3ap automatyczna negocjacja pomiędzy 1, 10, 40 Gb/s, FEC oraz rozruch KR Własne protokoły Ethernet (20/40GBASE-R2, 50GBASE-R4) Norma IEEE 802.3ad — agregacja łączy i praca w trybie awaryjnym IEEE 802.1Q, 802.1p — znaczniki i priorytety VLAN Norma IEEE 802.1Qau Powiadomienia o przeciążeniach (QCN) Norma IEEE 802.1Qaz (ETS) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Dodatkowe funkcje | Obsługa RDMA przez konwergentny Ethernet (RoCE), Zero Touch RoCE (ZTR) Obsługa wstawiania/usuwania VLAN Obsługa iSER Obsługa NVGRE, VXLAN, Geneve | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

  - SERWER PLIKÓW NAS – typ 2. – 1 szt.:

    - Serwer NAS – minimalne wymagania:

| Komponent | Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specyfikacja sprzętowa |
| SERWER PLIKÓW NAS: Producent, model, wersja: ……………………………………………… |
| Procesor | Procesor o taktowaniu nie mniejszym niż 1,7 GHz | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Procesor liczba rdzeni | Nie mniej niż 4 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Pamięć RAM | Nie mniej niż 8GB DDR4 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Pamięć RAM liczba slotów | Minimum 2 slot | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Pamięć RAM - możliwość rozszerzenia | Nie mniej niż do 16GB | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Pamięć Flash | Nie mniej niż 512 MB | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Liczba zatok na dyski | Minimum 4 zatoki | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługiwane dyski | 3.5" HDD SATA | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Możliwość stosowania dysków twardych o pojemności | do 18TB | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego | Tak, co najmniej 2 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Porty LAN 2,5 GbE | Minimum 2 RJ-45 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Porty LAN 10 GbE | Minimum 2 RJ-45 SFP+ | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Diody LED | Minimum Status, LAN, HDD | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Porty USB 3.2 Gen1 | Minimum 4 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Port PCiE | Tak, minimum 1 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Przyciski | Reset, Zasilanie | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Typ obudowy | RACK, 1U | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Dopuszczalna temperatura pracy | od 0 do 40˚C | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wilgotność względna podczas pracy | 5-95% R.H. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zasilanie | Zasilacz wewnętrzny min. 250 W (x2) PSU, 100–240 V | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Specyfikacja oprogramowania |
| Agregacja łączy | Tak | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługiwane systemy plików | Dyski wewnętrzne: EXT4 Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Możliwość podłączenia karty WLAN na USB | Tak | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Szyfrowanie udziałów | Tak, min AES 256 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Szyfrowanie dysków zewn. | Tak | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zarządzanie dyskami | Pojedynczy Dysk, 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, Obsługa Hot Spare per grupa RAID oraz global hot spare Rozszerzanie pojemności Online RAID Migracja poziomów Online RAID HDD S.M.A.R.T. Skanowanie uszkodzonych bloków (pliku) Przywracanie macierzy RAID Obsługa map bitowych Pula pamięci masowej Obsługa migawek Obsługa replikacji migawek | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wbudowana obsługa iSCSI | Multi-LUNs na Target Obsługa LUN Mapping & Masking Obsługa SPC-3 Persistent Reservation Obsługa MPIO & MC/S, Migawka oraz kopia zapasowa iSCSI LUN | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zarządzanie prawami dostępu | Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika Importowanie listy użytkowników Zarządzanie kontami użytkowników Zarządzanie grupą użytkowników Zarządzanie współdzieleniem w sieci Tworzenie użytkowników za pomocą makr Obsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów, Windows ACL | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługa Windows AD | Logowanie użytkowników poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci Web Funkcja serwera LDAP | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Funkcje backup | Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa plików producenta urządzenia dla systemów Windows, backup na zewnętrzne dyski twarde, | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług chmury | Przynajmniej: Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Microsoft OneDrive for Business i Box | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Darmowe aplikacje na urządzenia mobilne | Monitoring / Zarządzanie / Współdzielenie plików / obsługa kamer Dostępne na systemy iOS oraz Android | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Minimum obsługiwane serwery | Serwer plików Serwer FTP Serwer WEB Serwer kopii zapasowych Serwer multimediów UPnP Serwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP) Serwer Monitoringu | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| VPN | VPN client / VPN server Obsługa PPTP, OpenVPN | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Administracja systemu | Połączenia HTTP/HTTPS Powiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP) Powiadamianie przez SMS Ustawienia inteligentnego chłodzenia DDNS oraz zdalny dostęp w chmurze SNMP (v2 & v3) Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP (USB) Obsługa sieciowej jednostki UPS Monitor zasobów Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP Monitor zasobów systemu w czasie rzeczywistym Rejestr zdarzeń System plików dziennika Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line Aktualizacja oprogramowania Możliwość aktualizacji oprogramowania Ustawienia systemu: Back up, przywracania, resetowania systemu | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Konteneryzacja | Możliwość uruchomienia wirtualnych kontenerów dla LXC i Docker | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zabezpieczenia | Filtracja IP Ochrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniem Połączenie HTTPS FTP z SSL/TLS (Explicit) Obsługa SFTP (tylko admin) Szyfrowanie AES 256-bit Zdalna replikacja Rsync Import certyfikatu SSL Powiadomienia o zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS(bramka zewnętrzna) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Możliwość instalacji dodat. oprogramowania | Tak, sklep z aplikacjami; możliwość instalacji z paczek | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Maksymalna liczba użytk. | 4096 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Inne | Urządzenia typu NAS, wraz z wyposażeniem muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji z min. 15 letnim doświadczeniem w sprzedaży i wdrażaniu takich rozwiązań. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

    - Dyski twarde – minimalne wymagania:

| Komponent | Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specyfikacja sprzętowa |
| DYSK TWARDY: Producent, model, wersja: ……………………………………………, 4 szt. |
| Format obudowy | 3,5 cala | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Interfejs | SATA III 6 Gb/s | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wymiary i masa | Maks. 147 mm x 101,6 mm x 26,1 mm, Maks. 720 g | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Pojemność po sformatowaniu | Min. 4 TB | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wydajność, niezawodność, integralność |
| Technologia zapisu | CMR | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zawansowane formatowanie danych (AF) | Tak | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zgodność z dyrektywą ROHS | Tak | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Cykle ładowania/rozładowania | Min. 600 000 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Nienaprawialne błędy na odczytane bity | Poniżej 10 na 1014 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| MTBF (godziny) | 1 000 000 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Współczynnik obciążenia (TB/rok) | 300 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zasilanie |
| Pobór mocy przy odczycie (W) | Maks. 8,4 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Pobór mocy przy zapisie (W) | Maks. 8,4 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Tryb czuwania (W) | Maks. 0,5 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Parametry środowiska |
| Dopuszczal. temp. podczas pracy | od 0°C do 65°C | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Dopuszczal. temp. podczas spoczynku | od -40°C do 70°C | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wstrząs (G) - podczas pracy (2 ms, odczyt/zapis) | Min. 30 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wstrząs (G) - podczas pracy (2 ms, odczyt) | Min. 65 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

    - Szyny montażowe – minimalne wymagania:

| Komponent | Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specyfikacja sprzętowa |
| SZYNY MONTAŻOWE: Producent, model, wersja: …………………………………………… |
| Kompatybilność | Szyny muszą być kompatybilne z oferowanym modelem serwera NAS oraz z szafą 19’’ | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Szerokość | Min. 485 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Głębokość montażu min. | 443 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Głębokość montażu max. | 815 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

  - MONITORY + KABLE HDMI – 2 zestawy:

    - Monitor – minimalne wymagania:

| Komponent | Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyświetlacz |
| MONITOR: Producent, model, wersja: …………………………………………… |
| Rodzaj matrycy | IPS z podświetleniem Direct LED | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wielkość ekranu | 64.5”/164 cm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Proporcje obrazu | 16:9 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Rozmiar plamki | Min. 0.372 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Jasność [cd/m²] | Min. 350 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Kontrast | Min. 1200:1 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Kąty widzenia [°] | Min. 178 poziomo/178 pionowo (CR 10:1) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Colour Depth [bn] | Min. 1.073 (10bit) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Czas reakcji [ms] | Maks. 8 (grey-to-grey) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Częst. odświeżania obrazu [Hz] | Min. 60 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Rozdzielczość |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC) | 1280 x 720; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 3840 x 2160; 4096 x 2160; 640 x 480; 720 x 480; 720 x 576 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Złącza |  |  |  |
| Standard portów wideo | D-Sub, HDMI USB 2.0, USB-C | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Porty wejścia/wyjścia | Min. 1 x D-Sub 15-pin Min. 1 x RS-232C Min. 1 x SPDIF Min. 1 x słuchawkowe Min. 1 x USB 2.0 Min. 1 x USB Type-C Min. 3 x HDMI | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Parametry techniczne |
| Pobór mocy Eco/maks. [W] | Maks. 144 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Tryb czuwania (W) | Maks. 0,5, lub Maks. 2 w trybie czuwania sieciowego | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Dopuszczalna temperatura pracy | +0 to +40 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Dopuszczalna temperatura przechowywania | -10 do +60 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wilgotność względna podczas pracy | 10 to 80 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wilgotność względna podczas przechowywania | 5 do 85 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Mocowanie VESA [mm] | 4 otwory; 600 x 400 (FDMI); śruby M6 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Certyfikaty | CU , FCC Class A , PSB , RoHS , TCO , TUV | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

    - Kabel HDMI – minimalne wymagania:

| Komponent | Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specyfikacja sprzętowa |
| KABEL HDMI: Producent, model, wersja: …………………………………………… |
| Typ | HDMI - HDMI | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zastosowanie | Audio, Wideo | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Złącze 1 | HDMI męskie | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Złącze 2 | HDMI męskie | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Standard | HDMI v2.0 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Przepustowość | do 18 Gbit/s | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Rodzaj rdzenia | Miedź | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Ekranowany | Tak | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługiwana rozdz. | Min. 4K (3840x2160, 60 kl./s) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| (duplex) | Tak | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługiwane standardy i technologie | 32 kanałowy dźwięk Ethernet HDR (High Dynamic Range) Standard HDCP 2.2 Wsparcie dla 3D Wsparcie dla VR Zwrotny kanał audio ARC | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Długość | 15 m | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Gwarancja | Min.2 lata | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

  - STACJE ROBOCZE WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM  - 15 zestawów:

    - Stacja robocza z klawiaturą i myszą:

| Komponent | Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA CENTRALNA: Producent, model, wersja: …………………………………………… |
| Typ urządzenia | Komputer stacjonarny odpowiedni dla użytkowania aplikacji biurowych i programów używanych w Urzędzie Gminy Łubniany. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Nie dopuszcza się zaoferowania komputera refurbished. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obudowa | Typu SFF z obsługą kart PCI Express o niskim profilu: - 1 x PCI Express x16, - 1 x PCI Express x1, Wyposażona w min: - 1 szt. 5,25” (dopuszcza się zastosowanie jednej kieszeni 5,25” w wersji SLIM dla napędu optycznego) - 1 szt. 3,5” + 1 szt. 2,5’’ lub 2 szt. 2,5” Obudowa musi być wyposażona w czujnik otwarcia. Wbudowany głośnik o mocy 1W Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem konfiguracji, numerem seryjnym | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona nazwą producenta komputera (na etapie produkcji). Płyta główna wyposażona w min. 2 złącza M.2 z czego 1 dedykowane dla dysku SSD PCIe. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach min. 8 735 pkt. w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/ Ilość pamięci cache L3 min. 6 MB Testy pochodzące z okresu od publikacji postępowania do dnia składania ofert. Wydruk z wynikami testów należy załączyć do oferty. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Należy podać nazwę i model, wersja procesora: ………………………………………. |  |  |
| Pamięć operacyjna | 8GB, 3200MHz DDR4, 4 sloty na pamięć, z czego min. 3 wolne. Możliwość rozbudowy pamięci do 128GB RAM. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Dysk twardy | Dysk 1: Min 256GB M.2 PCIe, wspierający sprzętowe szyfrowanie dysku, zawierający RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Dysk 2: Min. 1TB HDD 3,5” 7200 rpm SATA III zainstalowany w komputerze. Dopuszcza się instalację przez producenta, dystrybutora lub wykonawcę. Dodatkowy dysk musi być objęty gwarancją na okres równy gwarancji oferowanej przez producenta komputera. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna z procesorem. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Sieć | Karta sieciowa LAN obsługująca prędkości 10/100/1000 wspierająca WoL | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Porty/złącza | Wbudowane porty: - 1 x HDMI, - 2 x DP, - 8 x USB-A w tym min.: 4x USB 3.2 z przodu obudowy - 1 x USB-C z przodu obudowy - port sieciowy RJ-45, - port szeregowy RS-232 - porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy - czytnik kart pamięci Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Klawiatura/ mysz | Klawiatura w układzie US + mysz optyczna z rolką | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zasilacz | Energooszczędny zasilacz o mocy nie większej niż 180W oraz sprawności na poziomie min. 85%. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional PL w wersji komercyjnej / OEM lub równoważny. System zainstalowany przez producenta komputera. Klucz licencji systemu operacyjnego wpisany w pamięć BIOS komputera. Zamawiający nie dopuszcza wersji edukacyjnych / refurbished / STF / Acdmc. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne: System zainstalowany przez producenta komputera. Nie wymagający aktywacji za pomocą Internetu lub telefonu. Zainstalowany system operacyjny, w polskiej wersji językowej. Dołączony nośnik optyczny (CD/DVD) z instalatorem systemu operacyjnego oraz wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy zestawu komputerowego sterownikami – parametry techniczne i funkcjonalne systemu. System operacyjny klasy desktop, 64-bit. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji, w tym: 1) klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy; 2) dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru, w tym: 1) polskim; 2) angielskim. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 1) menu; 2) odtwarzacz multimediów; 3) pomoc; 4) komunikaty systemowe. Wbudowany system pomocy w języku polskim. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. Zintegrowana z systemem operacyjnym konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. Możliwość pracy systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów, w tym: 1) poziom menu; 2) poziom otwartego okna systemu operacyjnego. Wbudowany system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Obsługa standardu NFC (near field communication). Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: 1) login i hasło; 2) karty z certyfikatami (smartcard); 3) wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869). Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Udostępnianie modemu. Wbudowane oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w układzie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinsatalacji systemu. Obsługa pracy domenowej w środowisku Active Directory dla systemów Microsoft Windows Server. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Należy podać nazwę systemu operacyjnego, wersję: ………………………………………. |  |  |
| BIOS | Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera - numerze konfiguracji, - numerze seryjnym, - numerze inwentarzowym (tzw. Asset Tag), - MAC Adres karty sieciowej, - zainstalowanej licencji w BIOS na system operacyjny OEM, - wersja Biosu wraz z datą produkcji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - stanie pracy wentylatora na procesorze - stanie pracy wentylatora w obudowie komputera - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA (model dysku twardego i napędu optycznego) Możliwość z poziomu Bios: - wyłączenia/włączenia selektywnego (pojedynczo) portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, - wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, - możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów: użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, - blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora - wglądu w system zbierania logów (min. Informacja o update Bios, błędzie wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów) z możliwością czyszczenia logów - alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii - zdefiniowania trzech sekwencji bootujących (podstawowa, WOL, po awarii) - załadowania optymalnych ustawień Bios bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zintegrowany System Diagnostyczny | Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: wykonanie testu pamięci RAM test dysku twardego test monitora test magistrali PCI-e test portów USB test płyty głównej Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia bądź błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: PC: Producent, model BIOS: Wersja oraz data wydania Bios Procesor: Nazwa, taktowanie Pamięć RAM: Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny poszczególnych kości pamięci Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność, temperatura pracy Monitor: producent, model, rozdzielczość System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu Energy Star min. 8.0 Certyfikat TCO Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Waga/rozmiary urządzenia | Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 735 mm. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Bezpieczeństwo | Złącze typu Kensington Lock, Moduł TPM 2.0 z certyfikacją TCG | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Oprogramowanie | Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczna weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. Oprogramowanie musi być wyposażone w moduł rejestru zdarzeń, w którym znajdują się informacje o tym kiedy i jakie sterowniki zostały zainstalowane na danej maszynie. Oprogramowanie musi zapewniać również ustawienie automatycznego uaktualnienia wszystkich sterowników we wskazanym dniu miesiąca. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia producenta komputera lub jego polskiego oddziału potwierdzającego okres, typ gwarancji oraz zawierający informację, że sprzęt pochodzi z polskiej dystrybucji producenta (dopuszcza się wyjątek dla dysku HDD). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wsparcie techniczne producenta | możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej i oferowanej zakupionego sprzętu możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta ( dopuszcza się wyjątek dla dysku HDD) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

    - Monitor – minimalne wymagania:

| Komponent | Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyświetlacz |
| MONITOR: Producent, model, wersja: …………………………………………… |
| Rodzaj matrycy | IPS, Antyodblaskowa, utwardzona | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wielkość ekranu | minimum 22” ale nie więcej niż 23,5” | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Proporcje obrazu | 16:9 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Jasność [cd/m²] | Min. 250 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Kontrast statyczny | Min. 1000:1 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Kontrast dynam. | Min. 3 000 000:1 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Kąty widzenia [°] | Min. 178 poziomo/178 pionowo | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Czas reakcji [ms] | Maks. 4 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Częstotliwość odświeżania | Min. 60 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Rozdzielczość |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Złącza |
| Porty wejścia/wyjścia | Min. 1x VGA; 1x HDMI, Min. 1x Displayport, Min. 4x USB 3.0 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Parametry techniczne |
| Zakres regulacje | Regulacja kąta pochylenia, Regulacja wysokości, Obrót SWIVEL, Możliwość obrotu o 90 stopni ekranu na podstawie (PIVOT) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Mocowanie VESA | 75 x 75 [mm] | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Dodatkowe wymagania | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

    - Oprogramowanie biurowe – minimalne wymagania:

| Komponent | Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Należy podać nazwę oprogramowania biurowego, wersję:……………………………………….. |
| Podstawowe | Pakiet biurowy w najnowszej dostępnej wersji Microsoft Office Home&Business 2021 lub równoważne oprogramowanie biurowe, musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit, Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 2017.12.05), pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. pozwala eksportować dokumenty do formatu pdf W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: edytor tekstów arkusz kalkulacyjny narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Edytor tekstów musi umożliwiać co najmniej: | Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. Wstawianie oraz formatowanie tabel. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. Automatyczne tworzenie spisów treści Formatowanie nagłówków i stopek stron. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. Określenie układu strony (pionowa/pozioma). Wydruk dokumentów. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać co najmniej: | Tworzenie raportów tabelarycznych Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych Wyszukiwanie i zamianę danych Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2019 i 2021 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać co najmniej: | Przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, monitora lub tabletu Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, 2010, 2013,2016, 2019 i 2021. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) | Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać co najmniej: pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów, mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, zarządzanie kalendarzem, udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, przeglądanie kalendarza innych użytkowników, zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, zarządzanie listą zadań, zlecanie zadań innym użytkownikom, zarządzanie listą kontaktów, udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom, możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http. wspieranie funkcji asystenta podczas nieobecności | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Rozwiązanie równoważne | W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego do Microsoft Office 2021 (polska wersja językowa) wymagane jest, aby oferowane rozwiązanie spełniało wszystkie w/w wymagania, a także potrzeby Urzędu Gminy Łubniany, tj.: musi być możliwa implementacja oprogramowania uruchamianego na istniejących konfiguracjach środowiska produkcyjnego; równoważne oprogramowanie musi bez zakłóceń współpracować z posiadaną przez Urząd Gminy Łubniany infrastrukturą sprzętową oraz wykorzystywanym oprogramowaniem; Wykonawca musi zapewnić warunki i zakres usługi wsparcia producenta dla produktów równoważnych nie gorsze niż usługa określona dla MS Office; warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie mogą być gorsze niż dla licencji MS Office; Wykonawca musi wykazać, że funkcjonalność każdego produktu równoważnego nie jest gorsza od funkcjonalności MS Office; Wykonawca musi zapewnić, że oprogramowanie równoważne jest kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać będzie ze sprzętem i oprogramowaniem systemowym, aplikacyjnym i użytkowym, eksploatowanym przez Zamawiającego; Wykonawca musi zapewnić, że warunki i zakres usługi asysty technicznej i konserwacji dla produktów równoważnych nie są gorsze, niż usługi oferowane przez producenta MS Office; Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie funkcjonalności i działania oprogramowania równoważnego oraz migracji danych z poprzedniego środowiska, w terminie ustalonym z Zamawiającym, lecz nie później niż w okresie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy; Wykonawca zobowiązany jest przywrócić sprawne działanie infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokonać niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania równoważnego w przypadku, gdy zaoferowane równoważne oprogramowanie nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i/lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego. |  |  |  |

  - LAPTOP UMOŻLIWIAJĄCY PRACĘ ZDALNĄ – 5 zestawów:

    - Laptop – minimalne wymagania:

| Komponent | Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAPTOP: Producent, model, wersja: ……………………………………………… |
| Typ urządzenia | Komputer przenośny. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Nie dopuszcza się zaoferowania komputera refurbished. Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent-Zamawiający. Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji zdalnego dostępu, dostępu do Internetu, oraz poczty elektronicznej. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w laptopach klasy x86, o wydajności liczonej w punktach min. 13 100 pkt. w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. Ilość pamięci cache L3 min. 8 MB Testy pochodzące z okresu od publikacji postępowania do dnia składania ofert. Wydruk z wynikami testów należy załączyć do oferty. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA Należy podać nazwę i model, wersja procesora: ………………………………………. |  |  |
| Pamięć RAM | Min 8GB, rodzaj pamięci DDR4 min. 3200MHz. Pamięć pracująca w trybie dual channel | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Dysk Twardy | Min 256GB SSD NVMe, zawierający RECOVERY umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość rozbudowy do konfiguracji dwudyskowej w oparciu o dysk M.2 SSD oraz 2,5”. Dopuszcza się również rozwiązania posiadające 2 złącza M.2 dla dysków SSD. W przypadku 2,5” gotowa do rozbudowy zatoka umożliwiająca podłączenie dysku. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Karta Graficzna | Zintegrowana karta graficzna z procesorem. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wyposażenie multimedialne | Wbudowana karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo Dolby Audio min 2x1.5W, wbudowany mikrofon, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute), wbudowana kamera internetowa z mechaniczną przesłoną. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obudowa | Obudowa wyposażona w zawiasy metalowe. Nie dopuszcza się demontowalnych zasłon kamery. Kąt otwarcia matrycy min. 176 stopni. W obudowę wbudowane co najmniej 2 diody sygnalizujące stan naładowania akumulatora oraz pracę dysku twardego lub stan pracy komputera. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych. Płyta główna i konstrukcja laptopa wspierająca konfiguracje dwu dyskową SSD M.2+ HDD 2,5’’. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z zamawianym systemem operacyjnym (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dostarczy na żądanie dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany układ TPM 2.0 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji: - wersji BIOS - nr seryjnym komputera - ilości pamięci RAM - typie procesora - zainstalowanym dysku - o zintegrowanej w BIOS licencji na system operacyjny - odczytania z BIOS nazwy producenta komputera oraz modelu lub konfiguracji zaoferowanej jednostki. Nie dopuszcza się wykorzystania pól Asset TAG w BIOS do propagacji w/w informacji Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: - hasła dla twardego dysku - hasła Administratora oraz Użytkownika - kolejności bootowania - włączania/wyłączania Wi-Fi - włączania/wyłączania wirtualizacji - włączania/wyłączania wgrania starszej wersji BIOS - sposobu działania klawiszy F1-F12 (normalna praca/skróty) - trybu wydajności lub chłodzenia W przypadku występowania na klawiaturze przycisku Fn wymaga się funkcjonalności w BIOS umożliwiającej zamianę funkcji pomiędzy klawiszami Ctrl i Fn, tak aby użytkownik nie musiał zmieniać swoich przyzwyczajeń umiejscowienia przycisków Ctrl i Fn, co wpływa na komfort obsługi. Przy ustawionym haśle Administratora, zalogowany Użytkownik do BIOS musi mieć możliwość zmiany własnego hasła. Nie dopuszcza się możliwości edycji ustawień wpływających na bezpieczeństwo urządzenia. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Ekran | Matryca 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare, rozdzielczość: FHD 1920x1080, jasność min. 250nits. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Interfejsy / Komunikacja | Minimum: 2x port USB typ-A w tym min. 1 w standardzie USB 3.2 1x port USB typ-C w standardzie USB 3.2 1x port HDMI 1.4b 1x złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO 1x RJ-45 100/1000 Mbps HDMI musi umożliwiać podłączenie i obsługę zewnętrznego wyświetlacza w rozdzielczości min. 3840x2160 przy min. 30Hz. Zamawiający nie zezwala na stosowanie adapterów, przejściówek, hubów, ani innych urządzeń peryferyjnych | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Karta sieciowa WLAN | Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC 2x2 Bluetooth 5.0 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Klawiatura | Klawiatura, układ US, odporna na zalanie. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wbudowany akumulator | Pozwalający na nieprzerwaną pracę urządzenia przez min. 6 godziny. Wyniki muszą być potwierdzone MobileMark 25. Zamawiający wymaga załączenia wyników testów w formacie PDF dołączonych do oferty. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zasilacz | Zasilacz zewnętrzny 65W | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Certyfikaty, oświadczenia i standardy | Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Waga | Waga urządzenia z baterią podstawową poniżej 1.75kg | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional PL w wersji komercyjnej / OEM lub równoważny. System zainstalowany przez producenta komputera. Klucz licencji systemu operacyjnego wpisany w pamięć BIOS komputera. Zamawiający nie dopuszcza wersji edukacyjnych / refurbished / STF / Acdmc. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne: System zainstalowany przez producenta komputera. Nie wymagający aktywacji za pomocą Internetu lub telefonu. Zainstalowany system operacyjny, w polskiej wersji językowej. Dołączony nośnik optyczny (CD/DVD) z instalatorem systemu operacyjnego oraz wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy zestawu komputerowego sterownikami – parametry techniczne i funkcjonalne systemu. System operacyjny klasy desktop, 64-bit. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji, w tym: 1) klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy; 2) dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru, w tym: 1) polskim; 2) angielskim. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 1) menu; 2) odtwarzacz multimediów; 3) pomoc; 4) komunikaty systemowe. Wbudowany system pomocy w języku polskim. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. Zintegrowana z systemem operacyjnym konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. Możliwość pracy systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów, w tym: 1) poziom menu; 2) poziom otwartego okna systemu operacyjnego. Wbudowany system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Obsługa standardu NFC (near field communication). Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: 1) login i hasło; 2) karty z certyfikatami (smartcard); 3) wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869). Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Udostępnianie modemu. Wbudowane oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w układzie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinsatalacji systemu. Obsługa pracy domenowej w środowisku Active Directory dla systemów Microsoft Windows Server. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Oprogramowanie do aktualizacji sterowników | Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające automatyczna weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania dołączanego przez producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Diagnostyka | System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu BIOS lub z poziomu menu boot, umożliwiający przetestowanie komponentów komputera. Pełna funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być realizowana bez użycia: dostępu do sieci i internetu, dysku twardego również w przypadku jego braku, urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych typu: pamięć flash, USBpen itp. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Gwarancja | Minimum 3 lata gwarancji producenta komputera. Gwarancja świadczona na miejscu u Zamawiającego lub w standardzie wysyłkowym. W przypadku napraw realizowanych wysyłkowo koszt transportu od i do serwisu ponosi producent lub wykonawca. Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia producenta komputera lub jego polskiego oddziału potwierdzającego okres, typ gwarancji oraz zawierający informację, że sprzęt pochodzi z polskiej dystrybucji producenta. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Zaawansowana diagnostyka sprzętowa oraz oprogramowania dostępna 24h/dobę na stronie producenta komputera Infolinia wsparcia technicznego dedykowana do rozwiązywania usterek oprogramowania – możliwość kontaktu przez telefon, formularz web lub chat online, dostępna w dni powszednie od 9:00-18:00 Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio na stronie producenta. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wytyczne testów MobileMark 25 oraz SYSmark 25 | Testy MobileMark® 25 oraz SYSmark® 25 muszą być wykonane w konfiguracji całego laptopa identycznej z wymaganą (włącznie z baterią) oraz przy rozdzielczości ekranu 1920x1080 pixeli/60 Hz, 32-bitowej głebi koloru. Dopuszcza się ustawienie jasności ekranu bez pomiaru miernikiem, lecz nie niżej niż 80% dostępnego zakresu regulacji maksymalnej jasności ekranu. Wymaga się przeprowadzenia testów MobileMark® 25 oraz SYSmark® 25 na systemie operacyjnym Windows 10 lub Windows 11, ale nie starszym wydaniem niż 21H2. Testy muszą zostać wykonane z włączonymi wszystkimi ustawieniami z zakładki „Required” oraz „Recommended”. Nie dopuszcza się w teście używania żadnej opcji z zakładki „Optional”. Nie dopuszcza się modyfikacji ustawień BIOS (overclockingu) w celu osiągnięcia wyższej wydajności urządzenia. Testy MobileMark® 25 należy wykonać z ustawionym paskiem wydajności Windows na pozycji „Better Performance”, aby dla testu czasu pracy na zasilaniu bateryjnym „Battery Life” aplikacja testująca miała możliwość wykorzystania pełnej mocy urządzenia. Nie dopuszcza się włączonej opcji „Process Idle Tasks” dla testu „Battery Life”. Wykonany test musi przedstawiać funkcję „PROCESS IDLE TASKS” jako „False” W przypadku użycia przez Wykonawcę testu BAPCo do oceny wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące wraz z licencją, zestaw komputerowy w konfiguracji identycznej z wymaganą oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w formacie PDF w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

    - Oprogramowanie biurowe – minimalne wymagania :

| Komponent | Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Należy podać nazwę oprogramowania biurowego, wersję:……………………………………….. |
| Podstawowe | Pakiet biurowy w najnowszej dostępnej wersji Microsoft Office Home&Business 2021 lub równoważne oprogramowanie biurowe, musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit, Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 2017.12.05), pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. pozwala eksportować dokumenty do formatu pdf W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: edytor tekstów arkusz kalkulacyjny narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Edytor tekstów musi umożliwiać co najmniej: | Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. Wstawianie oraz formatowanie tabel. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. Automatyczne tworzenie spisów treści Formatowanie nagłówków i stopek stron. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. Określenie układu strony (pionowa/pozioma). Wydruk dokumentów. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać co najmniej: | Tworzenie raportów tabelarycznych Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych Wyszukiwanie i zamianę danych Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2019 i 2021 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać co najmniej: | Przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, monitora lub tabletu Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, 2010, 2013,2016, 2019 i 2021. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) | Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać co najmniej: pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów, mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, zarządzanie kalendarzem, udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, przeglądanie kalendarza innych użytkowników, zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, zarządzanie listą zadań, zlecanie zadań innym użytkownikom, zarządzanie listą kontaktów, udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom, możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http. wspieranie funkcji asystenta podczas nieobecności | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Rozwiązanie równoważne | W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego do Microsoft Office 2021 (polska wersja językowa) wymagane jest, aby oferowane rozwiązanie spełniało wszystkie w/w wymagania, a także potrzeby Urzędu Gminy Łubniany, tj.: musi być możliwa implementacja oprogramowania uruchamianego na istniejących konfiguracjach środowiska produkcyjnego; równoważne oprogramowanie musi bez zakłóceń współpracować z posiadaną przez Urząd Gminy Łubniany infrastrukturą sprzętową oraz wykorzystywanym oprogramowaniem; Wykonawca musi zapewnić warunki i zakres usługi wsparcia producenta dla produktów równoważnych nie gorsze niż usługa określona dla MS Office; warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie mogą być gorsze niż dla licencji MS Office; Wykonawca musi wykazać, że funkcjonalność każdego produktu równoważnego nie jest gorsza od funkcjonalności MS Office; Wykonawca musi zapewnić, że oprogramowanie równoważne jest kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać będzie ze sprzętem i oprogramowaniem systemowym, aplikacyjnym i użytkowym, eksploatowanym przez Zamawiającego; Wykonawca musi zapewnić, że warunki i zakres usługi asysty technicznej i konserwacji dla produktów równoważnych nie są gorsze, niż usługi oferowane przez producenta MS Office; Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie funkcjonalności i działania oprogramowania równoważnego oraz migracji danych z poprzedniego środowiska, w terminie ustalonym z Zamawiającym, lecz nie później niż w okresie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy; Wykonawca zobowiązany jest przywrócić sprawne działanie infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokonać niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania równoważnego w przypadku, gdy zaoferowane równoważne oprogramowanie nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i/lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

- URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE - 3 szt. – minimalne wymagania:

| Komponent | Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE: Producent, model, wersja: ……………………………………………… |
| Podstawowe parametry |
| Prędkość druku, kopii w czerni | Do 38 str. | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Maks. 80 000 stron | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Technologia druku | Urządzenie laserowe | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Jakość druku w czerni (tryb best) | Maks. 1200 x 1200 dpi | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wyświetlacz | Min. kolorowy ekran dotykowy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Możliwość druku mobilnego | Apple AirPrint™, Google Cloud Print™, Aplikacje mobilne, Certyfikat Mopria™, Obsługa funkcji Roam do łatwego drukowania, Funkcja Wi-Fi® Direct Printing | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Możliwość pracy bezprzewodowej | Wbudowana dwupasmowa łączność Wi-Fi, Uwierzytelnianie przy użyciu protokołu WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise, Szyfrowanie za pomocą protokołu AES lub TKIP, WPS, Wi-Fi Direct, Bluetooth Low Energy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Min. rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed), USB Host, Ethernet (10/100/1000BASE-T), Wireless (802.11b/g/n/2,4/5), Wi-Fi Direct | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zakres temperatur eksploatacja | Od 10 do 32,5°C | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 30 do 70% | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zgodne systemy operacyjne | Sterowniki muszą być zgodne z systemami operacyjnymi używanymi w Urzędzie Gminy Łubniany, tj. MS Windows 10, MS Windows 11 oraz MS Windows Server 2019 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Gwarancja | Min. 1 rok | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Parametry Druku |
| Rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Szybkość drukowania mono | Maks. 38 stron A4/min | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Czas do wydruku pierwszej strony | Maks. 8,8 sekundy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Automatyczny druk dwustronny | Tak | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Marginesy | Górny: 5 mm, Dolny: 5 mm, Lewy: 4 mm, Prawy: 4 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Parametry Skanowania |
| Technologia skanowania | CIS | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Parametry skanowania | Rozdzielczość: mak. 1200x1200 dpi Skanowanie w czerni i kolorze Skanowanie do plików w formacie: PDF, JPG, TIFF | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Inne cechy | Skanowanie do wiadomości e-mail; Skanowanie do wiadomości e-mail ze sprawdzaniem adresu e-mail LDAP; Skanowanie do folderu sieciowego; Skanowanie do pamięci USB; Skanowanie do Microsoft SharePoint; Skanowanie do komputera z oprogramowaniem; Skanowanie do chmury: Google Drive, DropBox) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Parametry Kopiowania |
| Rozdzielczość kopiowania | Maks. 600x600 dpi | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Szybkość kopiowania | Maks. 38 stron A4/min | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zakres skalowania | Min. 25% Maks. 400% | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Maksymalna liczba kopii | 999 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Inne funkcje | Kopiowanie dokumentów tożsamości; Liczba kopii; Zmiana rozmiaru (w tym 2-Up); Przyciemnianie/rozjaśnianie; Rozszerzenia; Rozmiar oryginału; Ustawianie marginesów; Sortowanie; Wybór podajnika; Dwustronne; Jakość (wersja robocza/normalna/najlepsza); Zapisz aktualne ustawienia; Przywróć ustawienia fabryczne | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługa Nośników |
| Gramatura nośników | Maks. 175g/m2 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Standardowa pojemność podajnika papieru | Podajnik 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 250 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Standardowa pojemność odbiornika papieru | Maks. 150 arkuszy | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły, papier o niskiej gramaturze, papier o wysokiej gramaturze, papier bond, papier kolorowy, papier wstępnie zadrukowany, papier dziurkowany, papier makulaturowy, papier szorstki, etykiety, koperty | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługiwane formaty nośników | A4, A5, A5-R (JIS), A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 16K, Statement, koperty (nr 10, Monarch, B5, C5, DL) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

- ZASILACZ UPS – 1 szt.:

- Zasilacz – minimalne parametry:

| Komponent | Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZASILACZ UPS: Producent, model, wersja: ……………………………………………… |
| Parametry pracy |
| Topologia | Online | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Moc pozorna | Min. 2000 VA | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Moc skuteczna | 1800 W | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Napięcie wejś. | 110-290 V | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Napięcie wyjś. | Idealna sinusoida | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Czas przełączania | Min. 0 ms | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 5 min | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Zabezpieczenia | Przeciwzwarciowe, Przeciwprzepięciowe, Termiczne, Zabezpieczenie przed przeładowaniem | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Dodatkowe informacje | Zimny start Zabezpieczenie linii LAN (RJ45) Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Wyłącznik obwodu z możliwością resetu Alarmy dźwiękowe Możliwość pracy w pozycji pionowej lub poziomej Wbudowany wyświetlacz LCD Mikroprocesorowa kontrola parametrów | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Parametry fizyczne |
| Gniazda wyjściowe | Min. 6x IEC320 C13-10A (podzielone na dwa segmenty z możliwością przypisania warunków przemysłowych) Min. 1 x RJ-45 (in/out), Min. 1 x USB, Min. 1 x RS-232 | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Baterie | Min. 4 x akumulator 12V 9Ah - czas pracy na baterii przy 100% obciążeniu 3-5min (wyświetlane na panelu LCD) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Gwarancja | Min.2 lata | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

- Szyny montażowe – minimalne parametry:

| Komponent | Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SZYNY MONTAŻOWE: Producent, model, wersja: ……………………………………………… |
| Specyfikacja sprzętowa |
| Kompatybilność | Szyny muszą być kompatybilne z oferowanym modelem zasilacza UPS oraz z szafą 19’’ | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Głębokość montażu min. | 600 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Głębokość montażu max. | 800 mm | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

- LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE DO PRACY ZDALNEJ – 1 użytkownik – minimalne parametry:

| Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy | Rozwiązania równoważne | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Należy podać nazwę oprogramowania, wersję: ………………………………………... |
| Roczna subskrypcja | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Min. 20 licencjonowanych użytkowników w zespole | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Obsługa urządzeń mobilnych | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wake-on-Lan | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Nieograniczona liczba urządzeń, z których można się łączyć | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Standardowe zarządzanie użytkownikami | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Do 500 zarządzanych urządzeń (dostęp nienadzorowany) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Możliwość połączenia się z nieograniczoną liczbą urządzeń (dostęp interaktywny) | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |
| Wsparcie klienta | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA |  |  |

# Footnotes

Wykonawca ma obowiązek wskazać w przedmiotowych środkach dowodowych (załącznik nr 7a do SWZ) producenta oraz model i wersję (wersję wskazuje się, jeżeli dany model oferowany jest w różnych konfiguracjach) oferowanego produktu. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże producenta lub modelu lub wersji oferowanego produktu Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, z zastrzeżeniem art. 223 ustawy. W przypadku, gdy w przedmiotowych środkach dowodowych Wykonawca nie potwierdzi wymaganych parametrów Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, z zastrzeżeniem art. 223 ustawy.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.

Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego; należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (niepotrzebne skreślić lub usunąć). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje gorsze wartości/parametry lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca powoła się na dopuszczone przez Zamawiającego rozwiązania równoważne.