Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie załadunku, wywozu i składowania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz załadunku, wywozu i zagospodarowania innych odpadów wytwarzanych w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Gorzycach w okresie od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r. w podziale na niżej wymienione zadania.

| Nr zadania | Zakres | ilość |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 | Załadunek, wywóz i składowanie odpadów w postaci niesegregowanych odpadów komunalnych (kod odpadu 20 03 01) | 950 sztuk kontenerów o pojemności 1100 litrów |
| Zadanie nr 2 | Załadunek, wywóz i składowanie odpadów w postaci żużla, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów powstających w procesie spalania miału węglowego (kod odpadu 10 01 01) | 200 ton |
| Zadanie nr 3 | Załadunek, wywóz i utylizacja odpadów w postaci zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych innych niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierających niebezpieczne składniki (kod odpadu 20 01 35) | 40 kg |
| Zadanie nr 4 | Załadunek, wywóz i utylizacja odpadów w postaci zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych innych niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (kod odpadu 20 01 36) | 500 kg |
| Zadanie nr 5 | Załadunek, wywóz i utylizacja odpadów w postaci odpadów wielkogabarytowych (kod odpadu 20 03 07) | 3500 kg |
| Zadanie nr 6 | Załadunek. wywóz i utylizacja odpadów w postaci baterii i akumulatorów ołowiowych | 40 kg |

- Świadczenie w/w usług ma się odbywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym szczególności z:

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.);

- Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.);

- Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 154 ze zm.);

- Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122);

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10);

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1742);

- Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1850);

- Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114);

- Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893).

3. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1

W/w zadanie obejmuje załadunek, wywóz i składowanie odpadów w postaci niesegregowanych odpadów komunalnych (kod odpadu 20 03 01) gromadzonych na terenie Zamawiającego w kontenerach o poj. 1100 litrów.

Odbiór odpadów odbywać się będzie min. 1 raz w tygodniu (w godz. od 7.00 do 14.00) z wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych miejsc na terenie Zamawiającego. W przypadku, gdy dzień wywozu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy termin odbioru odpadów zostanie określony w drodze odrębnych ustaleń Zamawiającego z Wykonawcą.

Zadanie nr 2

W/w zadanie obejmuje załadunek, wywóz i składowanie odpadów w postaci żużla, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów (kod odpadu 10 01 01) powstających w procesie spalania miału węglowego w kotłowni zakładowej.

Wykonawca w ramach zamówienia dokona załadunku odpadów na terenie składowiska            żużla zlokalizowanego przy kotłowni. Możliwość odbioru żużla samochodami o ładowności do 25 ton, sukcesywnie w terminach ustalonych z Zamawiającym wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.

Zadanie nr 3

W/w zadanie obejmuje załadunek, wywóz i utylizację odpadów w postaci zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych innych niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (kod odpadu 20 01 35).

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewni nieodpłatnie Zamawiającemu odpowiednie pojemniki na składowanie w/w odpadów, ich wywóz oraz utylizację. Odbiór odpadów odbywać się będzie sukcesywnie w terminach ustalonych z Zamawiającym wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.

Zadanie nr 4

W/w zadanie obejmuje załadunek, wywóz i utylizację odpadów w postaci zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych innych niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (kod odpadu 20 01 36).

Odbiór odpadów odbywać się będzie sukcesywnie w terminach ustalonych z Zamawiającym wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.

Zadanie nr 5

W/w zadanie obejmuje załadunek, wywóz i utylizację odpadów w postaci odpadów wielkogabarytowych (kod odpadu 20 03 07).

Odbiór odpadów odbywać się będzie sukcesywnie w terminach ustalonych z Zamawiającym wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.

Zadanie nr 6

W/w zadanie obejmuje załadunek, wywóz i utylizację odpadów w postaci baterii i akumulatorów ołowiowych (kod odpadu 16 06 01*).

Odbiór odpadów odbywać się będzie sukcesywnie w terminach ustalonych z Zamawiającym wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.

4.  Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wpisu w rejestrze BDO prowadzonego przez  Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach.

5.  Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie wystawienia karty przekazania odpadów w systemie BDO.

6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem pojazdów do tego przeznaczonych oraz spełniających wszelkie wymagania nałożone przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.