Załącznik nr 1.2

Opis techniczny przedmiotu zamówienia - minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla wielofunkcyjnego pojazdu typu Quad z układem jezdnym 6x6, z alternatywnym napędem gąsienicowym oraz przyczepą do jego transportu

Część 2 -Dostawa 5 szt. wielofunkcyjnych pojazdów typu quad  z układem jezdnym 6x6, z alternatywnym napędem gąsienicowym oraz przyczepą do jego transportu”

| Lp. | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
|  | Spełnienie przepisów prawnych dla pojazdów. |
| 1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz.988 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. |
| 2. | Podwozie pojazdu oraz jego podzespoły, a także całość wyposażenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022. |
| 3. | Pojazd powinien posiadać świadectwo homologacji zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym umożliwiające rejestrację. |
| 4. | Podwozie pojazdu powinno być wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych. |
|  | Wymagania ogólne |
| 5. | Kolor pojazdu: - nadwozie pojazdu – czerwony RAL 3000 lub kolor czarny. |
| 6. | Wymiary: |
| 6.1. | Prześwit pod osiami min 27 cm. |
| 6.2. | Rozstaw osi min. 200 cm. |
| 6.3. | Szerokość pojazdu maksymalna 150 cm. |
| 6.4. | Pojazd przystosowany do przewozu min. 2 osób. |
| 6.5. | Pojazd wyposażony w skrzynię ładunkową zamykaną pokrowcem i szczelną. Wymagana jest maksymalna ładowność skrzyni min. 300kg. |
| 6.6. | Pojazd wyposażony w hak holowniczy kulowy oraz gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie oświetlenia ciągnionej przyczepy opisanej w dalszej części opisu technicznego. |
| 7. | Silnik. |
| 7.1. | Silnik 4-suwowy z zapłonem iskrowym, z wtryskiem paliwa, chłodzony cieczą. |
| 7.2. | Pojemność sinika minimum 550 cm3 |
| 7.3. | Moc min 40 KM. |
| 7.4. | Rozruch elektryczny. |
| 8. | Napęd. |
| 8.1. | Układ napędowy 6x6. |
| 8.2. | Napęd stały na osi tylnej, napęd osi przedniej dołączany. |
| 8.3. | Skrzynia biegów automatyczna z biegiem wstecznym. |
| 8.4 | Zawieszenie pojazdu kolumna MacPeherson lub/i niezależne wahaczowe. |
| 8.5 | Układ hamulcowy hydrauliczny tarczowy. |
| 8.6 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |
| 8.7 | Zamontowane światła przednie i tylne. |
| 8.8 | Pojemność zbiornika paliwa min. 20 l. |
| 8.9 | Pojazd powinien posiadać ogumienie pneumatyczne, bezdętkowe o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Koła z felgami aluminiowymi. |
| 9. | Dokumentacja. Wraz z pojazdem należy dostarczyć : wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi pojazdu oraz dodatkowego wyposażenia, gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Całość dokumentacji w języku polskim. |
| Wyposażenie pojazdu |
| 10. | Pojazd uprzywilejowany. |
| 10.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016.2022 t.j.) a w szczególności winien być wyposażony w: generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 40 W umożliwiający emitowanie sygnałów dźwiękowych ( min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu. 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED zamontowane w atrapie przedniej lub zderzaku przednim; 1 niebieska lampa pojedyncza sygnalizacyjna 3600 w technologii LED zamontowana na wysięgniku na stałe w tylnej części pojazdu, umiejscowienie sterownika sygnałów świetlnych i dźwiękowych pozwalające na obsługę przez kierującego pojazdem. |
| 10.2 | Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej zamontowanych w pojeździe. |
| 10.3 | Pojazd musi być oznakowany zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020r. poz. 3). Dane dotyczące oznakowania zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |
| 11. | Pojazd wyposażony w wyciągarkę linową. Wyciągarka ze zdalnym sterowaniem (pilot przewodowy, lub bezprzewodowy) o sile uciągu minimum 1000 kg zamontowana z przodu pojazdu, do podwozia (ramy) zgodnie z warunkami technicznymi producenta wyciągarki i wytycznymi producenta pojazdu. Wyciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wyciągarka wyposażona w prowadnice rolkowe liny. Wyciągarka zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi w czasie jazdy pojazdu (osłona lub pokrowiec). Dodatkowy osprzęt do wyciągarki (dostosowany do parametrów zastosowanej wciągarki, w tym maksymalnej siły uciągu): lina zakończona kauszami, o długości min. 10 m – 1szt., szekla – 2 szt., pęto stalowe o obwodzie zamkniętym – 1 szt. |
| 12. | Pojazd posiadający na wyposażeniu dedykowane gąsienice napędowe z adapterami i niezbędnym osprzętem oraz narzędziami niezbędnymi do ich montażu. |
| 13. | Pojazd posiadający na wyposażeniu komplet : pług do odśnieżania o szerokości min. 150 cm, płytę montażową, ramie i inne niezbędne elementy do szybkiego montażu zestawu służącego do odśnieżania. Pług sterowany automatycznie z pozycji kierowcy pojazdu z min. manualną regulacją kąta pracy „lewo/prawo”. |
| 14. | Pojazd wyposażony w osłony dłoni kierowcy (konstrukcja aluminiowa lub równoważna). |
| 15. | Pojazd wyposażony w grzane manetki kierownicy. |
| 16. | Pojazd wyposażony w szybę/owiewkę kierowcy. |
| 17. | Na wyposażeniu pojazdu dla pasażerów: - 2 kaski ochronne spełniające wymogi normy min. ECE 22.05; - 2 pary rękawic z ochraniaczami. Rozmiary zostaną podane w trakcie realizacji Zamówienia. |
| 18. | Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu 1 kpl., gaśnica, trójkąt, apteczka samochodowa. |
| 19. | Zderzaki pojazdu lub/i orurowanie nadwozia (przód, tył) zabezpieczające przed uszkodzeniami mechanicznymi. Orurowanie metalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Orurowanie przednie / zderzak ma również zabezpieczać wyciągarkę. |
| 20. | Pojazd wyposażony w pokrowiec ochronny dla pojazdu wykonany z materiałów odpornych na promieniowanie UV, który skutecznie zabezpieczy pojazd przed warunkami pogodowymi. |
| 21. | Na wyposażeniu uchwyt do montażu tablicy rejestracyjnej. |
| 22. | Pojazd wyposażony w układu prostowniczy przystosowany do ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła 230V. Przewód 230V do zasilania prostownika min. 5m. |
| 23. | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. |
| 24. | Pojazd wyposażony w: - uniwersalny centralny uchwyt z zasilaniem 12V do montażu sprzętu elektronicznego; - hermetyczne min. 2 szt. gniazda 12V typu „zapalniczka”; - nawigację GPS z aktualnymi mapami EU - odporność urządzenia min. IP67. |
| 25. | Zamontowane w pojeździe pełne koło zapasowe. |
| 26. | Pojazd wyposażony w medyczny modułowy plecak PSP R1 z wyposażeniem zgodnym ze standardem wyposażenia zawartym w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym, wykonany z materiału odpornego na przetarcia, nienasiąkliwego. Wraz z ww. plecakiem składana deska ortopedyczna i kpl. szyn Kramera. |
| 27. | Pojazd wyposażony w przenośny system oświetleniowy diodowo-akumulatorowy LED - biała barwa światła, zasilanie bateryjne, akumulator żelowy pracujący min. 10 h, min. 20 diodowy reflektor oraz zintegrowany maszt o długości min. 80cm. Strumień świetlny min. 1000 lumenów. Waga przenośnego zestawu do 10 kg. |
| 28. | Pojazd wyposażony w reflektor ręczny LED (szperacz) do oświetlania numerów budynków o mocy min. 55 W, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu. |
| 29. | Pojazd wyposażony w mocowania / pojemniki służące do bezpiecznego transportu wyspecyfikowanego wyżej wyposażenia. |
| Przyczepa - wymagania techniczne |
| 30. | Spełnienie przepisów prawnych dla pojazdów. |
| 31. | Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi. |
| 32. | Przyczepa oraz jej podzespoły, a także całość wyposażenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starsze niż 2022r. |
| 33. | Podwozie przyczepy powinno być wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych. |
| 34. | Pojazd musi być oznakowany zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020r. poz. 3). Dane dotyczące oznakowania zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |
| 35. | Przyczepa służąca do przewozu pojazdu: wymiary zewnętrzne skrzyni przyczepy wystarczające do transportu pojazdu, burty skrzyni ładunkowej wodoodporne, wzmacniana oś/osie, rama wzmocniona, wsporniki błotników, nadkola z osłonami przeciwbłotnymi, dwa najazdy w wykonaniu ażurowym od tyłu burty mocowane do boku burty, pełną podłogą przestrzeni ładunkowej (sklejka antypoślizgowa i wodoodporna), uchwyty wpuszczane w podłodze umożliwiające przypięcie pasów mocujących pojazd(do każdego koła) koło manewrowe z uchwytem zamontowane na dyszlu, dwie podpory wysuwane z tyłu przyczepy, komplet klinów zabezpieczających mocowane na błotnikach, demontowany stelaż z plandeką w kolorze czerwonym o wysokości umożliwiającej wjazd i przewożenie pojazdu, amortyzatory osi, Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowane). |
| 36. | Instalacja elektryczna. |
| 36.1 | Instalacja elektryczna, a przede wszystkim połączenia przewodów, powinny być zabezpieczone przed dostępem wody. Przewody i wiązki przewodów powinny być poprowadzone w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe uszkodzenie – niedopuszczalne jest stosowanie „swobodnie zwisających się przewodów”. |
| 36.2 | Wszystkie zastosowane lampy oświetlenia przyczepy typu LED. Powinny być w wykonaniu wodoszczelnym, instalacja 12V. |
| 36.3 | Zastosowane światła przyczepy powinny być przystosowane do współpracy z pojazdem, który za pomocą niej będzie transportował pojazd typu quad. |
| 37. | Urządzenie holownicze. |
| 37.1 | Dyszel do holowania musi być przystosowany do współpracy z hakiem holowniczym kulowym. |
| 38. | Koła. |
| 38.1 | Koła wzmacniane posiadające ogumienie pneumatyczne, bezdętkowe o rozmiarze minimum 14” z wodoszczelnymi piastami. |
| 38.2 | Pełnowymiarowe koło zapasowe wzmacniane zamocowane i przewożone na przyczepie. |
| 39. | Wymagania dodatkowe. |
| 39.1 | Przyczepę należy wyposażyć w: kanister 2 x 10 l i mocowanie umożliwiające ich przewożenie, pasy do mocowania quada za koła do przyczepy min. 4 szt., klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, |
| 39.2 | Na każdej przyczepie należy zamieścić tabliczkę formatu A3 (jeżeli warunki techniczne nie pozwolą na umieszczenie tabliczki formatu A3 wtedy będą umieszczane odpowiednio mniejsze, np. A4). Dokładne jej umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy na wniosek Wykonawcy. Tabliczkę należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Wzór tabliczki stanowi załącznik do umowy. Dodatkowo, Wykonawca przekaże Użytkownikowi po 5 szt. tabliczek umożliwiających samodzielne ich naklejanie na każdej przyczepie. |
| 40. | Dokumentacja. |
| 40.1 | Wraz z przyczepą należy dostarczyć: wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi, Całość dokumentacji w języku polskim. |
| 41. | Gwarancja, serwis. |
| 41.1. | Minimum 24 miesiące pełnej gwarancji na wszystkie elementy dostawy. |