Załącznik Nr 2c do Szacowania wartości zamówienia

#### Dotyczy: Szacowania wartości zamówienia na „Dostawy implantów ortopedycznych, wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych oraz wszczepów do osteosyntezy kostnej”

Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 – Endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego i kolanowego

| Nr zadania | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych Wartość wymagana/graniczna | Ilość | PARAMETRY OFEROWANE - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania Wyjaśnienia Nr ____ Pytanie Nr _____ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego trzpień: Modularny trzpień tytanowy, bezcementowy, ryglowany dystalnie, przeznaczony do rewizyjnych alloplastyk stawu biodrowego, składa się z: części szyjkowo-krętarzowej w długościach 55-105 mm trzpienia udowego - prostego – średnice 14-28 mm, długości 120-260 mm, - wygiętego – średnice 14-28 mm, długości 140-260 mm, - śruby łączącej oba elementy śruba blokująca dystalnie o średnicy 4,9 mm i długościach 32-54 mm (tylko dla trzpienia wygiętego) Technika operacyjna stwarza możliwości połączenia obu elementów już po osadzeniu trzpienia w kości udowej. Instrumentarium, napęd ortopedyczny z kompletem końcówek kompatybilnych z oferowanym instrumentarium, elektryczny, z bateriami i dokiem do ładowania baterii (minimum 2 baterie) - dostarczone na czas zabiegu. | 30 szt. 30 szt. 30 szt. 1 komplet |  |  |
| 2. | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego panewka I Implanty wykonane z tantalu o porowatości do 80%. System zawiera: panewki rewizyjne, sferyczne w rozmiaru 48-80 mm ze skokiem co 2 mm, wkładki panewkowe z polietylenu cross-link neutralne lub z nachyleniem 10° dla średnicy głowy 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm, elementy uzupełniające ubytki stropu w 6 średnicach (50 mm, 54 mm, 58 mm, 62 mm, 66 mm i 70 mm) i 4 wysokościach/grubościach (10 mm, 15 mm, 20 mm i 30 mm) protezy kolumny miednicy w rozmiarach 54 mm i 58 mm, prawe i lewe klinowate podkładki w 3 wysokościach 5°, 10° i 15° elementy uzupełniające ubytki dna w 3 średnicach (26 mm, 32 mm i 38 mm) koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne (prawy, lewy) po 10 rozmiarów każdy 48-68 mm śruby do mocowania elementów Ø 6,5 mm o długościach 20-60 mm Instrumentarium, napęd ortopedyczny z kompletem końcówek kompatybilnych z oferowanym instrumentarium, elektryczny, z bateriami i dokiem do ładowania baterii (minimum 2 baterie) - dostarczone na czas zabiegu. | 60 szt. 60 szt. 45 szt. 15 szt. 15 szt. 30 szt. 30 szt. 180 szt. 1 komplet |  |  |
| 3. | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego panewka II Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego panewka II typu Press-fit wykonana ze stopu tytanu w technologii druku 3D, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizacje śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Wkłady do panewki symetryczne, asymetryczne, półzwiązane na głowy rosnące 28 mm, 32 mm, 36 mm, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46 mm do minimum 70 mm ze skokiem 2 mm. Instrumentarium, napęd ortopedyczny z kompletem końcówek kompatybilnych z oferowanym instrumentarium, elektryczny, z bateriami i dokiem do ładowania baterii (minimum 2 baterie) - dostarczone na czas zabiegu. | 30 szt. 1 komplet |  |  |
| 4. | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego trzpień II Trzpień rewizyjny monoblok przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w wersji bezcementowej. Trzpień endoprotezy tytanowy, typu wagnerowskiego, monoblok. Dostępny w długościach 190 mm, 225 mm, 265 mm, 305 mm oraz średnicach od 14 mm do 25 mm ze skokiem co 1 mm. | 15 szt. |  |  |
| 5. | Test śródoperacyjny do wykrywania alfa-defensyny w płynie stawowym Test diagnostyczny wykrywający alpha-defensynę - białko pojawiające się w zainfekowanych (bakteryjnie lub grzybiczo) tkankach i płynie stawowym. | 15 szt. |  |  |
| 6. | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego cementowana Modularna, kłykciowa, tylnie związana. Komponent udowy anatomiczny w minimum 5-ciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr, z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne. Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu CoCr, polerowany, występujący w dwóch wersjach: fixed bearing i mobile bearing. Wersja mobile bearing o niesymetrycznej powierzchni, uniesionej na środku, dopasowanej do wkładki piszczelowej, w co najmniej 5-ciu rozmiarach. Każda wersja komponentu piszczelowego z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne. Możliwość założenia bezcementowego kołnierza (tulei) wykonanego ze sprasowanego tytanu o strukturze gąbki, do wypełnienia masywnego ubytku w piszczeli oraz adaptera off-setowego. Wkładka stawowa polietylenowa ruchoma, osadzona na centralnym bolcu tacy piszczelowej, w co najmniej 6-ciu grubościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej. Trzpienie udowe i piszczelowe w co najmniej dwóch (2) długościach. Możliwość zastosowania off-setu udowego 2,5mm, 5 mm lub 7,5 mm oraz off-setu piszczelowego 2,5 mm lub 5 mm. Bloczki udowe i piszczelowe w co najmniej dwóch długościach. Komplet stanowią: komponent udowy i piszczelowy cementowany, wkładka polietylenowa, trzpień udowy i piszczelowy, bloczek udowy i piszczelowy, adapter off-setowy piszczelowy. komponent udowy cementowany, komponent piszczelowy cementowany, wkładka polietylenowa, trzpień (przedłużka udowa), trzpień (przedłużka piszczelowa), podkładka udowa, podkładka piszczelowa, adapter offsetowy udowy, adapter offsetowy piszczelowy, skrzydełka derotacyjne, uzupełnienie piszczelowe OsseoTi pełne, uzupełnienie piszczelowe OsseoTi połówkowe. Instrumentarium, napęd ortopedyczny z kompletem końcówek kompatybilnych z oferowanym instrumentarium, elektryczny, z bateriami i dokiem do ładowania baterii (minimum 2 baterie) - dostarczone na czas zabiegu. | 27 szt. 27 szt. 27 szt. 27 szt. 27 szt. 60 szt. 45 szt. 24 szt. 24 szt. 27 szt. 6 szt. 6 szt. 1 komplet |  |  |

UWAGI:

- Parametry określone w kolumnie 2. są warunkami granicznymi, stanowią nieprzekraczalne minimum, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty. Brak wartości/opisu lub zapis „NIE” w kolumnie 4. będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych inwestycji.