Zadanie: Dostawa odczynników do wykonywania badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz chłodni

Parametry wymagane:

| Lp. | Warunki graniczne | Opis parametru | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systemy analityczne, które będą w pełni kompatybilne z zaoferowanymi odczynnikami, materiałami kontrolnymi, kalibratorami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi podanymi w ofercie przez Wykonawcę w załączniku cenowym, tj.: - wieloparametrowy automatyczny analizator podstawowy do badań immunochemicznych wykorzystujący do oznaczeń chemiluminescencji lub elektrochemiluminescencji o wydajności praktycznej nie mniej niż 70 oznaczeń/ godz.; rok produkcji nie starszy niż 2015 r. - analizator rezerwowy o identycznych parametrach jak podstawowy; rok produkcji analizatora nie starszy niż 2015 r. - pozostałe oprzyrządowanie niezbędne dla zachowania pełnej funkcjonalności oferowanych systemów analitycznych, tj. komputery, urządzenia peryferyjne, drukarki, urządzenia UPS, w przypadku analizatorów typu benchtop dostarczenie dedykowanych blatów roboczych. |  |  |
| 2 | Katalogi lub ulotki dla zaoferowanych systemów/ analizatorów - Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument. |  |  |
| 3 | Dokument - deklaracja zgodności CE z wymogami UE. |  |  |
| 4 | Dostarczenie, zainstalowanie analizatorów i przeszkolenie personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego w zakresie obsługi analizatorów oraz w zakresie wykorzystania informacji diagnostycznych zawartych w uzyskanych wynikach badań, udokumentowane certyfikatami do 5 dni roboczych od podpisania umowy. |  |  |
| 5 | Analizatory dostarczone wraz z „pakietem startowym” (na koszt Wykonawcy) - zawierającym odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia, umożliwiającym przeprowadzenie testów spójności pomiarowej zaoferowanych analizatorów. |  |  |
| 6 | Pełna kompatybilność odczynników pomiędzy dostarczonymi analizatorami (analizator podstawowy i analizator rezerwowy). Wszystkie odczynniki gotowe do użycia. Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne dedykowane do oznaczeń na oferowanych analizatorach. |  |  |
| 7 | Data ważności wszystkich odczynników (włącznie z kalibratorami i materiałami kontrolnymi) minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. |  |  |
| 8 | Pomiar stężenia troponiny metodą o CV ≤ 10% dla 99 percentyla rozkładu stężeń w normalnej populacji referencyjnej - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta testu dostarczonej na wezwanie Zamawiającego. |  |  |
| 9 | Systemy analityczne wyposażone w automatyczną detekcję skrzepów/ mikroskrzepów w materiale badanym. |  |  |
| 10 | Wymagane wymienne końcówki w pipetorze zapewniające brak kontaminacji lub inny sposób eliminujący ryzyko kontaminacji, np. aktywny system mycia igły. |  |  |
| 11 | Identyfikacja odczynników, kalibratorów i materiału kontrolnego za pomocą kodów kreskowych czytanych przez wewnętrzny czytnik kodów kreskowych. |  |  |
| 12 | Możliwość zlecania automatycznego rozcieńczania prób w analizatorze po przekroczeniu liniowości (w przypadku dominującej części oferowanych testów). |  |  |
| 13 | Pobieranie materiału badanego z różnego rodzaju pierwotnych probówek i naczynek - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta. Automatyczna sygnalizacja zbyt małej objętości próbki do badania. |  |  |
| 14 | Wewnętrzna kontrola jakości: materiał kontrolny dedykowany dla analizatorów w ilości uwzględniającej harmonogram kontroli jakości podanej przez Zamawiającego zawarty w ofercie. Analizatory wyposażone w program wewnętrznej kontroli jakości stanowiący integralną część systemu stosujący wykresy typu Levy – Jennings'a. |  |  |
| 15 | Możliwość doładowywania próbek badanych bez przerywania pracy systemu analitycznego. |  |  |
| 16 | Zewnętrzna kontrola jakości: wskazana przez Zamawiającego – na koszt Wykonawcy (parametry immunochemiczne i kardiologiczne – 1 raz w miesiącu; HIV/Hepatis – 4 razy w roku, prokalcytonina – 2 razy w roku) |  |  |
| 17 | Uczestnictwo w programie kontroli jakości Standlab na koszt Wykonawcy dla parametrów immunochemicznych wraz z adaptacją systemu informatycznego Zamawiającego do automatycznego eksportu wyników kontroli wewnętrznej do programu Standlab. |  |  |
| 18 | Włączenie analizatorów do systemu informatycznego Szpitala Zamawiającego (Infomedica, AMMS firmy ASSECO Poland S.A.) na koszt Wykonawcy z zapewnieniem dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecanie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz zwrotne przekazywanie wyników zleconych badań i wyników kontroli jakości badań do systemu informatycznego Szpitala wraz z weryfikacją: - podglądu wyników i zakresów referencyjnych oznaczeń w systemie informatycznym Szpitala, - wykonaniem testowych wydruków badań z szczegółową analizą metod i zakresów referencyjnych oznaczeń, oraz konfiguracja systemu informatycznego Zamawiającego do automatcznego eksportu wyników kontroli wewnętrznej do programu Standlab. |  |  |
| 19 | Wykonawca na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej (na wniosek Wykonawcy) zobowiązany jest na własny koszt do: - weryfikacji stanu i w razie potrzeby dostosowania pomieszczenia Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego do wymogów zaoferowanych systemów analitycznych, - do weryfikacji i w razie potrzeby zapewnienia właściwych warunków do prawidłowego działania zaoferowanych urządzeń w zakresie klimatyzacji pomieszczenia w którym zostaną zainstalowane analizatory |  |  |
| 20 | Wykonawca udzieli gwarancji na analizatory (wszystkie jego części składowe) oraz pozostałe elementy systemu analitycznego – komputery, urządzenia peryferyjne, drukarki, urządzenia UPS, a także witryny chłodniczej i klimatyzacji (w przypadku jej instalacji przez Wykonawcę) - na okres trwania umowy. Zapewnienie autoryzowanego, bezpłatnego serwisu; w jego ramach: - przegląd diagnostyczno – konserwacyjny analizatorów dwa razy w roku na koszt Wykonawcy, - przegląd konserwacyjny witryny chłodniczej wg zaleceń producenta jednak nie rzadziej niż 1 x w roku na koszt Wykonawcy, - przegląd pozostałych elementów systemu analitycznego/ klimatyzacji wg zaleceń Wykonawcy lub potrzeb wynikających z awarii, - kompleksowa opieka serwisowa na koszt Wykonawcy w razie awarii oferowanych systemów analitycznych wraz z aparaturą dodatkową, - niezbędne do napraw oraz konserwacji części zamienne na koszt Wykonawcy. Wykonawca dostarczy paszporty dla analizatorów i witryny chłodniczej z chwilą ich instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |  |
| 21 | Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W razie awarii czas reakcji serwisu Wykonawcy z podjęciem naprawy do 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii pisemnie, przy czym wiadomość e-mail będzie traktowana, jako forma pisemna: • w przypadku naprawy jednego z analizatorów trwającej ponad 5 dni, Wykonawca na własny koszt dostarczy aparat zastępczy o porównywalnych parametrach w ciągu następnych max. 48 godzin, • w przypadku zgłoszenia jednocześnie trwającej awarii dwóch analizatorów trwającej powyżej 1 godziny bez względu na dzień tygodnia/ porę dnia Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonywania badań w innym medycznym laboratorium diagnostycznym, wskazanym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy wraz z pokryciem kosztów transportu materiału do badań. |  |  |
| 22 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu analizatora/ pozostałych oferowanych urządzeń w okresie obowiązywania umowy – wymiana analizatora lub pozostałych oferowanych urządzeń na nowe o nie gorszych parametrach jak zaoferowane, na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 23 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy (w razie dostępnej nowej wersji, np. interfejs). |  |  |
| 24 | Zewnętrzny system zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy przez minimum 30 minut dla obu analizatorów, komputerów, monitorów, drukarek. |  |  |
| 25 | Wykonawca zapewnia materiały zużywalne do drukarek, tj. tonery i bęben na około 5000 wydruków/ na drukarkę w całym okresie obowiązywania umowy. |  |  |
| 26 | Witryna chłodnicza (1 sztuk dla zapewnienia optymalnych warunków przechowywania odczynników, jednodrzwiowa o pojemności co najmniej 600 litrów i wymaganych parametrach: - szklane drzwi, - funkcja rozmrażania, - zakres temperatur od 0° +/-10ºC, - możliwość korekty temperatury, - nawiew. |  |  |
| 27 | Dostarczenie zapasowego, dedykowanego pojemnika dla analizatora podstawowego i rezerwowego na odpady ciekłe w celu zabezpieczenia ciągłości pracy analizatorów podczas utylizacji odpadów. |  |  |
| 28 | Wykonawcę zobowiązuje się do wykonywania testów potwierdzenia w wybranych i zatwierdzonych przez Zamawiającego ośrodkach dla wątpliwych i dodatnich wyników testu HIV przez okres trwania umowy. Zamawiający wymaga, aby wyniki były potwierdzone zgodnie z zasadą: dla przeciwciał – Western Blot, dla antygenu – PCR. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym: zasad pobierania materiału, czasu od pobrania materiału do dostarczenia wyniku, warunków transportu i każdorazowo do monitorowania warunków transportu. |  |  |
| 29 | Aktualne (zgodnie z obowiązującymi przepisami) karty charakterystyki odczynników, substancji niebezpiecznych w dwóch postaciach: zapisu cyfrowego na nośniku danych oraz wydrukowanej, zbindowanej dostarczone wraz z instalacją analizatorów oraz za każdym razem w przypadku opublikowania ich aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego w ciągu trwania umowy. |  |  |
| 30 | Instrukcje obsługi (użycia) i metodyki badań w języku polskim do zaoferowanych systemów/analizatorów dostarczone do Zamawiającego podczas instalacji analizatorów w dwóch postaciach: zapisu cyfrowego na nośniku danych oraz wydrukowanej. |  |  |
| 31 | Wykonawca wskaże imiennie osoby do stałych kontaktów w zakresach: obsługi handlowej, obsługi serwisowej, wsparcia merytorycznego. |  |  |
| 32 | Potwierdzenie w formie oświadczenia istnienia w programie kontrolnym COBJwDL w Łodzi grupy metodycznej pracującej za zaoferowanych systemach analitycznych i odczynnikach minimum 30 użytkowników - Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument. |  |  |

| Harmonogram kontroli wewnątrzlaboratoryjnej |
| --- |
| Parametr | Ilość razy QC w tygodniu | Ilość poziomów QC |
| Troponina hs/ ultraczuła/ wysokoczuła, CK-MB mass, HBs-Ag, prokalcytonina | 7 | na wszystkich poziomach |
| Digoksyna, anty-HBs, β-HCG, TSH | 3 |  |
| f T3, f T4, kortyzol, PSA całkowite, CEA, AFP, CA 125, CA 19-9, fPSA, HIV, anty-HBc, anty-HCV | 2 |  |
| PTH, wit. B12, ferrytyna, CA 15-3, | 1 |  |

Ocena pożądanych parametrów technicznych i analitycznych

| Lp. | Parametr podlegający ocenie | Opis parametru | Zakres punktacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czas pojedynczego oznaczenia stężenia troponiny, a także czas pojedynczego oznaczenia CKMB mass na zaoferowanym analizatorze poniżej 10 minut - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument. |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt |
| 2 | Test do oznaczania stężenia troponiny posiadający zwalidowany algorytm 0h/1h do potwierdzenia lub wykluczenia zawału mięśnia sercowego bez uniesienia załamka ST (NSTEMI) zawarty w wytycznych ESC z 2015 r. |  | tak – 1 pkt nie – 0 pkt |
| 3 | Test do oznaczenia troponiny umożliwiający ocenę ryzyka sercowo - naczyniowego w przewlekłej niewydolności nerek w tym u chorych dializowanych - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu. |  | tak – 1 pkt nie – 0 pkt |
| 4 | Test do oznaczania β-HCG posiadający wskazanie do wykrycia i monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania nowotworów - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu - Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument. |  | tak – 15 pkt nie – 0 pkt |
| 5 | Test do oznaczania stężenia PTH testem 3 generacji (PTH 1-84) na zaoferowanym systemie analitycznym - potwierdzone w dokumencie (ulotce) producenta testu. |  | tak – 8 pkt nie – 0 pkt |
| 6 | Czas pojedynczego oznaczenia max. 30 min. - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument. |  | tak – 1 pkt nie – 0 pkt |
| 7 | Krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie. |  | tak – 1 pkt nie – 0 pkt |
| 8 | Możliwość identyfikacji statusu próby badanej włącznie z określeniem numeru raka i pozycji oraz możliwość śledzenia czasu do zakończenia analizy z ekranu analizatora. |  | tak – 1 pkt nie – 0 pkt |
| 9 | Końcówki jednorazowego użytku do pipetowania materiału badanego - potwierdzone w instrukcji użycia lub dokumencie (ulotce) producenta - Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument. |  | tak – 1 pkt nie – 0 pkt |
| 10 | Wieloparametrowy materiał kontrolny do oznaczeń hormonów tarczycy producenta zaoferowanych testów. |  | tak – 1 pkt nie – 0 pkt |

.....................................................

data, pieczęć, podpis***

*** Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym