OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia jest przedmiotowym środkiem dowodowym oraz podstawowym elementem wymaganym do złożenia wraz z formularzem ofertowym.

Zadanie nr 2 - „ Dostawa:  fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego, na podwoziu dwuosiowym, w układzie napędowym 4x2, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażonych w zabudowę – urządzenie hakowe oraz żuraw hydrauliczny, rok produkcji 2021”.

- PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU

Podwozie

| Pojazd fabrycznie nowy wcześniej nierejestrowany – rok produkcji 2021. | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Układ napędowy 4x2, druga oś napędowa | TAK*/NIE* |
| Maksymalna Administracyjna Dopuszczalna Masa Całkowita 18.000 kg, | TAK*/NIE* |
| Klasa wytrzymałości podwozia ciężka – dla transportu na drogach o złej jakości nawierzchni lub drogach nieutwardzonych, | TAK*/NIE* |
| Pojedynczy układ wspomagania kierownicy, | TAK*/NIE* |
| Rozstaw osi pojazdu min 4400mm max 4500 mm., | …………… mm |

Zawieszenie

| Typ zawieszenia (przód: paraboliczne ; tył – zawieszenie pneumatyczne), | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Nośność osi przedniej minimum 8.000 kg, | ………………kg |
| Nośność osi tylnych minimum 13.000 kg, | ………………kg |
| Amortyzatory przód, | TAK*/NIE* |
| Przednie i tylne stabilizatory, | TAK*/NIE* |

Układ paliwowy

| Zbiornik paliwa z lewej strony o pojemności minimum 150 l, | …………… l |
| --- | --- |
| Zbiornik AdBlue po lewej stronie o pojemności minimum 30 l, | …………… l |

Układ hamulcowy

| Hamulce tarczowe | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Sterowanie układem hamulcowym elektroniczne, | TAK*/NIE* |
| Hamulec silnikowy, | TAK*/NIE* |

Układ elektryczny

| Akumulatory standardowe minimum 200 Ah – 2 szt., | ………… Ah |
| --- | --- |
| Alternator minimum 100 A, | ……… A |

Dodatkowe wyposażenie podwozia

| Przednia i Tylna belka przeciwnajazdowa | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Nadkola tylne, | TAK*/NIE* |
| Chlapacze kół osi przedniej, | TAK*/NIE* |
| Boczne osłony przeciwnajazdowe, | TAK*/NIE* |
| Poziom hałasu zewnętrznego zgodnie z aktualnymi przepisami ruchu drogowego | TAK*/NIE* |

Malowanie

| Kolor podwozia, szary lub czarny, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Kolor kabiny Pomarańczowy (kolor wg palety kolorów RAL 2003 lub RAL 2011), | ………….. RAL |

Układ napędowy

| Silnik o zapłonie samoczynnym – turbodoładowany, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Pojemność silnika minimum 7 dm3, | ………… dm3 |
| Rodzaj paliwa Diesel, | TAK*/NIE* |
| Norma emisji spalin Euro 6, | TAK*/NIE* |
| Bezpośredni wtrysk paliwa, | TAK*/NIE* |
| Moc maks. minimum 250 KM, | …………. KM |
| Ogranicznik prędkości 85 - 89 km/h, | TAK*/NIE* |
| Płyn chłodniczy niezamarzający minimum (– 25) stopni C, | TAK*/NIE* |

Skrzynia biegów

| Skrzynia biegów zautomatyzowana, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Bez pedału sprzęgła, | TAK*/NIE* |
| Przystawka odbioru mocy na silniku , | TAK*/NIE* |
| Blokada mechanizmu różnicowego, | TAK*/NIE* |

Koła/felgi/opony

| Obręcze kół stalowe, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Kołpaki ze stali nierdzewnej, | TAK*/NIE* |
| Opony renomowanej marki Michelin/Goodyear/Bridgestone/Continental w rozmiarze 315/80R22.5 , | TAK*/NIE* |

Wyposażenie dodatkowe

| Kliny pod koła, 2 szt., | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Podnośnik, | TAK*/NIE* |
| Kompletny zestaw narzędzi, | TAK*/NIE* |
| Przewód do pompowania kół, | TAK*/NIE* |
| Gaśnica minimum 2kg, | TAK*/NIE* |
| Trójkąt ostrzegawczy 1 szt., | TAK*/NIE* |
| Apteczka pierwszej pomocy z kompletnym wyposażeniem, | TAK*/NIE* |
| Kamizelka odblaskowa 1 szt., | TAK*/NIE* |

Kabina

| Typ kabiny – dzienna, standardowa wysokość dachu – maksymalnie 4 m, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Kierownica z lewej strony, | TAK*/NIE* |
| Wyposażona w stopnie ułatwiające wchodzenie i wychodzenie z kabiny, | TAK*/NIE* |
| Zawieszenie kabiny 4-punktowe mechaniczne, | TAK*/NIE* |
| Elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera, | TAK*/NIE* |
| Elektrycznie regulowane lusterka po stronie kierowcy i pasażera, | TAK*/NIE* |
| Elektryczne podgrzewanie lusterek, | TAK*/NIE* |
| Lusterko po stronie kierowcy i pasażera sferyczne zgodne z dyrektywą EC 2003/97, | TAK*/NIE* |
| Lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i pasażera, | TAK*/NIE* |
| Lusterko przednie rampowe, | TAK*/NIE* |
| Dodatkowe okno z tyłu kabiny | TAK*/NIE* |
| Tabliczka z napisem „ODPADY” koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości. Umieszczony na niej napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm. Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o wyżej wymienionych wymiarach, dopuszcza się zmniejszenie wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości. W tym przypadku wysokość napisu „ODPADY” powinna mieć minimum 80 mm, a szerokości linii minimum 12 mm. | TAK*/NIE* |
| Oklejenie kabiny wg projektu Zamawiającego, folią o wysokiej jakości odporną na promieniowanie UV, | TAK*/NIE* |

Oświetlenie

| Typ reflektorów, H7, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Lampy tylne montowane na wspornikach wyposażone w osłony metalowe, | TAK*/NIE* |
| Światła do jazdy dziennej typu LED , | TAK*/NIE* |
| Lampa ostrzegawcza typu LED zespolona montowana na dachu kabiny ( z napisem „EKO-REGION”), | TAK*/NIE* |
| Lampy obrysowe boczne i tylne, | TAK*/NIE* |
| Sygnał akustyczny ostrzegający o cofaniu, | TAK*/NIE* |
| Minimum 2 reflektor roboczy typu LED na tylnej ścianie kabiny (po lewej i prawej stronie) | ………… szt. |

Wyposażenie wewnętrzne

| Fotel kierowcy komfortowy, pas bezpieczeństwa zintegrowany z fotelem, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Fotel pasażera, pas bezpieczeństwa zintegrowany z fotelem lub montowany na słupku, | TAK*/NIE* |
| Podłokietniki w fotelu kierowcy, | TAK*/NIE* |
| Tapicerka fotela kierowcy winyl, | TAK*/NIE* |
| Tapicerka foteli pasażerów, winyl, | TAK*/NIE* |
| Deska rozdzielcza nielakierowana, | TAK*/NIE* |
| Materiał ścian kabiny winyl, | TAK*/NIE* |
| Panele drzwi plastikowe, | TAK*/NIE* |
| Dywaniki podłogowe gumowe, | TAK*/NIE* |
| Wentylacja i ogrzewanie kabiny, sterowanie układem wentylacji manualne, | TAK*/NIE* |
| Klimatyzacja manualna lub automatyczna, | TAK*/NIE* |
| Zestaw wskaźników ze wszystkimi podstawowymi funkcjami. Wyświetlacz z komputerem pokładowym na wyposażeniu. Cztery mierniki wskazujące: prędkość (km/h), prędkość obrotową, temperaturę silnika i poziom paliwa, | TAK*/NIE* |
| Wskaźnik ciśnienia powietrza, | TAK*/NIE* |
| Tachograf cyfrowy zgodnie z rozporządzeniem 165/2014 z dnia 04.02.2014 r. Parlamentu i Rady Europejskiej i załącznikiem 1C (2016/799/UE) | TAK*/NIE* |
| Układ monitorowania pasa ruchu, | TAK*/NIE* |
| Układ ostrzegający o niebezpieczeństwie kolizji z funkcją hamowaniem awaryjnym, |  |
| Immobilizer, | TAK*/NIE* |
| Tempomat, | TAK*/NIE* |
| Liczba kluczyków min. 2, | ………… szt. |
| Radio FM + antena, | TAK*/NIE* |
| Radio CB + antena, | TAK*/NIE* |
| Regulowana kolumna kierownicy, | TAK*/NIE* |
| Oświetlenie wnętrza kabiny, | TAK*/NIE* |
| Osłona przeciwsłoneczna, | TAK*/NIE* |
| Boczna osłona przeciwsłoneczna , | TAK*/NIE* |
| Gniazdko w kabinie 12V, | TAK*/NIE* |

Wymagania dotyczące zabudowy

Specyfikacja techniczna zabudowy

| Zabudowa fabrycznie nowa – rok produkcji 2021, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Nominalna moc załadunkowa 12t | ……… t |
| Maksymalna techniczna moc załadunkowa 14t | ……… t |
| Maksymalna długość przewożonych kontenerów 5 000 mm | ……… mm |
| Wysokość haka regulowana hydraulicznie w zakresie 1200 do 1570 mm | TAK*/NIE* |
| Teleskopowane ramię główne, długość teleskopowania minimum 900 mm | ……… mm |
| Blokada hydrauliczna kontenera | TAK*/NIE* |
| Ciśnienie robocze min.26 Mpa | ………… Mpa |
| Zbiornik oleju min 60 l. | ………… l |
| Wszystkie elementy urządzenia hakowego wykonane w technologii spawanej, | TAK*/NIE* |
| Szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera | TAK*/NIE* |
| Rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali, | TAK*/NIE* |
| Sterowanie z wewnątrz i z zewnątrz pojazdu (bez elektrozaworów), | TAK*/NIE* |
| Uszczelnienia siłowników hydraulicznych renomowanej firmy, | TAK*/NIE* |
| Rozdzielacz hydrauliczny, | TAK*/NIE* |
| Łożyskowania wysuwu haka wykonane w sposób nie wymagający smarowania, | TAK*/NIE* |
| Światła obrysowe, | TAK*/NIE* |
| Osłona lamp tylnych, | TAK*/NIE* |
| Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy, | TAK*/NIE* |
| Konstrukcja stalowa piaskowana, malowana farbą podkładową epoksydową , oraz malowana nawierzchniowo farbą poliuretanową kolor RAL 9005. | TAK*/NIE* |
| Urządzenie hakowe wykonywane według norm obowiązujących w Unii Europejskiej i spełniające wszelkie warunki związane z normami BHP obowiązującymi w Polsce. | TAK*/NIE* |

Dodatkowe wyposażenie

| Prawa strona ramy w części przedniej niezabudowana, możliwość demontażu osłony bocznej w celu opuszczania urządzenia załadowczego kontenera do przydomowej zbiórki szkła – minimum 2 000 mm wolnego miejsca, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| Wyprowadzenie instalacji hydraulicznej i elektrycznej do napędu kontenera do przydomowej zbiórki szkła – podłączenie do układu hydraulicznego za pomocą szybkozłączy, podłączenie do układu elektrycznego za pomocą gniazda 7 pinowej, napięcie 12 V | TAK*/NIE* |

Żuraw Hydrauliczny:

| Maksymalny moment udźwigu 6,3 tm | ………… tm |
| --- | --- |
| Maksymalny zasięg poziomy 8,85 m | ……………… m |
| Maksymalny zasięg pionowy 11,7 m | ……………… m |
| Sterowanie żurawiem z podłoża | TAK*/NIE* |
| Trzy ramiona wysuwane hydraulicznie. | TAK*/NIE* |
| Żuraw zamontowany za kabiną | TAK*/NIE* |
| Mechaniczny ogranicznik pola pracy | TAK*/NIE* |
| Szerokie podpory | TAK*/NIE* |
| Podpory wysuwane ręcznie | TAK*/NIE* |
| Podpory obracane ręcznie | TAK*/NIE* |
| Nogi podporowe hydraulicznie opuszczane. | TAK*/NIE* |
| Uchylne stopy podpór | TAK*/NIE* |
| Zawór utrzymującego załadunek | TAK*/NIE* |
| Rozdzielacz hydrauliczny | TAK*/NIE* |
| Piąta funkcja (otwieracz do obsługi pojemników do selektywnej zbiórki odpadów) | TAK*/NIE* |
| Hydrauliczny ogranicznik przeciążenia | TAK*/NIE* |
| Kontrola momentu udźwigu | TAK*/NIE* |
| Czujnik podnoszenia powyżej 4 m | TAK*/NIE* |
| System ostrzegania przed nie złożeniem żurawia do pozycji transportowej | TAK*/NIE* |

- GWARANCJA

1. Podwozie

  - Minimum 24 miesięcy;

  - Gwarancja obejmująca całość podwozia wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem.

2. Zabudowa

  - Minimum 24 miesięcy bez limitu kilometrów.

  - Gwarancja obejmująca całość zabudowy wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem.

3. Pojazd musi posiadać

- Niezbędne regulacje i pomiary dopuszczające samochód do użytkowania, niezbędną dokumentację w języku polskim i pozwolenia określone prawem dla eksploatacji (również pod względem BHP).

- Instrukcję obsługi ze schematem hydraulicznym i schematem instalacji elektrycznej.

- Katalog części zamiennych.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

- Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- Dostarczenia protokołu przekazania, wraz z wykazem wyposażenia.

- Dostarczenia karty gwarancyjnej w języku polskim.

- Dostarczenia instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla pojazdu, zabudowy  i wyposażenia dodatkowego. ( po 1 egz. w wersji papierowej oraz na nośniku CD w formacie PDF)

- Dostarczenia dokumentacji umożliwiającej rejestrację pojazdu (tj. m. in. certyfikat CE dla zabudowy, karta pojazdu).

- Księgę rewizyjną UDT – aktualne badanie UDT zezwalające na użytkowanie zabudowy,

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

- Przeprowadzenia szkolenia załogi w zakresie obsługi - szkolenie należy udokumentować.