Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Część 1 | 42 sztuki |
| --- | --- |
| Typ | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe druk, skan, kopia |
| Drukowanie | - Technologia druku: laserowa lub LED; - Format papieru min. A4; - Rozdzielczość drukowania minimum 600x600 dpi; - Druk dwustronny, automatyczny; - pojemność odbiornika papieru min.150 arkuszy - Szybkość druku: min. 27 str./min czarno biały, min.27 str./min kolor dla formatu A4; - czas wydruku pierwszej strony max 12s |
| Skanowanie | -Typ skanera: płaski, ADF - automatyczne skanowanie dwustronne; - min. rozdzielczość skanowania optycznego 600x600dpi; - skanowanie do USB; |
| Kopiowanie | - Automatyczne kopiowanie dwustronne; - kopiowanie w kolorze - Minimalna szybkość kopiowania mono 21 kopii/min. kolor 13 kopii/min. |
| Interfejsy i złącza (wymagania minimalne) | - Hi-Speed USB 2.0; - Ethernet 10/100/1000 Mb/s; |
| Wymagania pozostałe | - Minimalna pojemność podajników na papier 250 arkuszy; - Cykl pracy miesięczny nie mniej niż 50 000 stron; - Panel z kolorowym ekranem dotykowym - drukowanie z urządzeń mobilnych; - współpraca z systemami Windows 7, 8, 10, Mac OS X; Linux |
| Gwarancja | Min 24 miesiące |

| Część 2 | 22 sztuki |
| --- | --- |
| Typ | Drukarka monochromatyczna |
| Drukowanie | - Technologia druku: laserowa lub LED monochromatyczna; - Format papieru min, A4; - Rozdzielczość drukowania minimum 600x600 dpi; - Szybkość drukowania min 38 stron/min; - Automatyczny druk dwustronny; |
| Obsługa nośników | - gramatura obsługiwanego papieru min 120 g/m2; - podajnik uniwersalny; - standardowa pojemność wszystkich podajników min. 350 arkuszy; - standardowa pojemność odbiorników min. 150 arkuszy; |
| Komunikacja (wymogi minimalne) | - Hi-Speed USB 2.0 - Ethernet 10/100/1000 Mb/s; |
| Wymiary urządzenia | - szerokość max. 400 mm; - głębokość max. 400 mm; - wysokość max. 260 mm; - masa poniżej 15kg; |
| Wymagania pozostałe | - Wydajność standardowa tonera min. 10000 str. A4 wg normy producenta, wydruk ciągły; - miesięczne obciążenie min. 80 000 stron; - pamięć standardowa min 256 MB - Współpraca z systemami Windows 7, 8, 10, Mac OS X |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

| Część 3 | 28 sztuk |
| --- | --- |
| Typ | Drukarka kolorowa |
| Drukowanie | - Technologia druku: laserowa lub LED; - Format papieru min. A4; - Rozdzielczość drukowania minimum 600x600 dpi; - Druk dwustronny: Tak, automatyczny; - pojemność odbiornika papieru min.100 arkuszy - Szybkość druku: min. 24 str./min czarno biały, min.24 str./min kolor dla formatu A4; - Czas wydruku pierwszej strony (mono): maksymalnie 15 sekund |
| Interfejsy i złącza (wymagania minimalne) | - Hi-Speed USB 2.0; - Ethernet 10/100/1000 Mb/s; |
| Wymagania pozostałe | - Minimalna pojemność podajników na papier 250 arkuszy; - Cykl pracy miesięczny nie mniej niż 50 000 stron; - Standardowa gramatura papieru co najmniej 170g/m2 - standardowa pamięć min 512 MB - Współpraca z systemami Windows 7, 8, 10, - Masa urządzenia (netto) poniżej 28 kg; |
| Gwarancja | Min 24 miesiące |