Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie pn.:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki”

I. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku świetlicy wiejskiej. Zakres przewidywanych prac obejmuje: rozebranie dachu, stropu i części ścian zewnętrznych budynku w miejscu istniejącej sceny, wykonanie wyżej wymienionych elementów konstrukcyjnych od nowa wraz z wymurowaniem ściany oddzielenia przeciwpożarowego w miejscu styku budynku z sąsiednim budynkiem gospodarczym. Projektuje się pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz magazynek w miejscu istniejącej sceny. Zaprojektowano dodatkowe pomieszczenie na pompę ciepła 
i składzik przy kuchni. Wymieniona zostanie cała stolarka okienna i drzwiowa, włącznie z drzwiami do piwnicy. Okna w pomieszczeniu świetlicy zostają powiększone, aby zwiększyć ilość światła dziennego. W większości pomieszczeń zaprojektowano ogrzewanie podłogowe, jedynie w pomieszczeniu gospodarczym wymieniono tylko grzejniki. Ogrzewanie pomieszczeń będących tematem opracowania przewiduje się z pompy ciepła powietrze-woda, 
z jednostką zewnętrzną usytuowaną na podeście wejściowym. Na dachu budynku zaprojektowano instalację fotowoltaiczną składającą się z 26 paneli o mocy modułu 440W. W związku z zakresem prac budowlanych wymieniona zostaje cała instalacja elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna. Przebudowana zostanie również część schodów zewnętrznych, wraz z zadaszeniem nad wejściem głównym. Dodatkowo projektuje się platformę pionową zewnętrzną do transportu osób niepełnosprawnych, szczególnie na wózkach inwalidzkich. W ramach projektu ocieplone zostają ściany zewnętrzne części budynku będącego tematem opracowania, posadzka na gruncie, w pomieszczeniach gdzie przewiduje się ogrzewanie podłogowe oraz sufit we wszystkich pomieszczeniach. Po wykonanych pracach budowlanych przeznaczenie obiektu nie ulega zmianie- prowadzenie, jak dotychczas, działalności społeczno - kulturalnej.

Przewidywane prace rozbiórkowe:

- demontaż okładziny sufitu w pomieszczeniu świetlicy;

- demontaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych;

- demontaż urządzeń sanitarnych, oraz bojlerów elektrycznych;

- rozbiórka ścian w WC, skucie glazury na pozostałych ścianach;

- rozbiórka części ściany pod sceną, wykonanie otworu drzwiowego;

- rozbiórka posadzek drewnianych, z PCV i terakoty w pomieszczeniach świetlicy (oprócz pomieszczenia 1.10) demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, skucie gzymsów zewnętrznych pod parapetami;

- skucie części schodów zewnętrznych i podestów;

- demontaż krat stalowych w oknach;

- demontaż drabiny stalowej na elewacji;

- demontaż okien;

- wykucie ścian pod oknami w świetlicy;

- demontaż daszku stalowego;

- demontaż balustrad;

- demontaż podłogi drewnianej sceny oraz schodów drewnianych;

- demontaż grzejników oraz rurociągu stalowego c.o.;

- rozebranie dachu, stropu i jednej ściany od strony północnej – w części budynku (scena);

- demontaż rynien i rur spustowych.

Przewidywany zakres robót budowlanych:

- wykonanie fundamentów;

- zamurowanie przejścia pod sceną do sąsiedniej części, oraz trzech okienek w ścianie zewnętrznej;

- wymurowanie ściany oddzielenia przeciwpożarowego z bloczka typu SILKA gr. 24cm;

- wymurowanie ścian zewnętrznych wraz z podciągami, wieńcami i słupem żelbetowym;

- wymurowanie komina z pustaków prefabrykowanych;

- zasypanie piwnicy pod sceną;

- izolacje przeciwwilgociowe i termiczne ścian;

- montaż stropu drewnianego, więźby dachowej i pokrycia dachowego;

- wykonanie posadzek wraz z ogrzewaniem podłogowym;

- osadzenie nadproża w ścianie istniejącej;

- wymurowanie ścian działowych;

- montaż okien;

- tynkowanie nowych ścian;

- gipsowanie istniejących i nowych ścian;

- wykonanie bruzd w posadzce - grzejnik w pomieszczeniu 1.10, naprawa posadzek;

- sufit podwieszany, oraz sufit podwieszany ppoż REI30 w kuchni i pom. 1.10;

- glazura w WC ( fartuch w kuchni);

- malowanie ścian;

- montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych;

- docieplenie budynku:

a) docieplenie ścian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego XPS 10cm;

b) docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych 15cm styropian + wełna fasadowa 15cm;

c) docieplenie stropu nad parterem, wykonanie okładziny sufitu;

- schody żelbetowe, podesty + okładzina gress;

- wykonanie zadaszenia drewnianego nad wejściem oraz balustrady ze stali nierdzewnej;

- montaż okapów z PCV;

- osadzenie parapetów zewnętrznych;

- wykonanie instalacji elektrycznej i wod-kan.;

- montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;

- montaż schodów strychowych, ocieplonych;

- montaż paneli fotowoltaicznych na dachu i pompy ciepła powietrze – woda;

- montaż urządzeń sanitarnych w WC;

- montaż wentylacji w pomieszczeniach;

- montaż turbowentów na dachu nad salą główną z pojemnikami na odskropliny;

- tynk mozaikowy;

- wykonanie tynków mineralnych elewacyjnych oraz okładziny w desek ozdobnych;

- montaż rynien i rur spustowych;

- wykonanie fundamentu oraz montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej dołączonej do postępowania, stanowiącej załączniki do specyfikacji warunków zamówienia.

Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zamawiający na przedmiotowe postępowanie otrzymał wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/ 1052/PolskiLad

- Wymagany okres gwarancji za przedmiot zamówienia wynosi minimalnie 36 miesięcy, 
a maksymalnie 60 miesięcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym wykonawstwem lub nieprzestrzeganiem przepisów. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych.

- Wykonawca urządzi zaplecze budowy i zabezpieczy plac budowy we własnym zakresie.

- Jakość wykonania robót budowlanych oraz materiałów użytych do zrealizowania zadań powinna spełniać wymogi zawarte w obowiązujących normach i być zgodna z zasadami wiedzy technicznej.

- Materiały budowlane powinny być nowe, posiadać atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności dopuszczające ich zastosowanie w budownictwie.

- Po zrealizowaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób, sprawdzeń i pomiarów, a po uzyskaniu pozytywnych wyników przedstawienia ich w protokołach i przekazania Zamawiającemu. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian dopuszczalnych przepisami i zgodnych z umową, należy przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności.

- Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediów potrzebnych do realizacji zamówienia. Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji budowy Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane.

- Odpady powstałe w  toku realizacji zadania należy zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

- Przy opracowywaniu kosztorysu ofertowego obejmującego przedmiot zamówienia należy uwzględnić dane wynikające z analizy dokumentacji technicznej. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy.