Załącznik nr 8 do SWZ

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA

I  ODBIORU  ROBÓT

RÓWNANIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY WEJHEROWO.

WYMAGANIA OGÓLNE

# 1. Wstęp

## Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z równaniem dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo.

## Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z równaniem dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo i obejmują:

- Równanie wraz z zagęszczaniem przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca drogowego samojezdnego  min. 8 ton.

- Równanie obejmujące zebranie materiału z poboczy i wbudowanie go w drogę oraz zagęszczenie przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca drogowego samojezdnego min. 8 ton.

- Równanie bez zagęszczenia przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej.

- Równanie wraz z zagęszczaniem przy użyciu zrywaka zębowego równiarki drogowej samojezdnej i walca drogowego samojezdnego  min. 8 ton.

- Zakup, dostarczenie, wbudowanie i zagęszczenie kruszywa kamiennego.

- Zakup, dostarczenie, wbudowanie i zagęszczenie kruszywa betonowego.

- Zakup, dostarczenie, wbudowanie i zagęszczenie pospółki.

- Zakup i dostarczenie kruszywa kamiennego

- Zakup i dostarczenie kruszywa betonowego

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z ST.

- Mechaniczne profilowanie drogi gruntowej z użyciem zestawu do równania dróg. Profilowanie nawierzchni wykonywać równiarkami drogowymi z nadaniem przekroju poprzecznego jezdni zapewniające spływ wód poza jezdnię. Minimalny spadek poprzeczny nawierzchni 3% Prace należy wykonać w taki sposób, aby nie pozostały „warkocze” ziemne. Zagęszczenie nawierzchni walcem należy wykonać po każdym przejeździe równiarki. Pojawiające się w czasie zagęszczenia nierówności muszą być ponownie wyprofilowanie i zagęszczone.

- Mechaniczne profilowanie drogi wraz z wbudowaniem kruszywa obejmujące wstępne wyprofilowanie koryta, dowiezienie materiału, wyprofilowanie kruszywa równiarką, zagęszczenie walcem. Do wbudowania według zlecenia zamawiającego zastosować odpowiednio:

- Pospółkę o uziarnieniu 0-31,5 mm

- Kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 31,5 – 63 mm

- Kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 0 – 31,5 mm,

- Kruszywo betonowe łamane o uziarnieniu 31,5 - 63 mm

- Kruszywo betonowe łamane o uziarnieniu 0 – 31,5 mm.

Wszelkie zanieczyszczenia kruszywa (drewno, cegły, piasek, zbrojenie itd.) należy usunąć.

- Kruszywo należy dostarczyć samochodem ciężarowym samowyładowczym, wbudować za pomocą równiarki drogowej samojezdnej i zagęścić przy użyciu walca drogowego samojezdnego min. 8 ton. Przed wbudowaniem kruszywa nawierzchnię drogi należy odpowiednio przygotować poprzez wstępne wyprofilowanie przy użyciu równiarki drogowej i walca

# 2. Sprzęt

## 2.1. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie musi wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarka drogowa samojezdna – 1 szt.

- walec samojezdny min. 8 ton w ilości - 1 szt.

- samochód ciężarowy (samowyładowczy)  min. 15 ton ładowności w ilości 2 szt.,

# 3. OBMIAR ROBÓT

## 3.1 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest tona wbudowanego kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub kilometr wyrównanej drogi.

# 4. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami inspektor nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne.